# 提高煤矿供电安全可靠性的研究

(淮南矿业集团潘一煤矿安徽淮南232082)

摘要：近年来，我国连续出现了多次煤矿安全事故，导致了社会整体对煤矿的安全状况更加关注。保障煤矿的安全性，很大程度上保证了备课供电系统的可靠性，因此，需要加强对供电安全系统的研究，针对现阶段我国煤矿中供电系统容易出现的问题进行解决，不断提高煤矿供电系统的可靠性，最终促使煤矿的开采工作能够在安全的状态下进行。

关键词：煤矿供电；安全；可靠性

0引言

煤矿开采本身是一项危险因素很多的工作，由于矿井位于地下，煤炭资源开采过程中，坍塌、明火燃烧、粉尘爆炸等都会极大地威胁到工作人员的人身安全，而维护煤矿矿井内部安全的措施中，很大一部分都要依赖于电力驱动，因此，供电系统的安全性，基本上可以决定了煤矿工作过程中的安全性，因此，不断提高镁光供电系统的可靠性，对减低煤矿事故发生率有着重要的现实意义。

1煤矿供电系统的作用和要求

煤矿中的供电系统主要的作用有几个方面:首先是要用于通风，以避免由于煤矿粉尘导致环境污染以及地下矿井缺氧等问题，另外需要关注的一点是，如果地下矿井超过30分钟没有进行通风，就极易引起粉尘爆炸，这也是供电系统需要保证矿井下通风状况良好的一大原因之一;其次需要用于运输，这种运输主要包括煤矿资源和使用的开采工具设备的运输两个方面;另外也需要用于排水设备的供电、照明等工作，这些都需要电力系统的维持[1]。这就导致了煤矿的供电系统有着很高的要求，在进行供电运输时，不仅需要能够用于应急处理的两套供电系统，更要求供电的系统拥有能够满足矿井内诸多设备的负载要求。另外，两套供电系统中，不能出现太大的差别，绝不可以出现副供电系统无法承担矿井下所有机械设备的负荷能力的情况，这是由于这种状况有可能导致矿井下短路出现火花，而在充满煤炭粉尘的矿井下出现火花，会直接导致出现火灾甚至爆炸，从而出现极为严重的安全事故。

2煤矿供电安全问题

2.1存在超载运行情况

煤矿供电过程中出现的问题，其中一项比较主要的问题在于，容易出现超载运行的情况。经济发展需要庞大的电力资源，我国清洁能源开发的技术、进度与世界平均水平相比仍然比较落后，煤炭资源依旧是我国主要应用的能源之一，对煤炭资源开采利用的技术每年都在进步。设备的数量增加直接给电力输送系统造成了比较大的负担，与此同时，电路也存在着老化的问题，一旦出现超负荷的运行，线路过热会进一步降低电路的使用寿命，进一步使得供电的效率不断降低。另一方面，如果电路长时间的保持着超负荷运转，或者以接近超负荷的状态进行长时间工作，也会导致供电系统出现比较大的不稳定因素，进而影响到煤矿供电系统本身的可靠性，最终会给工作人员带去比较大的安全隐患。

2.2管理不安全状态

管理的不安全状态主要包括两个方面:一方面是人员方面的不安全;另一方面是对物料方面的管理存在不足。人员管理不到位的问题主要表现在对工作人员的培训有所不足方面，矿井下的工作需要煤矿工人掌握比较多的工作技巧和专业知识，但在招收工作人员之前，企业往往只为员工提供最基础的培训，甚至完全不提供培训，而要求工作人员自己在工作中不断学习，导致专业技术存在不足;在物料管理方面的不安全，主要体现在工作环境方面，矿井下的工作环境比较恶劣，工作范围狭小，为了提高生产效率，许多企业不是采取更加科学的工作方式，而是令更多不同工种的工作人员一起在矿井下作业，增大了对供电系统的负担，直接导致工作环境出现严重的安全隐患。

2.3供电电源不合理

供电电源不合理也是一项比较大的问题。按照规定，矿井下实际上是需要两套供电系统，以保证能够在其中一套系统出现问题或者定期检修的过程中，可以利用另一套系统，来确保工作不受到影响。但实际生产的过程中，许多企业，尤其是规模不够大、管理不够严谨的企业，会直接选择只确保一套供电系统，即使采取了两套供电系统，也会将两套系统连接到同一个电源上，换句话说，会出现两套系统同时故障的问题。另外，副供电系统不符合国家规定的状况也比较常见，每当不得不更换供电系统的情况发生时，就意味着矿井下的工作人员，在更加不稳定的环境下工作，很容易出现安全隐患［2］。

3提高煤矿供电安全可靠性的方式

3.1采取保护措施

针对供电系统可能出现超负载运行的情况，可以在供电系统上设置保护的装置。矿井下的生产环境复杂，面对复杂的作业环境，必要的保护措施需要管理人员加以重视。针对设备可能出现的短路和超负荷问题以及电线接地问题等情况，使用主变压器和高压电动机设备，在设备上设置必要的报警系统和自动断电机关。利用这种方式，不仅能够更好地保护工作人员的安全，也有助于检修人员找到问题发生的部位，及时进行检修，减少企业的停工损失［3］。

3.2加强物料人员管理

针对管理本身存在的不安全的状态，可以加强对人和物的管理。加强对人的管理，需要提高对工作人员专业技能的培训，制定出比较完善的安全操作规范，令工作人员严格按照操作规范中的程序进行作业操作，同时利用企业员工守则和制度对工作情况进行规范。而对物料的管理，重要的方式在于需要建立完善的监督系统，定期对矿井下的设备进行检测和定期维修，及时淘汰高耗能和电压、技术水平落后的设备，尽量减少安全隐患的出现。

3.3完善供电结构

针对供电的电源设置不合理的情况，则需要依照国家的规定，对矿井下的供电结构进行完善。采取两套互不干扰的供电结构来进行供电，令两套供电系统都完全符合国家要求，相互独立，有足够的电量和电压承载力，不会由于供电系统本身的不足而导致安全隐患的出现。

3.4新设备的引进

在全面保证了煤矿供电系统的安全可靠性之后，也可以通过引进新的设备，降低耗电量和对电力系统的负担，从另一方面提高供电系统的安全性。引进的新设备主要针对的是电力系统中必然存在的谐波问题，引进新式的谐波消除设备和无功补偿的装置，在电力系统运转的过程中，尽可能地消除电力系统中的谐波问题，降低无功损耗，直接提高电力系统本身的安全性。另外，这种方式也有助于保护供电网络，提高供电网络的可靠性，减少安全隐患。

4结语

综上所述，在煤矿这一特殊的环境中，供电系统本身非常重要，却往往由于过于复杂的供电环境和矿井下的特殊之处，而导致供电系统的安全性和可靠性很难得到保障。本研究根据煤矿供电系统的要求，分析煤矿供电过程中具有的超载运行情况、管理不安全状态、供电电源不合理等问题，为提高煤矿供电安全可靠性，通过采取保护措施、加强物料人员管理、完善供电结构，同时也可以引进能够保障煤矿供电安全的新设备，强化供电系统的可靠性，为保证煤矿矿井工作的安全提供可靠的保障。

参考文献:

［1］代彬.对提高煤矿供电安全可靠性的综合措施探讨［J］.科技促进发展，2011(1)：255-256．

［2］吴华国.煤矿供电安全管理体制的研究［J］.科技创新，2014(6)：16-18.

［3］傅友平．煤矿供电安全的影响因素及应对措施研究［J］.山西煤炭管理干部学院学报，2010，18(3)：

本文来源: https://www.lw00.cn/article/4a9b5f6ab477265c0f9e772c.html