# 有关水暖管道的防腐对策研究李雪峰

身份证：2301251979****XXXX黑龙江哈尔滨150000

摘要：随着直埋供热管道在我国建筑行业中的广泛应用，施工工艺中其多含有的施工工艺问题也开始逐渐增加，供热管道的的施工质量，对城市的建设和发展有着极大的意义，且对城市中人们的生活也有着不小的影响，因此在进行直埋供热管道施工的过程中，对直埋供热管道施工工艺中存在的问题加以注意以及控制，是加强供热管道建设的重要措施。本文主要是对直埋供热管道施工过程中，需注意的工艺问题尽心探讨和分析，并提出供热管道内部和外部防腐相对应的解决措施。

关键词：直埋供热管道;施工工艺;质量控制;管道内外防腐

引言

自从直埋供热管道由国外引进我国以来，其在我国的发展速度不断加快，且获得了人们的认可和接受，主要是由于其具有造价费用低，保温性能较好，且占地面积较小，使用时间较长等，这不仅降低了供热管道的施工费用，且可进一步加快供热管道的设计速度、以及施工的速度。而随着时间的增加，在供热外管中的应用范围以及频率明显增长，相对的社会效益、以及经济效益也出现了极大的增加。但随着应用范围的不断增加，在设计和施工过程中，逐渐有施工工艺中的问题出现，包括施工过程中的材料问题、施工工艺问题、以及热力管道预制保温问题等。也正是因此，本文主要是对直埋供热管道施工过程中，需注意的工艺问题进行探讨和分析，并提出相对应的解决措施详细研究报告如下。

1暖通工程管道防腐保温施工技术分析

暖通工程管道施工是一项系统性强、工艺复杂、施工过程工种交叉的项目类型。暖通管道保温防腐性能的实现主要是相应保温防腐材料的选择与应用，就当前我国大部分建筑暖通管道工程材料选择而言，管道保温材料主要为硬质聚氨醋泡沫覆层，管道防腐材料主要为聚乙烯夹克或沥青玻璃布覆层。一个完整的暖通管道保温防腐体系由多个覆层构成，各覆层按照由内到外的顺序分别为防腐层、保温层及以及防护层。根据工程建设实际情况，暖通工程管道施工的敷设方式存在一定的差异性，当前常见的管道敷设形式为管沟、架空和直埋敷设等，这些不同的敷设形式应用的施工技术不同，暖通管道使用过程中接触的外界环境条件也不同，因而相应的保温防腐体系的选择与应用也存在不同。架空形式的暖通空调管道，多应用于暖通中心部分，在进行保温防腐施工时需要首先对管道进行去锈处理，清洁完附着的锈体后，需要对管道加刷部分防锈涂料;管沟敷设形式的暖通空调管道，多应用与暖通系统跨越管段中，同样需要进行除锈操作与防锈涂料刷涂;直埋敷设的暖通空调管道，在体系温度低于100℃水平时，完成除锈操作后，应进行表面防腐操作，常用防腐材料类型为TO树脂、聚氨醋等涂料，相应防腐材料选择依据相关暖通管道防腐层柔韧性、附着力及强度等标准执行。

2暖通工程施工及管道防腐保温技术应用研究

2.1暖通工程管道保温技术施工要点

热力管道保温技术施工过程中，最为关键的是相应保温材料的选取和体系外护板结构施工。通过理想保温材料的应用，能有效限制暖通管道与外界环境的热交换作用，全面降低流体输送过程中的散热损失，保证同等热量供给水平下，管道入户后能够提供更多的热量;外防护板结构可以有效保护暖通管道保温防护体系，降低光照、降水等气候因素的影响，同时在一定外界应力作用下维持暖通管道的安全性。在上述两个重要环节施工过程中，工程建设人员应严格遵守相应的施工规范与行业标准，保证保温技术施工的有效性，具体内容如下:(1)在暖通管道保温施工准备阶段，工程技术人员应对施工资料进行深入的研究分析，把握工程整体与细部质量要求，通过相应的图纸审核确定保温施工中的要点与难点，发现技术性问题时第一时间与相应质量管理人员进行沟通，对施工组织方案进行修正，从根源上杜绝施工质量问题。施工人员可借鉴相似工程的成功或失败经验，从中总结归纳出适应当前工程的施工技术，努力学习接受新型管道保温施工技术，全面提升自身综合技术水平，避免因人为操作不当而出现的保温施工质量问题。(2)针对暖通工程管道保温施工，建立相应的材料质量管控体系，针对保温材料的采购、存储和使用等环节实施全过程管理，对相应材料的产品合格证与型号参数进行审核，不符合工程质量标准或方案设计的保温材料不能进入施工现场投入使用。同时，施工人员应对保温施工材料进行精细化管理，按照组织方案和施工规范保管使用保温材料，避免发生保温材料的错用和混用现象。(3)相关企业应全面构建保温施工质量体系，暖通工程保温施工应依据施工组织规范执行，工程建设管理人员应指派具有相应工艺专业水平的人员严格管控各施工环节，同时强化施工人员的质量和安全施工意识，使人员施工行为始终处于规范之中，规避对人为操作引发的质量与安全问题防。(4)重视外护板结构施工，从多个环节提升外护板结构施工质量:暖通工程施工企业指定的施工人员应熟练掌握工艺操作要点，具有良好的外护板下料和安装水平，能够结合施工设计方案中的暖通管道实际情况，科学合理选择施工工艺;外护板结构安装时，施工人员应保证其管道护壳环向与纵向接缝方向的正确性，检测环向接缝方向与管道轴线的垂直度和纵向接缝与管道轴线的平行度;外护板结构施工应充分预留保温层膨胀空间，在安装过程中依据管道热力输送影响下的膨胀度，预留保温空间，同时保证膨胀条件下外护板结构具有相应的膨胀载荷承受性能。

2.2暖通工程管道防腐技术施工要点

暖通工程管道防腐技术施工的基础性环节是防腐材料的涂刷，涂层涂刷后会固结在管道表面，限制暖通管道在接触外界环境中产生的腐蚀性化学反应，具体内容如下:(1)在进行暖通管道防腐施工前，应首先进行除锈处理。同时结合不同的管道敷设方式与材料选择适宜的除锈方法，全面去除金属锈体对防腐材料附着性能的影响，除锈完成后应进行二次检验，保证除锈的有效性，检验合格后方可进行后续防腐施工操作。(2)按照暖通工程管道保温施工材料管理要求进行防腐材料管理，对相应防腐材料的产品合格和型号参数证进行审核，不具有相应资格的材料禁止入场使用。(3)在暖通工程管道防腐施工过程中，施工人员应对湿度和温度进行控制。当施工过程中湿度和温度超过涂料产品标示要求时，要立即停止施工;在整个施工过程中要确保热力管道表面的干燥和清洁，当因湿度过大而造成热力管道表面潮湿时，可以采用通风等方式进行干燥;当必须在大风或雨雪天气进行防腐材料涂刷时，要注意进行遮挡，尽量降低气候因素对涂刷质量的影响。(4)注意保护漆膜不受污染。暖通管道防腐施工中，应重视保护漆膜免受其他物质的污染，并且在第一遍漆膜完全干透后进行后遍漆的涂刷;对于已经涂刷完毕的热力管道，在漆膜干燥过程中要进行严格的管理，避免漆膜受到损坏;对于安装后不易涂刷的部件，应该在安装前进行涂刷，并且对热力管道的焊口部位进行重点防腐，确保热力管道的防腐效果。

3结语

综上所述，暖通工程施工是一项科学而系统性的工作，企业应对施工中涉及的各个要点环节进行深入的研究分析，从而选择合理的保温防腐施工方案，保证热力输送效率与安全性。工程项目施工企业一定要结合项目的施工特点合理的选择保温材料和防腐材料，降低外界因素对管道的腐蚀，延长暖通管道的使用寿命，进而提高暖通工程的施工质量。本文阐述了暖通工程管道保温防腐施工的主要内容，并对施工技术应用要点进行了分析，具有一定借鉴价值与参考意义。

参考文献

[1]韩文龙.直埋供热管道施工工艺中应注意的问题[J].民营科技,2017,(02):113.

[2]薛世昌.试论城市直埋供热管道施工技术[J].山西筑,2015,41(34):121-122.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/4ab7b4ba6367f85e54a1a50e.html