# 试论新形势下地质矿产勘查及找矿技术李江博

西南有色昆明勘测设计（院）股份有限公司650093；云南省有色地质局306队云南昆明650093；西南有色昆明勘测设计（院）股份有限公司650093；西南有色昆明勘测设计（院）股份有限公司650093

摘要：地质矿产行业在国民经济发展中占有举足轻重的地位，属于国民经济发展的支柱性产业。当今时代，社会经济不断发展，科学技术迅猛提升，国家在发展的过程中对物质资源的需求与日俱增，因而，利用一切资源为矿地质矿产勘查工作服务，投入了大量的资金、人力、物力和关注度，为地质矿产勘查和找矿工作提供了良好的社会条件。鉴于此，本文就新形势下地质矿产勘查及找矿技术展开了论述，以供参阅。

关键词：新形势；地质矿产；勘查；找矿技术

引言

在开展矿产地质的勘查工作时，先要做好所勘探区域的地质情况等相关地质因素的评价和分析，通过运用先进的勘探和找矿技术，找到所需的矿产资源。我国在地质矿产勘探以及找矿技术的应用上，得到了新的发展，其通过革命创新的方式，实现了地质矿产勘探以及找矿工作的新进展。

1新形势下重视地质矿产勘查工作及找矿技术的重要性

（1）地质矿产勘查工作及找矿技术的发展有利于社会经济进一步发展。为了使我国在国际竞争中占据有利地位，需要重视地质矿产勘查工作及其找矿技术的进展，进而提高我国社会经济的发展程度。因此，新形势下重视地质矿产勘查工作及找矿技术的发展，在新的社会经济建设中具有重要的经济价值和社会价值，是适应社会主义市场经济，保障经济社会发展的必然选择。（2）地质矿产勘查工作及找矿技术的发展是由我国国情决定的。众所周知，我国是矿产资源相对短缺的国家。现如今社会经济迅猛发展，各项事业突飞猛进，随之而来的是各种重要矿产资源的消耗量也在不断增加，这在很大程度上削弱了国内保障程度。我国对于资源的利用效率并不高，同时，矿产资源属于不可再生资源，因此，矿产资源面临着严峻的问题。因而，为了满足国家在发展过程中对矿产资源的需求，部分矿产依赖于进口，这在很大程度上增加了我国的发展成本。从目前发展情况来看，资源短缺已经成为制约我国经济发展的瓶颈。因而为了使这一问题得以缓解并解决，需要根据我国实际发展情况，重视地质矿产勘查工作及找矿技术的进展，继而突破资源短缺这一瓶颈。

2地质矿产勘测以及找矿技术原则

①统筹规划、立足整体。在进行地质勘查和找矿过程中最重要的原则就是以人为本，同时这也是我国可持续发展的重要目标之一，具有十分重要的意义。在实际地质勘测过程中，在保护周围环境的条件下，提高企业的经济效益。②遵循规律、合理分配。在实际地质勘测过程中，要深入了解勘测区域的地质条件，合理制定地质矿产资源勘测的区域布局。③有所侧重、扩宽领域。在进行地质勘查和找矿过程中要对重点矿区以及矿种的重要性加以区分，突出工作的重点，提高我国地质矿产资源勘测的精确度和有效度。④依靠科技、增强实力。科学技术是第一生产力，任何行业的发展都离不开高科技的运用，针对我国地质勘测以及找矿工作，不仅要注重成矿理论研究，还要引用先进的科学技术，逐步推动地域优势向科技优势的转变，建立健全地质科技创新体系。⑤地质勘查管理体制要完善。完善的地质勘查管理体制能充分的调动发挥工作的积极性，明显提高地质矿产勘测和找矿技术工作效率。

3新形势下地质矿产找矿技术分析

3.1重砂找矿技术

重砂找矿技术的主要研究对象为重砂，此类型找矿技术通常是利用地表水流的推动作用、堆积作用、自身的重力作用，形成重砂含量较高的区域，之后通过详细分析此类区域具体水文地质特征，可较为准确地推测出该区域内矿产大致分布位置。当运用重砂找矿技术进行找矿作业时，应当设置充足的、具体的地质采样位置，并且还要依据实际找矿情况，增强对重砂测量与评价的对比分析程度。近年来，砂钻技术、刻槽技术等是我国运用较为广泛的重砂采样技术。

3.2砾石找矿技术

砾石找矿技术工作原理是当露出地表的矿体经过风化之后，会形成矿砾，当其受到冰川、水流、自重的作用之后，砾石会出现扩散情况，导致其分布范围不断增大，此时只需要沿着冰川、水流及山坡等，深入分析并追踪矿砾，就可较为精确地找出矿产具体的分布位置。

3.3地质填图找矿技术

地质填图找矿技术主要是指利用地质理论与有关方式，系统的、综合的对被测区域内地质矿产进行勘察与分析，以明确该区域内地质具体特征。地质填图找矿技术可靠性与实用性较强，并且还具有较为扎实的、全面的理论基础，目前已在我国地质矿产找矿作业中获得了较为广泛的应用。

3.4X荧光技术

X荧光技术的应用范围主要是在深层地质的矿物元素定性方面。通过该技术的使用，可以大致判定元素的基本类型，并可针对此元素的类恶性评估地下矿层的元素定量和含量。通过该技术能判定出矿产资源的生长波长，利用X射线对去进行能量评估，即可判定是何种矿产元素所发出的磁性和辐射。X射线的强度大小，开可以用于判定地下矿产元样品含量的多少，可进一步提升矿产资源的可利用率。

3.5GPS感应技术

GPS技术即全球定位系统，近年来随着技术的发展与进步，其定位精度越来越高，应用也越来越广泛。GPS技术是通过卫星技术以及远程通信技术来实现位置的确定的。通过GPS遥感技术可以准确查明矿区所处的区域地质构造位置，得到的结果能够为工程实践提供参考。虽然位于地表深处具有较多的矿产，但是这些矿产都比较稳定，不同的矿产混合物，虽然组成成分差别较大，但是不同矿产却具有极其稳定的物理和化学性质，所以在进行地质勘查过程中就可以利用波谱仪对矿产进行光谱分析，得出特定的光谱曲线，从而进一步确定矿产混合物的组成元素。

结束语

综上所述，随着我国经济的发展，导致各行各业对于矿产资源的需求大大增加，在资源日益枯竭的今天，这就给地质勘测开采工作带来了严峻的考验，为了进一步满足当前社会对矿产资源的实际需求，我们不仅要积极落实地质矿产勘查及找矿技术工作内容，还需要对其不断完善，并结合现代科学技术的发展进行一次又一次的改革与创新，提高地质矿产勘查工作的效率、提升找矿的精准度，注重低碳化的模式，寻求可持续发展的道路，形成健康循环，进而为进一步推进社会主义经济建设事业的发展提供保障。

参考文献：

[1]齐维维.试论新形势下地质矿产勘查及找矿技术[J].建材与装饰，2016，（06）：216-217.

[2]曾明松.试论新形势下地质矿产勘查及找矿技术[J].资源信息与工程，2016，31（02）：3+5.

[3]刘学超，米雪.浅议新形势下地质矿产勘查及找矿技术[J].城市建设理论研究：电子版，2015（2）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/4bc6ca5b1fc2408fc3c07838.html