# 白杨河流域水土流失防治措施分析张君

新疆白杨河流域管理局新疆乌鲁木齐830000

摘要：风沙、水蚀和干旱是水生态环境恶化、造成水土流失的重要因素，是推进水土保持生态环境建设的主攻方向。2018年，笔者参与了《2018-2020年白杨河流域巴依托海水土保持综合治理示范工程实施方案》相关工作。本文以巴依托海区域为例，对新疆白杨河流域的水土流失情况及防治措施进行分析。

关键词：白杨河流域；水土流失；水土保持；工程防治措施

白杨河发源于乌鲁木齐境内博格达山南坡，地跨乌鲁木齐市达坂城区和吐鲁番市托克逊县。河流由北向南经峡口、后沟，穿越天山支脉流入托克逊县境内，再向东注入吐鲁番盆地最低点--艾丁湖。现以白杨河流域巴依托海区域水土保持综合治理为例，简要探究白杨河流域水土流失防治的措施与对策。

1白杨河流域水土流失情况分析

1.1水土流失自然原因分析

白杨河流域位于地处欧亚大陆腹地，北、西、南三面高山屏障，地势低洼，冷湿空气不易进入，常年酷热、干燥、多大风、降雨稀少、蒸发强烈，流域内特别是下游区域多为无人区，地形平坦开阔，河床土质松散，地表植被稀疏，区域土壤侵蚀类型和强度以强度风力侵蚀为主，地貌土壤侵蚀模数为3000t/（km²•a），土壤容许流失量确定为2500t/（km²•a），由于长年受风力作用，最大风速达40m/s，特别是春初秋末大风起时带走大量的尘土，导致地表裸露，地表剥蚀严重，保水保土能力严重破坏；另外，流域内水蚀严重，在季节性、阵发性降水或在暴雨条件及冰雪融水情况下，由于河床材料抗冲刷能力较差，加之白杨河汛期洪水量大流急，松壤土被洪水裹挟冲走，保水保土能力减弱，流域水土流失现象严重。

1.2水土流失主观原因分析

白杨河流域水土保持工作起步较晚，沿河政府虽然在河道范围内采取了一些措施开展防风固沙、涵养水源等措施，但由于受人力、物力及财力等因素的制约，水土流失防治收效不大。其中，白杨河流域中游巴依托海段自然植被非常稀少，河道内仅存在少量野生骆驼刺、爬根草等植物，保水保土功能低下。同时区域内过度放牧，无封禁措施，导致草场不断衰减，地面植被覆盖度不断降低，受自然环境、地理条件以及人为活动的影响，加之区域内风蚀、水蚀严重，导致水土流失严重，水生态环境呈现不断退化态势。

2水土流失防治分区及措施分析

2.1防治措施目标

巴依托海水土保持治理段定于白杨河流域中游巴依托海段，自巴依托海渠首上游8.7km（南疆铁路桥位置）开始，途径托克逊县天山红河谷景区，至下游胜利渠首结束，全长25km，距离托克逊县40km。巴依托海段流域总面积5314hm2，水土流失面积3541.13hm2，治理水土面积3116.19hm2。通过防治措施使该区域水土流失面积治理度达到88.00%，林草覆盖率由原来的5.43%提高到治理后的7.38%，年减少土壤流失量22.92万吨，保水达到0.59万m3以上，从而使区域水土流失现象得到有效的控制，生态环境得到改善，退化草场得到恢复，逐步实现原来天然草场的保水保土能力，维护良好水生态环境，为沿河新农村建设和经济社会可持续发展创造条件。

2.2防治分区

根据巴依托海区域自然环境条件，结合区域内地形地貌、水土流失情况、防治措施，遵循以下原则进行防治分区划分：第一，区内保持基本一致的工程建设时序；第二，同一分区内工程建设中的水土流失特征高度相似；第三，同一个分区内采取基本相同的防治措施。为此根据项目区的特点和工程措施的不同，将整个防治区域分为工程措施区、林草措施区、封禁治理区。

2.3工程措施区

为提高水土流失综合防治效果，同时保证河道防洪安全需要，需建设必要的防护工程对河道堤防进行加固处理，并辅以必要的交通管理道路，铺设林草植被所需的灌溉用管道设施。其中，结合沿河堤防、农田、旅游景区现状，新建防洪护岸工程1.9km，新建水土保持监测站1处。另外，滴灌设施建设是工程建设的重要内容，根据林草措施的建设，应新建管道灌区32.83公顷，第一，巴依托海渠首段31.60公顷，铺设PVC管道、PE管、滴灌管等。第二，在巴依托海至下游胜利渠首段铺设PVC管道用于引水需要。

2.4林草措施区

林草措施的主要内容是进行水土保持造林及种草，一则更好的保水保土，二则创造良好的生态环境。林草措施区是在该区域实地调查的基础上，总结多年来在托克逊县进行的水土保持造林实验和示范经验，以试验地条件类型为依据，综合考虑巴依托海实地条件的差异性，遵循以下原则：因地制宜，适地适林，以获得稳定持续的林分环境，改善立地质量；选择适宜的乡土草种，适应性较强的草种，提高人工种草的成活率，以达到涵养水源、防风固沙的效果。

根据托克逊县气候条件和巴依托海区域实际，林草措施区为补植区与种植区，经认真测算，共实施水保种草91.17hm2，以防风固沙及生态景观为目的，恢复灌、草植被，提高保水保土能力，防止水土流失。结合树种生物学特性、当地种植技术条件、兼顾景观及经济效益，宜选择适生、容易成林、具有经济价值和美化效应的当地树种为造林树种。区域内可供种植的乔木主要有长枝榆、杏树等，灌木主要为桑树。将种草与当地畜牧业发展紧密结合起来，根据项目区现有植被及种植经验，草种可选择禾本科冰草为宜。

2.5封禁治理区

为减轻人畜对区域内水生态环境的人为破坏，提升大自然自我修复能力，对区内渠首上下游河道、左岸低山丘陵区及右岸阶地进行封禁治理，形成一条集中连片的封禁治理区，对适宜发展水保林草的荒地，能封禁的全部实行封禁，通过修建工程围栏保护封禁治理地块不受人畜干扰破坏，确保植被自然恢复，以提高地表植被覆盖度，增加保水保土能力。

3防治效益分析

3.1生态效益

通过采取综合防治措施，新增治理水土面积，提高林草覆盖率，减少土壤流失量，提升土壤保水率，从而使项目区的水土流失现象得到有效的控制，人为水土流失得到控制，生态环境得到局部改善。人工林草的增加，地面覆盖度将增加，调节了贴地层气温、湿度，影响地面蒸发，减少风沙及空中飘尘，地表径流状况得到改善，降雨经过生物措施的截流渗入地下，补给土壤和地下水，增加入渗水量，缓解干旱，形成水圈生态良性循环。工程发挥效益后，保土能力逐年增大，水土流失量减少，阻止土地沙化，土壤中相对土壤肥力增大，在水肥气热作用下，有利于土壤团粒结构的形成，从而是土壤孔隙率提高，加快有机质的熟化，增加植物的有效肥力，促进植物的生长，形成土圈生态效益的良性循环。

3.2社会效益

通过水土保持综合防治，流域水土流失基本得到有效控制，将形成完整的水土保持防治措施体系，土地利用结构趋于合理，土地资源得到合理的开发与利用，提高了土地利用率，生产条件和生存条件将得到基本改善，当地的环境容量和承载能力得到提高。同时，通过开展一些凉亭、栈道、观景台、宣传牌等设施，为人们休闲旅游提供了一处绝佳的好去处，促进了人与自然的和谐相处。

4水土保持防治中的几个注意点

4.1防治建设要求

防治工程施工时，要注意根据防治分区内的具体工程措施，充分运用植树种草、护岸工程等主体工程的施工条件，有序安排工期划分，降低或避免各工序间的互相干扰；要加强防治过程的质量监督管理，确保林草植被成活率，确保供水灌溉管道、滴灌设施运行安全；要结合水生态景观化建设的要求，认真谋划设计方案、措施布局、施工方案等各项措施，合理布设林草布局，科学建设栈道、凉亭等景观设施。

4.2强化性保护措施

第一，强化水土保持意识，水土保持工程是一项具有强烈的群众性、社会性与综合性的系统工程，需要沿河各级政府、沿河群众积极参与，充分获得群众的支持，在群众中树立水土保持意识，营造社会关心与支持水土流失防治工作的良好氛围。第二，坚持自然恢复与人工恢复并行，要以科学发展观为指导，综合治理、科学布局，利用林草措施、封禁治理措施充分发挥生态系统的自我恢复功能，在人工力量与大自然力量的双重作用下恢复自然生态系统。

4.3加强监测

从防治效果、水土资源保护、生态环境维护等角度出发，综合运用各种手段与方法，充分发挥监测站的作用，加强水土保持监测，通过动态化监测，对流域内的水土流失及防治效果进行科学评价，并建立监测报告机制，为整个白杨河流域水土流失综合治理提供科学依据。

参考文献：

[1]李晓平.新疆塔城地区白杨河流域植被生态演化及影响因素分析[J].新疆地质,2017,35(s1):38-41.

[2]李宝权,付景新,张绍英.水土流失的危害及防治对策[J].北京农业,2014,(24):213-213,214.

[3]高小芳,姚金栋,郭宏乐.水土流失特点及防治措施分析[J].河南水利与南水北调,2018,47(2):19-20.

[4]王小刚.阿拉山口风电场建设项目水土流失特点及防治措施[J].陕西水利,2015(s1):182-184.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/4bcbda0135a992d2a6083cab.html