# 新型GD烟草包装机组小包机的防护罩安全联锁装置

（厦门烟草工业有限责任公司316000）

摘要：GD烟草包装机组小包机是烟草行业普遍采用的小包包装机，其原机自带的防护罩安全联锁装置在日常的生产中机械式触点易老化，同时它又是进口备件，采购价格较为昂贵。通过设计一种新型防护罩安全联锁装置来改善这一现状，达到降本增效的目的。

关键词：GD包装机；安全联锁

引言：

本新型开关设计主要涉及GD烟草包装机组小包机的防护罩安全联锁装置，尤其是指一种带有安全联锁的GD烟草包装设备。其特征在于：该装置包括联接GD烟草包装机组小包机电气控制系统的两组电气常开触点、一组电气常闭触点，及一组电感式感应头，用于感应GD烟草包装机组小包机的防护罩打开及关闭状态。当该装置感应到GD烟草包装机组小包机的防护罩打开时，设备停止运行，起到保护GD烟草包装机组小包机操作员的作用。

背景技术

新型GD烟草包装机组小包机的防护罩安全联锁装置，其包括两组电气常开触点（常开触点21、22和31、32）、一组电气常闭触点（常闭触点13、14）连接GD烟草包装机组小包机的电气控制系统，一组电感式感应头检测GD烟草包装机组的防护罩关闭及打开状态，本装置通过电感式感应头检测GD烟草包装机组的防护罩的状态从而改变两组电气常开触点及一组电气常闭触点的状态，实现GD烟草包装机组小包机的防护罩的安全联锁。

技术实现

为实现上述目的，本新型技术方案为：

GD烟草包装机组小包机的防护罩安全联锁装置，该装置包括联接GD烟草包装机组小包机电气控制系统的两组电气常开触点（常开触点21、22和31、32）、一组电气常闭触点（常闭触点13、14），及一组电感式感应头，用于感应GD烟草包装机组小包机的防护罩打开及关闭状态。当电感式感应头感应到GD烟草包装机组小包机的防护罩打开或者关闭时，感应头驱动两组电气常开触点（常开触点21、22和31、32）、一组电气常闭触点（常闭触点13、14）打开或者关闭，触点控制电信号的变化，从而启到安全联锁的作用。上述技术方案的有益之处在于：

本新型设计通过电感式感应头、两组电气常开触点、一组电气常闭触点和塑封式绝缘外壳。一方面，它同时拥有两组电气常开触点、一组电气常闭触点，使得装置在使用时可以对联锁方式进行自定义。另一方面，它使用电感式感应头，并且采用绝缘塑封外壳，抗跌落性强，可靠性强，安装调试简单。GD烟草包装机组的防护罩安全联锁装置24V电源由通过外部供电，其安全联锁信号来自GD烟草包装机组小包机的电控系统。本安全联锁装置是通过电感式感应头作为状态检测装置，在实际应用中，安装方便并且调试简单。

附图说明

此处所说明的附图用来提供对本设计的进一步理解，用于说明和解释本设计，并不构成对本新型的不当限定。在附图中：

图1是新型GD烟草包装机组小包机的防护罩安全联锁装置外形设计图

图2是电路控制示意图；

具体实施方式

为了使本新型设计所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚、明白，以下结合附图和实施例，对本新型设计进行进一步详细说明。

如图1所示为新型GD烟草包装机组小包机的防护罩安全联锁装置外型设计图，该装置由电感式感应头、两组电气常开触点、一组电气常闭触点和塑封式绝缘外壳。

图1GD烟草包装机组小包机的防护罩安全联锁装置外型设计图

如图2所示为新型GD烟草包装机组小包机的防护罩安全联锁装置电气控制部分原理图，当安全联锁装置的电感式感应头检测到防护罩为关闭状态时，电气触点21、22闭合，该路接通，同时电气触点13、14打开，通知PLC控制系统该护门已经关闭。当安全联锁装置的电感式感应头检测到防护罩为关闭打开时，电气触点21、22打开，该路断开，此时设备立即停机。于此同时电气触点13、14闭合，通知PLC控制系统该护门已经打开，并在人机交互界面上提示相应的红色信息，提醒并警告设备操作人员注意安全。

图2GD烟草包装机组小包机的防护罩安全联锁装置控制原理图

创新成效：

本新型GD烟草包装机组小包机的防护罩安全联锁装置能有效地保证GD烟草包装机组小包机防护罩安全联锁，保证小包机操作员的操作安全，节约企业备件采购成本，缩短企业备件采购周期，提升企业效益。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/4c38191b9346251690675090.html