# 冬季水利工程混凝土浇筑施工要点

新疆银海建设有限责任公司新疆831208

摘要：水利工程是我国基础设施建设中的重要一环，同时也是我国“十三五”规划中的我国基础设施建设中的重要组成部分。水利工程项目施工时间紧、任务重，尤其受到季节因素的影响致使水利工程项目在一年中的施工时间大为缩短。在我国北方地区进行水利工程的施工建设时，为了追赶施工进度，保障其能够在来年汛期来临前完成水利工程项目的施工，常常需要在冬季低温条件下进行水利工程的施工作业。冬季低温条件对于水利工程的施工质量会产生极为严重的影响，尤其是在水利工程项目施工中需要进行大规模的混凝土浇筑施工作业，冬季低温条件下混凝土的凝结、固化都会受到低温的影响。为提高冬季低温条件下水利工程的施工质量需要在冬季水利工程施工过程中采取合理的施工技术和针对性的措施解决好影响水利工程施工质量的难题，确保冬季低温条件下水利工程中混凝土浇筑施工质量。

关键词：水利工程；冬季；低温；混凝土浇筑；质量

前言

在水利工程的施工过程中需要紧抓非汛期这一有利的时间空挡来进行施工，以确保水利工程能够在夏季汛期来临前完成水利工程的施工作业，避免汛期来临直接影响到水利工程的施工。在我国北方的大部分地区的冬季室外温度都处于一个较低的水平，在这一时期进行水利工程的施工环境因素对于水利工程施工质量的影响将提升至最高。尤其是冬季低温条件下进行混凝土项目施工时，低温不但直接影响到混凝土的强度，同时也不利于混凝土的凝结，从混凝土施工的质量和工期两个方面对水利工程的施工质量造成直接而严重的影响。为确保水利工程冬季施工能够获得良好的成效，需要在冬季施工中采取合理而有效的施工技术和针对性的控制手段，最大限度地消除低温对水利工程施工所带来的不利影响，影响水利工程的施工质量。

1冬季低温条件下水利工程施工所存在的主要问题

在冬季低温条件下进行水利工程的施工时，由于低温条件的影响使得混凝土中的水分会产生结冰，从而导致凝结后的混凝土容易出现蜂窝、麻面等的缺陷，同时冰晶的存在将极大地延长混凝土的凝结时间，导致水利工程施工工期的延长。冬季低温条件下也会对混凝土的后期养护产生较为不利的影响，容易导致混凝土出现裂缝等缺陷。低温水或是其他杂志的存在会对水利工程中混凝土主体所采用的钢筋造成腐蚀，致使钢筋的强度降低、变脆，从而严重影响着水利工程的施工质量。在冬季低温条件下进行水利工程混凝土工程施工时还容易导致水利工程混凝土表面出现起灰问题。

2选用合理的施工技术确保冬季水利工程混凝土浇筑施工的施工质量

为解决好水利工程冬季施工质量问题就需要从影响水利工程冬季施工质量的影响因素入手，通过对各影响因素进行分析并采取针对性的解决措施对解决好各影响因素，确保水利工程冬季施工质量。在各影响因素中冬季低温条件是最关键同时也是最核心的影响因素，为提高水利工程冬季施工质量关键是要解决好冬季水利工程混凝土浇筑施工中混凝土的抗冻性问题。在冬季水利工程混凝土浇筑施工中可以在采用添加抗冻剂或是改变混凝土的配合比的同时做好水利工程混凝土浇筑施工中的保温问题，只有如此才能够从根本上解决好、保障好水利工程的施工质量。

2.1做好水利工程冬季施工条件下所使用施工材料的优化、强化

为确保冬季低温条件下水利工程混凝土浇筑施工的施工质量，首先需要做好施工材料的选取和强化。在各类施工材料中，水泥是水利工程混凝土浇筑施工中的基础性材料，在冬季低温条件下需要选择32.5#以上的硅酸盐水泥，这是由于高标号的硅酸盐水泥具有良好的抗冻性，尤其是在冬季低温条件下高标号的水泥能够具有非常好的水化性能。混凝土水化热所释放出的大量热量将能够对混凝土起到良好的保温效果，避免混凝土会由于低温而冻坏，保障冬季低温条件下水利工程混凝土浇筑施工的施工质量。同时在冬季低温条件下水利工程混凝土浇筑施工中需要注意做好混凝土配合比的选取。在混凝土配合比中对于骨料的选取需要选用纯度较高的骨料避免使用杂质含量较高的骨料影响混凝土的抗渗性能和抗冻性能。需要注意到的是，混凝土搅拌时所添加的防冻材料中如含有钠元素以及钾元素等物质，要避免骨料中含有活性材料，只有如此才能够保障施工材料能够在冬季低温条件下水利工程混凝土浇筑施工获得良好的施工效果。

2.2合理的选择冬季低温条件下水利工程混凝土浇筑施工的施工技术

在冬季低温条件下水利工程混凝土浇筑施工中需要合理的选择施工技术和施工工艺。在冬季低温条件下水利工程混凝土浇筑施工工艺的选取上需要满足以下4个方面的要求：（1）首先需要合理的选择水利工程混凝土的配合比和各类材料，用以确保各类材料能够在冬季低温条件获得良好的使用特性。（2）通过合理的实验配比选取合理的水泥的添加量，通过有效控制水灰比，提高混凝土的水热化，用以确保冬季低温条件下水利工程混凝土在浇筑施工完成后能够获得较为良好的固化特性。（3）合理的选取添加剂用以确保冬季低温条件下水利工程混凝土能够有效地抵御外界因素对冬季低温条件下水利工程混凝土浇筑施工质量所造成的干扰。同时，引气剂的添入能够提升混凝土浇筑过程中的气泡量，提升搅拌的流动性，同时也能够让混凝土在搅拌的过程中提升水分的含量，有效地保障了混凝土的粘连性，提升混凝土搅拌的抗寒性能。除了引气剂外早强外加剂也是冬季低温条件下水利工程混凝土浇筑施工中所需要添加的一种重要的添加剂，早强外加剂的使用能够有效地对混凝土的凝固周期进行控制和强化。

2.3做好蓄热混凝土搅拌技术的引进和应用

在我国北方多地冬季最低温度都会低于0℃，严重的甚至会达到零下几十度，低温环境会对混凝土的浇筑施工质量产生直接而严重的影响。在北方冬季低温条件下进行混凝土施工作业时，为确保施工质量，应当积极做好蓄热混凝土搅拌技术的引进和应用。通过蓄热混凝土搅拌技术的应用将能够使得在低温环境下水利工程混凝土浇筑所使用的混凝土材料在整个施工环节中都能够存有一定的热量，从而保障低温条件下水利工程混凝土施工作业能够取得良好的施工效果。蓄热混凝土搅拌技术在应用过程中，通过对混凝土所使用的砂石、骨料、水泥和水等进行适当的加热，从而在混凝土所使用的各项建材中都存有一定的热量，这样一方面提高了混凝土材料本身的热量，同时也能增强水泥水化作用，维护砼的早期强度，混凝土本身由于带有一定的热量，能够自觉抵御严寒的外部环境，这种方法不仅成本低、容易操作。

2.4做好外部加热

在冬季低温环境下进行水利工程混凝土施工作业时需要做好外部加热，通过空气加热将热量直接作用到所浇筑混凝土的内部或是对砼直接加热，以确保混凝土能够取得良好的固化效果。在混凝土浇筑之前需要对钢筋骨架进行清理、加热，以确保混凝土施工能够取得良好的施工效果。

3结语

冬季低温条件下水利工程施工是北方多地水利工程施工中所较为常见的一种情况，冬季低温条件下水利工程施工受多种因素的影响致使其施工质量受到较为严峻的考验。本文在分析冬季低温条件下水利工程施工所面临问题的基础上对如何做好冬季低温条件下水利工程施工进行了分析介绍。

参考文献

[1]高洪才.冬季水利工程混凝土施工技术及养护措施[J].广东科技,2009(18):274-275.

[2]官赵文.对冬季水利施工技术中混凝土的应用研究[J].建材与装饰,2012(4):183-184.

[3]王翠艳.简述冬季水利工程建设中混凝土的施工技术方法[J].民营科技,2014(2):128-128.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/4c61534463b6e628cbdb7a81.html