# 减反膜半导体激光器论文-邱忠阳,冯爽,徐栩,李玉春

导读:本文包含了减反膜半导体激光器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:高功率半导体激光器,高反射膜,阈值

### 减反膜半导体激光器论文文献综述

邱忠阳,冯爽,徐栩,李玉春[1]（2017）在《高功率半导体激光器腔面高反膜的研究》一文中研究指出针对半导体激光器在空气中解理时,其腔面镀膜对激光器的输出特性的影响,讨论了半导体激光器的腔面膜的设计方法及其腔面薄膜的选择依据。对半导体激光器后腔面不镀膜,后腔面镀上高反射膜进行了对比,测试了半导体激光器的输出功率。结果表明,镀上高反射薄膜的激光器比没有镀高反射膜的激光器阈值电流降低了10%、斜率效应提高了17.9%。在半导体激光器的腔面镀膜,可以有效提高器件的输出特性,还有保护激光器腔面不受大气环境中的水汽和灰尘等其他物质污染,增加器件的工作可靠性。(本文来源于《科技创新导报》期刊2017年34期）

马钰慧,邱伟彬,苏道军,王加贤,崔碧峰[2]（2013）在《半导体激光器高反膜系参数的模拟仿真分析》一文中研究指出分析制备半导体激光器高反膜系中出现的中心波位置偏移和峰值偏移现象,利用TFCalc软件对实验参数进行模拟仿真,得到中心波位置和峰值与膜厚偏差、膜料折射率变化的具体关系.研究结果表明:膜厚变化只能影响中心波的偏移,而不能影响峰值的大小,膜厚增大则中心波红移,膜厚减小则中心波蓝移;折射率变化会影响中心波位置和峰值的大小两个值,但折射率偏差3%已经是较大值,故折射率偏差对中心波位置的影响不会太大.(本文来源于《华侨大学学报(自然科学版)》期刊2013年06期）

张艳峰,李刚,张玉驰,张鹏飞,王军民[3]（2011）在《基于减反膜外腔反馈半导体激光器拉曼光的产生》一文中研究指出通过直接对减反膜外腔反馈半导体激光器进行电流调制的方法,得到了两束位相锁定且频率差在6.0—9.3GHz范围内连续可调的激光,其中6.835和9.192GHz分别对应Rb87和Cs133原子基态超精细能级之间的频率差,激光功率分别可以达到6.87mW和5.09mW.根据减反膜外腔反馈半导体激光器的特点,通过调整外腔腔长、激光器工作温度、电流以及所加射频调制信号的功率和频率,在调制频率小于等于4.0GHz时可以将载波完全压制.调制频率大于4.0GHz时,虽不能将载波完全压制,但由于外腔与调制频率共振时对调制的增强也得到了调制深度很高的激光,并对其中的物理机理作了分析.通过后续滤波等方法处理以后,该拉曼光源可以广泛应用到原子的量子操控中.(本文来源于《物理学报》期刊2011年10期）

张莹,宋爱民,王培界[4]（2011）在《980nm半导体激光器高反膜的优化设计》一文中研究指出通过软件模拟和理论分析,对980nm半导体激光器高反膜的结构进行了优化设计。选定Ta2O5/SiO2作为980nm半导体激光器的高反膜材料,通过软件TFCalc进行仿真,对3种不同膜系结构的反射率和电场强度进行了对比分析,对镀膜后和未镀膜的器件分别进行测试。仿真结果表明:膜系结构为Al2O3(Ta2O5/SiO2)7Ta2O5的高反膜性能良好,镀膜后的阈值电流减小了20mA左右,斜率效率从0.48增加到了0.86。(本文来源于《数字通信》期刊2011年04期）

刘四平[5]（2009）在《减反膜外腔半导体激光器特性的研究》一文中研究指出1962年世界上第一台半导体激光器问世。经过几十年来的研究,半导体激光器得到了惊人的发展,波长从红外、红光到蓝绿光,覆盖范围逐渐扩大,各项性能参数也得到了很大的提高。半导体激光器具有效率高、体积小、重量轻、结构简单、便于直接调制等优点,其应用领域日益扩大。半导体激光器有两个显着缺点:辐射光具有很大的发散性并具有较宽的谱宽,通过透镜可以对激光输出光束进行准直。外腔半导体激光器的发展大大改善了半导体激光器的性能。随着性能的提高,半导体激光器已经广泛地应用于光学技术、原子物理以及精密测量等许多领域。目前,固定波长半导体激光器的使用数量居各类激光器之首,某些重要应用领域过去常用的其他类激光器,已逐渐为半导体激光器所取代。尽管如此,在光频标、高分辨率光谱以及基础物理研究中需要超稳定(窄线宽)的激光光源,因而半导体激光器的特性也需要进一步提高。基于半导体激光器的广泛应用及发展需求,特别是本实验室在冷原子物理和腔量子电动力学研究方面的要求,本文利用外腔技术与减反膜技术相结合改善半导体激光器的性能,并对自制减反膜外腔半导体激光器的性能进行全面的研究与分析,包括线宽特性、噪声特性以及调谐特性。在实验上获得了成本低、阈值低(高效率)、输出功率稳定、线宽窄、噪声低以及调谐范围大的半导体激光光源。虽然与钛宝石激光器相比较,半导体激光器在其输出质量上还存在着一定的差距,但在原子操控与激光光谱研究中,这样的激光光源已经能够满足许多实验的需求。这类激光器在许多情况下为取代钛宝石激光器提供了可能。该研究对于扩展这类激光器的应用,尤其是在研究冷原子物理和激光光谱中对原子操控的影响,具有非常重要的意义。(本文来源于《山西大学》期刊2009-06-01）

刘四平,张玉驰,张鹏飞,李刚,王军民[6]（2009）在《减反膜外腔半导体激光器特性的研究》一文中研究指出研究了镀减反膜GaAs半导体激光器在Littrow式外腔结构中的输出特性.采用电流补偿技术,得到了约30GHz的连续无跳模调谐范围.利用外差拍探测技术获得激光器输出线宽约为120kHz.还研究了激光器的强度噪声分别随着电流与波长变化的特点并对此进行了分析.该类激光器可以广泛应用在冷原子物理、激光光谱以及量子光学等许多领域.(本文来源于《物理学报》期刊2009年01期）

李大义,陈建国,周小红,卢玉村[7]（1998）在《图形分析法求半导体激光器端面减反膜的有效反射率》一文中研究指出采用图解的方法，对镀制在半导体激光二极管（ＬＤ）端面的单层减反射膜的实际效果进行了分析。研究表明：在减反膜的反射率曲线的谱线宽度有限的情况之下，ＬＤ镀膜面上的有效反射率Ｒｅｆｆ一般均高于反射率曲线的最小值Ｒｍｉｎ；对ＬＤ来说，存在着一个最佳波长λｏｐｔ，当反射率曲线的最小值所处的波长λｆ与之相等时，Ｒｅｆ最接近Ｒｍｉｎ。(本文来源于《激光技术》期刊1998年05期）

### 减反膜半导体激光器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

分析制备半导体激光器高反膜系中出现的中心波位置偏移和峰值偏移现象,利用TFCalc软件对实验参数进行模拟仿真,得到中心波位置和峰值与膜厚偏差、膜料折射率变化的具体关系.研究结果表明:膜厚变化只能影响中心波的偏移,而不能影响峰值的大小,膜厚增大则中心波红移,膜厚减小则中心波蓝移;折射率变化会影响中心波位置和峰值的大小两个值,但折射率偏差3%已经是较大值,故折射率偏差对中心波位置的影响不会太大.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 减反膜半导体激光器论文参考文献

[1].邱忠阳,冯爽,徐栩,李玉春.高功率半导体激光器腔面高反膜的研究[J].科技创新导报.2017

[2].马钰慧,邱伟彬,苏道军,王加贤,崔碧峰.半导体激光器高反膜系参数的模拟仿真分析[J].华侨大学学报(自然科学版).2013

[3].张艳峰,李刚,张玉驰,张鹏飞,王军民.基于减反膜外腔反馈半导体激光器拉曼光的产生[J].物理学报.2011

[4].张莹,宋爱民,王培界.980nm半导体激光器高反膜的优化设计[J].数字通信.2011

[5].刘四平.减反膜外腔半导体激光器特性的研究[D].山西大学.2009

[6].刘四平,张玉驰,张鹏飞,李刚,王军民.减反膜外腔半导体激光器特性的研究[J].物理学报.2009

[7].李大义,陈建国,周小红,卢玉村.图形分析法求半导体激光器端面减反膜的有效反射率[J].激光技术.1998

本文来源: https://www.lw00.cn/article/4c71cf4bc21dd84498476306.html