# 相干粒子数捕获论文-罗慧,汪冰,袁扬胜,崔执凤,屈军

导读:本文包含了相干粒子数捕获论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:激光光学,聚焦部分相干复宗量厄米-高斯光束,横向相干长度,辐射力

### 相干粒子数捕获论文文献综述

罗慧,汪冰,袁扬胜,崔执凤,屈军[1]（2014）在《部分相干复宗量厄米-高斯光束捕获两种类型粒子》一文中研究指出基于互谱密度函数和瑞利散射理论,推导了聚焦部分相干复宗量厄米-高斯光束的光强分布和作用在瑞利电介质球上辐射力的解析表达式,并进行了相应的数值计算。结果表明:当横向相干长度较大时,聚焦部分相干复宗量厄米-高斯光束具有空心光束的轮廓,空心的尺寸随着光束阶数的增加而增大;随着相干度的逐渐减小,聚焦部分相干复宗量厄米-高斯光束逐渐转化成高斯光束,光强的峰值随着光束阶数的增加而减小。通过改变光束的相干度,选择合适的光束阶数、光束腰宽及透镜的焦距长度,可实现对折射率不同的两类粒子的大范围、稳定捕获,所得结论对光学捕获具有一定的理论参考价值。(本文来源于《中国激光》期刊2014年05期）

田博,蒲继雄[2]（2011）在《部分相干径向偏振光束对两种粒子的捕获》一文中研究指出本文研究了部分相干径向偏振基模拉盖尔—高斯光束经透镜聚焦后,在聚焦区域内,对于瑞利粒子产生的辐射力的分布情况。基于Collins公式,推导了基模拉盖尔-高斯光束表示的部分相干径向偏振光通过透镜聚焦后,在几何焦平面附近的光强表达式,并应用瑞利散射理论,计算了聚焦光束与瑞利粒子的相互作用力。根据数值模拟的结果,比较了部分相干径向偏振基模拉盖尔—高斯光束与部分相干线偏振高斯—谢尔模型光束经透镜聚焦后辐射力的分布情况。并且经过研究发现,通过改变部分相干径向偏振光的相干度,在几何焦平面内的辐射力有着明显的变化,且利用部分相干径向偏振光束经透镜聚焦后焦平面内辐射力的变化特性,能同时对高折射率粒子和低折射率粒子进行捕获。(本文来源于《中国光学学会2011年学术大会摘要集》期刊2011-09-05）

单琎[3]（2010）在《利用相干粒子数捕获（CPT）原理测磁的实验研究》一文中研究指出利用相干粒子数捕获原理测量磁场的CPT(Coherent population trapping)磁力仪,具有精度高,体积小、功耗低等特点,在国民经济建设、空间探测、科学研究以及国防建设等方面具有十分重要的应用价值,因而引起了国内外科研工作者广泛的研究热情。本论文的研究工作主要包括以下四个部分。第一部分,本课题研究背景及研究现状的介绍。首先介绍了几种常见的低强度磁力仪(质子旋进磁力仪、光泵磁力仪、超导量子干涉(SQUID)磁力仪)及其应用,并阐述了CPT磁力仪与上述磁力仪相比的优势。然后介绍了世界各国在CPT磁力仪的研制这一领域的研究进展。第二部分,CPT测磁理论的介绍。首先介绍了原子能级、超精细结构、塞曼效应、原子的跃迁等原子能级的基本理论,以及原子相干及相干粒子数捕获效应的机理。然后介绍了本论文设计的CPT测磁系统的结构与工作原理。第叁部分,CPT测磁装置的设计。首先介绍了实验系统的各个组成部分,例如如激光器、调制信号源、样品池等。然后详细地介绍了激光器的温度、电流、以及稳频反馈控制电路的设计。第四部分,CPT测磁的实验研究。首先介绍了消除背底磁场方法。然后分别介绍了CPT信号对磁场方向和大小的响应并给予了理论分析。最后给出了本实验系统现阶段所能达到的分辨率。(本文来源于《吉林大学》期刊2010-04-01）

韩立波,田永红,徐大海[4]（2002）在《虚光场效应与Λ型三能级原子粒子布居相干捕获》一文中研究指出研究了虚光场效应对双模光场与Λ型三能级原子相互作用过程中原子粒子布居相干捕获的影响 .这种影响导致了系统的量子噪声(本文来源于《荆州师范学院学报》期刊2002年05期）

韩立波[5]（2001）在《原子——光场相互作用系统中原子粒子布居相干捕获的研究》一文中研究指出由于粒子布居相干捕获的性质在激光致冷、无反转激光、介质的电磁感应透明等诸多方面有着广泛的应用，对这一问题的研究是量子光学领域的一个重要课题。本文对双模量子光场与级联型叁能级原子相互作用系统和双通道激光诱导连续态结构系统（LICS）中原子粒子布居相干捕获的性质进行了深入细致的研究，内容包括如下两个方面：1、级联型叁能级原子与双模光场相互作用过程中的原子粒子布居相干捕获 应用全量子理论研究了级联型叁能级原子与双模光场间的相互作用，结果表明，在简并双光子耦合时，使原子粒子布居发生相干捕获的光场为双模SU（1，1）Schrodinger猫态，其概率幅由原子的初始状态及光场—原子间的耦合强度决定，这种 SU（1，1）猫态具有量子光场的典型特征。2、双通道LICS系统中原子粒子布居的相干捕获与离化光电子能谱 对双通道光致离化系统，研究了系统的离化光电子能谱和粒子布居的相干捕获条件，结果表明，能谱及相干捕获不仅决定于离化光场的相位，而且还与调制光场的相位和强度密切相关。(本文来源于《华中师范大学》期刊2001-05-01）

韩立波,田永红,黄东平[6]（2000）在《虚光子过程对级联叁能级原子粒子布居相干捕获的影响》一文中研究指出研究了双模光场与级联叁能级原子相互作用过程中原子粒子布居相干捕获条件 ,讨论了虚光子过程对粒子布居相干捕获的影响 ,这种影响导致了系统的量子噪声(本文来源于《荆州师范学院学报》期刊2000年02期）

### 相干粒子数捕获论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文研究了部分相干径向偏振基模拉盖尔—高斯光束经透镜聚焦后,在聚焦区域内,对于瑞利粒子产生的辐射力的分布情况。基于Collins公式,推导了基模拉盖尔-高斯光束表示的部分相干径向偏振光通过透镜聚焦后,在几何焦平面附近的光强表达式,并应用瑞利散射理论,计算了聚焦光束与瑞利粒子的相互作用力。根据数值模拟的结果,比较了部分相干径向偏振基模拉盖尔—高斯光束与部分相干线偏振高斯—谢尔模型光束经透镜聚焦后辐射力的分布情况。并且经过研究发现,通过改变部分相干径向偏振光的相干度,在几何焦平面内的辐射力有着明显的变化,且利用部分相干径向偏振光束经透镜聚焦后焦平面内辐射力的变化特性,能同时对高折射率粒子和低折射率粒子进行捕获。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 相干粒子数捕获论文参考文献

[1].罗慧,汪冰,袁扬胜,崔执凤,屈军.部分相干复宗量厄米-高斯光束捕获两种类型粒子[J].中国激光.2014

[2].田博,蒲继雄.部分相干径向偏振光束对两种粒子的捕获[C].中国光学学会2011年学术大会摘要集.2011

[3].单琎.利用相干粒子数捕获（CPT）原理测磁的实验研究[D].吉林大学.2010

[4].韩立波,田永红,徐大海.虚光场效应与Λ型三能级原子粒子布居相干捕获[J].荆州师范学院学报.2002

[5].韩立波.原子——光场相互作用系统中原子粒子布居相干捕获的研究[D].华中师范大学.2001

[6].韩立波,田永红,黄东平.虚光子过程对级联叁能级原子粒子布居相干捕获的影响[J].荆州师范学院学报.2000

本文来源: https://www.lw00.cn/article/4c7c488c1c8415baf5d9016b.html