# 常规变电站智能化技术改造研究

国网山西临汾电力勘测设计有限公司山西省041000

摘要：智能电网建设是近年来电力系统内建设的重点工程，智能电网要靠智能变电站作为依托，智能电网建设成本大，时间长。对常规变电站的智能化改造成了建设智能电网的重要方法。常规变电站智能电网技术改造通常在原有电网基础上增加智能设备，提升一次设备的智能化，接着建立二次系统，建立智能变电站的断路器和通信，文章通过对智能电网的概念进行分析，提出了智能电网改造的方向和技术。

关键词：智能变电站；智能电网；技术改造

1智能变电站技术

智能电网变电站与常规的变电站之间存在一定的区别，智能电网通过各种无线或者有线监控设置，确定设备的使用状态，操作多为程序化动作。智能变电站的改造需要克服很多问题，主要是变电站进行技术改造可能面临着技术上的风险，导致生产安全受到影响，常规的变电站智能化基础薄弱，落后的设备无法进行简单的技术改造处理进行重新建设更加合理。所以针对要改造的电力企业进行仔细的勘察和论证很有必要。美国电力企业从事电网智能化起步早，经验丰富。国内电力企业也借鉴了国外电力行业发展的经验，成立了专业研发中心，制定标准、研发实验、实践验证，随着通信技术、感应技术、智能技术的发展国内的电力技术创新进入了高速发展阶段，取得了一些成果，但是还有很多问题没有解决，首先是电力系统的智能化对通信网络的高要求，由于智能系统要求通信网络具备可靠性和持续性比其他系统更强，由于通信网络容易受到外部恶意攻击，一旦电力系统遭遇外部恶意攻击将会形成不可估量的损失和影响。智能电站建立的系统需要高度的共享，但是目前电力系统内部管理不能满足智能电网的要求，总结管理经验适应智能电网成了当下的重点。技术改进让传统专业型人才受到挑战，必须引进综合性技术人才。

2常规变电站智能化改造过程中存在的不足

常规变电站在实施的过程当中存在着诸多不足之处，必须要进行是智能化改造方能够逐步适应社会需求。在常规变电站向智能化变电站转变的过程当中，其必须要进行智能化调试。但是，大部分智能化调试的过程均具有一定复杂性，由于变电站并不能够长时间进入到断电状态当中，而变电站内部的空间又相对比较狭小，导致常规变电站在智能化改造过程当中存在着一定的智能化变电站设备安装问题。该方面的问题严重制约了变电站智能化改造施工现场施工方案的顺利实施。由此，其亦成为了变电站智能化改造当中必须要予以高度重视的难题。为了保证变电站智能化改造施工方案得以顺利实施，必须要积极采取有效的改造关键技术策略。

3变电站智能化改造关键技术策略

3.1优先使用网络技术

在变电站智能化改造关键技术策略当中，首先必须要重视的便是优先使用网络技术。常规变电站转向智能化变电站的主要目的在于，实现变电站内部信息管理的智能化，通过具有高度相关性的数字化信息平台对设备进行智能且有序的控制。与此同时，促使变电站内部的信息数据得以共享。若要达到该目标，网络技术将能够为其提供重要的关键技术支持。根据《变电站智能化改造技术规范》，过程层网络和站控层网络均对变电站智能化改造当中的网络提出了更高的质量和技术要求。因此，常规变电站智能化改造当中必须要做到优先使用网络技术。优先使用网络技术的主要目的在于解决常规变电站智能化改造中网络配置和网络硬件搭配的问题。其中，网络硬件配备当中必须要重视网络电线的连接、二次电缆的敷设和光缆安置方面，三者必须要能够同期进行，以此方能够保证施工工艺与网络优先。同时，在缆线敷设技术顺利实施的情况下，变电站智能化改造的后续工作方能够继续顺利进行。优先使用网络技术亦需要重视在过程层保证使用星形结构，在过程层和站控层均要能够严格遵守VLAN配置图，结合VLN所提供的IP地址所分配的方案提供智能化物理设备型号与连接端口型号。除此以外，由于变电站智能化改造当中需要应用到诸多新兴机技术，当前关于新兴技术的研究资料以及实践均需要进一步探索与完善，因而各个部门之间必须要在相互的配合下对智能化施工设备与技术进行完善。除了保证系统硬件准确搭接以外，更需要保证系统配置之间具有良好的搭接状态。无论系统硬件的搭接或者系统配置的搭接，其均会运用到CID、ICD、SSD以及SCD文件。每一种文件之间，以及文件和系统之间均存在必然的关联，准确掌握其间的关系贾昂能够完成装置与系统配置的良好的搭接。

3.2避免改造中出现设备位置冲突情况

设备安装过程经常会出现设备位置冲突的情况，主要表现为控制室屏位冲突、新旧一次设备冲突。由于常规变电站智能化改造一般均需要更换远程终端，此时便会产生新旧变电站设备的交替共存期或者过渡期。此时，由于变电站视频监控系统、环境监控设备、智能化改造新增设备、故障分析设备的增加或者变动，均将会导致控制室的屏位增加，主控制室内的空间将会越来越拥挤，继而产生空间不足的情况，难以满足常规变电站智能化改造的空间需求。鉴于此，常规变电站的智能化改造当中，需要根据施工条件、资金、电压等级等内容进行改造，用时保证控制室的空间利用率较高。对于新旧一次设备冲突，智能化改造当中可以将不用的旧设备先行拆除，将其放置与指定地点后安装新设备。安装以后必须要预留充足的设备预调试时间，以保证设备运行的有效性。

3.3积极运用电子互感器进行预调试

常规变电站的智能化改造必须要积极运用电子互感器进行预调试。由于电子互感器与变电站的诸多监控设备、保护设备、网络等多方面的运行均需要通过光缆线进行连接。此时，若发生高压情况，则有可能出现连接上的错误。光缆线连接错误在一定程度上会为调试工作造成较大的难度。电子式互感器的应用能够有效减少变电站智能化改造施工当中的光缆线连接作物现象。通过电子式互感器进行预调试，能够有效提升光缆线连接敏感度，保证施工质量的同时，促使变电站智能化改造顺利进行。

4结束语

总的来说，常规变电站的智能化改造过程是一个漫长而又艰辛的过程，在变电站智能化改造的过程中遇到的问题也是层出不穷，但是不管怎样，改造的初衷不能违背。不论是常规变电站还是改造后的智能化变电站，要达到的最基本的要求就是要保证变电站设备运作的安全、可靠和稳定。

参考文献

[1]康威.变电站智能化改造技术问题研究.中小企业管理与科技（中旬刊），2017.01.164-165.

[2]杨一清.常规变电站智能化改造的探索研究.上海交通大学，2015.

[3]赵刚.变电站智能化改造技术问题研究.数字技术与应用，2014.05.95.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/4ddcb814bf431268b82d6e2d.html