# 浅谈绿色施工技术在建筑工程施工中的应用胡贤华

（上海精隆建筑工程有限公司200072）

摘要：受资源节约型、环境友好型社会创建目标影响，近年来绿色施工技术开始成为我国多领域关注的焦点，建筑工程施工中的绿色施工技术应用也因此日渐广泛化，基于此，本文简单分析了常见的绿色施工技术，并详细论述了绿色施工技术在建筑工程施工中的应用实践，希望由此能够为相关业内人士带来一定启发。

关键字：绿色施工技术；建筑工程；BIM技术

前言：节约资源、降低环境污染、保护生态平衡等均属于建筑工程施工中绿色施工技术应用价值的体现，这也是近年来绿色施工技术在我国建筑工程施工实现广泛应用的原因所在，而为了保证绿色施工技术能够更好服务于建筑工程施工，正是本文围绕绿色施工技术在建筑工程施工中应用开展具体研究的原因所在。

1.常见的绿色施工技术

1.1节能施工技术

在建筑工程施工领域的绿色施工技术中，节能施工技术属于其中典型，应用屋面保温材料、新型节能门窗的施工均属于节能施工技术范畴，具体应用如下所示：（1）屋面保温材料施工技术。为提升建筑保温性能，吸水能力、导热能力弱的保温材料大量应用于我国建筑工程施工，在房屋排水层与混凝土面板之间加入轻骨料混凝土板、加气混凝土砌块、岩棉外墙外保温系统也属于屋面保温材料施工技术的典型应用，如其中的岩棉外墙外保温系统具备不燃、无毒、质轻、导热系数低、吸音性能好、绝缘、化学性能好、使用周期长等特特点，由此即可有效提升建筑保温隔热性能，建筑能量消耗也将由此大幅降低。（2）新型节能门窗施工技术。应用新型节能门窗的施工技术可进一步降低建筑能量消耗，采用密封条与弹性压条进行门窗连接处的封闭处理、应用低辐射Low-E玻璃等节能玻璃材料均属于其中典型，如其中的低辐射Low-E玻璃能够有效控制夏季室内温度提升[1]。

1.2环保材料施工技术

环保材料的应用同样属于建筑工程施工中的绿色施工技术范畴，再生混凝土骨料、反射涂料、预制清水混凝土挂板等属于该领域较为常见的环保材料。其中，再生混凝土骨料是一种利用建筑拆除过程产生建筑垃圾所制成的绿色建筑材料，近年来我国应用再生混凝土骨料的建筑工程施工一般将其视作特殊混凝土骨料，具体施工则一般采用加入高效减水剂等措施。预制清水混凝土挂板也属于较为典型的环保材料，该材料具备较为优秀的隔音性能和隔热保温性能，这也是其广泛应用于我国建筑工程领域的原因[2]。

1.3其他绿色施工技术

除上述内容外，如下几方面技术形式同样属于较为典型的绿色施工技术：（1）扬尘与噪声控制技术。为降低建筑工程施工过程产生的扬尘和噪声，施工扬尘控制技术、噪声控制技术同样在我国建筑工程施工领域有着较为广泛应用，前者一般使用雾炮降尘系统、自动化喷淋除尘系统、自动化冲洗系统实现现场扬尘的合理化处理，而后者则一般通过合理选择施工机械施工、采取针对性技术手段等措施降低施工现场噪音。（2）水资源高效利用技术。水资源高效利用属于典型的建筑工程绿色施工技术范畴，由于建筑工程施工往往需要消耗大量水资源，施工单位必须深入了解现场水文情况、科学设置沉淀井、采用中水回收利用技术等具体措施实现水资源的高效利用，废水的科学处理也必须在这一过程中得到高度关注，值得注意的是，水资源高效利用技术可配合BIM技术使用，这一配合笔者将于下文进行详细论述。

2.绿色施工技术在建筑工程施工中的应用实践

2.1节能施工技术应用实践

岩棉外墙外保温系统属于较为典型的节能施工技术，为更深入阐述该技术优势，本文选择了上海中骏广场18层高层建筑作为研究对象，由于18高层建筑高度为72m，其保温材料燃烧性能应为A级，因此本工程采用了岩棉外墙外保温系统，岩棉外墙外保温系统的应用流程可以描述为：“基层墙面找平层验收合格→挂基准线→安装底座托架→岩棉板粘贴面界面处理→粘贴岩棉板→岩棉板抹灰界面处理→第一道均匀抹面且埋置网格布→第二道均匀抹面并埋置第二道网格布→第三道抹面抹平→修理平整→外饰面层施工→保温系统工程验收”，岩棉外墙外保温系统施工的关键点如下所示：（1）岩棉板界面处理。G高层建筑岩棉外墙外保温系统施工采用了尺寸为1200×600mm的标准尺寸岩棉板，通过在岩棉板上先上一道表面处理层，即可有效提升水泥砂浆与岩棉板之间的粘结强度，具体处理应首先在岩棉板粘贴面涂抹厚度约为1mm的粘结剂，为保证胶浆能够嵌入岩棉板纤维丝中，涂刷粘结剂后需使用不锈钢刮刀用力抹平。（2）岩棉板粘贴。施工前需在基层墙体上安装托架，岩棉板垂直面需错缝排列而大面积铺板则需要水平同缝排列。为保证岩棉板粘贴质量，需保证布好粘结剂的岩棉板立即粘贴到墙面上，使用的粘结剂需新鲜、均匀、稠度适宜、状态良好，同时需保证转角处岩棉板交错咬合。（3）施工难点处理。由于G高层建筑采用了扭曲的弧线造型，这虽然大大提升了建筑的艺术性，但岩棉外墙外保温系统施工也因此面临着较大难度，为此施工单位采用了“用聚苯板裁成条→顺弧线粘贴固定→在区间内塞贴岩棉板”流程开展具体施工，由此实现了较为复杂的保温面外墙施工。

2.2环保材料施工实践

为提升研究的实践价值，选择了松江国际生态商务区建筑作为研究对象，该建筑总面积45980.3m2，属于典型的框架剪力墙结构，为提升建筑的隔音、隔热保温性能，采用了预制清水混凝土挂板作为饰面材料，施工中的预制清水混凝土挂板厚度为80mm、尺寸为1000mm×2500mm、总面积为5500m2，为保证该环保材料施工技术的绿色性能得以最大化发挥，施工单位采用了如下施工措施：（1）预制施工。预制清水混凝土挂板需避免使用高钙粉煤灰作为原材料，同时需按照“设计→样板制作→预制加工→钢骨架安装→预埋件制作”流程完成具体预制环节施工，预制清水混凝土挂板的美观性和环保性均将受到该环节的直接影响。（2）处理施工。预制清水混凝土挂板在具体施工前需开展一系列清理工作，这里的清理工作包括测量放线、钢牛腿焊接等，其中钢牛腿焊接的三维定位尺寸的精准度必须得到高度关注，焊缝的长度与厚度也必须得到严格控制。（3）安装施工。施工单位采用了汽车起重机吊装的施工方式进行预制清水混凝土挂板的安装，这一安装过程重点关注了挂板结构偏差、平面布置的控制，由此保证了300块预制清水混凝土挂板安装的高质量完成。（4）防护施工。虽然预制清水混凝土挂板具备较为优秀的绿色环保性能，但考虑到制成该挂板的材料很容易在长期使用中出现反碱、龟裂、大气污染等问题，施工单位采用了透明保护处理工艺开展了针对性较高的防护施工，通过水性氟碳着色透明保护技术的应用，预制清水混凝土挂板的装饰性能、耐久性能、环保性能进一步提升[3]。

结论：综上所述，绿色施工技术能够较好服务于建筑工程施工。而在此基础上，本文涉及的节能施工、环保材料施工等实例，则证明了研究的实践价值。因此，在绿色施工技术、建筑工程施工相关的理论研究和实践探索中，本文内容能够发挥一定参考作用。

参考文献：

[1]万竟军.基于节能环保条件下的高层建筑绿色施工技术研究[J].建材与装饰,2018,07:37.

[2]胡勇军.基于绿色施工技术的建筑工程施工与管理方法探析[J].绿色环保建材,2018,02:34.

[3]马明.BIM+绿色施工技术在高层住宅建筑群中的应用[J].门窗,2018,01:29.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/4def85a900db360686bdb614.html