# 苯酐冷凝器论文-王瑞卿,谈金祝,殷文海,高志伟

导读:本文包含了苯酐冷凝器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:管子与管板焊接,有限元方法,焊接残余应力,X射线衍射方法

### 苯酐冷凝器论文文献综述

王瑞卿,谈金祝,殷文海,高志伟[1]（2016）在《苯酐冷凝器管子与管板焊接残余应力数值模拟及试验研究》一文中研究指出为了研究苯酐冷凝器管子与管板焊接残余应力的大小和分布规律,采用有限元法对一台苯酐冷凝器的管子与管板焊接残余应力进行分析,同时利用X射线衍射方法对冷凝器管子与管板焊接残余应力进行测定。由有限元数值模拟结果可以得出,管子与管板的焊接残余应力围绕管子呈同心环形对称分布,在焊缝处出现最大焊接残余应力,并且管板焊接热影响区焊接残余应力显示环向承受拉应力,而径向承受压应力。试验结果与有限元数值模拟结果相吻合,表明了有限元数值模拟方法的正确性。(本文来源于《热加工工艺》期刊2016年01期）

任鹏,冯齐[2]（2010）在《苯酐冷凝器失效分析与修复》一文中研究指出针对苯酐冷凝器出现的裂纹,从工艺、材料、受力、维修等方面进行了分析,找出了裂纹产生的原因并进行了处理,效果良好。(本文来源于《齐鲁石油化工》期刊2010年04期）

方全利,叶菁[3]（2010）在《苯酐冷凝器换热管开裂原因分析》一文中研究指出通过对苯酐冷凝器泄漏现场勘验和取样检查分析认为,换热管开裂原因为奥氏体不锈钢在高温含氯离子水中发生应力腐蚀和腐蚀疲劳。根据裂纹产生和扩展的机理提出了相应的对策和措施。(本文来源于《石油和化工设备》期刊2010年09期）

顾明球[4]（2009）在《基于有限元法对苯酐冷凝器的改进设计》一文中研究指出苯酐冷凝器是苯酐精制生产最重要的换热器之一,其主要失效形式为应力腐蚀。论文分析了苯酐冷凝器产生应力腐蚀的拉应力、腐蚀、材质叁个因素,并且提出相应对策。基于有限元法分析,发现在役苯酐冷凝器的温度载荷对苯酐冷凝器造成了较大的热应力,而拉应力主要来源于热应力。论文首次利用有限元法来研究换热器应力腐蚀中的拉应力。建立了包含热影响区在内的苯酐冷凝器叁维有限元实体模型,根据计算,得出了温度场,并且清晰地验证了管板温度分布的“表皮效应”。在热-结构耦合分析中,热分析采用SOLID70单元,结构分析采用SOLID45单元。通过选取叁条具有代表性的典型路径,按照应力分析设计标准,重点分析了开车、停车瞬态和正常工作稳态叁种操作工况下的拉应力和应力强度。基于有限元分析得知,一些路径上的应力强度校核不合格,相应的拉应力值也较高。论文最终提出了同时更新材质、降低管程流体温度及提高壳程冷却水温度等改进设计方案,并且再次利用有限元法对原危险路径上的应力强度进行了改进后的计算。结果表明,改进设计后不但这些路径上的应力强度评定全部合格,而且显着地降低了拉应力,对预防和减少苯酐冷凝器应力腐蚀起到重要的促进作用。(本文来源于《上海交通大学》期刊2009-11-10）

曹军[5]（2009）在《苯酐装置切换冷凝器改造的几点建议》一文中研究指出通过对苯酐切换冷凝器导热油管路及其主工艺管道的技术改造,并进一步优化其工艺控制参数,合理分配一个循环周期的进料、热熔、再冷却时间,达到提高气态粗苯酐捕集率,提高设备利用率并降低其能耗的目的。(本文来源于《化工中间体》期刊2009年09期）

顾明球,忻建华,叶春[6]（2009）在《苯酐冷凝器应力腐蚀原因研究》一文中研究指出描述了苯酐冷凝器应力腐蚀失效的现状,详细研究分析了产生应力腐蚀的拉伸应力、腐蚀环境、材质影响等叁大原因,并针对这些原因提出了消除残余应力、降低温差应力、改善冷却水质、优化操作工艺、选用对应力腐蚀不敏感的材料等优化和改进措施。(本文来源于《化工装备技术》期刊2009年03期）

高学农,叶国兴,张正国[7]（2006）在《螺旋隔板苯酐部份冷凝器研究》一文中研究指出随着科技的进步和生产工艺的不断提高,80克及以上苯酐生产工艺已在国内广泛被采用。从节能的角度出发,如完全采用热熔冷凝箱来分离产出气体,由于热熔冷凝箱是冷热切换的过程, 则在同一时间换热面积的有效利用率只有50％;同时,由于粘附在热熔冷凝箱换热壁面的固酐需融化才能从壁面脱离,因此需要耗费大量能源。然而,这一工艺过程理论上却能够以液态形式分离35％以上的苯酐,其关键设备就是冷却冷凝器(部分冷凝器)。(本文来源于《第叁届全国化学工程与生物化工年会论文摘要集（上）》期刊2006-11-01）

孙长军,张木存[8]（2005）在《苯酐装置采用部分冷凝器的探讨》一文中研究指出介绍了苯酐装置系统中增加部分冷凝器的流程,操作讨论了加部分凝冷器前后的经济效益。结果表明,装置系统改造能提高切换冷凝器的寿命,提高苯酐收率。(本文来源于《塑料助剂》期刊2005年06期）

王利君[9]（2004）在《苯酐装置切换冷凝器的顺序控制》一文中研究指出主要阐述了苯酐装置切换冷凝器顺序控制的设计 ,在分散型控制系统Centum CS上的实现及对顺序控制系统的设计方法进行了探讨。(本文来源于《石油化工自动化》期刊2004年04期）

李乐钦,吴军,路春生[10]（2004）在《无热处理、精馏,切换冷凝器熔融苯酐合成DOP》一文中研究指出在苯酐催化剂使用前期,省却热处理、轻组份塔和精馏塔的精化过程,切换冷凝器熔融粗苯酐和辛醇(2-乙基己醇)合成邻苯二甲酸二辛酯,得到优级产品。(本文来源于《天津化工》期刊2004年03期）

### 苯酐冷凝器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对苯酐冷凝器出现的裂纹,从工艺、材料、受力、维修等方面进行了分析,找出了裂纹产生的原因并进行了处理,效果良好。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 苯酐冷凝器论文参考文献

[1].王瑞卿,谈金祝,殷文海,高志伟.苯酐冷凝器管子与管板焊接残余应力数值模拟及试验研究[J].热加工工艺.2016

[2].任鹏,冯齐.苯酐冷凝器失效分析与修复[J].齐鲁石油化工.2010

[3].方全利,叶菁.苯酐冷凝器换热管开裂原因分析[J].石油和化工设备.2010

[4].顾明球.基于有限元法对苯酐冷凝器的改进设计[D].上海交通大学.2009

[5].曹军.苯酐装置切换冷凝器改造的几点建议[J].化工中间体.2009

[6].顾明球,忻建华,叶春.苯酐冷凝器应力腐蚀原因研究[J].化工装备技术.2009

[7].高学农,叶国兴,张正国.螺旋隔板苯酐部份冷凝器研究[C].第叁届全国化学工程与生物化工年会论文摘要集（上）.2006

[8].孙长军,张木存.苯酐装置采用部分冷凝器的探讨[J].塑料助剂.2005

[9].王利君.苯酐装置切换冷凝器的顺序控制[J].石油化工自动化.2004

[10].李乐钦,吴军,路春生.无热处理、精馏,切换冷凝器熔融苯酐合成DOP[J].天津化工.2004

本文来源: https://www.lw00.cn/article/4e508c9f96f97aa8c9d0f985.html