# 超声干涉法论文-陈秀明

导读:本文包含了超声干涉法论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:超声干涉法,声阻抗匹配,涂层,厚度测量

### 超声干涉法论文文献综述

陈秀明[1]（2009）在《超声干涉法涂层厚度测量声阻抗匹配判据研究》一文中研究指出涂层厚度是涂层的重要质量指标之一,它关系到涂层的使用寿命、涂层材料消耗及成本、涂层的应力及涂层结合强度等。超声干涉法涂层厚度测量方法由于具有不受被检测涂层材料种类、厚度限制的优势而成为目前研究热点之一。由于基体及涂覆层种类繁多,且涂层与基体的声阻抗差异大小直接影响着对干涉信号频谱的分析,基于此,本研究从超声干涉法涂层厚度测量基本原理的研究入手,以含有涂层的多界面结构中超声波传播为理论模型,提出了超声干涉法涂层厚度测量的声阻抗匹配判据,在此基础上对判据进行了实验验证研究。此外,分析了探头接收到的反射回波次数n、超声入射角θ_1、探头频率f以及涂层厚度d对涂层反射系数谱以及实验精度的影响。得出了以下两方面结果:(1)研究了涂层及与其相邻介质声阻抗匹配满足界面声压反射系数|r_(12)|＜1/2~(1/2)或|r_(12)|＞1/2~(1/2)时,分别选取包含涂层表面一次回波P_1和滤掉P_1的回波信号选取原则;分析了|r_(12)|＜1/2~(1/2)或|r_(12)|＞1/2~(1/2)时,涂层声压反射系数谱分别出现次生极大或极小值的规律,在此基础上提出了界面声压反射系数|r_(12)|＜1/2~(1/2)或|r_(12)|＞1/2~(1/2)时应分别选取极小值或极大值进行涂层厚度测量的判据。为了验证超声干涉法涂层厚度测量声阻抗匹配判据的正确性和有效性,按照涂层及与其相邻介质声阻抗匹配满足|r_(12)|＜1/2~(1/2)或|r_(12)|＞1/2~(1/2)的两种情况,分别选取了航空雷达罩蒙皮GFRP(Glass Fiber Reinforced Plastic)层板外表面复合涂层以及钢基体表面ZrO_2陶瓷涂层样品进行了超声厚度测量。对照SEM(ScanningElectron Microscope)涂层厚度测量结果进行误差分析得出,相对误差均值不超过10%,符合工程需要。(2)讨论了探头接收到的反射回波次数n、超声波入射角θ_1、探头频率f以及涂层厚度d对涂层反射系数谱的影响,结果发现:随着n值增大,反射系数谱次生极值减小,谱线逐渐变得光滑,易于极值的读取;θ_1大于13°时入射波发生全反射,小于13°范围内,随着θ_1增大,反射系数谱在某些特定的入射角处急剧减小,给厚度测量结果带来明显偏差;在0-25MHz范围内,随着f的增大,反射系数谱周期性的出现急剧减小的现象,且θ_1不为零时其变化对高频更为敏感;随着d的增大,反射系数谱周期性的出现极大和极小值,且涂层厚度越薄对反射系数谱的影响越小。另外,对于声阻抗确定的样品,还可以通过理论计算来优化选择耦合介质的声阻抗,以便获得涂层及与其相邻介质的最佳声阻抗匹配,从而为实际工程应用提供理论和实验依据。研究表明,涂层及与其相邻介质声阻抗匹配判据具有较好的工程应用价值。(本文来源于《大连理工大学》期刊2009-06-18）

陈秀明,林莉,李喜孟,郭广平[2]（2009）在《超声干涉法薄层厚度测量声阻抗匹配判据及其应用》一文中研究指出针对超声干涉法测量薄层厚度的原理,讨论了薄层及与其相邻介质声阻抗匹配分别满足界面声压反射系数|R1|<1/2或|R1|>1/2时回波信号的选取原则,并以薄层声压反射系数谱为依据,分析了上述两种声阻抗匹配条件下谱线分别出现次生极大或极小值的规律,在此基础上提出了薄层厚度测量时谱线极值的选择方法。以航空雷达罩蒙皮GFRP(Glass Fiber Reinforced Plastic)层板外表面复合涂层以及钢基体表面ZrO2陶瓷涂层样品为例进行了薄层厚度测量实验研究及信号分析。研究表明,超声干涉法薄层厚度实验结果与SEM(Scanning Electron Mi-croscope)测量结果相符。由此可知,薄层及与其相邻介质声阻抗匹配判据对于超声干涉法薄层厚度测量具有很强的理论指导意义及工程应用价值。(本文来源于《航空材料学报》期刊2009年01期）

杨启洪,刘友举[3]（2003）在《超声干涉法测量液体声速》一文中研究指出研究了声速测量 ,介绍超声干涉测量液体声速的原理和技术。(本文来源于《广西物理》期刊2003年03期）

### 超声干涉法论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对超声干涉法测量薄层厚度的原理,讨论了薄层及与其相邻介质声阻抗匹配分别满足界面声压反射系数|R1|<1/2或|R1|>1/2时回波信号的选取原则,并以薄层声压反射系数谱为依据,分析了上述两种声阻抗匹配条件下谱线分别出现次生极大或极小值的规律,在此基础上提出了薄层厚度测量时谱线极值的选择方法。以航空雷达罩蒙皮GFRP(Glass Fiber Reinforced Plastic)层板外表面复合涂层以及钢基体表面ZrO2陶瓷涂层样品为例进行了薄层厚度测量实验研究及信号分析。研究表明,超声干涉法薄层厚度实验结果与SEM(Scanning Electron Mi-croscope)测量结果相符。由此可知,薄层及与其相邻介质声阻抗匹配判据对于超声干涉法薄层厚度测量具有很强的理论指导意义及工程应用价值。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 超声干涉法论文参考文献

[1].陈秀明.超声干涉法涂层厚度测量声阻抗匹配判据研究[D].大连理工大学.2009

[2].陈秀明,林莉,李喜孟,郭广平.超声干涉法薄层厚度测量声阻抗匹配判据及其应用[J].航空材料学报.2009

[3].杨启洪,刘友举.超声干涉法测量液体声速[J].广西物理.2003

本文来源: https://www.lw00.cn/article/4ef765ad427020842badb270.html