# 主动式红外线探测报警系统在监所安全工作的设计

佛山市新东方电子技术工程有限公司广东省佛山市528000

摘要：随着经济的快速发展，我国的各个行业都进行了深层次的改革和创新，取得了更大程度上的进步，其中商业的发展也尤为迅速，为国家的发展提供了经济上的支持。在如此迅猛的商业发展之势下，人们对科技有了更高的要求，主动式红外线探测仪的应用也越来越受到人们的重视。其中主动式红外线探测报警系统在监所安全工作应用更是广泛。

关键词：主动式红外线探测报警系统；监所安全工作；设计

1.前言

随着科技的快速发展，人们对于高科技的需求越来越高，对于科技的了解也越来越多，科技在人们的日常生活中无处不在，其中主动式红外线的应用非常广泛。但是许多人对红外线的性质并不了解，我们想通过主动式红外线探测报警系统监测监所安全工作，利用其物理性质设计方案，研究监所管理系统的模型和功能结构，推进主动式红外线探测报警系统在监所安全工作的应用。

2.主动式红外线探测报警系统在监所安全工作的设计方案

2.1红外线的物理性质

红外辐射也叫红外线，叫红外光，它是一种人类用眼睛看不见而且不能辨别的光线”。但是事实上，它和其他任何物体一样，均是客观现实存在的一种线体。现实中，任何物体达到一定温度时都会向周边空间放射红外线。它是波长比红色光的波长（0.76um）还长的光波，波长介于可见光和微波之间。0.76至400微米之间形成的光谱波长这段就是红外线，它的存在是一种看不见、摸不着的光线。宇宙上高于绝对零度（-273C）的物质，在物体的周边都会产生一种红外线。现代科学家把这种现象称为物理学中的热射线，在医用方面可分为近和远两种红外线。

2.1.1在监所方面广泛的应用前景

2011年，全国发生多起监所犯人脱逃事件，监所安全引起了社会关注。特别是在9月11日河北省深州监所和10月25日河南省豫北监所这两起在押犯脱逃事故看，在押犯均是趁大雾弥漫、视线不良之机，通过监控网，攀爬监墙，越过高压电网，翻过外围栅栏脱逃。河南豫北监所刚安装了电子哨兵系统，事发时，逃犯翻越内钢网用时长达5分钟，多次穿越监控射线，电子哨兵系统始终没有报警。从调查了解看，有些监所配备了视频监控系统、红外报警系统、IC智能卡电子门锁、指纹门禁系统及IC智能巡更系统等现代化设备，通过上述设备的综合集成，真正达到全方位全天候多级立体交叉的防范体系，人防、物防、技防的有机接合，为现代化的监所建造套高度智能化、自动一体化的坚实安全防御系统。从掌握的数据看，我国监所、看守所安保系统还有50%以上的使用矩阵式监视系统，在监区大门安装了门禁系统或机械锁。武警担负的监墙内外5米警戒区内则以红外线或拉力围栏系统为主，以高压电子围栏阻绝系统为辅，并使用脉冲式高压供电，5000V~10000V瞬间高压放电的围墙电缆，若有物体入侵触动，会产生电击阻止犯人入侵或逃脱。但在恶劣天候或人为因素也可能会产生漏洞，致使报警不灵敏等问题的发生。

2RFID监所管理信息系统设计

2.1系统硬件设计

2.1.1RFID设备

RFID监所管理信息系统使用有源RFID硬件设备。硬件设备主要包括阅读器和电子标签。

1.电子标签：选择超高频、主动式的腕带电子标签。该种电子标签内保存的数据量较大，阅读距离较远，电子标签天线具有较强的方向性。其工作频率为2.45GHz，通信速率为1Mbi/s，工作方式为只读型，调制方式为GFSK，传送距离为0-100m此外.标签采用的是特殊材质，设计简洁大方，并具有防水、防拆卸功能，携带者都感到十分舒适。

2.阅读器：选用超高频阅读器，长距离识别有利于读取数据的准确性。其工作频率为2.45CHz，识别方式为全向识别，识别距离为0-100m，调制方式为CFSK，通信速率为1Mbit/s，工作模式为直接模式/缓冲模式，并提供多种接口方式。

2.1.2系统结构与工作原理

本系统的结构为计算机硬件和软件相结合，当佩戴上电子标签的罪犯进入到阅读器的有效识别范围时，阅读器就会自动读取电子标签中所包含的信息，并将获取到的信息通过网络传送给终端管理计算机、根据电子标签的ID号码和阅读器的卫地址，对照现场的设备安放资料后，就可以得出“某人在某一时间经过某个监控区域”的记录，从而实现对犯人的定位跟踪和实时监控。

非法进入警报：每一个监控点的访问权限都是受限制的，只有获得授权的人员才能进入。如非授权人员进入监控点，则会触发非法进入警报，并显示进入人员的详细信息。

终端破坏警报：当监所犯人的终端被破坏时，系统会迅速发出报警并突出显示位置。当监所中一切正常时，系统会动态监视各个区域的犯人和民警的人数，并将信息发布到各监控终端和民警PDA中。当系统发现某一个电子标签出现在不应该出现的位置时，判断所中出现异常事件，系统会在数据库中自动查找该电子标签的资料，将电子标签对应的信息发布到各监控终端和民警PDA中，并发出报警声音。

2.2系统软件设计

（1）主模块

管理人员进入RFID监所管理信息系统，首先看到的就是主模块的界面，主模块可以进入每一个模块，是各个模块切换和联系的桥梁，主模块的界面力求做到简单、友好，在主模块中可以退出系统。主模块的工作流程十分简单。首先打开主模块操作界面，菜单中只有“登录”和“退出”命令有效。单击“登录”命令，用户进行壁录。登录成功后、根据用户不同的级别，可以进行相应的操作。

（2）登录模块

该模块主要完或对用户合法身份的校验，并根据用户的不同级别给予不同的权限该模块的用户名密码级别均为必填项。其中，密码长度为6位，用户名长度不超过16位，输入完毕后单击“确认”按钮。若输入错误，则系统将弹出一提示对话框，要求重新输入、最多输入次数不能超过了次，如果超过3次，则系统将该用户锁定，禁止登录：输入正确后，登录用户可以根据自己的级制，进行相应的操作。若想放弃此次登录，则可直接单击“取消”、关闭登录对话框。

（3）基本资料管理模块

该模块主要完成对监所工作人员资料和罪犯资料的管理，如查找添加修改和删除。系统管理人员可以根据使用的需要，单击相应的命令按钮，实现上述功能。

（4）监管设备管理模块

对监所内的设备进行统一记录管理，如阅读器的分布位置，腕常标签的开启等。

（5）电子地图管理模块

（6）业务流程的建模

一些组织提出业务流程建模（BPM）的标准和技术，BPM是对业务流程进行表述的一种有效方式。也是过程分析与重组的基础之一。在分析需求的前提下，业务流程建模的主要目的是提供一个较为有效的跨组织的流程模型，为目标执行平台生产软件代码的精化方面产生作用，并辅助相关人员进行多种业务的分析与优化设计。业务流程是一个由各种不同功能的活动相连的一组具有相互关系的任务，它们按照一定的业务逻辑依次执行。业务流程具有可以重用的起点和终点。在业务流程建模阶段完成工作流过程和相关活动的定义和描述。

3.结束语

综上所述，本文先介绍了主动式红外线的定义以及一些性质，然后通过主动式红外线的这些特性来进行监测工作，研究主动式红外线在监所方面广泛的应用前景，从以上多个方面分析主动式红外线探测报警系统在监所安全工作的设计方案，更加关注设计系统的流程和工作效率，并能准确高效的为监所安全工作做出贡献。

参考文献：

[1]李克强.主动式红外线探测报警系统在监狱安全工作的设计[D].2012.

[2]胡小娟.被动式红外线探测报警系统在校园安全的设计[D].南昌大学，2012.

[3]基于主动式RFID的监狱管理系统设计与研究[D].山东大学，2009.

[4]王良昱.监狱环境下基于无线传感器网络技术的监控报警系统设计与实现[D].国防科学技术大学，2011.

[5]尚小燕，姜旭，武继安.热释电红外报警系统设计[J].现代科学仪器，2012（2）：65-67.

[6]主动式RFID监狱犯人智能定位管理系统的设计[D].西安电子科技大学，2014.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/4f4b097b1744f4473b07f5d7.html