# 热磁耦合论文-刘高朋

导读:本文包含了热磁耦合论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:感应电机,电磁场,温度场,流道结构

### 热磁耦合论文文献综述

刘高朋[1]（2018）在《电动汽车用感应电机热磁耦合分析》一文中研究指出能源短缺与环境污染等问题的显现,加快了新能源汽车技术的发展。感应电机由于其安全可靠、控制成本低、技术水平高、不存在高温退磁等优点成为新能源汽车,特别是纯电动汽车的重要动力之一。感应电机中定子绕组作为电机最容易损坏的部件,所以控制其温度在一定的温升限制内是电动汽车电机设计必须考虑的问题。本文首先讨论了电机内铁芯损耗、绕组损耗、机械损耗和杂散损耗等的产生原理和计算方法。并且对电机内热传导、热对流和热辐射等传热方法进行分析,讨论电机传热过程的特点和应该注意的问题。根据电磁场理论建立叁相鼠笼异步电机的场路耦合模型,首先利用Maxwell软件分析电机定转子气隙、定子铁芯外径和定转子轴向长度对电机电磁性能的影响,并利用分析优化后的结果进行瞬态电磁场分析,研究电机的启动性能变化和电机的磁力线分布和磁密分布。计算了优化后电机的各项损耗数据,还对影响电机温升计算的电机漆包线、定转子气隙、定子槽绝缘等部件做了等效处理,简化了电机求解模型。根据感应电机结构特点建立电机叁维简化模型。研究了在总流量一定的情况下电机机壳内部流道数对电机温度分布的影响,研究发现流道数越大,电机绕组温升越低。并在此基础上,还研究了机壳流道内液体流速对电机内温度分布的影响。流体流速越大,散热效果越好,定子绕组温度越低。槽顶绕组有效部分温度梯度变小,槽底绕组温度梯度变大。在强制对流条件下,对流体介质进行分析,通过仿真得到不同比例乙二醇水混合液、水和油对电机温度分布的影响,随着混合液中乙二醇比例的升高,流体的冷却效果变差,但增大了电机的温度使用范围。最后还研究了流道结构对电机温度的影响。本文提出了一种简化机壳模型,利用正交分析法,得到翅片高度、宽度、个数和肋板宽度对机壳温度的影响。通过模拟分析,验证了最优方案的正确性。还仿真了在相同环境下,优化后流道结构对电机温度分布的影响。可以得到优化流道结构模型能明显改善机壳散热性能,降低定子绕组的温度。(本文来源于《重庆交通大学》期刊2018-04-25）

陈涛[2]（2016）在《定向凝固铁磁形状记忆合金力—热—磁耦合试验研究》一文中研究指出铁磁形状记忆合金兼具大输出应变与高响应频率等综合特性,是新一代驱动与传感材料。采用定向凝固方法制成的多晶铁磁形状记忆合金,制备简单、成本低,该方法亦已得到广泛研究与应用。定向凝固的多晶铁磁形状记忆合金具有很多优越的性能,晶粒取向趋向于定向凝固方向,力学性能呈现明显的各向异性。本文以相对于定向凝固方向呈不同切割方位的多晶Ni-Mn-Ga试样为研究对象,为了提高该材料在外场作用下的宏观应变,首先沿试样的两个互相垂直的方向交替施加压应力进行力学训练,这样可以增大晶粒尺寸,减少马氏体变体个数,减少孪晶界迁动的相互干扰,有利于马氏体变体孪晶界在外场作用下移动,从而获得较大的宏观应变。力学训练后,首先根据该材料的特性,制定试验方案。然后分别研究测试了试样在恒压应力作用下的磁致应变曲线、恒磁场作用下的应力-应变曲线和恒磁场作用下的温度-应变曲线,磁场分别平行于试样的长度方向和垂直于试样的长度方向作用。试验结果表明试验曲线呈现非线性、滞后性和各向异性力学行为。根据试验结果,进一步分析了应力、磁场、温度和切割角等耦合因素对材料力学行为的影响,总结得到一些有益的结论,为该材料在工程中的应用提供相应指导。(本文来源于《江苏大学》期刊2016-06-01）

唐永超[3]（2012）在《石英挠性加速度计力矩器热磁耦合仿真与试验研究》一文中研究指出力矩器（LJQ）的磁性能稳定性是影响石英挠性加速度计（QFA性价比高，应用较为广泛）的工作稳定性的关键因素；由于力矩器磁性能受其热场影响，其稳定性偏低，成为制约石英挠性加速度计进一步应用的瓶颈之一。本文为提高某型力矩器磁性能稳定性，采用力矩器磁性能试验与ANSYS有限元仿真相结合的方法，主要进行以下研究：1．为分析热场对力矩器磁性能的影响，从石英挠性加速度计的工作原理出发，基于力矩器工作原理角度建立力矩器刻度因数稳定性数学模型。通过分析力矩器热场改变对力矩器磁性能的影响效果，采用调整补偿环的截面积来提高力矩器的补偿效果。2．为分析补偿环对力矩器的补偿效果、给仿真分析提供环境温度，开展了力矩器磁性能试验。首先从试验目的、试验设备、试验对象和设备连接四个方面设计了试验方案，其次基于试验目的的要求提出了试验流程方案，最后通过详细分析试验结果表明，补偿环对力矩器补偿效果明显。3．为给有限元仿真提供理论基础，首先基于伽辽金法的基本思想，结合热传导和电磁场相关的理论，分别推导其有限元法离散化模型，其次基于热磁单向耦合理论，建立热磁单向耦合数学模型，结果表明热磁单向耦合仿真时需将热场仿真的结果加载到热场仿真分析中去。4．为分析补偿环对力矩器的补偿机理、提高力矩器补偿效果，基于热磁单向耦合有限元法，对照力矩器磁性能试验，首先利用ANSYS软件进行情况1（带补偿环）与情况2（不带补偿环）热磁单向耦合仿真，并进行仿真结果分析、及其与试验结果的对比分析，其次在验证有限元模型有效性的基础之上改进补偿环结构并进行相应仿真，分析改进结构后力矩器仿真结果表明，改进后补偿效果优于改进前。总之，论文为提高力矩器磁性能稳定性利用现有试验设备开展了力矩器磁性能试验，并利用ANSYS软件建立有限元模型对照进行热磁单向耦合仿真分析，所取得的研究成果具有一定的理论意义和工程参考价值。(本文来源于《国防科学技术大学》期刊2012-11-01）

邰永[4]（2010）在《叁相鼠笼异步电机热磁耦合分析及效率优化设计》一文中研究指出提高效率是我国未来电机发展的必然趋势。但在提高效率的同时必须要保证电机的寿命和运行可靠性。电机运行时的温度对电机的寿命和运行可靠性有着直接而显着的影响,提高电机效率和对电机温度场的研究具有重要的工程意义。本文根据电磁场理论建立了叁相鼠笼异步电机的场路耦合模型,对异步电机瞬态二维电磁场进行了计算,得到了电机的工作特性结果,并对启动过程中电机整体的磁场分布以及转子导条的电流密度变化进行了分析。当电机稳定运行时,磁力线较均匀的分布在定转子铁心内部,转子绕组电流密度分布均匀。而当电机启动时磁力线主要集中在临近转子表面较薄的一层内,定、转子齿端磁通密度很高,转子绕组电流密度沿径向逐渐变大,有明显的集肤效应。根据温度场理论建立了叁相鼠笼异步电机定转子全域瞬态温度场模型,计算了电机在额定负载情况下的瞬态叁维温度场变化,也对电机不同负载运行时的温度场以及影响温度场分布的因素进行了计算和分析。在电机启动开始阶段,定转子温度迅速升高,随后温升幅度逐渐减小直至达到稳定状态,整个过程中,转子导条温度始终高于定子绕组温度,最高温度出现在转子导条的轴向中心。当电机温升达到稳定后,定子区域的整体温度低于转子区域,而机壳表面的温度是最低的。转子铁心的轴向温差要大于定子铁心,而定子铁心的径向温差要大于转子铁心。电机整体的温度随着电机功率的增大而升高,但并不成线性增长的关系。散热翅的高度对电机温度场有较大的影响。用铸铜代替铸铝作为转子导条及端环可以有效降低转子区域的温度。对电机结构进行改进来提高效率,分析了相关改进措施对电机工作特性的影响,并对电机效率进行了优化。在槽满率允许的情况下,增大导线直径可以有效减少定子绕组铜损耗,提高电机效率。剪短定子绕组端部可调长度和减小气隙厚度也可以提高电机效率,同时减小气隙厚度有利于电机功率因数的提高,但会导致启动电流倍数的增大。适当增加铁心长度可以有效提高电机效率和功率因数,但会导致启动转矩倍数和最大转矩倍数减小。用遗传算法对电机进行效率优化,并结合模式搜索法再次进行效率优化,进一步提高了电机效率。(本文来源于《北京工业大学》期刊2010-05-01）

宋玉泉,宋家旺,熊伟[5]（2008）在《力、热、磁耦合新试验装置》一文中研究指出介绍了作者研制的一台力、热、磁耦合装置的原理与结构,利用该设备可方便地研究温度和磁场联合作用下材料的塑性、超塑性行为.该设备的特点是:将具有一定温度和压力的高纯惰性气体导入由激磁线圈缠绕的炉内加热受力试样,实现了炉外加热和动态密封.前者可消除加热电阻丝对磁场的干扰,后者消除了加载拉杆与炉口的摩擦力,可在温度和磁场的协同作用下测量载荷及变形速率等对材料变形行为的影响.(本文来源于《金属学报》期刊2008年01期）

戴宏亮,戴庆华[6]（2003）在《厚壁圆筒在热、磁耦合场作用下的动态响应》一文中研究指出运用力学和电磁场的知识对厚壁圆筒结构建立平衡方程,并通过 Laplace 和 Hankel 积分变换对物理方程进行变换,得到一个可解的方程形式.提出一种解析方法求解在热磁冲击作用下厚壁圆筒的动应力和磁场矢量扰动,得到柱体内动应力响应历程和分布规律及磁场矢量扰动的响应历程和分布规律.实例计算表明该方法是简单、有效的,并给出了一些有实际意义的结果.(本文来源于《动力学与控制学报》期刊2003年01期）

刘美红,黎振华,陈君若,周荣,蔡仁良[7]（2002）在《热磁耦合下淬火考虑相变的温度场有限元分析》一文中研究指出外加磁场淬火的温度场分布模拟是一个新的领域.研究了比热容在居里温度附近的突变,建立了外加磁场淬火时瞬态温度场和相变计算的数学模型;建立了包含磁场作用的热传导方程;建立了统一的有限元基本方程,得到热磁耦合作用下瞬态温度场的分布,并进行了测试.结果表明:外加磁场淬火后,冷却速度减小,冷却曲线变缓;工件的硬度略有上升.(本文来源于《材料科学与工艺》期刊2002年03期）

### 热磁耦合论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

铁磁形状记忆合金兼具大输出应变与高响应频率等综合特性,是新一代驱动与传感材料。采用定向凝固方法制成的多晶铁磁形状记忆合金,制备简单、成本低,该方法亦已得到广泛研究与应用。定向凝固的多晶铁磁形状记忆合金具有很多优越的性能,晶粒取向趋向于定向凝固方向,力学性能呈现明显的各向异性。本文以相对于定向凝固方向呈不同切割方位的多晶Ni-Mn-Ga试样为研究对象,为了提高该材料在外场作用下的宏观应变,首先沿试样的两个互相垂直的方向交替施加压应力进行力学训练,这样可以增大晶粒尺寸,减少马氏体变体个数,减少孪晶界迁动的相互干扰,有利于马氏体变体孪晶界在外场作用下移动,从而获得较大的宏观应变。力学训练后,首先根据该材料的特性,制定试验方案。然后分别研究测试了试样在恒压应力作用下的磁致应变曲线、恒磁场作用下的应力-应变曲线和恒磁场作用下的温度-应变曲线,磁场分别平行于试样的长度方向和垂直于试样的长度方向作用。试验结果表明试验曲线呈现非线性、滞后性和各向异性力学行为。根据试验结果,进一步分析了应力、磁场、温度和切割角等耦合因素对材料力学行为的影响,总结得到一些有益的结论,为该材料在工程中的应用提供相应指导。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 热磁耦合论文参考文献

[1].刘高朋.电动汽车用感应电机热磁耦合分析[D].重庆交通大学.2018

[2].陈涛.定向凝固铁磁形状记忆合金力—热—磁耦合试验研究[D].江苏大学.2016

[3].唐永超.石英挠性加速度计力矩器热磁耦合仿真与试验研究[D].国防科学技术大学.2012

[4].邰永.叁相鼠笼异步电机热磁耦合分析及效率优化设计[D].北京工业大学.2010

[5].宋玉泉,宋家旺,熊伟.力、热、磁耦合新试验装置[J].金属学报.2008

[6].戴宏亮,戴庆华.厚壁圆筒在热、磁耦合场作用下的动态响应[J].动力学与控制学报.2003

[7].刘美红,黎振华,陈君若,周荣,蔡仁良.热磁耦合下淬火考虑相变的温度场有限元分析[J].材料科学与工艺.2002

本文来源: https://www.lw00.cn/article/4f53955c3f985fec49788466.html