# 除尘处理论文-许松瑜

导读:本文包含了除尘处理论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:高盐废水,循环流化床,脱硫除尘,半干法

### 除尘处理论文文献综述

许松瑜[1]（2019）在《循环流化床半干法脱硫除尘装置协同处理高盐废水的研究与应用》一文中研究指出高盐废水一直是企业面临的一大难题。概述了利用循环流化床反应器对高盐废水进行处理,通过"以废治废"的方式实现废水与废气的双重治理的思路。重点介绍反渗透废水、湿法脱硫废水在循环流化床半干法脱硫除尘装置中的应用案例。长期的试验与应用表明,高盐废水在反应器内可得到充分干燥蒸发,高盐废水的部分引入不会对系统的运行及副产物的综合利用造成影响。(本文来源于《节能》期刊2019年11期）

孟浩,霍永星,张生太[2]（2019）在《水浴除尘装置在氯化钾生产尾气处理中的应用》一文中研究指出青海盐湖工业股份有限公司氯化钾生产装置烘干时会产生大量的含有0.02 mm以下粉尘颗粒的尾气。为了更有效处理烘干尾气中粉尘环保不达标的情况,进一步净化尾气,并且提高粉尘的回收或者回收再利用,钾肥生产中干燥烘干装置首次采用水浴除尘处理,文章对水浴除尘在氯化钾尾气处理中的工作原理、运行工艺流程以及运用效果等进行了分析讨论。(本文来源于《盐科学与化工》期刊2019年11期）

周稳华,李腾姣[3]（2019）在《干熄焦除尘焦粉应用于剩余氨水处理的研究》一文中研究指出为降低焦化废水处理成本,以铜陵特材干熄焦除尘焦粉为原料,对剩余氨水进行吸附处理,考察了除尘焦粉量、废水pH和搅拌时间对废水中污染物吸附效果的影响。实验结果表明:除尘焦粉对油类、挥发氨、硫化物、氰化物、浊度吸附效果较好,对COD、酚类、硫氰去除效果有限,对氨氮吸附效果不明显;实验条件下,调节剩余氨水pH为3时,可获得更好的吸附效果;实验条件下,吸附3 h与吸附1 h相比,硫化物、浊度降低显着,COD、油类、挥发氨、硫氰等变化不大,氰化物、酚不降反升,综合考虑,实际生产中可采取吸附1 h。(本文来源于《煤化工》期刊2019年05期）

孙卫国[4]（2019）在《袋式除尘技术在燃煤电厂烟气处理中的应用》一文中研究指出燃煤电厂作为大气污染的主要源头,必须要对电厂生产排放的烟气进行有效处理。为了提升烟气处理的效果就要对除尘技术进行合理选择和有效应用。袋式除尘技术作为燃煤电厂烟气治理的常用技术,对其运营原理、发展历程、应用方式进行探究,不仅能够强化烟气处理的效果,还能为相关领域的应用提供参考。(本文来源于《设备管理与维修》期刊2019年20期）

武常芳[5]（2019）在《关于转炉除尘水处理效果影响因素的研究》一文中研究指出在我国经济发展速度不断加快的今天,对于环境保护的关注力度逐渐加大,尤其是水资源的保护与处理已经成为社会所关注的焦点。同时,在工业领域,转炉除尘水能否得到有效处理无疑是提升水质的关键。因此,本文将对转炉除尘水处理效果影响因素进行研究,以供参考。(本文来源于《第十八届中国电除尘学术会议论文集》期刊2019-10-21）

王华[6]（2019）在《火力发电厂电除尘积灰分析及处理》一文中研究指出列举了电站锅炉电除尘电场内部极线极板积灰一些常见现象,阐述了积灰简单机理,并结合某电厂2台300MW国产机组电除尘运行和积灰情况,从设备运行、检修维护方面提出了减少电除尘极线极板等内部积灰的有效措施。(本文来源于《现代制造技术与装备》期刊2019年10期）

吴志逊[7]（2019）在《转炉除尘超低排放处理系统的研发》一文中研究指出针对转炉LT法除尘系统存在的烟尘无法达到超低排放问题,研发了LT法增加布袋式除尘器(BF)的方案,对转炉冶炼中烟囱排放的粉尘进行有效处理,实现了转炉LT法烟囱的超低排放,具有显着的社会效益和环保效益。(本文来源于《福建冶金》期刊2019年05期）

吴泽[8]（2019）在《高炉煤气干法除尘系统荒净气压差高与布袋破损分析及处理方法探讨》一文中研究指出高炉煤气干法除尘系统荒净气压差大小是干法除尘系统是否正常运行的重要判断指标。从首钢股份公司二高炉干法除尘系统实际运行情况进行分析,并对其处理方法进行探讨。(本文来源于《冶金动力》期刊2019年09期）

康少彬,任毅[9]（2019）在《金属柔性膜除尘技术在球团干燥烟气处理中的应用》一文中研究指出为解决传统低温干法除尘和湿法除尘技术在实际生产中存在的弊端,河钢宣钢结合自身球团干燥烟气的特点,采用了高温钛铝多孔膜金属柔性膜除尘技术。介绍了高温钛铝多孔膜金属柔性膜除尘技术的工作原理、系统组成以及实施效果。实际检测结果显示:球团干燥烟气出口颗粒物排放浓度控制在4.0 mg/m~3左右,除尘器噪音控制在85 dB以下,完全满足目前国家环保排放指标,并达到了超低排放要求。(本文来源于《河北冶金》期刊2019年S1期）

张晓辉,张昱昊[10]（2019）在《EDV脱硫除尘及SNCR+SCR脱硝组合技术在催化裂化装置烟气污染物达标处理中的应用》一文中研究指出介绍了EDV脱硫除尘技术及SNCR+SCR脱硝组合技术在某厂100万t/a、200万t/a催化装置烟气污染物达标处理中的使用情况。对两套催化装置烟气排放系统实施脱硫脱硝除尘改造,脱硫部分采用EDV?5000湿法洗涤工艺,增设烟气洗涤吸收系统,脱硝部分采用SNCR+SCR工艺;同时对200万t/a催化装置2台CO余热锅炉进行优化改造;并配套建设1套脱硫废水处理系统(PTU)。项目完成后,2套催化裂化装置烟气SO_2、NO_x、颗粒物等排放指标全部达标,满足《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)排放要求(SO_2≤100 mg/m~3、NO_x≤200 mg/m~3、颗粒物≤50 mg/m~3),其中SO_2脱除率平均达到94.6%、NO_x平均脱除率达到50%、颗粒物平均脱除率可达到87.2%。(本文来源于《山东化工》期刊2019年15期）

### 除尘处理论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

青海盐湖工业股份有限公司氯化钾生产装置烘干时会产生大量的含有0.02 mm以下粉尘颗粒的尾气。为了更有效处理烘干尾气中粉尘环保不达标的情况,进一步净化尾气,并且提高粉尘的回收或者回收再利用,钾肥生产中干燥烘干装置首次采用水浴除尘处理,文章对水浴除尘在氯化钾尾气处理中的工作原理、运行工艺流程以及运用效果等进行了分析讨论。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 除尘处理论文参考文献

[1].许松瑜.循环流化床半干法脱硫除尘装置协同处理高盐废水的研究与应用[J].节能.2019

[2].孟浩,霍永星,张生太.水浴除尘装置在氯化钾生产尾气处理中的应用[J].盐科学与化工.2019

[3].周稳华,李腾姣.干熄焦除尘焦粉应用于剩余氨水处理的研究[J].煤化工.2019

[4].孙卫国.袋式除尘技术在燃煤电厂烟气处理中的应用[J].设备管理与维修.2019

[5].武常芳.关于转炉除尘水处理效果影响因素的研究[C].第十八届中国电除尘学术会议论文集.2019

[6].王华.火力发电厂电除尘积灰分析及处理[J].现代制造技术与装备.2019

[7].吴志逊.转炉除尘超低排放处理系统的研发[J].福建冶金.2019

[8].吴泽.高炉煤气干法除尘系统荒净气压差高与布袋破损分析及处理方法探讨[J].冶金动力.2019

[9].康少彬,任毅.金属柔性膜除尘技术在球团干燥烟气处理中的应用[J].河北冶金.2019

[10].张晓辉,张昱昊.EDV脱硫除尘及SNCR+SCR脱硝组合技术在催化裂化装置烟气污染物达标处理中的应用[J].山东化工.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/4f7090f1870561fe276aa261.html