# 提高楼层降板观感措施

莆田中建建设发展有限公司福建省莆田市351100

摘要：随着国家经济的快速发展，人们对生活品质的要求也越来越高。住宅作为现代人们的生活必需品，人们对于住宅内的舒适性、观感的标准也是有着高标准。所以现代建筑的施工工艺在不断的推成出新，降板工艺作为提高楼层居住舒适性和观感的一个重要标准，降板的施工质量直接决定了楼层建造的合理性。降板的高度和施工质量如果效果不好容易造成观感不佳、漏水、蜂窝麻面的情况。针对传统的降板施工过程中存在的工艺缺陷和管理缺陷，我们进行了进一步的优化和创新，提高降板施工的质量。

关键词：建筑；住宅；舒适性；观感；

1、前言

现代国民经济和生活水平的不断提升，住宅作为现在人们的刚性需求，每一个施工单位都在不断完善自己施工质量，以在建筑行业之中取得竞争优势。楼层的降板工艺作为高层住宅居住舒适性和观感的重要工艺，降板的高低和施工质量直接反映出施工单位是否有较强的施工和质量管理能力。以此为基础，在传统工艺上提出一种创新性的可调节降板工艺。

2、现状

在楼层住宅建筑中，厨房、卫生间和阳台这三个地方需要低于楼层的标高，所以需要进行降板吊模的，以达到地面排水找坡施工和防止水流到其他的楼层。在降板吊模的过程中，模具的固定和稳定性直接决定了此处的施工质量。而现在大多数施工单位使用简单的固定马凳，这种马凳无法调节模具高度和模具左右距离，容易造成模具的位置不准确和模具连接不牢固，造成施工过程中困难和施工质量不好。

3、传统降板工艺造成的质量问题和分析

3.1由于传统的固定性马凳，使整个降板吊模定型化，模具的左右距离不准确容易造成降板过程中降板边缘的混凝土层和下面的墙柱发生错位，而模具的上下位置距离不准确容易造成降板边缘的混凝土层和下方墙柱产生空隙，造成安全隐患。

3.2模具的固定是否牢固可靠，也可以减少产生漏浆、蜂窝麻面的施工问题，提升整个降板层面的观感性。

4、提高楼层降板观感的措施

4.1创新型马凳

这种新工艺马凳采用Φ8mm的钢筋焊接而成，具有如下优点：

4.1.1我们的马凳可以根据实际模板的厚度调节焊接在圈梁的上部或者下部。

4.1.2也可以根据需降板的范围来左右移动马凳位置，调整到工艺最合适的位置。

4.2“7”字形方钢吊模

具有如下有点：

4.2.1我们采用“7”字形吊模，模具直接连接处采用螺栓连接，这种吊模方式便于安装和拆除。减少了施工过程中的安装不牢固和拆除吊模导致降板的混凝土层的质量问题。

4.2.2我们采用的成品方钢吊模，成品方钢吊模可以更加准确的控制降板的高度和降板的范围，减少模具变形带来的质量缺陷，重复使用，减少浪费。

4.2.3方钢吊模可以与振动棒形成共振，使混凝土振荡充实，减少蜂窝麻面的情况。

卫生间剖面图

1、施工工艺流程

施工图纸审核——降板材料的准备——马凳选择位置焊接——方钢的位置固定——方钢的连接——泥水班组拆除模具

2、降板层的质量控制

（1）施工人员要熟悉图纸，进行图纸审核确认。

（2）施工员要在施工处认真检查工人的施工，确保施工过程中不因为工人的马虎大意出现的质量缺陷。

（3）混凝土一定要振捣到位，减少出现蜂窝麻面的情况。

（4）下雨天要用防水薄膜盖住已经浇上混凝土的位置。

（5）混凝土施工人员要经过专业培训，知道浇倒混凝土过程中的难点和容易发生质量缺陷的地方。

（6）经常对施工的板面进行定期的打扫清理工具。

6、结束语

综上所述，了解到施工人员在现场实际的操作过程，我们的创新形降板吊模工艺完全符合建筑行业的规定标准，可以极大提高楼层降板质量和观感性。而且我们的降板吊模工艺持续可发展，降低施工成本，避免浪费。保障了后续施工的质量和安全稳定效果。

参考文献

[1]郑家祥.建筑施工可调高度降板的施工技术.2015.10

[2]张晓东.徐洪瑞.楼板降板吊模您加固好了吗?2014.9

本文来源: https://www.lw00.cn/article/4fcc1233b842837786413c25.html