# 农网配电线路的改造和设计思路构架研究

招远市光明电力服务有限责任公司张星供电所山东招远265400

摘要：随着我国经济建设的飞速发展，我国农村的现代化建设也被提上了日程。农村群众的物质需求也随着国家的发展建设有了显著的增加，为了提高农村群众的生活水平，就要加快我国对农村的基础设施建设。因此对农村电网的建设发展首当其冲，而农网建设中对重要的一环就是对配电线路的设计，当前状况下农网配电线路还存在一定的问题，针对当前情况要在配电线位置、绝缘子、导线、电能的计量等方面进行深入分析，结合具体地域条件，经济条件做出相应的调节，使农网在农村地区能够稳定的供电。实现农网的安全可靠供电，提高整个社会主义新农村的经济建设。

关键词：农网配电线路；改造；设计思路构架

随着科学技术以及我国经济的快速发展，电网也取得了长足的发展。而农网配电在实际的结果来看，农网仍然存在着对某些设备上的选取问题，然而国家对农网制定配置的标准仍存在或多或少的缺陷，众所周知标准化的农网配电才最能确保供电的持久性，同时也能保证供电的稳定性。在标准化的改进过程中要注意配电线路的规划和设计，从多方面进行考虑，从实际情况出发才能满足农村群众的用电需求，大力发展我国农村的现代化建设。

1配电线路的选取确定

1.1对配电线路路径的选取确定

在对农网进行设计时，确定配电线路成了一大难题。通常情况下电路引接点的30米以内是设置配电箱的的最佳位置，变压器和电箱的位置在进一步确准后，可以对路径进行选取确定。在确定路径时仍然需要注意很多事项，要根据整个地区的规划方针来挑选路径，最重要的是避免对农田的占用情况，在农村发展农网的同时不能影响农村地区的经济发展。要对配电线路优化再优化，保证路径最短，跨越的转角最小，这种策略将电网对电能和电压消耗降到最低，不仅是对资源的节省，同时还能做到对安装线路所需成本以及整体人工费用的最少支出，这对电网的安装、运行、以及保养有一定的积极意义。同时要对降雨冲刷区的设计进行合理的调整，争取进行避让。同时要对线路进行检修，防止出现短路导致的火灾等情况。总之，要加强对线路的监控，选择合理的线路是发展农网的第一步。

1.2杆位测量测定

在确定路径之后，就要展开对杆位的测量工作，在多方面确定之后才能进行下一步的工作，农电网首端、转角、终端杆每个方面的位置都要进行测定，在整个测量的过程中，还要考虑农网的拉力线的位置是否达标。电网杆位确定的过程中要将人民的利益放在第一位，要先考虑人们生活的方便，其次再考虑最佳位置。同时要考虑配电箱内部的线路问题，对各个线路的准确接入有极高的要求。对交叉和跨越的线路要求更加严格，要求农电网的相关档距再进一步的缩减。在整体施工过程中，为获得更大的交叉跨越距离，通常将电杆靠近被交叉的跨越物。从多方面一同下手测量测定，从而实现电网杆位的精准确定。

2变压器的选取

2.1变压器容量的选取

在农网的改造发展中要选择配变容量，选取原则是：全方面选择负荷性质、现有负荷的大小以及发展规模，有许多的方法可以进行选择：最佳负载系数法、综合费用分析法，最大利益法，主配变容量比较法。选择配变容量一般能够满足实际负荷的最大值为准则，若量有超出值，最多不能超过10%，而对季节性变压器的选择，则要以平时变压器标准的二倍为标准挑选。当前的配电系统主张选择新型低损耗的的变压器，对高损耗的变压器提出能源方面的质疑，这一主张在铁一项损失可以降低40%。由于变压器的数量大，负荷变动大，经济效益十分显著，所以说在选择适当变压器的过程中，在不损耗电压器正常寿命的情况下，选择变压器容量成为重要的选取因素之一。不应选取大容量导致负载运行的，同时放弃过载导致设备过热的，甚至发生烧毁的情况。

2.2变压器位置的选取

对变压器安装位置的选择十分复杂，要本着“小容量，密布点”的基本原则进行选取。同时也要从综合方面分析，分别从设施安装费用，电网线路的损耗情况，线路的特殊运转要求出发三方面进行全面分析。对于选取的地方也有要求，配电变压器尽量位于负荷中心处，但就地势这一自然条件进行考量，要选取高地势位置，保证高压配电线路进线不变的情况下，又能避开人口密集的地方，同时要注意存放高危农产品的地区，防治发生火灾等意外，在学校、居民住宅等地尽量避免安装高压装置，一般一个符合科学方针的安装地点就需要技术人员耗时耗力的研究选取，所以说安装位置的选择十分复杂。这里需要特别注意前文提到的负荷中心并不是负荷所处的地理位置的中心，运用负荷距采用坐标法可以简单快速的求出。

3电能计量设施的配置要点

3.1选择使用配电箱

配电箱的使用十分重要。首先，我们了解到常见的配电箱的表面有两种，一种是铁皮，另一种是塑料。按照不同的位置环境要求，对比现有的配电箱，选出一个最合适当地使用的表箱进行单相，三相，以及三只单相电能表等安装。还存在一种使用较少的配电箱，其表面运用到的材质为玻璃钢，无论是常见配电箱还是不常见的，他们的安装高度有有一个底线，最低应该在距地1.8m处。配电箱的表的选取也有一定的要求，以负载宽，寿命长，耗电少为原则，尽量挑选满足以上条件的电表。配变多功能智能配电箱，尽量结合智能化电网及新电能质量监测管理技术和自动化管理技术，研制出新一代智能化监测综合配电装置。集电力负荷监测、电能分配、自动化控制、重合闸、电能计量、预付费、远程遥测、微机保护、过载、监测补偿、电能质量监测等配变数据监测采集自动化控制记录为一体。要做到箱内电气元件安装通讯化、模块化、使其安装接线简单维修方便。

3.2农网计量方式的确定

单相电能表在我国农村作为常用的装置备受推崇，被用作计量电能，当然还有一些不常见的装置，例如直配表。根据以往的安装案例，直配式的电表要想使用通常要求线路的电流小于40安培，否则就会因热量过高烧毁接线盒，同样的应用互感式的表计量时就要求电路的功率大于22千瓦。我们也要根据当前农业用电的情况，在模式上求新，探索新的计电量模式。存在“一户一表”模式，对农村固定的养殖用户、固定的排水灌溉点采用独立的计量点，按照一户一表的方式进行大改，根据电价类别的不同进行计量收费工作。同时存在“一片一表”的模式，对于那些零散的用户集中用电的地点，在征求农村各方意见的前提下，在集中合理的地方设置一个公共计量点。实行“一片一表”的改造，对用电的收费方式就可以根据农业生产用电或者实际可能的用电量进行定比定量。最终还是要根据不同农村的不同情况，结合当地民情选取合适的计量方式，为居民的经济支出做出节省。

4结语

总之在高速发展的当代社会，对社会主义新农村的建设越来越受到关注，国家为提高我国农民的生活质量，大力发展我国农村的基础设施，农电网的发展建设都本着服务百姓的原则，同时在我国各种优惠政策的扶持下，农网建设飞速发展。同时在农网的改造过程中，要对配电线路进行全方位的思考，要从科学角度做好设计改进的工作，要将节省能源以及发展经济建设放在首位，对配电变压器的选取，路线要结合地理特征进行选择，电能计量设备的配置等都要做全方位的分析，要从当地居民的实际情况出发，不能影响居民的正常生活，为农村提供稳定，安全，经济的用电环境。

参考文献：

［1］钱晓明.浅析农网配电线路的改造与设计[J].中国新技术新产品，2012（13).

［2］王桥，阎守邑，赵健．地理信息系统中的区域规划模型及其管理[M]．北京：宇航出版社，2010.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/4ffa5c6f01286f1f1cb2aa60.html