# 夏热冬暖地区高层办公建筑外遮阳设计研究

香港华艺设计顾问（深圳）有限公司广州分公司广东广州510075

摘要：夏热冬暖地区光照时间长，太阳辐射强烈，面对此种气候环境，在进行高层建筑建设时，必须要提高对室内热环境的重视，做好遮阳设计，以免阳光直射到屋内，造成屋内温度上升。高层办公建筑外遮阳方案的选择与设计，核心是要最大程度上降低阳光照射强度，保证建筑围护结构不会因为加热而温度升高对室内温度产生影响。设计时需要总结以往经验，根据当地气候与地理环境特征，确定设计与优化要点，降低空调能耗，达到节能效果，本文就此进行简单研究。

关键词：夏热冬暖；高层办公建筑；外遮阳

将夏热冬暖地区高层建筑工程作为对象，对其外遮阳方案进行设计，需要保证可以满足基础功能外，还要兼顾节能降耗理念，通过外部遮阳与空调系统的相互配合，营造舒适的室内环境。高层办公建筑工程很多会采用玻璃幕墙形式，对外遮阳设计方案有着更为严格的要求，应根据工程建设实际需求，来对比和选择最为合适的遮阳方案，在降低施工难度的同时，保证良好的遮阳效果。

一、建筑遮阳常见形式

1.临时遮阳

遮阳作为高层建筑工程设计的要点内容，在对其进行设计时，需要结合建设要求与实际情况来选择相应的方式，利用其材料特征与设置方法，来与光线保持一定角度，通过对阳光的遮挡，来避免光照直射内部空间，提高室内温度的舒适性。对于季节性光照特点明显的地区，一般可以选择应用临时性遮阳措施处理。例如绿化遮阳，通过落叶乔木的种植与搭配来达到遮阳效果，同时还可以美化环境，常见的如白杨、藤架等。或者是折叠布蓬，利用可灵活折叠的铁架布蓬，根据需求来折起或放下，达到遮阳效果。另外，也可以在建筑室内设置活动软百叶帘，常见的如硬木薄片和铝合金片等形式，设置成横式或竖式上下留空穿叠，可根据光线射入情况进行调整。

2.永久遮阳

永久性遮阳形式也比较多，如水平式、垂直式、挡板式、立面花格式以及综合式等，相互之间存在一定差异性，可以根据实际需求来灵活选择。其中，水平式这样可以有效遮挡太阳高角度，避免窗口前上方投射的直射阳光对室内环境产生影响。而垂直式遮阳则主要针对侧面摄入的阳光，以免阳光高度角较小阳光的影响。立面花格式遮阳形式现在已经成为建筑里面活跃元素，常见如长方形、六角菱形、八角套方等，不仅具有遮阳效果，还可以起到装饰作用。在针对夏热冬暖地区的高层办公建筑遮阳进行设计时，可以选择其中一种或者几种相互组合搭配形式处理，有效调整摄入室内的阳光数量，在保证自然采光效果的同时，控制光照对室内温度产生的影响[1]。

二、高层办公建筑遮阳设计原则

1.节能性原则

夏热冬暖地区建筑工程，受气候特征影响，空调系统对于室内环境的调节具有重要影响，相应的产生的电能损耗也比较多。基于此在对高层办公建筑外遮阳方案设计时，需要落实节能性原则，保护不可再生能源，通过科学合理的遮阳方式，来减少阳光照射以及辐射对室内环境产生的影响，搭配自然通风系统，来尽量减少空调能耗[2]。同时，还要注意建筑建设对环境产生的影响，积极应用先进技术，减少施工对环境的影响。

2.适应性原则

充分结合夏热冬暖地区气候特征，选择与当地生态环境相适应的遮阳方式。对于夏热冬暖地区来讲，其属于典型亚热带季风气候，年均降水量大，因此所选遮阳形式需要具有良好的防水、防潮以及耐久性能，保证具有较长的使用时间，减少气候条件对其材料性能产生的不良影响，促使建筑与气候维持稳定状态，提高室内环境的舒适性。

3.美观性原则

高层办公建筑工程作为城市建设的重要项目，在一定程度上影响城市景观效果，因此在选择外遮阳形式时，除了要做好功能分析外，还要提高对外观性的重视，确保可以符合人们审美要求，并通过应用合理材质的材料，以及造型和颜色的搭配，来提高建筑外观美观效果[3]。外遮阳已经成为建筑立面主要元素，设计时可以加入适量的时代元素，尤其是可以结合建筑自身功能性，添加与自身相关的内容，形成具有自身特色的建筑工程。

三、高层办公建筑遮阳设计方式

1.气候特征分析

夏热冬暖地区长夏无冬，年均气温与日均气温差小，日照较小以及太阳高度角小，但是具有强烈的辐射，这样在针对此类地区高层办公建筑遮阳方案进行设计时，首先需要对气候特征进行分析，然后对比确定最为合适的遮阳方式。要求所选遮阳方式具有良好的隔热效果，综合应对日照小辐射强情况，且可以提高太阳能利用率，并缓解缝、潮湿以及隔热之间的矛盾。另外，对于沿海地区暴雨与台风天气比较多，这样遮阳材料需要具有性能持久性与耐潮性。同时，还要重点解决集中时段的空调能耗负荷大问题，达到节能降耗目的。

2.遮阳方式选择

不同遮阳方式之间差异性明显，具有的功能也各不相同，在设计时需要针对夏热冬暖地区季节特点，以及建筑特定功能需求，来确定每年以及每日遮阳时间段。总结以往经验计算确定太阳临界照射角度，综合分析各项因素后完成遮阳方案的设计。第一，日照。遮阳主要目的是阻隔摄入室内的多余光线，应基于建筑所处地区太阳运行规律，根据太阳高度角与方位角，因地制宜的选择遮阳方式。第二，太阳辐射。太阳可以通过直接辐射、天空散射辐射以及地面反射辐射三种方式对建筑工程产生影响，且刨除天气因素，屋顶需要承受强烈的太阳辐射，然后依次为东西向、南向、北向。对于南向窗户必须要进行遮阳处理，并对东西向房间进行阳光直射效果调整，避免内环境温度产生影响。第三，地域气候。一般夏热冬暖地区，夏季遮阳多会选择外置式水平遮阳百叶、遮阳板等，并保证不会影响自然通风效果，且基于冬季特点，可以调整遮阳板为可调节形式。

3.功能外观融合

对于高层办公建筑外遮阳设计，除了要确定其功能性外，还需要兼顾美观性，与建筑建设要求进行一体化研究和设计。尽量选择应用统一的建筑遮阳构件，确保立面结构的整体性，并从细节上来对建筑局部与整体关系进行调整。假如选择应用两种不同形式的横向与竖向综合遮阳方式，通过设计候，来实现实墙与虚之间的自然过渡，通过虚实对比，来突出外观效果[4]。另外，还可以通过形状与色彩的搭配，来提高视觉上的丰富性，使得建筑遮阳里面设计与视觉造型灵活性更高。

4.综合性能分析

外遮阳仅仅为建筑工程的基础功能之一，与围护结构存在密切联系，如果设计不当虽然可以保证一定基础遮阳效果，但是却会与其他功能系统产生矛盾，影响建筑整体性能的发挥。因此，在实际设计时，需要基于综合功能需求进行分析，将遮阳与建筑其他部分进行一体化研究，努力满足各方功能需求。例如挡板式外遮阳，虽然可以有效遮挡东西向直射光，但是会对自然通风效果产生严重影响。为兼顾两者需求，可以选择应用水平遮阳板或者竖向百叶遮阳，同时实现隔热、采光与通风需求。

结束语

将夏热冬暖地区高层办公建筑工程作为对象，对其外遮阳形式进行设计分析，需要遵循专业性原则，确定遮阳基础要求，并兼顾与其他系统功能的影响，基于地理气候特征，选择最为合适的遮阳方式，通过细节控制，来达到最佳的应用效果，提高室内环境的舒适性。

参考文献：

[1]张昊天.夏热冬暖地区建筑外遮阳与建筑一体化设计分析[J].硅谷，2014，（21）:240+239.

[2]陈勇明.夏热冬暖地区建筑外遮阳与建筑一体化设计研究[D].重庆大学，2014.

[3]胡达明.夏热冬暖地区建筑遮阳设计策略及案例分析[J].福建建设科技，2014，（03）:63-65+77.

[4]陈勇明.夏热冬暖地区建筑遮阳设计原则初探[J].安徽建筑，2014，（02）:7-8+12.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/502c601f1d1ef74ef3469c33.html