# 关于市政排水工程的问题和质量控制浅析申亚囡

天津市排水管理处天津300130

摘要：目前，随着我国现代科技的不断发展，人们生活质量水平飞速上升，而在城市市政工程的建设中，城市排水工程随着城市发展所承担的压力越来越重，相对应存在的问题也越来越多。文中对市政排水工程的问题和质量控制进行了分析。

关键词：市政建设；排水工程；质量控制

1市政排水工程施工技术

1.1沟槽开挖

1.1.1施工前准备工作

具体包括：有序放样；根据施工图纸计量排水工程所需的场地面积；对施工场地进行实地考察，考察重点包括：施工地点的地理条件、自然环境等；对施工地点其他管道进行检查，由于市政排水工程在地下进行，难免会存在一些别的管道，为了在施工时不对其产生影响，一定要在施工前进行检查；核查业主提供的地质资料，确定地下管网以及各种线路；通过市政主管部门审核并予以同意后才能正式施工。为了对施工场地进行有效管理，减少施工时对于施工材料的浪费，需严格把控施工材料的进场时间。

1.1.2沟槽开挖的工艺要点

为了有效保证施工人员在进行沟槽开挖时工作的安全性：必须在沟槽开挖前进行安全技术交底，并采取一定的安全措施；由于沟槽开挖是在地下进行，所以，在开挖前需对施工场地和机械进行检查，防止施工场地出现坍塌或机械出现故障等现象发生；在沟槽开挖过程中，可能会遇到地下水位过高的现象，这时需先进行排水工作，将地下水位控制在规定范围内；在雨天进行沟槽开挖时，必须采取一定的防雨保护，避免根基遭到雨水破坏；沟槽开挖工作要采用机械开挖与人工开挖相结合的手段进行，严格执行开挖顺序，并且在沟槽开挖过程中要严格控制沟槽的深度与坡度。

1.1.3检查验收

沟槽开挖结束后要对其进行合格验收并做好书面记录。沟槽最终的检查验收工作要相关各方联合进行，具体验收人员有施工人员、设计人员、勘察与监理人员等，达到合格标准后应及时进行隐蔽。

1.2排水基准管安装

地基承载力对排水管道的具体安装而言非常重要，所以在排水基准管安装前首先要对地基承载力进行测试，如若没有进行相关地基承载力的测试，一旦发生地基承载力与施工要求不相符的现象，将对排水管道的安装产生极为不利的影响。在实际管道安装工作中常常会出现地基承载力不达标的现象，这时要先进行施工加强地基承载力。

1.3管道安装

为了保证管道安装的高质量完成，需要在管道安装前进行检查工作，具体包括：首先，对施工材料和施工设备进行检查；其次，检查管道的连接处是否存在接缝；最后，检查施工模板的前度和位置是否达标。

1.4砌筑检查井和沉泥井

目前在排水管道施工中，往往存在重视管道铺设而轻视沉泥井与检查井的建造施工的现象。为了提高检查井与沉泥井的施工质量，首先，最为关键的是要提高施工人员对检查井和沉泥井的认识；其次，做好场地的清理工作；最后，保证检查井与沉泥井的中心点与设计图纸一致。在进行检查井和沉泥井的砌筑工作时，施工人员要始终保持施工的高标准，并且保证严格按照设计图纸进行施工。

1.5排水管道闭水试验

排水管道的闭水实验是排水工程的最后一道施工环节，在施工过程中，为了有效提高管道的使用年限，需要对排水管道进行渗漏检查。在进行排水管道闭水实验前需要将管道彻底封闭。

2市政排水工程施工过程中常见问题

2.1管道渗漏水

管道发生渗漏的主要原因有以下几点：采用了不合格的排水管道材料，致使局部产生裂缝等现象；由于填充排水管道接口的材料和施工质量相对较差，导致管道受到外力之后接口处发生裂缝的问题。以上因素不但会导致排水工程的管道发生变形，还会因发生裂缝而出现渗漏的情况。

2.2检查井出现变形

在市政工程排水进行施工时，其中最为常见的就是检查井出现下沉和变形的现象，引起检查井该现象发生的原因有：安装质量比较差；没有处理好垫层和基层；质量不合格的检查井配套。不仅对检查井的整体质量造成不利影响，还会导致井体发生变形。

2.3回填材料质量问题

在排水工程管道施工时，其中最为重要的就是回填工艺，整个市政排水工程的运行状况取决于回填材料质量的好坏。在完成排水管道铺设以后，应立即进行材料回填。在进行该过程中较易出现质量问题，比如：压实机器型号不符合填料要求，质量比较差以及含水量没控制好等因素，不仅会对压实效果造成影响，而且在完成工程之后还会发生沉降情况。

2.4市政排水工程施工质量管理控制不足

在市政排水工程施工过程中，关于质量的控制管理还是不够完善，主要体现在以下几个方面：在回填沟槽的过程中，没有严格按照施工规范进行施工，致使工程质量没有达到相关标准，进而造成部分施工工序没有按时完成，再加上应该由人工进行回填的地方依然选择了机械回填的方法，进而导致沟槽回填的密实度没有符合实际的施工标准；刚性接口的填充材料较为劣质以及在进行安装时所采用的材料质量不符合实际标准等因素都会严重降低管道工程的整体质量；由于部分工程作业人员自身的职业素养偏低，致使在进行回填沟槽以及安装排水管道的过程中没有摆正自己的态度。另外，在完成上一工序以后，没有进行严格的检测就继续完成下一道施工工序，只是盲目的追求施工进度而忽视了施工质量。

3市政排水工程质量控制措施

3.1做好施工前的准备工作

施工前的充分准备可以在很大程度上保证排水工程的顺利并且高质量完成。所以在施工前要做以下准备工作：设计图纸在施工时的重要性不言而喻，所以在施工前要对设计图纸进行严格审查；现场勘查工作必不可少。由于排水工程在地下进行，所以在施工前应对施工地点的具体环境以及地质情况进行仔细勘查，进一步确定管道的具体走向、埋深、宽度以及长度等施工细节。另外，在施工中经常存在施工地点埋有其他管道和各种线路的情况，这时需要对其进行标记；相关行政主管部门要对排水工程进行审核，审核无误后方可施工。

3.2加强施工环节中的质量控制

建立质量监管部门，提高施工环节质量，这是控制工程施工环节质量控制的重要部分。在施工中首先可以指定详细的规章制度，将施工各个环节的工作正规化，通过专人专管控制并检查施工质量。其次，重视工程施工的检查管道检查环节，在市政工程中，管道主要通常铺设在路面之下，后期的检修工作相对困难，所以在前期施工中要尤为重视这一环节的施工质量。施工前铺设的管道质量需要进行严格检查，而后配备专业的技术人才以及施工设备为施工质量做前期基础，保证施工质量不会因设备材料原因受到影响。最后，在管道铺设的前期工作完成之后，聘请专业团队对已铺设管道进行闭水实验检测，这是整个施工环节中最为重要的步骤之一，它是工程建设的收尾工作，也是整个工程中在正式投入使用前检测质量的最后一步，以此来作为排水管道稳定运行的最后把控环节。

3.3完善市政排水工程的质量监理工作

在很多项目的建设中都离不开工程监理单位应用，它是通过先进技术、先进设备以及高要求的工作性质来完成的，通过先进的检测手段对排水建设工程完成现代化、精准化、精确性的工程检验，所以它对于整个市政排水工程的建设有着重要意义。而优化工程的监理工作队伍便是市政排水工程监理工作顺利进行的重要保障，同时也是我国市政排水工程质量把控的最后一关。

4结束语

总之，排水工程在我国城市化的建设中占有重要意义，随着科技的不断发展，城市对排水工程的压力也是逐年上升，为了保证我国城市排水工程的整体质量，相关部门应该及时的针对施工与质量问题制定详细的优化措施，保证城市居民的正常用水。

参考文献:

[1]王凯.市政给排水工程的问题和质量控制浅析[J].智能城市,2016,2(07):160.

[2]陈海鹏.浅析市政给排水工程存在的问题和质量控制[J].城市建筑,2017(04):155.

[3]周兵.市政给排水工程施工安全管理问题探讨[J].建材与装饰,2017,(27):122-123.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/50763010c48970efd5416480.html