# 市政道路沥青路面施工技术应用现状及发展趋势孙大成

身份证号码13082319890304XXXX

摘要：自改革开放以来，我国国民经济迅猛发展，综合国力也日渐提升。除此之外，我国的城市化建设也在稳步发展，随着城市化建设的发展，市政工程的道路建设就成为了重中之重，道路工程的建设逐渐增多并且对于市政道路沥青路面的要求也日益严格。沥青路面是我过路面工程中最为常用的施工技术之一，但是因为施工技术等各方面的原因，沥青路面在施工的过程当中也存在着许多问题。所以说相关的工作人员目前最需要解决的就是如何保障市政沥青路面的质量。

关键词：市政道路；沥青路面；施工技术；问题；发展趋势

导言：

沥青路面是当前市政道路项目建设中应用比较广泛的一种路面形式，其能够确保路面的平整度，且可以降低工程造价和噪音污染，具有较高的实用价值和环保价值。在施工过程中，一定要根据施工地区的实际情况，选择恰当的施工技术手段。下面本文就针对这一问题进行详细的分析论述。

1沥青路面施工中的问题

1.1裂缝

沥青主要由非金属衍生物以及碳氢化合物混合而成，由于其具有较强的弹性，因此在气温变化时就会出现胀缩现象，其对路面的平整度、承载力和抗压力都会产生十分不利的影响，若无法及时有效地控制和处理，就会出现严重的路面裂缝问题，施工质量也会因此受到极大的影响，甚至威胁道路的安全。

1.2磨光

沥青路面在长时间运转的过程中受到车辆碾压的作用会导致沥青表面磨光的问题，其无法给过往车辆提供摩擦力，破坏了车辆行驶的安全性。所以应第一时间发现路面磨光问题，并采取针对性措施解决这一问题。另外，在沥青路面工程施工时，注意严格参照相关的标准和要求科学配比沥青混合料，确保路面的质量和性能，进而维护车辆行驶的安全性。

1.3剥落

沥青混合料的配比是产生剥落问题的重要因素。若沥青混合料中的油石含量较低，则会严重影响混合物的黏性。沥青混合物需经热处理后方可应用于工程施工当中，又因为高温条件加速了沥青混合物的老化，在这一过程中也会产生较为明显的沥青剥落问题。同时路面基层的含水量较高，土层较为松软，其也会对沥青路面的稳定性产生十分不利的影响。

1.4车辙

车辙是车辆行驶后在路面上留下的车轮痕迹，在路面养护过程中，车辙也是评价养护质量的重要指标。车辙充分反映了沥青路面使用的质量和期限，该问题主要与沥青路面弹性有着密切的关系。若无法及时有效地处理此问题，就会在沥青路面上出现较为明显的车辙现象，从而引发市政道路路面变形的病害，影响了路面的平整度和驾驶的舒适性，而且车辙也会降低路面结构的承载力。

2沥青路面的施工技术

2.1市政道路路面施工的先期准备

1）沥青道路在进行施工之前，必须要对需要使用的材料进行科学的实验，经验证达到设计需求的时候才能进行下一步的采购工作。材料进场以后要严格执行规范要求进行分类堆放，同时要对堆放的场地进行严格的选择并加以处理，例如矿粉的堆放场地必须要是硬化的地面，因为矿粉是石灰岩经细化处理后得来的，不能够受潮，在堆放条件允许的话，还可以修建专门的堆放仓库。沥青混合物必须要经过科学的配比，在投入施工使用之前必须要经过监理人员的审核确认。

2）施工技术人员需要对路基的下承层进行严格的检测，之后要对下承层面进行仔细的清扫，并在道路铺设之前用透层油对路面进行喷洒作业，同时要根据施工现场的具体情况使用粘层油对路面层进行喷洒作业。

3）在沥青路面进行正式施工作业之前，要进行试铺的试验。通过沥青路面的试铺试验，可以根据实际情况来对压实碾压的次数、路面的施工工艺等进行进一步的确认。与此同时，在沥青的路面试铺过程中，还能够对施工材料的技术指标做进一步的检查，从而科学的保障了路面的正式施工作业。

2.2沥青混和物的摊铺作业

在沥青路面进行施工的过程中，要根据实际情况合理有效的使用沥青摊铺机来保证施工的质量和作业效率。摊铺机在进行施工作业之前要进行例行检修，以保证摊铺的质量。摊铺机要根据拌合站的供应量来进行摊铺作业速度的调节，以保证运行作业的持续性。沥青混合物要根据施工时的天气来确定其温度，一般控制在160℃~135℃的区间里。在施工路面足够宽敞的情况下，可以使用多台摊铺机同时作业，每两台设备之间保持10m~20m的距离，以保证沥青摊铺的质量。在摊铺作业的过程中如果出现边角缺陷后要做到及时发现、及时处理。如需进行人工作业修补，必须要征得施工监理人员的确认方可进行。施工路面裂缝现象是沥青路面常见的问题之一。沥青路面的接缝必须由有经验的施工人员进行检查和处理，以确保沥青路面的稳定性和平整度。横缝采用垂直法，纵缝采用压路机连续碾压，保证接缝处平整度。如果摊铺作业中断，且作业结束时沥青混合料有冷却现象，必须设置与沥青摊铺方向一致的横缝，严禁斜缝作业。

2.3沥青混合物的拌和与运输

道路施工材料进场以后，要分门别类的进行堆放处理，相关施工技术人员要对其进行质量检测，杜绝质量不合格的材料被用到沥青混合物的拌和中。在沥青混合物拌和之前，要通过实验来确认各种原材料的配合比的科学合理性，并严格按照相关质量规范进行拌合配比作业。在拌和作业的过程中，配置拌和的场所要注意除尘和密封性的处理。相关技术人员在沥青拌和的过程中要注意对拌和温度的控制。沥青混合物在运输的过程中，首先要根据拌和场所和施工场地的距离和产量的供应需求来进行运输车辆的安排。运输沥青混合物的车厢内要保持足够的清洁度，并做好防粘措施。在车厢的外面要按照运输要求配备隔温篷布，以避免沥青混合物出现过快降温的问题。如果沥青混合物在投入使用之前出现硬化、雨淋等情况，不得继续使用。

3沥青路面施工技术发展趋势

随着技术的发展，在沥青路面施工的过程中，新技术层出不穷，有效推动了沥青路面施工质量的提升。

泡沫沥青技术的应用。该技术在应用的过程中，主要发挥了泡沫沥青能够增加粒料剪切强度和水稳定性的优势，同时能够达到节约能源的作用。在实际应用中，仅需要对沥青进行加热，节省了施工时间。储存的时间较长，施工受季节以及气候的影响较小，因此该技术得到广泛的应用，国内外的很多单位也在研发泡沫沥青发生装置，以更好的发挥该技术的优势，推动沥青路面施工质量的提升。

温拌沥青技术的发展与应用。因为温拌沥青混合料的拌合和碾压温度在热拌和冷拌沥青混合料温度之间，且其拌合的温度与摊铺的温度与热拌相比大大降低，而又能够很好的保持其性能，在整个施工过程中对于有害气体的排放也得到了有效的控制，可谓是经济效益和生态效益实现了双赢，是今后沥青路面施工技术应用的主要趋势。

结束语

为了确保城市道路建设和城市经济发展相适应，在市政道路建设过程中必须要确保项目建设质量和效率。当前在市政道路建设中，沥青路面最为较常见的路面形式，其有着较广泛的应用价值。而为了确保工程的质量，则在施工中必须要严格控制施工程序，保证技术的合理应用。本文就对沥青路面施工技术的应用和其发展趋势进行了简要分析，以便为后续的施工作业提供借鉴，更好的确保项目建设的质量，发挥其最好的使用功效。

参考文献：

[1]郭堂营.简析沥青道路施工技术在市政道路施工中的应用[J].四川水泥，2018（6）.

[2]黄展佳.市政工程道路沥青路面施工技术探讨[J].江西建材，2017（13）：139.

[3]沈道高.市政道路沥青路面施工技术的应用[J].技术与市场，2018（9）：094.

[4]郑妍妍赵利治.市政道路沥青路面施工技术探讨[J].科技创新与应用，2017（14）：198.

[5]方长东姜珊.分析市政工程道路沥青路面施工技术研究[J].绿色环保建材，2018（9）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/509395a30eecce31119f9f4d.html