# 激光惯性约束聚变论文-王巧巧

导读:本文包含了激光惯性约束聚变论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:内爆压缩,直接驱动,ICF,激光器

### 激光惯性约束聚变论文文献综述

王巧巧[1]（2019）在《大国重器——激光惯性约束聚变》一文中研究指出激光惯性约束聚变被认为是人类工程物理科技领域的顶峰,这不仅是因为其实现技术难度极高,更因为其研究具有重大的科学意义。通过可控核聚变解决能源问题固然是激光聚变的研究目的之一,但其应用领域却显然不仅限于此。本文简要介绍了激光惯性约束聚变的基本概念和基本物理过程,并回顾了自激光诞生以来惯性约束聚变的发展历程。(本文来源于《现代物理知识》期刊2019年03期）

邵建达,朱美萍,李静平,孙建,赵元安[2]（2019）在《惯性约束聚变激光驱动装置用大尺寸偏振薄膜研究综述》一文中研究指出从光谱性能、激光损伤阈值和膜层应力等方面综述了激光偏振薄膜的研究进展。简述了中国科学院上海光学精密机械研究所针对我国惯性约束聚变激光驱动装置对大尺寸偏振薄膜的要求,在镀膜材料选择、膜系设计、薄膜制备等方面的研究进展。所研制的大尺寸偏振薄膜已成功应用于我国神光系列高功率激光、超强超短激光等大型激光装置。(本文来源于《光学学报》期刊2019年10期）

孟萃,徐志谦,金晗冰,姜云升,吴平[3]（2019）在《激光惯性约束聚变装置靶室内电磁脉冲环境的理论研究》一文中研究指出针对靶室内的强电磁脉冲(EMP)环境开展理论研究。按照物理机理的不同,将靶室内的EMP环境分为逃逸超热电子激励的EMP、腔体系统电磁脉冲(SGEMP)和线缆SGEMP叁大类。分别建立物理模型和数学模型,采用时域有限差分、粒子模拟以及蒙特卡罗算法进行模拟研究,仿真与实验结果吻合较好,该结果为深入研究激光-靶物理过程的电磁现象,以及提高装置电磁兼容能力提供了技术支撑。(本文来源于《光学学报》期刊2019年07期）

杨冬,李志超,李叁伟,郝亮,李欣[4]（2018）在《间接驱动惯性约束聚变中的激光等离子体不稳定性》一文中研究指出间接驱动惯性约束聚变(Inertial Confinement Fusion,ICF)中,激光能量除了通过逆轫致机制被吸收和传输,还会激发各种参量不稳定性(受激布里渊散射(Stimulated Brillouin Scattering,SBS)、受激拉曼散射(Stimulated Raman Scattering,SRS)、双等离子体衰变(Two-Plasmon Decay,TPD)等),大幅降低激光-靶丸耦合效率并破坏辐射场对称性.因此,激光等离子体不稳定性是实现聚变点火的最大风险之一,研究、理解和抑制以SBS和SRS为主的激光等离子体不稳定性一直在激光聚变研究中占有重要地位.本文从激光(L)、等离子体(P)和不稳定性机制(Ⅰ)这叁个方面介绍了激光间接驱动ICF框架下理解和抑制激光等离子体不稳定性(Laser Plasma Instability,LPI)的研究进展和机遇.(本文来源于《中国科学:物理学 力学 天文学》期刊2018年06期）

谢兴龙[5]（2018）在《激光惯性约束核聚变历程回眸》一文中研究指出惯性约束核聚变是获取聚变能的一种可能途径,随着更大型激光驱动器的建成,正在探索点火点附近的各种物理过程和实现点火的方式,以期未来可以实现真正的聚变点火,同时大型激光驱动器也推动了高能密度物理研究的发展,实验结果表明,当前惯性约束核聚变研究正处于困难和机遇共存的阶段,本文对惯性约束核聚变以及大型激光驱动器的发展历程进行回顾,并对实验的结果进行简单综述。(本文来源于《安徽师范大学学报(自然科学版)》期刊2018年02期）

刘祥明,彭晓世,理玉龙,徐涛,魏惠月[6]（2017）在《光学级金刚石的载流子动力学过程及其在激光惯性约束聚变中的应用》一文中研究指出金刚石具有许多优异的特性,如禁带宽度宽(5.5 eV)、载流子迁移率高、硬度高、热导率高等,被广泛应用于光学窗口材料和光电探测等方面。人工能合成高质量和高纯度的光学级金刚石。介绍了光学级金刚石光生载流子的动力学过(本文来源于《第十二届全国光学前沿问题讨论会会议论文摘要集》期刊2017-11-17）

理玉龙,杨冬,刘祥明,彭晓世,徐涛[7]（2017）在《高时间分辨光学成像技术在激光惯性约束聚变中的应用》一文中研究指出目前的激光聚变研究工作中,均面临激光靶耦合以及内爆热斑状态等类似的问题。在激光靶耦合中,存在激光等离子体相互作用、黑腔等离子体状态、束间能量转移以及双等离子体衰变等多种科学问题。由于光电器件技术发展的限制,目前的诊断技术通常在时间分辨和空间分辨上只能选择一种优先发展,无法同时兼顾。本文基于光纤柔性可调的特性,(本文来源于《第十二届全国光学前沿问题讨论会会议论文摘要集》期刊2017-11-17）

唐熊忻,邱基斯,樊仲维,王昊成,刘悦亮[8]（2016）在《用于惯性约束核聚变激光驱动器的激光二极管抽运Nd,Y:CaF_2激光放大器的实验研究》一文中研究指出对Nd,Y:CaF_2晶体作为激光放大器的增益介质进行了报道.研制了一台采用激光二极管面阵五向水平侧面抽运Ф5 mm×70 mm Nd,Y:CaF_2的激光放大器,对其进行了实验研究.测量了Nd,Y:CaF_2晶体的吸收谱、发射谱、以及放大器的荧光分布.在相同的抽运功率下,测量了Nd,Y:CaF_2与Nd:Glass放大器分别工作在10 Hz和1 Hz重复频率时的小信号增益,在抽运功率为9.63 kW时,Nd,Y:CaF_2放大器的小信号增益达6.12,为Nd:Glass的1.5倍.与Nd:Glass相比,Nd,Y:CaF_2晶体的重复工作频率不仅大大提高,而且增益性能也更强.测量了种子光和经Nd,Y:CaF_2放大器后的光谱,能量放大前后光谱几乎无变化.(本文来源于《物理学报》期刊2016年20期）

张波,彭志涛,吕嘉坤,孙志红,董军[9]（2016）在《惯性约束核聚变激光驱动器多路光束时间同步测试方法》一文中研究指出提出了一种测量惯性约束核聚变(ICF)激光驱动器靶点处多路光束时间同步的方法。首先测量参考光路脉冲到达靶点与到达基准点之间的时间间隔,然后测量待测光路脉冲到达靶点与参考光路脉冲到达基准点之间的时间间隔,计算得出待测光路脉冲与参考光路脉冲到达同一靶点的同步时间差。分析结果表明多束激光束间时间同步测量精度小于25.2 ps,测试技术和方法具有简单高效的特点,已成功应用于ICF激光驱动器多路强激光时间同步精密诊断。(本文来源于《中国激光》期刊2016年02期）

杨俊云,师学明,应阳君[10]（2015）在《激光惯性约束聚变裂变混合能源包层中子学数值模拟》一文中研究指出对叁维输运与燃耗耦合程序MCORGS进行了适应性改造,并对利弗莫尔实验室提出的激光惯性约束聚变裂变混合能源(LIFE)概念进行了分析和改进。输运计算采用MCNP程序,燃耗计算采用ORIGENS程序,增加氚控制模块和功率控制模块。建立了与LIFE等价的以贫化铀为燃料、Be为中子增殖剂的包层方案,通过数值模拟验证了MCORGS程序的可靠性。针对Be资源短缺及冷却复杂问题,设计了以贫化铀为燃料、Pb为中子增殖剂的包层方案,包层能量放大了4倍,可在55a内稳定输出2 000 MWt功率。(本文来源于《原子能科学技术》期刊2015年11期）

### 激光惯性约束聚变论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

从光谱性能、激光损伤阈值和膜层应力等方面综述了激光偏振薄膜的研究进展。简述了中国科学院上海光学精密机械研究所针对我国惯性约束聚变激光驱动装置对大尺寸偏振薄膜的要求,在镀膜材料选择、膜系设计、薄膜制备等方面的研究进展。所研制的大尺寸偏振薄膜已成功应用于我国神光系列高功率激光、超强超短激光等大型激光装置。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 激光惯性约束聚变论文参考文献

[1].王巧巧.大国重器——激光惯性约束聚变[J].现代物理知识.2019

[2].邵建达,朱美萍,李静平,孙建,赵元安.惯性约束聚变激光驱动装置用大尺寸偏振薄膜研究综述[J].光学学报.2019

[3].孟萃,徐志谦,金晗冰,姜云升,吴平.激光惯性约束聚变装置靶室内电磁脉冲环境的理论研究[J].光学学报.2019

[4].杨冬,李志超,李叁伟,郝亮,李欣.间接驱动惯性约束聚变中的激光等离子体不稳定性[J].中国科学:物理学力学天文学.2018

[5].谢兴龙.激光惯性约束核聚变历程回眸[J].安徽师范大学学报(自然科学版).2018

[6].刘祥明,彭晓世,理玉龙,徐涛,魏惠月.光学级金刚石的载流子动力学过程及其在激光惯性约束聚变中的应用[C].第十二届全国光学前沿问题讨论会会议论文摘要集.2017

[7].理玉龙,杨冬,刘祥明,彭晓世,徐涛.高时间分辨光学成像技术在激光惯性约束聚变中的应用[C].第十二届全国光学前沿问题讨论会会议论文摘要集.2017

[8].唐熊忻,邱基斯,樊仲维,王昊成,刘悦亮.用于惯性约束核聚变激光驱动器的激光二极管抽运Nd,Y:CaF_2激光放大器的实验研究[J].物理学报.2016

[9].张波,彭志涛,吕嘉坤,孙志红,董军.惯性约束核聚变激光驱动器多路光束时间同步测试方法[J].中国激光.2016

[10].杨俊云,师学明,应阳君.激光惯性约束聚变裂变混合能源包层中子学数值模拟[J].原子能科学技术.2015

本文来源: https://www.lw00.cn/article/50be8d09eb8b3682ecb79db4.html