# 道路桥梁施工中的伸缩缝施工技术研究王亚楠

河北省水利水电勘测设计研究院天津300250

摘要：在实际的施工过程中，桥梁的伸缩缝会由于外界环境因素的影响而产生，这就会造成桥梁的塌陷或者是变形，破坏桥梁结构，桥梁结构一旦破坏，就无法保障道路的安全性，因此，桥梁伸缩缝的重要性与桥梁是相等同的，为更好地保障桥梁工程的质量，就要对桥梁的伸缩缝施工质量进行良好的控制与管理。

关键词：伸缩缝施工技术；道路桥梁；影响；应用

引言：

随着社会经济和人民物质生活水平的不断提高，促使人们对我国道路桥梁施工技术以及质量等诸多方面提出新的要求标准。但是由于我国我国疆土辽阔且地形复杂多样，而在建设过程中主要采用路桥建设方式跨越河流或者是障碍物等，路桥在建设过程中会受到诸多因素的影响制约，因此，必须合理运用伸缩缝施工技术，从而保证道路桥梁施工的整体质量。

1分析道路桥梁伸缩缝施工技术的现实意义

在我国社会经济持续增长的大背景下，人民的生活水平越来越高，道路汽车数量逐年增加，为了更好的缓解道路交通压力，大规模的道路桥梁工程不断增多。如果道路桥梁工程中的伸缩缝设置不科学，桥梁结构很容易发生变形，应用道路车辆的稳定运行。通过分析道路桥梁伸缩缝施工技术，不但能够帮助工程中的施工人员更好的掌握道路桥梁结构特点，而且有效防止工程出现大范围的结构裂缝。除此之外，通过科学研究伸缩缝施工技术，能够减小外界冲击对道路桥梁的影响，保证工程结构的安全性能不断地提升。一般情况下，道路桥梁工程中的伸缩缝施工采取全封闭方式进行施工，完成道路一侧施工后，方可对道路桥梁工程的另一侧进行伸缩缝施工。

2道路桥梁中伸缩缝施工技术分类

2.1填塞式伸缩缝

填塞式伸缩缝主要是以油毛毡和沥青作为主要材料进行施工，这种施工材料的成本比较低，促使伸缩缝施工技术成本比较低，但是这种伸缩缝由于施工材料的特性，从而致使其使用寿命相对比较短。除此之外，填塞式伸缩缝的伸缩梁相对比较少，只适合应用于跨度较少的桥梁。这种填塞式伸缩缝技术施工操作比较简单，但是仍存在一些问题，例如桥梁在热胀的作用下会将填充物挤出，可是冷缩的过程中无法重新回填填充物，从而致使一些杂物进入其中，对桥梁的整体安全性产生直接影响。

2.2钢板式伸缩缝

钢板式伸缩缝主要包括搭接板式伸缩缝和U型锌铁皮材质伸缩缝两种。钢板式伸缩缝对强度要求比较高，且承受能力比较好，而U型锌铁皮材质伸缩缝的成本比较低，并且施工技术简单便捷，主要应用在人行道上。总而言之，钢板式伸缩缝的强度且承受能力都比较高，但是其在使用寿命及抗震性能方面存在一些不足。

2.3板式橡胶伸缩缝

由于橡胶材料的伸缩能力比较强，将其合理的运用在伸缩缝施工技术之中，促使市政桥梁的抗震性能得以提升，并且有效降低噪音影响。除此之外。板式橡胶伸缩缝这种施工技术操作简单便捷，对质量进行有效控制。

3伸缩缝施工技术在道路桥梁施工中的应用

3.1施工前的前提安排

为更好的保障桥梁工程建设过程中伸缩缝的施工质量，那么就应当严格的按照施工流程进行操作，在进行施工工程前，首先要进行施工前的工作安排，主要包含以下的几个方面：一是制定完善的施工方案，完善的施工方案是工程顺利进行的保障，在进行工程方案的制定时应当对工程的实际情况进行细致的了解；二是成立专门的质量管理工作组，对于桥梁建设来说，工程质量的保障是非常重要的，成立专门的质量管理工作组，一方面能够更多的引起施工人员的重视，另一方面也能够更好地监督工程质量；三是制定合理的检查方案，对于工程建设来说，为更好地保障工程质量，还应当在工程建设的过程中，以及工程完成后进行工程质量的检查；四是严格保障监理人员工作的有效落实，工程监理对于工程质量的保障起着重要的作用，在施工过程中，应当严格要求，保证其能够将工作落实到位。

3.2切缝和开槽方面的应用

按照施工流程，完成材料铺装后，进入沥青混凝土设计环节。整个环节要确保严格按照施工设计要求进行施工，需要注意切缝中心放样设计，确保切缝两边一致、平整度达到要求标准才能进行后续伸缩缝安装等。在进行路面铺设时要按照直线方向进行切割，如果沥青面处于切割线以外，需要进行覆盖处理，从而降低污染，切缝整体工作完成后还要及时应用鼓风机等实施路面清理。开槽处理方面，严格控制开槽深度，并及时进行槽内卫生清理，随后放置钢板等。在整个环节要注意观察梁和梁之间的距离，发现切缝很大，要采取有效措施按照预设埋筋、应用膨胀螺栓、确定安装程序的流程进行二次衔接处理。

3.3修整沟槽、涂底油

施工人员要将原有的旧装置拆除，保证原有结构的完整性，针对破损的原结构，要及时清除，不能够留有任何安全隐患。保持槽口宽度符合有关规定，将槽口内部的杂物全部清理，一般情况下，施工人员采用钢丝刷进行有效清理，并采用高压风泵吹风，保证槽口的浮尘全部清理干净。也可以喷射火焰将桥梁沟槽侧面进行烘干处理，在烘干的过程当中，火焰喷射器的速度不能够超过200m/s。沟槽修整完毕后，施工人员需要涂抹一定量的底油，并采用泡沫海绵将接缝塞住，在槽口两侧分别设置相应的防护装置，防止路面污染。将熔化的改性沥青结合料均匀的涂抹在槽口底部与侧面。

3.4混凝土浇筑技术应用环节

在进行伸缩缝混凝土浇筑阶段，要确保模板之间接缝的稳定性和严密性，通常为了提高混凝土性能，需要应用抗裂、防冻材料。在进行浇筑时为了有效控制高程，还可以应用振捣棒从而提高振捣的均匀度。混凝土拌和过程中要密切关注路面高度变化和强度控制，应用养护方法进行卫生清理，避免杂物混入影响整体均匀度和平整度，整个过程中还要结合温度变化，选取温度最低点进行安装，从而提高施工的稳定性和牢固性。

3.5校验平直度

在型钢搬运的过程中，相关技术人员会发生不同程度的变化，因此，相关技术人员必须选择适宜的方式方法，从而对型钢的平直度进行规范的校对。一旦型钢平直度出现不合理的现象，必须及时对其进行处理，从而保证各项建筑资源的准确性。

3.6混凝土质量控制方面

道路桥梁伸缩缝施工过程中，主要的材料是混凝土，所以要严格加强对混凝土材料的控制，为了提高伸缩缝性严密性和稳定性，可以应用一定的混凝土外加剂。同时为了避免出现裂缝、渗漏等情况，需要加强养护管理，保证湿润度。在应用混凝土材料时，需要对混凝土材料采购进行严格把关，确保采购到经济、高质量的材料，进行资质检验等。同时每次使用都要进行试验分析，达标后方可投入使用。在混凝土材料的储存方面，也要注意温度、湿度、通风等情况，最大限度保证性能稳定。

结语：

综上所述，随着现在我国经济的不断发展，我国人民生活也在不断的发展，出行使人们生活当中重要的组成部分，那么与此同时，道路桥梁建设就成为人们生活中非常重要的组成部分。随着现在社会的不断发展，道路上交通汽车流量也在不断的增加，人们的出行也开始更加的舒适，为更好地保障人们出行的舒适程度，以及人们出行的安全，就要充分的保障道路建设的质量，对于桥梁工程建设来说，伸缩缝施工质量影响着整个桥梁工程的质量，因此，在未来的发展过程中，应当给予更多的关注。

参考文献：

[1]齐钊.桥梁工程中伸缩缝的施工工艺和质量控制[J].交通世界(运输·车辆),2015(11):106~107.

[2]刘小永.道路桥梁施工技术与施工质量[J].建筑技术开发,2017(11):50-51.

[3]袁健.试论伸缩缝施工在市政路桥施工中的应用[J].四川水泥,2017(04):285.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/50d708451b285a7224fbf469.html