# 波参量发生器论文-邹跃,秘国江,庞庆生,毛小洁,王建军

导读:本文包含了波参量发生器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:皮秒激光,中红外,光参量发生器,周期极化化学计量比钽酸锂

### 波参量发生器论文文献综述

邹跃,秘国江,庞庆生,毛小洁,王建军[1]（2014）在《PPSLT皮秒中波红外光参量发生器》一文中研究指出3~5μm中红外激光在光电对抗领域有着重要的应用前景。如果中红外激光进入皮秒量级,将使其具有更高的峰值功率和作战效能。文中采用1.06μm皮秒激光器泵浦单周期极化化学计量比钽酸锂晶体(周期为29.5μm)光参量产生器的方案,来获得皮秒中红外激光输出。其中皮秒泵浦源为自制的侧面泵浦结构1.06μm皮秒再生放大器。该激光器在1kHz重复频率下,输出功率最高为2.02W,脉冲宽度为13.6 ps。光参量发生器采用温度调谐方式,获得了3.98~3.68μm(晶体从40~200℃)皮秒中波红外可调谐激光输出。在最高泵浦功率泵浦,晶体温度为120℃时,获得最大中红外激光输出(闲频光)190 mW,光光转换效率达9.4%,充分验证了采用OPG的方式获得瓦级皮秒中红外激光输出的可行性。(本文来源于《红外与激光工程》期刊2014年03期）

杨洋,姚建铨,李忠洋,邴丕彬[2]（2010）在《太赫兹波参量发生器运转特性的理论研究》一文中研究指出从差频中叁波耦合波方程出发深入探讨了太赫兹波参量发生器中自发辐射、受激辐射、位相匹配等现象的物理本质,提出自发辐射产生的物理原理来自测不准关系,受激辐射产生的物理原理来自受激喇曼散射,波矢量位相匹配的物理原理来自能量与动量守恒等结论。(本文来源于《激光与红外》期刊2010年12期）

夏彩鹏[3]（2009）在《基于MgO：LiNbO_3晶体的太赫兹波参量发生器的理论与实验研究》一文中研究指出太赫兹波(THz)通常定义为频率从0.1-10THz范围内的电磁波,又叫T射线,现在研究较多的是中心区在0.3-3.0THz范围内,介于远红外和微波之间。太赫兹波技术在物理、化学、生命科学等基础研究领域,以及医学成像、安全检查、产品检测、空间通信、武器制导等应用研究领域都具有十分重要的研究价值和广泛的应用前景,为科学技术的创新、国民经济发展和国家安全等方面提供了一个非常诱人的机遇。积极开展THz科学技术的研究工作对我国具有重要的战略意义。其中太赫兹波辐射源技术的发展是推动太赫兹技术及其相关交叉学科迅速发展的关键。利用非线性光学差频方法和基于晶格振动模受激电磁耦极子散射过程的太赫兹参量发生器产生的THz波辐射,具有高能量、高相干性、单频、可宽范围调谐,以及实验装置结构简单、易于操作、可室温运转等优点,因此成为我们研究的重点,其主要工作如下:1.从晶格振动光谱学中的基本概念出发,分析了电磁耦合场量子的形成以及描述了它的受激喇曼散射和色散曲线的意义,并结合受激电磁耦极子色散特性和拉曼散射的几何配置关系,为太赫兹波参量发生器(TPG)系统采用前向散射的相位匹配方式提供了理论依据。2.从理论上详细研究了与晶格振动有关的受激电磁耦极子散射产生THz波的基本原理,并运用Sussman、Henry和Garrett经典的波耦合方法来描述电磁耦合场量子的受激散射,通过结合Kleinman提出的能量密度方法和慢变振幅近似,推导出THz波参量增益的表达式,并对在此过程中所涉及的THz波损耗以及泵浦功率、阻尼系数对THz增益的影响等问题进行了详细的数值计算。3.对由MgO:LiNbO_3晶体组成的TPG进行了初步的实验研究,在未注入种子时得到了1068～1075 nm的Stokes光宽带光谱,测得的最高Stokes能量值为90μJ;通过种子注入技术和角度调谐技术获得了1069～1075 nm相干窄带、连续可调谐的Stokes光输出,实验证明了1.3～2.7 THz的THz波产生(波长范围111～284μm),测得的最高Stokes光能量为1.8mJ,能量同比增长20倍阈值下降26%,此时产生的THz波约为139mW,转换效率约为η≈1.58×10~(-9),与同方法的其它文献相比具有相同量级的转换效率。另外,实验测得的Stokes增益系数g_s≈4cm~(-1)与考虑综合因素后的有效理论值g_s≈6cm~(-1)基本相同。(本文来源于《中国科学院研究生院（西安光学精密机械研究所）》期刊2009-05-01）

刁述妍[4]（2007）在《全固态宽带可调谐光学参量发生器的理论与实验研究》一文中研究指出光学参量发生器作为可调谐相干光源，拓宽了激光输出波长范围，在光谱学、医学、科学研究、军事等领域获得了广泛应用。随着非线性材料加工技术和激光技术的发展，光学参量产生器、振荡器和放大器的种类越来越多、转换效率越来越高、应用范围越来越广，特别是红外人眼安全波段的中红外光学参量振荡器已进入实用阶段。作者在河南省重点科技攻关计划基金项目(0223024900)资助下，进行了准相位匹配温度调谐光学参量振荡器和光学参量产生器的理论与实验研究工作。本文理论上对光学参量发生器的物理机制、调谐方法、允许参量等进行了详细的分析和计算；实验上对光学参量发生器的泵浦源进行了研究，实现了1064nm泵浦的全固态温度调谐PPMgLN光学参量产生器和光学参量振荡器的宽带、红外可调谐参量光的输出。本论文所做的主要工作如下：1、对准相位匹配光学参量发生器的角度调谐、泵浦波长调谐、周期调谐和温度调谐四种调谐方式的调谐特性和调谐速率进行了系统的分析和计算，分别得到了四种调谐方式下计算输出波长与调谐速率之间关系的精确公式，并得到了它们的关系曲线。2、对准相位匹配光学参量发生器的允许周期、允许温度、允许角度、允许泵浦光波长和允许参量光波长进行了分析和计算，分别得到了五个允许参量公式，并得到了输出波长与允许参量之间的关系曲线。3、对晶体角度调谐光学参量振荡器进行了理论研究。分别从信号光单谐振和空闲光单谐振两种情况出发，推导和计算了输出信号光波长与调谐角的关系、晶体角度调谐的允许角和调谐速率，首次得出近轴条件下的近似公式和它们之间的关系曲线，并对信号光单谐振和空闲光单谐振两种情况进行了分析和比较。4、对非共线准相位匹配的增益和输出参量光的允许波长进行了公式推导、分析和计算，得到了允许信号光波长的精确公式和关系曲线。得出，在相同条件下，非共线相互作用的增益将比共线相互作用的增益大大减小；非共线比共线相互作用有更大的允许波长。5、对光学参量发生器的泵浦源进行了理论与实验研究。在详细研究了调Q激光器的原理与输出特性的基础上，确定了用1064nm声光调QNd：YAG激光器作为泵浦源的方案。6、克服了传统周期极化晶体光损伤阈值低的缺点，实现了连续、宽调谐、稳定的红外参量光输出，并获得了基于掺氧化镁周期极化铌酸锂晶体温度调谐光学参量产生器样机一台。该项目于2005年11月通过省内外专家鉴定，并荣获2006年度河南省信息产业科技成果壹等奖。(本文来源于《郑州大学》期刊2007-05-01）

李港,姚煜球,郝海琳[5]（1992）在《高效率光学参量发生器》一文中研究指出早期光学参量效应方面的研究着重于光学参量振荡器(OPO),近年来随着超短脉冲技术的发展,光学参量发生器(OPG)以其没有谐振腔的特殊优势得到了迅度发展。 目前,在光学参量发生器后再加一级光学参量放大器,人们已经取得了参量转换效率超过50％的出色成果。(本文来源于《中国激光》期刊1992年06期）

李港,郝海林[6]（1992）在《BBO晶体光学参量发生器》一文中研究指出通过对BBO晶体中光学参量发生器的理论分析,并且利用YAG锁模激光器的2、3、4次谐波泵浦光参量发生器,得到了BBO晶体中各物理量对光学参量发生器的阈值,转换效率和线宽影响的实验结果,参量光转换效率超过30％。(本文来源于《北京工业大学学报》期刊1992年01期）

朱振和[7]（1981）在《谈谈关于光参量振荡器和光参量发生器某些容易弄错的问题》一文中研究指出一、引 言 有一类非线性光学过程是人们熟知的,那就是:频率为 的光波(泵浦)入射到适当的非线性晶体中,产生频率为 和 的两个光波,而 波的能量减少,叁个频率满足如下关系;也就是说,每湮灭一个 光子就同时产生一个 光子和一个 光子.这是一种参量过程,它可以(本文来源于《物理》期刊1981年01期）

[8]（1972）在《可在整个可见光谱区调谐的参量发生器》一文中研究指出怎样通过仅用机械法移动晶体,从而在整个可见光谱区内调谐光源?现在已研制成这种与波长固定的激光源相反的器件。与一般的非相干光源相比,它提供了较高的峰值功率,较高的亮度,相干性和较短的脉冲长度。(本文来源于《激光与光电子学进展》期刊1972年12期）

### 波参量发生器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

从差频中叁波耦合波方程出发深入探讨了太赫兹波参量发生器中自发辐射、受激辐射、位相匹配等现象的物理本质,提出自发辐射产生的物理原理来自测不准关系,受激辐射产生的物理原理来自受激喇曼散射,波矢量位相匹配的物理原理来自能量与动量守恒等结论。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 波参量发生器论文参考文献

[1].邹跃,秘国江,庞庆生,毛小洁,王建军.PPSLT皮秒中波红外光参量发生器[J].红外与激光工程.2014

[2].杨洋,姚建铨,李忠洋,邴丕彬.太赫兹波参量发生器运转特性的理论研究[J].激光与红外.2010

[3].夏彩鹏.基于MgO：LiNbO_3晶体的太赫兹波参量发生器的理论与实验研究[D].中国科学院研究生院（西安光学精密机械研究所）.2009

[4].刁述妍.全固态宽带可调谐光学参量发生器的理论与实验研究[D].郑州大学.2007

[5].李港,姚煜球,郝海琳.高效率光学参量发生器[J].中国激光.1992

[6].李港,郝海林.BBO晶体光学参量发生器[J].北京工业大学学报.1992

[7].朱振和.谈谈关于光参量振荡器和光参量发生器某些容易弄错的问题[J].物理.1981

[8]..可在整个可见光谱区调谐的参量发生器[J].激光与光电子学进展.1972

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5102ef9aa9f5e462cea9efba.html