# 外墙装配式(PC)住宅建筑的工艺流程

中国建筑第二工程局有限公司上海200000

摘要：外墙pc装配式建筑施工流程是怎样的呢，以下是笔者给大家带来的关于外墙pc装配式建筑施工流程的相关内容，以供参考。

关键词：外墙装配式；(PC)住宅；住宅建筑

1PC装配式建筑

PC结构的概念：PC结构，就是构件预制现场装配的结构。PC构件是以工厂化制作而形成的成品混凝土构件。预制混凝土构件是在工厂或现场预先制作的混凝土构件。装配式混凝土结构是由预制混凝土构件通过可靠的连接方式装配而成的混凝土结构。即纯PC结构。装配整体式混凝土结构是由预制混凝土构件通过可靠的方式进行连接并与现场后浇混凝土、水泥基灌浆料形成整体的装配式混凝土结构。即PC与现浇共存的结构。

PC构件种类主要有：外墙板，内墙板，叠合板，阳台，空调板，楼梯，预制梁，预制柱。

预制率是指装配式混凝土建筑室外地坪以上主体结构和围护结构中预制构件部分的材料用量占对应构件材料总用量的体积比。预制率是单体建筑的预制指标，如某栋房子预制率15%，是指预制构件体积150立方占总混凝土量1000立方的比率。

装配率是指装配式建筑中预制构件、建筑部品的数量（或面积）占同类构件或部品总数量（或面积）的比率。装配率是一般是指工程项目装配式建筑所占比例。如一个项目共有10栋建筑，有5栋是PC结构，即装配率为50%。

主要施工方法1、预制构件吊装、固定，校正、连接预埋件定位安装→PC板安装→PC板校正→PC板拉结螺栓加固模板（1）预埋件定位、安装1）埋件种类、作用工程PC板紧固件分为B、C类，B组紧固件为水平方向活动定位，通过扭转水平方向的螺栓，控制PC板内外进出，调整板面垂直度。C组预埋件为垂直方向活动定位，通过扭转垂直方向的螺栓，控制PC板上下移动，调整PC板标高。安装时先固定C组紧固件在PC板上的位置，由C组紧固确定好标高位置，再固定B组紧固在PC板上的位置，由B组紧固确定好水平活动位置，控制好板面垂直度。混凝土浇筑完毕达到初凝时间7天后，卸下PC板上B、C组紧固件，在原B组预埋件位置更换为与B组紧固件相同的钢板，与PC板和结构预埋件焊接连接。

2）预埋件的定位安装根据工程的特点，预埋件安装先在标准层混凝土上弹置控制线，由控制线来定位预埋件，板上套筒M20待板上钢筋绑杂完毕后，板上套筒M20×100采用砂浆包裹，套筒孔上下塞紧海棉并用胶纸缠绕避免混凝土浇筑时水泥浆进入套筒孔影响螺栓的连接，板上套筒主要作用为PC板的斜拉预埋件与结构楼板间的连接，安装斜拉支撑（板面斜拉支撑），为避免斜拉支撑被满堂架钢管干扰，尤其是扫地杆最容易防碍斜拉杆对PC板的连接，需要把扫地杆直接放置在地面上。（3）PC板安装PC板采用平板车运送至工地指定位置，PC板上留有预留套筒。每次吊装先将吊具安装在PC板吊顶预留套筒位置，吊具采用螺栓连接，中间垫上木方和塑料垫块，避免吊装过程损坏构件。采用平吊模式使PC板水平离开平板车，吊至一定高度再降低脚跟吊具绳索，待PC板依据重心位置直立后，拆除脚跟部位吊具。利用钢扁担，依靠顶端吊具四个螺栓受力进行安装。PC板起吊时必须在构件的混凝土达到设计强度才能进行，PC板在吊环上的绳索要求等长，起吊点要求对称设置，使PC板起吊后保持水平，受力均匀，就位时缓慢落钩，争取一次性对好纵轴线，纵轴线上板与下板之间垫上25mm垫块，避免纵轴线上撬动损坏PC板边角。

2装配式建筑的意义

装配式建筑技术是近年来国家提倡绿色建筑新理念下催生的一种新型建筑模式，按建造结构分为木结构、钢结构和装配式混凝土结构三种类型，住宅中较多采用装配式混凝土建筑，简称PC建筑（PrecastConcrete）。装配式建筑采用工业化的方式生产建筑，其主要构件、部品等在工厂生产加工,通过运输工具运送到工地现场，并在工地现场拼装建造成完整的建筑，形象的说法就是“像造汽车一样建房子”。装配式建筑可实现住宅建设的高效率、高品质、低资源消耗和低环境影响，具有显著的经济效益和社会效益，是当前住宅建设的发展趋势。2016年2月6日，《中共中央、国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》明确提出，力争用10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。上海市2011年以来，先后出台了一系列的文件，将土地出让与装配式建筑进行捆绑，并且不断提高装配式建筑的面积比例和装配率，2016年7月出台的沪建建材[2016]601号文，要求上海市符合条件的新建建筑应全部按装配式建筑实施，上海已经自信满满地走在了全国装配式建筑发展的最前列。传统方式与住宅产业化方式对比二、国内外装配式建筑发展概况法国是工业化住宅体系发展比较早的国家，20世纪50～60年代是其工业化住宅的数量阶段,使用的绝大部分都是预制混凝土结构的体系。香港的住宅产业化最早是由政府通过兴建公屋来推进的。在当时，提出在公屋中推行工厂化生产，是为了提高住宅产品的质量和建设速度。香港于1953年启动“公屋计划”；上世纪80年代中期，大规模的“公屋计划”采用预制建筑设计连同模块标准化设计；2002年，预制构件方量约占17%，2007年至今，绝大多数公屋及过半数私人发展商项目使用预制技术。

3结论

随着公民对于节能环保的意识的日趋强烈，促使传统的建筑行业由低端的密集型转向高端工业化的发展，本文重点介绍了建筑工业化生产的PC外墙板材的工艺连接，随着新技术的应用建筑工业化即将迎来井喷式的发展。

参考文献：

[1]昝帅.外墙装配式(PC)住宅建筑的工艺流程[J].城市建设理论研究:电子版,2014(36).

[2]孙海亭.PC外墙施工技术在装配式住宅中的应用[J].城市建设理论研究:电子版,2016(11).

[3]谢培敏.试论装配式施工技术在房屋装饰工程中的应用[J].建筑建材装饰,2017(4).

本文来源: https://www.lw00.cn/article/51449be9376a532136b4f5f0.html