# 结垢热阻论文-郭胜杰

导读:本文包含了结垢热阻论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:内涂层钢管,传热特性,热阻,实验研究

### 结垢热阻论文文献综述

郭胜杰[1]（2012）在《内涂层钢管传热特性及结垢热阻实验研究》一文中研究指出换热设备内换热表面的污垢热阻,不仅影响换热设备传热性能,而且带来安全隐患。很多国内外学者一直致力于设备防垢技术研究,取得了一定的成果。其中内涂层钢管具有较低的表面能,可以有效降低结垢速度,对于设备防垢具有突出优势。本文对内涂层钢管的传热特性及结垢热阻进行了系统和深入研究。通过对恒温水浴箱中测试管段的传热过程进行理论分析,建立传热方程,推导对比法热阻测试的垢层热阻的表达式;根据对比法热阻测试原理,结合相应的计算,建立热阻测试试验台。该实验台主要由冷水储水箱、恒温水浴箱、循环水泵、温度控制系统、流量控制系统、温度测量系统、压力测量系统等部分组成。利用试验台对不同流速、不同温度、不同浓度下结垢的普通钢管、特氟龙钢管、聚四氟钢管,叁种材质管段进行测试,并计算在其在不同结垢工况下的垢层热阻值。将计算所得数值数据绘制成曲线,得到了聚合物垢层热阻的变化趋势:聚合物垢层热阻随流速增大而减小、随加热温度升高而增大、随着聚合物溶液浓度增大而增大,由于聚合物垢层热阻的存在导致本实验条件下换热器的换热能力变为原来的23%～95%;得到本实验中所采用试验管段特氟龙内涂层本身热阻为0.00032(m2·℃)/W、聚四氟内涂层本身热阻为 0.00094(m2·℃)/W。(本文来源于《东北石油大学》期刊2012-03-24）

揭莉泉[2]（2011）在《水侧结垢对凝汽器传热热阻的影响分析》一文中研究指出本文利用工程热力学和传热学的基本理论,通过对凝汽器在正常运行过程中的数据采样分析,对凝汽器在几个典型工况下的传热情况进行数学模型的建立和探讨,找到了凝汽器在不同工况下对机组真空的影响程度,从而说明保持凝汽器良好工作工况的必要性。(本文来源于《中国西部科技》期刊2011年23期）

李国芝[3]（2010）在《结垢热阻对于换热网络终温的影响分析》一文中研究指出本文通过对已有的换热网络进行模拟计算,考察不同的结垢热阻对换热网络终温的影响。分别选取"0"结垢热阻、30%结垢热阻、50%结垢热阻、70%结垢热阻等工况对换热网络进行模拟计算,并对计算结果进行分析,得出了相应的结论。(本文来源于《科技传播》期刊2010年21期）

平亚明,孙奉仲,高明[4]（2004）在《结垢换热面流体流动特性对于污垢热阻的影响研究》一文中研究指出本文在介绍换热表面污垢热阻数学模型的基础上,分析了换热器结垢工况下的污垢热阻的变化,重点研究了流体雷诺数Re和流体—污垢界面温度Ts对污垢热阻的影响。得到了冷却水流速与污垢热阻之间的关系式,界面温度Ts与污垢热阻和换热系数之间关系的示意图。(本文来源于《水动力学研究与进展(A辑)》期刊2004年04期）

刘公召,臧淑艳,陈尔霆[5]（2002）在《渣油换热器结垢热阻的预测模型研究》一文中研究指出采用传热量测量法测定了渣油在不同运行条件下的结垢热阻 ,研究了渣油结垢热阻随时间、流速和温度的变化规律。在分析渣油结垢机理的基础上 ,提出了结垢动力学模型 ,对实验室测定结果进行非线性回归 ,得出计算渣油结垢热阻的半经验公式。该公式用于放大工业炼油装置 ,结垢热阻的计算值与文献报道的实际标定值比较接近(本文来源于《化学工程》期刊2002年05期）

张继薇,杨德彬,廉乐明[6]（1998）在《用正常情况法测量表面结垢层热阻》一文中研究指出以“正常情况法”为实验的理论基础，对在管状表面形成的水垢层的“表观热阻”进行了实测，测试值与推荐值比较接近，表明测试方法是可行的。(本文来源于《煤气与热力》期刊1998年05期）

### 结垢热阻论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文利用工程热力学和传热学的基本理论,通过对凝汽器在正常运行过程中的数据采样分析,对凝汽器在几个典型工况下的传热情况进行数学模型的建立和探讨,找到了凝汽器在不同工况下对机组真空的影响程度,从而说明保持凝汽器良好工作工况的必要性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 结垢热阻论文参考文献

[1].郭胜杰.内涂层钢管传热特性及结垢热阻实验研究[D].东北石油大学.2012

[2].揭莉泉.水侧结垢对凝汽器传热热阻的影响分析[J].中国西部科技.2011

[3].李国芝.结垢热阻对于换热网络终温的影响分析[J].科技传播.2010

[4].平亚明,孙奉仲,高明.结垢换热面流体流动特性对于污垢热阻的影响研究[J].水动力学研究与进展(A辑).2004

[5].刘公召,臧淑艳,陈尔霆.渣油换热器结垢热阻的预测模型研究[J].化学工程.2002

[6].张继薇,杨德彬,廉乐明.用正常情况法测量表面结垢层热阻[J].煤气与热力.1998

本文来源: https://www.lw00.cn/article/51856f1f132350b817b8b4c8.html