# 关于建筑工程高支模施工技术研究亓伟

莱芜钢铁集团有限公司山东济南271100

摘要：在当代高层建筑施工中广泛使用的高支撑模板相较于普通的支模要宽大很多，大部分都是8m以上的，所以，在高层建筑施工使用高支撑模板的难度系数很高，发生高空坠落事故和支模塌陷的几率大。对此，为了降低不必要的经济损失和人员上的伤亡，在高层建筑建设施工中使用高支模技术时，施工人员必须依照正确的安装顺序对高支撑模板进行有序安装，而且在安装过程中工作人员必须遵守施工行为安全准则，这样才可以大大降低事故发生机率，促使施工顺利安全进行。在当今行业竞争日益激烈的情形下，只有不断优化技术和管理，提升支模施工中的安全性，才能让支模施工在激烈的国内外行业竞争中占据一席之地。

关键词：建筑工程；高支模技术；施工技术；应用研究

引言：

随着21世纪的到来，我国经济高速发展、经济体制逐步完善，社会对建筑工程的要求也逐渐提高，建筑行业发展方向更加多元化。相关建筑施工企业为了满足人们日益提高的需求，应不断地加强更新建筑施工技术，确保建筑施工有更好的效果。将高支模施工技术运用到建筑施工中，不仅能够保证施工质量，还能实现提高相关施工企业建筑施工的安全率。本文将高支模施工技术在建筑工程中产生的实际作用进行了探索。

1.高支模材料的选用

高支模施工之前，需做好模板的选用工作。只有这样，才能从根本上确保混凝土构件实现极佳的成型率和成型效果。具体来说，一是要选用正规厂家生产的，刚度较大的模板，且相关质量合格证书、质量检验报告等均齐备；二是严格把控高支模系统中所需要的钢管和扣件等质量，不仅要求规格型号数量符合工程实际，还应该确保质量符合相关规范标准，对于质量不合格的钢管和扣件，严禁进入施工现场。

2.建筑工程高支模施工技术概述

高支模施工技术就是为相对较高的作业面搭建牢固的、支撑性好的模板，这种技术使用的主要层面就是高空作业层面。在高层建筑的高支模施工环境中大部分使用都是四米以上的支架，在搭建的过程中把垂直纵向的剪刀支撑架搭建在支架的周围，这样一来，高层建筑建设施工的高支模的承载力才能得到有效的保证。因为当今主要是建层高、跨度大的建筑工程施工，所以对高支模施工技术的需要和依赖使得高支模施工技术成为高层建筑施工的最的主要技术之一。但是又因为高支模施工技术技术先进、可靠性高等优点，一方面可以促进高层建筑的顺畅施工，有效提高高层建筑工程施工的质量，另一方面又可以很好提高工程的施工效率。所以，高支模施工技术已然成为跨度大、建层高的建筑工程施工最核心的技术之一。

3.高支模施工技术对于建筑工程的意义

在建筑施工技术中，将高支模施工技术定义为高危技术。在施工环节中，引起稳定性和可靠性是十分重要的环节，在正式开始实施之前，施工行业需要对其严格审查，层层把控。在高支模结构技术更加合理的应用下，我国的整体建筑项目会更上一个台阶。高支模技术在建筑工程中，不仅可以增强建筑物的强度和稳定性，还可以降低生产资源的浪费。当建筑工程行业不断壮大，建筑工程中的技术等问题越来越受到人们的关心，重视度也是不断上升，但其理解还不深入，只知道为高支模是一种水平混凝土构件，在工程中起着强大的支撑作用。在高支模技术实际运用时，相关技术人员需要提前对每一个环节进行预设，制定出可靠性高的施工步骤，包括跨度，荷载能力等，而且相关部门人员要加强监督，以便最后达到施工标准和要求。

4.建筑工程高支模施工技术

4.1模板安装

将高支模技术运用到施工中时，模板安装是施工人员首要注意的环节。为了使施工人员更加容易进行拼接，施工过程更加安全，在模板安装环节中，木质模板使用最为广泛。在进行模板安装的过程中，施工人员还应当对其所选材质有一个全方位的考虑，应在每个模板的间隔处应为其留有适当的缝隙，无论在潮湿的环境下还是在干燥的环境中，最后拼接好的模板都不会发生变形，达到最佳效果。

4.2剪刀撑的设置

在进行满堂支撑架的时候，为了让钢架符合施工要求，施工人员在进行施工时需要按照相关行业规范实施，根据施工地情况选择合适的支撑方式。目前在实际施工中，满堂支撑架最常见的支撑方式就是竖向和水平剪刀支撑，这两种支撑方式最大的特点就是稳定性能强，承载能力高。此外，剪刀撑还有一个特别的特点，在施工中如果需要大幅度提升钢架的承载能力，施工人员可以连续使用多个剪刀撑，剪刀撑与施工中钢架的承载能力是成正比例关系，剪刀撑使用的越多，承载能力也就越高。

4.3科学安装高支模支架

科学安装高支模支架有以下三点：首先施工人员首先要找准梁线位置。当把轴线定好位之后就可以确定控制线，从而施工人员就可以找到整个高支模支架的核心处；其次，搭建高支模模板。在搭建模板中，施工人员先进行梁底铺设，再架设龙骨架，固定梁板中的钢筋。通过混凝土浇筑，使其完成最后固定，从而实现施工中楼面模板的安装环节，当浇筑后的混凝土达到施工标准时，施工人员随即便可以拆除模板；最后，就是通过拆除拉杆和顶架从而完成高支模模板的清理环节。

4.4浇筑混凝土

在安装高支模支架的时候提到了混凝土的浇筑，是为了对梁板中的钢筋进行最后的固定。施工人员混凝土的浇筑环节中，为了使浇筑保持均匀性，从中间部分开始，然后延至两端，边浇筑边对其进行平铺。为了呈现最佳的浇筑效果，避免出现施工失误，如过振的现象，需要施工人员在振捣时严加控制了。

4.5水平杆的设置

在设置扫地杆的过程中，施工人员应严格按照设置方法来执行，即下方为纵向杆，上方为横向杆，水平拉杆在沿着立柱顶端的纵横方向，并且应与地面保持一定距离。当施工人员选定好模板设计后，知道模板所需的水平拉杆步距，只需在此基础上对扫地杆和水平拉杆的距离进行分配就可确定步距。可是当遇到某些特殊情况下，就需要施工人员进行合理变化，比如看台部分就需要改变分布情况。

5.优化施工技术的有效措施

5.1重视对施工人员的聘用及培训

对于一个施工企业来说，人才的招募对于施工企业的长期发展具有重要的决定作用，施工企业管理者需要招募优秀的求职者，并且在后期培训中注重员工的职业能力培养和个人素质，管理部门需要在内部建立好用人机制，完善员工管理制度。由于高支模施工需要很大的专业能力和相关知识储备，所以应当选用高技术人员或者高学历人员，以便后期培训能够高效。作为用人单位，需要对每个员工负责，制定相应的知识培训，并且在施工中对其进行指导。施工人员的技术直接影响最后建筑工程质量的好坏，直接影响施工企业发展。

5.2加强对各种安全措施的控制

在建筑施工中，保护施工人员安全是十分重要的，施工单位应该建立完善的安全保护系统，保护高支模施工的安全。施工单位应该注意设置一些警告标牌，警告行人不要进入施工场地，还可以在周边设置围栏，将施工一些危险地区围起来，以防止高空坠物，造成人员受伤，增加施工单位不必要的支出。施工人员在拆除脚手架时，应该按照相关规范进行拆除，保证建筑材料保存完好。

结束语

建筑项目中相关技术不断发展，在高支模施工领域相关技术人员需要不断研究，以促进建筑行业不断发展。

参考文献：

[1]张秉权.高支模施工安全技术措施[J].建筑安全，2018，33（01）：29-32.

[2]吴志勤.浅谈高支模支架坍塌事故原因及施工安全控制措施[J].价值工程，2013，32（01）：98-99.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/51b292a4f687416cb96ae964.html