# 如何在建筑结构设计中提高建筑的安全性路英辉

山东东营257000

摘要：建筑结构设计关系着建筑物的整体质量，建筑的安全问题同时也关系着人身安全以及国家财产安全。确保建筑的安全性是建筑设计工作者需要认真研究的问题，因此，建设设计人员应该严格要求自己，及时规避建筑结构设计中可能出现的安全隐患，积极提高自身的实际操作能力和专业技能水平，进而保证我国建筑行业的稳定、长久发展。本文主要探析了建筑结构设计中存在的安全隐患及改善措施。

关键词：建筑结构设计；提高；安全性；措施

1建筑结构安全设计的重要性

建筑结构是建筑物整体稳固性的载体，拥有稳固的结构才能抵御外界引发的各种侵害。因此，设计人员必须结合建筑物的实际需求选择设计合适的建筑物整体结构，在满足结构受力体系精心设计和精心施工等要求的前提下，为提高建筑物结构的安全性提供技术保障。建筑施工过程应该始终坚持“以人为本，质量第一”的原则，建筑工程结构设计的主要目的是提高建筑物的稳固性和安全性，防止建筑物因外界因素产生的倒塌和裂缝等问题，在保障施工人员人身和财产安全的前提下，为我国建筑企业的发展提供动力保障。国外发达国家对建筑物结构提出了较高的要求，但是我国相关部门却对此不够重视，导致建筑物整体结构的稳固性较西方发达国家而言存在较大的差距。安全设计的本质要求是在保障建筑物局部结构出现损坏时整体结构不会因此受较大影响，达到小震不坏、中震可修、大震不倒的目的。建筑物结构的牢固性与结构的延展性和冗余度有直接联系，因此，必须加强建筑物结构安全性设计，从根本上减少建筑物结构安全事故的发生。

2.建筑结构设计中的安全隐患

2.1忽视建筑结构中的防震设计

就目前的建筑抗震设计来说，通常就是以主轴的方向为依据实行分别计算，同时运用各个构件的抗侧力共同发挥抗震作用，以达到分散地震作用的效果，进而实现抗震的目的。可是，在如今实际的设计过程当中，有些结构设计者根本没有认识到在框架结构中，纵向框架与横向框架同等重要，他们仅仅是重点设计横向框架，然后按照一般要求设计纵向框架，从而使得在他设计出来的建筑结构设计里，梁的跨中箍筋与纵筋配置不匹配，从而极大动摇了建筑结构的稳定性。同时这样的设计方法也不能够真正地发挥出有效的抗震作用，从根本上无法满足人们的要求。

2.2建筑结构设计的不合理

随着改革开放以来，建筑企业逐渐增多，很多个人建筑单位纷纷成立，建筑结构设计人员也增多。但是从事建筑设计人员的水平参差不齐，一些设计人员专业技能差，对于不同的建筑设计思考不足，总是依据过去的经验进行设计，不考虑不同建筑物要求、不同地理条件造成的差异，一些建筑物楼梯、电梯等设计不合理，消防疏散通道不合理，不符合防火要求。还有一些建筑物结构、用料、装修等不合理，使得当外部环境发生较大变化时，造成建筑物变形，存在安全隐患。有些建筑设计人员过于追求建筑物的美观，以期获得使用者或招标者的喜爱，却忽略了建筑安全问题，甚至有一些设计人员明明知道建筑物存在安全隐患，却不予整改，而是一味追求外在美观，而对于建筑物的稳定与安全忽略不计，最终引发质量安全事故。

2.3建筑结构设计中存在偷工减料的问题

某些建筑公司，为了获得更大的经济利益，在建设结构设计中常常偷工减料节省成本，而忽略对于建筑质量和安全的影响，使得建筑物本身的抗震能力、稳定性等性能均降低，达不到国家标准要求，存在很大的安全隐患。一些个人的小建筑企业，更是为了获得更高的利润，不考虑人们使用建筑物过程中可能遭遇的危险，使用劣质的建筑材料，存在很大的安全隐患，可能给国家、人民的财产安全与生命安全造成严重影响。例如在设计和施工中采用冷轧变形钢筋，这种钢筋的脆性大、强度高、韧性小、对建筑物的抗震性是极不利的，极易在地震过程中造成建筑物倒塌。

3提高建筑结构设计中安全性的措施

3.1提高建筑结构设计人员对抗震性能的重视意识

物质决定意识，意识对物质具有反作用，正确的意识能够促进事物的发展，错误的意识阻碍事物的发展。设计人员是建筑结构设计环节的核心，要切实提高建筑结构设计人员对抗震性能的重视程度，并将如何提高建筑结构的抗震度作为设计人员需要研究的首要内容，根据建筑物的具体情况提出切实有效的措施，以提高建筑的抗震度。另外，还要设计人员具有精益求精的精神，重视建筑抗震设计中的每一个环节，不断学习相关设计知识，提升自身综合设计素养，培养建筑结构设计的安全意识，提升建筑结构设计的安全性，并在设计环节结束之后进行工作经验总结，吸取设计过程中的教训，善于反思，积极与其他人员沟通和交流，取长补短，为以后的工作积累丰富的经验。

3.2严格按照国家规定的建筑规范设计建筑结构

近年来，随着我国经济形势的迅猛发展，建筑业作为国民经济的支柱产业正在逐渐壮大，建筑结构也越来越受到人们的关注和重视。针对建筑结构设计中应该注意的问题，我国制定了相关的规范标准，并且随着时代的发展不断地进行完善和创新。要求设计人员具有高度的责任感，严肃认真地对待建筑结构设计工作，对于不符合相关建筑规范的要及时提出，并给予解决，防止类似事情再次发生而造成更加严重的损失。

3.3开展科研，创新设计软件

“工欲善其事，必先利其器”。随着建筑事业的发展，使得建筑结构设计的内容越来越复杂，难度也越来越大。从另一个角度来说，我国建筑结构设计对设计人员知识的深度和广度有了更多的要求。在此情况下，现有的结构设计程序已不能满足设计人员的需求，对建筑物的安全性缺乏保证。同时计算机程序的内容和功能直接影响结构设计水平，为了解决生产问题，配合软件的能力，只能把计算过程简化以满足计算程序的能力。因此，为了提高结构设计中建筑的安全性，首先要开发出一款高精度软件，这就需要设计者和计算机程序专业人员共同，推新创新，进而研究出创新型建筑结构设计软件。

3.4严把施工原材料质量关

施工原材料的质量是确保建筑物结构安全性得到有效提升的一个基础保证，同时也是一个重要保证。因此，想要提升建筑物的安全性必须从提高施工材料质量入手。应用高性能、高质量的原材料进行施工才能保证建筑物结构具有高安全性。在结构设计过程中，加强对材料质量进行严格把关，防止施工单位为谋取眼前利益在施工过程中偷工减料或者应用质量不合格的原材料。禁止质量未能符合工程施工要求时其承受力也会随地震强度增加而增大，避免倒塌的现象。对建筑结构的屈服机制进行改观，保证在建筑结构遭受损害时能够按照整体的屈服机制进行工作，而不单是依据楼层的屈服机制工作。在进行结构设计时，其原则主要有四点，分别是弱弯强剪和弱拉强压及弱杆强节和弱梁强柱，建筑结构的设计应当将轴力较小的水平杆件作为关键的耗能杆件，最大程度地产生弯曲的耗能，以此来保障建筑构件能够拥有一定程度的延性和耗能能力。

4结语

近年来，随着社会经济水平的不断提高，以及科学技术的不断完善与创新，在物质生活得到充分满足的前提下，人们更加追求精神层面的享受和满足，基于此，与人们生产生活息息相关的建筑行业得到迅速发展，并取得了辉煌的成绩。然而，任何事情都具有双面性，要用发展的眼光看待问题，建筑行业在迅猛发展的同时，还存在很多问题和不足，其中建筑结构设计中的安全问题尤为突出，关系着人们的生命安全，受到广泛的关注和重视。因此，要针对建筑结构设计中存在的安全隐患采取切实可行的措施，以此提高建筑结构设计中的安全性，大大提高建筑结构设计水平，从而促进建筑行业的进一步发展。

参考文献

[1]李海虹，路洁.在建筑结构设计中提高建筑安全性的几点思考[J].科技风，2017（11）：122-122.

[2]曹修健.如何在建筑结构设计中提高建筑安全性分析[J].中国新通信，2018，v.20（14）：174.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/52f7101ba8c1fe7fa1083901.html