# 制版质量检测论文-曾琦

导读:本文包含了制版质量检测论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:热敏CTP,质量检测,质量控制,数字化工作流程

### 制版质量检测论文文献综述

曾琦[1]（2012）在《热敏CTP在制版过程的质量控制与检测》一文中研究指出热敏CTP是一项新兴的制版工艺,在当今印刷领域已经具有非常重要的积极意义。在应用过程中也存在一些问题,我国大多数印刷企业资金相对缺乏、印前制版人员的技术相对低,数字化工艺流程认识不足,质量控制与检测体系不够完善。为改变这种现状,提高制版速度和质量。作者提出推广价格相对低廉的国产CTP设备,重视印前制版人员的技术岗位培训,优化制版工艺流程,制定完善的制版质量控制方法和检测体系是当务之急。本论文首先分析热敏CTP制版过程的基本要素,包括制版设备、制版材料、制版环境、制版人员的工作素质和数字化工艺流程,并分析每一要素对制版的作用及对制版质量的影响；其次通过实验进行设备检测、曝光检测、显影检测、印前检测,得出曝光参数、显影温度、显影浓度、显影时间、毛刷速度、水洗状态、干燥温度对制版质量的影响；最后通过输出测试版和带有测控条的常规版实验,使用色密度仪检测其网点覆盖率以及留膜率,使用显微镜检测网点轮廓,再用医用酒精和棉签检测版面底灰残留状况。不断更新曝光参数和显影参数,确定适合本实验的参数表并确定印版线性化曲线。然后把得到的四色印版上机印刷,检测印张上的网点覆盖率、网点轮廓,记录检测到数据确定二次线性化曲线。最后用上述试验得到参数,输出带有测控条的常规版,进行试验,验证印版的线性化,上机印刷后观察测控条的网点覆盖率,再次验证印刷二次线性化曲线适用常规版中。论文的创新点通过用图形制作软件Coredraw设计出新颖实用的测试版和测控条。测控条包括线条区、梯尺区、分辨率区、棋盘区、布鲁纳尔叁段式信号条和星标区六部分,其中前四部分是检测印版上网点的转移情况,后两部分是检测印刷过程中网点的还原情况,可以实现实时监控整个制版和印刷过程中网点的还原；优化了印版线性化曲线和印刷补偿曲线,保网点高质量的还原；针对国产设备和材料开展研究,实验方法适用于大多数国产热敏CTP设备,输出印版也适用国产和进口印刷设备和纸张,在提高制版质量、减少版材浪费、节约资金方面能为企业提供理论支持。通过自制测试版和自制测控条实验,可以监控印版中各个要素的变化,并根据其变化值,来优化和确定各个环节的控制参数,整合出符合印刷要求的控制模式和管理机制,实现真正的数字化控制,程序化控制和标准化测评,确保印版动态生产过程中的稳定性和一致性。(本文来源于《齐鲁工业大学》期刊2012-11-10）

胡博[2]（2009）在《基于图像处理的CTP制版质量检测方法研究》一文中研究指出自Drupa 95以来,CTP技术发展迅速、日趋成熟,在提高印刷质量、产量、提高效率等方面具有很大的优越性。目前,CTP技术在很多发达国家已经进入了生产应用的成熟阶段。随着CTP技术在我国的引进及广泛应用,越来越多的国内印刷厂家也开始引进CTP设备。随着国内CTP技术的快速发展,CTP制版质量检测技术和印版检测仪器也在不断的革新,从早期的利用密度计进行质量检测,到目前比较先进的网点检测仪,印版检测仪器逐渐向着更高的操作性与准确性发展。控制CTP制版质量是印刷质量控制的关键一步。CTP工艺过程中,直接把图文信息制在版上,不需要输出胶片,与传统制版工艺相比,减少了在输出中的网点变化,提高了套印度和制版质量。然而由于目前国内还没有国产的印版检测产品,不论是测控条,还是印版质量检测仪器,至今仍被国外垄断,我国在这方面的技术和产品上仍是一片空白,从而导致了印刷成本的增高。本文着重针对CTP制版质量检测的问题进行讨论和研究。使用PostScript语言编写CTP制版质量检测数字测控条,利用数字图像处理的手段对测控条进行检测。本文使用了中值滤波、高斯滤波、直方图均衡等现有的数字图像预处理手段,并分别对测控条的梯尺区域、线条区域、棋盘区域和分辨率区域进行了特征提取,最终使用模糊综合评价的方法对所有特征值进行综合评价,判断CTP制版质量是否合格。实验结果表明,使用本文中的算法配合本文中设计的CTP数字测控条可以进行对CTP制版质量的检测和控制。(本文来源于《西安理工大学》期刊2009-03-01）

### 制版质量检测论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

自Drupa 95以来,CTP技术发展迅速、日趋成熟,在提高印刷质量、产量、提高效率等方面具有很大的优越性。目前,CTP技术在很多发达国家已经进入了生产应用的成熟阶段。随着CTP技术在我国的引进及广泛应用,越来越多的国内印刷厂家也开始引进CTP设备。随着国内CTP技术的快速发展,CTP制版质量检测技术和印版检测仪器也在不断的革新,从早期的利用密度计进行质量检测,到目前比较先进的网点检测仪,印版检测仪器逐渐向着更高的操作性与准确性发展。控制CTP制版质量是印刷质量控制的关键一步。CTP工艺过程中,直接把图文信息制在版上,不需要输出胶片,与传统制版工艺相比,减少了在输出中的网点变化,提高了套印度和制版质量。然而由于目前国内还没有国产的印版检测产品,不论是测控条,还是印版质量检测仪器,至今仍被国外垄断,我国在这方面的技术和产品上仍是一片空白,从而导致了印刷成本的增高。本文着重针对CTP制版质量检测的问题进行讨论和研究。使用PostScript语言编写CTP制版质量检测数字测控条,利用数字图像处理的手段对测控条进行检测。本文使用了中值滤波、高斯滤波、直方图均衡等现有的数字图像预处理手段,并分别对测控条的梯尺区域、线条区域、棋盘区域和分辨率区域进行了特征提取,最终使用模糊综合评价的方法对所有特征值进行综合评价,判断CTP制版质量是否合格。实验结果表明,使用本文中的算法配合本文中设计的CTP数字测控条可以进行对CTP制版质量的检测和控制。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 制版质量检测论文参考文献

[1].曾琦.热敏CTP在制版过程的质量控制与检测[D].齐鲁工业大学.2012

[2].胡博.基于图像处理的CTP制版质量检测方法研究[D].西安理工大学.2009

本文来源: https://www.lw00.cn/article/53206c5b137823c22135e024.html