# 工程物探技术在岩土工程中的应用任长安

河北省水利水电勘测设计研究院天津300250

摘要：随着工程中物理探测的不断发展壮大，对岩土工程的勘察也发挥了很大的作用。我们的祖国在不断的发展与创新，那么我们对岩土工程的检测技术也应该向前迈进一大步，发明出更多的新技术新方法，让工程物探技术发挥更大的作用。现在，普通的探测方法已经不能够满足日常的勘察任务，而且也达不到那么精准的程度，既浪费了物力也浪费了才力，所以开发新技术是当务之急。

关键词：工程物探技术；岩土工程；应用

1工程地质勘察物探过程

工程施工期前都需要充分考虑到建区方面的地质问题，像四周地质情况、地基选址及后续安全防护等。同时，还必须由此收集详细工程地质资料，并在此基础上实施科学化的设计规划方案。并且为了能够切实保障工程地质勘查的材料的科学、合理及实用性，就应当在实际的工程勘察当中，切实做好以下方面的工作内容：（1）全面审查工区，据此来充分掌握相应的地质资料、具体构成及形成过程等地质类情况。同时还应当对其中存在的不利及有利因素进行深入分析，优化选择其中的建筑来拟建施工场地，并结合场地方面的地质条件来进行建筑的科学规划设计，由此实现对施工工期、成本的有效控制。（2）拟建场地选定完成后，应当据此来实施更为详尽的地质勘察举措，充分结合建筑本身的类型、规模、施工方法及结构等来制定出科学合理化的方案，其中应包含对不良地质影响加以解决的重要举措。（3）通常建筑物的施工都将在某种程度上直接对四周地质环境及拟建场地造成影响，所以为了保障工程施工的安全、经济性，就必须全面、深入预测施工前后的地质条件改善情况，并在此基础上制定针对的应对举措。

2工程物探技术在岩土工程中的应用

2.1物探技术在勘探岩土工程中的作用

随着新技术工程物探方法的问世，逐渐的代替了陈旧的勘测手段，使检测技术更加的方便和准确，同时也解决了在岩土工程勘测过程中遇到的难以解决的问题。利用工程物探技术，我们可以准确无误的看见地下的地质结构，检测到不为人知的物体、洞穴以及一些有价值的物品，检测到大自然赋予地下的美丽。除此之外，与陈旧的勘察手段相比，物探技术的检测范围更加的广泛，更加的不受于地形地质的拘束，而且使用成本小，机器的体积和重量也大大的减少了，不仅节约了花销也提高了检测的准确性与方便性。此外，我们也可以将新旧的方法同时使用，利用各个有价值的工程物探技术的结合，可以方便的解决更多的困难问题。另外，在勘察岩土的技术方法中，弹性波类方法应用的最为广泛。此技术可以让我们清晰的看到地下岩层的生长状况及其含有的物质信息，它将利用传递特性与媒介的相结合，将弹性波准确及时的送达工程师所需要的地方，当弹性波向我们发来的信号行为表现异常时，那就说明地底下的物质之间的差别有明显的表现，这样就很方便的勘察出地下的情况了，这种新型的检测技术对岩石工程的勘察起到了重要的作用。

2.2岩土工程检测中工程物探技术的应用

物探工程技术在工程检测方面的作用主要体现对加固地基的效果进行评价、对基桩质量以及路基密度进行质量检测。岩土工程检测中工程物探技术的应用主要包含以下方面：地质雷达法、瞬态面波法等。对弹性波动速度以及施工前后的原位测试值进行分析与比较。此外，也可以使用电磁波传递过程中的速度差异对大坝以及建筑中的裂缝进行检查，并且要掌握裂缝的详细情况，针对裂缝是否对工程产生危害进行评估，以及评估危险等级，并采取一定的有效措施，以便于保障工程可以安全进行，避免出现安全事故。

2.3形态判断

在岩土工程中，利用工程物探技术能准确判断地下形态，主要包括地下物体形态、地下界面形态以及地下物体埋藏深度的判断等。在某长江岸边工程勘察中，勘察人员利用探地雷达法勘察当地的地质构造，探地雷达主要是利用不同地质结构反射的雷达波形式不同实现对地质结构的勘察，在该工程勘察的过程中，底层上部以砂土层为主，砂土层下面是杂填土，在探测的过程中检测到雷达波同相轴存在间断，说明填土层中存在大量的碎石。

3在岩土工程中工程物探技术的应用前景

3.1地震波层析成像技术

地震波层析成像技术使用的勘测仪器为浅层地震仪，它具有浅层地震仪的特点，一般钻探能够达到的地方地震波层析成像技术就可以进行一定的剖面测试，并且不受地质障碍与风化层的影响。地震波层析成像技术探测深度一般情况下，只是受井深与缆线长度的影响，只要这两方面足够，地震波层析成像技术就会拥有一定的深度，地震波层析成像技术形成的图比较直观，并且与地质参数有着一定关系，可以给工程提供依据。

3.2重力勘探技术

重力勘探主要指结合相应的地壳矿体、岩体的密度差异性，并观察地表变化情况，由此实现对地质准确勘查的目标。这种勘探技术主要是以牛顿万有引力定律作为其重要基础，本身具备受干扰小，精度较高的特点，只需充分掌握勘探地质体与四周岩体间的密度差异，即可采用相应的精密仪器来对其重力异常情况加以明确。目前，在工程地质勘查当中，重力勘探技术的应用较为广泛，并且至今取得了较为显著的勘查效果，且充分结合拟建区内地质与其他相应物探资料，能够准确的推断出覆盖层下矿体本身性质与地质构造等，由此为工程建设提高重要依据。

3.3地质雷达技术

地质雷达技术的应用前景还是比较广阔的，但还是存在一定的局限性，主要表现为两个方面：一是，探测的深度，在不断提高地质雷达重量与质量的前提下，怎样提高地质雷达的分辨率与成功率也成为研究重点；二是，地质雷达受到金属体以及电线的干扰比较大，那么怎样较好的避免或压制干扰，真实的反应实际情况，也是日后研究的重点。

4提高工程物探技术在岩土工程中的应用水平

4.1科学选择工程物探方法

相关的技术人员在工程物探方法选取的时候，应该从岩土工程的实际情况进行紧密的结合，综合的考虑施工所在地的自然环境以及地质条件等等相关的影响因素，从而能够保证所使用的工程物探技术勘探效果更加的理想，进一步的提升勘探结果的可靠以及真实性。

4.2综合使用工程物探方法

在实际当中，如果仅仅通过某一种勘探方法对于全部的岩土工程资料不能够有效的获取时，此时可以对于多种工程物探方法进行综合的利用，然后对于所得到的结果进行对比分析，从而得到更加有效以及精准的信息，为工程的建设提供必要的指导。

4.3科学设置剖面

相关的技术人员在工程物探技术应用过程当中，对于剖面应该进行科学合理的设置，使得剖面对于一些已知的钻孔等相应的点位能够通过，这样就能够将岩土工程当中工程物探技术的应用质量进一步提升。

4.4科学开展地质调查

在应用工程物探技术时，相关的技术人员对于调查工作要进行科学合理的开展，同时将地质理论同所得到的物探结果之间进行紧密的结合，并且还应该同岩土工程师之间加强沟通以及合作，对于勘察所得到的结果进行对比分析，从而才能够将不必要的安全事故有效的避免，从而将工程施工以及设计质量显著改善。

结束语

综上所述，工程物探技术在岩土工程中的应用前景还是比较广泛的，但是由于地质条件、边界特征等对工程的影响比较大，使得这些物探技术也存在着局限性，因此采用单一物探技术很难很好的解决岩土工程中的问题，所以，就需要我们依据实际的具体情况，来选取最有效的物探工程技术，从而提高工程物探技术的质量。

参考文献：

[1]苏黎，杜宇，朱冰.浅谈工程物探在地质勘察中的应用[J].科技与企业，2014（10）：244+246.

[2]周书宪,马健.工程物探技术在岩土工程中的应用及前景[J].建筑工程技术与设计,2015.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5360a918ef08bcc90fe7b3e8.html