# 提高电力工程岩土勘察质量及对策贾万波

贾万波

文山文电设计有限公司云南省文山壮族苗族自治州文山市663000

摘要：电力企业是我国基础性企业的组成部分，而电力工程又是保证电力行业持续发展的重要前提，若想提高电力工程质量，促进电力行业飞速发展，就需要对岩土勘察质量进行进一步优化。本文主要分析提高电力工程岩土勘察质量方面问题，并提出几点有效对策。

关键词：电力工程岩土；岩土勘察；勘察策略；测试技术

引言

近几年，我国现代化电力行业的飞速发展与革新，对电力工程建设的要求也越来越高，电力企业更应重视起电力工程岩土勘察质量，从根本工程内容中提高电力工程项目整体质量，为国家电网安全运行奠定坚持的基础。

一、电力工程岩土勘察概述

（一）主要内容

在电力工程中，岩土勘察工程内容一般包括地质条件调查、测绘、勘探、采土试样、室内测试、现场试验与检测等，通过结合以上诸多检测方法，对电力工程现场地质条件进行定性和定量分析与评价，并编写出满足不同电力工程施工阶段需要参考的文件报告。此外，岩土体是在不同地质环境和自然条件中长期变化形成的，这就导致电力工程建设场地地质条件有着复杂性、多变性以及不确定性特点。因此，做好电力工程岩土勘察工作，能有效避免工程过程中出现的一系列地质问题。

（二）实施电力工程岩土勘察的重要性

在电力工程项目设计与实际建设施工前，相关单位应依据规定要求与程序进行岩土勘察，结果出具的相关报告也是设计工程结构的重要数据依据，也是保证整个电力工程质量的重要条件，因此岩土勘察工作是整个电力工程建设过程非常重要的阶段。除此之外，岩土勘察还能及时、有效解决电力工程建设过程中遇到了问题，并合理解决，为保证工程进度有着积极作用。

二、分析电力工程岩土勘察过程中出现的问题

（一）勘察资料地质化问题

在电力工程实际场地中，施工岩土地质条件非常复杂，使得勘察过程中会出现很多不确定因素，从而引发一系列问题，影响勘察效果。实际上，受到上述地质因素的影响，大部分电力工程岩土勘察单位在进行勘察时，依然存在很多分条块施工问题。一般体现在岩石勘察和工程设计分散作业情况、理论方法和规章制度落实应用力度不够等方面，使得勘察资料地质化问题严重。这样一来，相关设计人员勘察设计工作受到地质化资料影响，更是阻碍了设计工作的顺利进行。

（二）勘察结果真实性问题

就目前来说，我国很多电力工程企业在进行岩土勘察时，勘察结果存在虚假情况。例如审核单位审核勘察数据报告时，很容易发现报告内容与实际情况不相符。电力工程勘察单位审核勘察报告时，不难发现报告内容与实际不相符情况。虚假报告不仅缺乏真实性，还缺乏实质性和深度性，更是没有稽核现场施工地质条件的价值报告。导致这种问题出现的原因有：一方面，很多电力企业的岩石勘察技术相对落实，模式单一，因此数据可靠性也就较低；另一方面，主要负责人勘察技术和责任意识较差，这都会影响岩土勘察结果，导致勘察质量无法提高。

（三）勘察设备的落后问题

在我国，大部分电力工程中的沿途勘察技术与设备相对落后，无法顺应现代化企业发展，这极大影响着岩土勘察数据的准确和有效性，更是进一步阻碍着电力行业的向前发展和进步。目前，很多国外发达国家应用岩土勘察的相关设备较多，普遍以轻小型设备为主，大而笨重的勘察设备早已被淘汰。轻小型勘察设备不仅有着方便运输、应用的特点，其现场组装也相对简单，可以适用于各种不同地理环境的岩土勘察工作，这些优势都是传统勘察设备无法比拟的。传统勘察设备携带和运输困难，且勘察数据也不能保证精确性，这就造成了电力企业物资资源的浪费。

三、岩土工程技术在岩土勘察中应用与发展

（一）地质测绘技术的应用与发展

地质测绘技术在经纬仪、平板仪和水准仪等仪器支持下，对电力工程建设区域的地质地貌、地理水文条件进行勘查与测绘，从而初步明确工程实际场地基本地质条件，并对施工场地周围环境适应性和稳定性进行科学评估。岩土工程地质测绘内容包括测量地质点、地质剖面、物化探测量、勘探工程定位测量以及坑探工程和地表移动测量与观测。随着空间技术与信息技术的发展与全面深入，卫星遥感技术、GPS技术、数字扫描地质测量等相关技术开始应用于大型岩土勘察工程中，这不仅极大提高了岩土勘察深度和广度，还能实现测绘数据的有效对比与校正，且提高结果精准度，从多维度方面提升地质测绘水平，保证电力工程质量。（二）勘探技术的应用与发展

勘探技术主要是对施工现场地下岩石构造、地层性质、厚度、岩石产状、地质空间结构分布、地下水文条件等进行探测记录，并提取岩石或水样，为实验室和原位的实验提供更多的数据基础。目前常用的岩石勘探技术为钻探，要想有效实施钻探工程，必须以探孔深度与布设合理度为前提，同时也需要结合实际地质条件进行科学布置。例如，对于地质条件复杂且变化较大的施工场地，可以合理缩小钻孔距离，使钻孔保持加密排列状态。在设置外探孔后，再采取机械钻头钻进地层对地质条件进行勘探。为了能更加全面、快速的获取岩石地层变化、地质物理性和埋设物参数，并降低勘探对周围环境的影响，可以适当采取交流电、直流电电法、雷达法等物探技术，用通过无损地层的方法，利用振波传导、无线电透射技术，对地质地层变化、构造、厚度、水层分布、埋设物等进行全面勘察，从而进一步提高钻探效果以及数据精准度。

四、提高电力工程岩土勘察质量的几点对策

（1）电力行业应进一步规范市场行为，严格执行建设程序，并对勘探工程进行全程化监督和管理。始终依据“先勘察、后设计、再施工”的基本流程原则进行电力工程建设。

（2）明确勘察依据。电力工程单位可以提前制定好规范的勘察纲要，并加强对勘察报告的审核力度，将报告中勘察工作量、勘察质量、相关数据资料分析出的结论进行一一审查，每一点都要做好详细核对，在审查合格后才能进行下一步工作。

（3）有效整理与编录勘察资料。在岩土勘察结束后，各类勘察资料的整理需要多方人员共同参与完成。但很多勘察单位在编录资料时实施的是分工制度，将现场技术人员与报告编写人员拆分，这不利于资料的整体编录，导致编录工作脱节现象。因此在进行勘查资料整理和编录时，勘察单位可以制定合作制度、责任制度等，当出现问题时也能及时沟通，并查找原因，确保问题解决后在开展下一阶段编制。

（4）不断提高勘察人员专业素质。电力企业要重视勘察人员专业素养的培养，在培养时注重以下两个方面：一是通过专业培训提高勘察人员职业道德素养，对勘察人员进行思想道德教育，深化其爱岗敬业、责任意识；二是提高勘察人员专业水平。企业可以加大培训力度，开展专业技能知识培训，并合理制定激励制度，鼓励勘察人员不断提升自身素质；鼓励勘察人员积极运用新型技术应用于勘察工作中，使他们熟练掌握现代化设备操作能力，提高创新意识等。最后，深化施工人员、技术人员以及勘察人员安全意识，明白“安全是生产第一要素”，这样才能从根本上保证电力工程勘察工作的健康进行。

总结

综上所述，电力工程开展岩土勘察工作是促进工程稳定建设、经济快速发展的重要手段。电力企业相关工作人员必须明确岩土勘察重要性，积极应用新技术、新设备，以此全面提升岩土勘察质量，保证电力工程质量，最终促进电力行业稳定发展。

参考文献：

[1]黄冠恩，廖可明.谈建筑工程的岩土勘察及地基处理技术[J].世界有色金属，2016（19）：103-104.

[2]廖爱平，江志军.提高电力工程岩土勘察质量及对策探讨[J].建材与装饰，2016（43）：212-213.

[3]田欢欢.提高电力工程岩土勘察质量及对策探讨[J].建材与装饰，2016（26）：232-233.

[4]马海涛.提高电力工程岩土勘察质量及对策探讨[J].中国新技术新产品，2013（09）：111.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/53a93ba138a7faa34432eae3.html