# 基于的自适应构件论文-李正良,祖云飞,范文亮,周擎宇

导读:本文包含了基于的自适应构件论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:结构体系多构件可靠度,蒙特卡洛法,响应面法,自适应点估计

### 基于的自适应构件论文文献综述

李正良,祖云飞,范文亮,周擎宇[1]（2019）在《基于自适应点估计和最大熵原理的结构体系多构件可靠度分析》一文中研究指出准确而高效地求解结构体系中多个构件的可靠度水准对结构维护和优化具有重要意义,目前已有学者将蒙特卡洛法和响应面法用于此类可靠度分析。然而,蒙特卡洛法所需结构分析次数取决于失效概率的量级,通常计算成本较高。而响应面法的所需结构分析次数取决于杆件数量,当其数量较多时同样有较高的成本。鉴于此,该文提出了一种基于自适应点估计和最大熵原理的结构体系多构件可靠度分析方法,其所需的结构重分析次数上限与杆件数量无关,计算过程简便无需迭代。首先,通过引入自适应交叉项判定和双变量降维近似模型求解各杆件的前四阶矩;然后,根据各杆件的前四阶矩,采用最大熵原理求解各杆件的可靠度指标;最后,通过多个算例对比了蒙特卡洛法、响应面法和建议方法的精度和效率。结果表明建议方法所需的结构重分析次数远少于蒙特卡洛法和响应面法,实现过程简便,且精度能够满足工程要求。(本文来源于《工程力学》期刊2019年05期）

王新月,李兆霞[2]（2015）在《桥梁构件疲劳损伤非线性累积过程分析的步长自适应算法》一文中研究指出首先建立了一种适用于工程实践的自适应疲劳寿命计算算法.将损伤演化过程带入到结构的疲劳损伤的有限元计算中,最终完成对大跨钢桥梁构件的疲劳损伤演化过程的研究.(本文来源于《中国力学大会-2015论文摘要集》期刊2015-08-16）

周波,李伟[3]（2015）在《基于上下文的自适应构件化中间件模型》一文中研究指出由于普适计算环境越来越复杂对自适应软件开发要求越来越高,为了对普适计算环境下的自适应和构件化应用提供支持,提出了一种适用于普适计算环境的基于上下文的自适应构件化的CBACM中间件模型。最后,仿真实验结果表明了CBACM模型较传统中间件在自适应成功率、资源消耗和响应时间方面的优势。(本文来源于《工业控制计算机》期刊2015年02期）

吴旭,王显会,路先锋,魏然[4]（2013）在《基于自适应响应面法的薄壁构件耐撞性优化设计》一文中研究指出薄壁构件在碰撞过程中产生塑性变形吸收能量,从而保护整车中其它部件。对提高薄壁结构的耐撞性能进行了研究,利用中心复合试验设计方案来选取设计点。根据这些设计点提供的数据通过最小二乘法建立了刚性板最大位移、撞击力峰值和总质量的高精度响应面。综合考虑安全性和轻量化要求,运用自适应响应面优化算法对建立的响应面进行求解计算,得到了一组最优变量值,为车身复杂结构的设计提供参考依据。(本文来源于《机械设计与制造》期刊2013年03期）

缪纯乐[5]（2012）在《Revit自适应构件功能在形体与表皮建模方法上的研究》一文中研究指出BIM(建筑信息模型),作为一种新型的叁维参数化设计工具,已成为当下建筑设计领域的主要平台之一。BIM叁维软件可以在建筑模型上集成大量工程相关的数据信息,能够在建筑的整个生命周期(设计、施工、管理)各阶段发挥普通造型软件无法比拟的优势。Revit Architecture是BIM平台下的最具代表性的设计软件之一,参数化设计、构件关联性设计、参数驱动形体设计和协作设计是该软件的主要特征。Revit正逐渐成为众多建筑设计师的首选工具。本篇沦文的主要工作内容,就是基于Revit Architecture2013版本软件平台,针对其中的“自适应构件”功能,来研究其在建筑复杂形体与表皮上的建模方法。笔者通过对多种类型建筑的建模实验,探索了自适应构件功能的应用特点,总结了一套使用范围较广的建模方法,丰富和拓展了软件在复杂形体与表皮上的建模能力。本篇沦文共分为五个章节,第一章是绪论部分,主要介绍论文的研究背景、研究现状、研究方法、研究的目的和意义以及论文的主要框架结构。第二章是论文中的建模试验的准备阶段,介绍自适应功能的主要原理和相关的概念。第叁、四章是论文的主体内容,在这部分通过多种类型的建模实验,来分别探索自适应构件功能在建筑形体和表皮建模上的流程和方法,并总结了自适应功能在建模上的能力和特点。第五章是论文的结语部分,总结了论文的主要研究成果,探讨了自适应功能用于建模的优势和不足,并提出了一些改进的方法。本文正文共约20000字,图表99幅。(本文来源于《南京大学》期刊2012-05-01）

曹慧静[6]（2012）在《自适应情景感知计算中间件中动态可重用构件库的研究与实现》一文中研究指出随着情景感知系统的发展,情景感知中间件也得到了广泛的关注,情景感知中间件能够很好的抽取情景感知计算中的共性技术融合于中间件,能够屏蔽情景源的异构性,以便增强重用情景信息,然而在情景感知中间件系统中涉及到情景感知,情景推理,情景建模和情景存储等众多各个模块,为了使得各个模块之间能够很好的通讯和管理,以及使得各个模块中的构件可以更多的重用于二次开发和动态调用,本文中聚焦于自适应情景感知中间件中动态可重用构件库的研究。构件库的思想是随着软件领域的发展而提出,构件库的开发和应用主要是为了快速的开发新系统,提高软件开发的效率。然而构件的描述和检索是构件库中的关键技术,目前有很多关于构件模型的不同的描述,没有统一的规范,存在的主要问题是：在情景感知计算中间件中,情景信息会时刻改变,这要求构件能够具有自适应和动态可重用的特点来满足不同的时间可以动态调用不同的构件,并且要求构件选用能够适应情景的变化,但是传统的构件库中的构件的重用大都是基于静态可重用的,不能很好的解决构件的动态可重用性问题和自适应性问题。同时针对情景感知系统中的构件具有传统构件不具备的特点,传统的构件的描述和管理模型不能很好的描述情景感知系统中构件；随着情景感知中间件的应用的场景的变化、情景信息的更新,构件的自适应过程需要不断的随着情景信息的变化而变化,这就需要区别于传统构件库并且是针对情景感知系统中的构件进行管理模型。上述分析了情景感知中间件中构件的需求,考虑到传统意义上的构件对应用于情景感知中间件中的构件存在的不足,本文对此做了相关的研究和深入的探讨：首先本文提出了自适应且动态可重用构件的设计方案,包括构件的本体模型以及基于本体的构件的自适应决策过程。其次,提出了自适应动态可重用构件库的管理系统,为构件的本体模型和推理规则提供了可管理和维护的机制,以方便构件的开发者能够很好的检索、添加、修改、删除操作,同时构件字典概念的提出,使得用户通过构件字典能够很好的了解构件。最后,简单介绍了自适应可重用构件库管理的实现以及情景构件智能体在情景感知系统中的实现。(本文来源于《华东师范大学》期刊2012-05-01）

接钧靖,史庭训,焦文品,孟繁晶[7]（2012）在《自主构件自适应策略的在线定制及动态评估》一文中研究指出开放分布式环境下自适应软件的研究已引起学术界、工业界的广泛关注.但分布在网络上的软件实体是由不同的组织独立开发并部署的,它们代表各自的组织(或所有者)自主地采取行动,在构造分布式环境下的自适应系统时,不能再将构成单元视为被动的受管对象,而应将其建模为具有主动行为能力的计算实体,并在这一层面设计和封装系统的自适应逻辑.然而,在现阶段对于自主计算实体的研究中,大多缺乏对于自适应策略的动态加载和动态演化的支持.提出了一种支持策略动态加载的自主构件模型,使得自主构件能够在运行时习得新的自适应策略和行为,实现了一种基于质量运行时动态评估的自主构件的自适应机制,使得自主构件能够自行评估自适应策略的优劣并选择最佳的策略加以适应,在保证自身目标得以实现的同时,提高了服务质量.另外,还详细描述了自主构件的实现方案及其运行支撑,通过实验展示了自主构件基于质量动态评估的自适应过程以及自适应策略的动态加载过程.(本文来源于《软件学报》期刊2012年04期）

陈洪龙,李仁发,李蕊,Edwin,Sha[8]（2011）在《一种面向体系结构的自适应软件构件分派模型及算法》一文中研究指出自适应演化软件是近年来软件工程领域的研究热点,而以体系结构为中心的自适应演化尤其受到重视.针对当前演化中对非功能性约束关注的不足,着重对面向体系结构的自适应演化框架中构件的分派优化问题进行研究.首先详细描述了基于体系结构模型的构件分派问题,并建立能够满足嵌入式软件构造机制中非功能性约束的分派模型,接着证明该分派问题为NP完全问题,最后提出一种启发式分派算法找出近似最优解,实验表明,与贪婪和整线性规划算法相比,该算法具有多目标均衡的优势;而与整线性规划算法相比,虽然不能保证找到最优解,但具有较大的计算时间优势.(本文来源于《计算机研究与发展》期刊2011年12期）

何双,周彦晖[9]（2011）在《物联网构件的自适应方法研究》一文中研究指出随着物联网的快速发展,如何让拥有感知能力的物体具有自适应能力,即能够有效地利用自身感知来改变自身的状态以适应环境的变化,成为物联网研究当前面对的重要挑战之一。从构件的角度出发,在物联网叁层架构的基础上,提出了FEBDA(Feature Environment Belief Desire Action)结构及其自适应机制的抽象定义,并建立了相应算法,最后通过实例演示了物联网构件的自主运行机制。(本文来源于《计算机科学》期刊2011年S1期）

乔佩利,陈欣[10]（2011）在《一个基于改进RBAC模型的自适应权限构件》一文中研究指出针对权限管理在设计上存在的重复性及现有RBAC模型在实际应用中存在的不足,本文提出了一种改进的RBAC模型,该模型在主要对角色授权的基础上加入了对用户的直接授权、屏蔽角色中的部分权限和利用优先级解决互斥权限分配的机制。利用该模型从复用的角度设计并实现了一个具有自适应性的系统级权限构件,实现了权限管理的构件化,为以后的软件开发提高效率。(本文来源于《自动化技术与应用》期刊2011年03期）

### 基于的自适应构件论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

首先建立了一种适用于工程实践的自适应疲劳寿命计算算法.将损伤演化过程带入到结构的疲劳损伤的有限元计算中,最终完成对大跨钢桥梁构件的疲劳损伤演化过程的研究.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 基于的自适应构件论文参考文献

[1].李正良,祖云飞,范文亮,周擎宇.基于自适应点估计和最大熵原理的结构体系多构件可靠度分析[J].工程力学.2019

[2].王新月,李兆霞.桥梁构件疲劳损伤非线性累积过程分析的步长自适应算法[C].中国力学大会-2015论文摘要集.2015

[3].周波,李伟.基于上下文的自适应构件化中间件模型[J].工业控制计算机.2015

[4].吴旭,王显会,路先锋,魏然.基于自适应响应面法的薄壁构件耐撞性优化设计[J].机械设计与制造.2013

[5].缪纯乐.Revit自适应构件功能在形体与表皮建模方法上的研究[D].南京大学.2012

[6].曹慧静.自适应情景感知计算中间件中动态可重用构件库的研究与实现[D].华东师范大学.2012

[7].接钧靖,史庭训,焦文品,孟繁晶.自主构件自适应策略的在线定制及动态评估[J].软件学报.2012

[8].陈洪龙,李仁发,李蕊,Edwin,Sha.一种面向体系结构的自适应软件构件分派模型及算法[J].计算机研究与发展.2011

[9].何双,周彦晖.物联网构件的自适应方法研究[J].计算机科学.2011

[10].乔佩利,陈欣.一个基于改进RBAC模型的自适应权限构件[J].自动化技术与应用.2011

本文来源: https://www.lw00.cn/article/545c65b248d5bd414feb94d1.html