# 变电运行中的继电保护问题分析刘杰

(南阳供电公司运维检修部变电运维室友兰运维班河南南阳473000)

摘要：随着科学技术的进步，电力系统不断发展。变电运行活动是电力企业的日常性活动之一，通过变电运行，可以调节电力系统的电路，还能进行电力维修的相关工作，完善变电运行工作可以帮助电力工作者维护电网安全，确保稳定供电。安全供电是当前的很多电力企业的电力生产的原则。为了可以将原有的电力安全度有效提升，电力企业积极应对电力线路故障，革新继电保护工作。而继电保护工作中的问题会削弱其开展效果。本文根据对继电保护工作的了解，对常见的影响电路运行效果的问题进行研究。

关键词：变电运行;继电保护;问题

引言

电力运行的稳定性逐渐提高了人们的生活水平，对电能电量的需求和稳定也提出了更高的要求。变电运行的稳定与电网安全有着必然的联系，运行状况的好坏影响整个电网电力运行的稳定性。在电力系统，继电保护是其中的一项重要组成部分，只有有效的保证电力系统的正常运行，才能为电能的稳定传输提供质量保证，从而减少电力事故的发生。

1继电保护的概述

1.1继电保护的类型和基本原理

1.1.1对电流继电保护的分析

当电力系统的线路和设备有电流通过时，保护装置就能够开始发挥其监测的作用和功能，一旦出现故障和异常情况导致线路流经的电流流量迅速增大，而且电压升高，此时保护装置就会迅速做出反应，对故障区域进行识别以施加相应的保护举措。

1.1.2对电压继电保护的分析

针对电力系统中电压进行保护也要根据不同的实际情况做好区分，继电保护设备能够根据不同的电压异常情况进行具体的分析和识别，能够针对相应的人为和自然环境的不利因素等引发的异常情况进行迅速的捕捉，并迅速做出保护动作。

1.2对继电保护装置基本性能的要求

保护装置是维持变电乃至整个电力系统正常运转的重要保障，因此作为保护装置就必须具备基本的性能和质量方面的要求才能确保变电能够长时间的持续运行。其一，保护装置要能够识别和分辨变电设备和线路的故障种类和原因；其二，能够迅速及时的发现故障并做出合理的应对举措；其三，对于故障发生要具备高度的敏锐感知能力，也就是可以在最短的时间内完成感知发现到合理处置的所有工作，不仅要明确故障发生的具体位置，还要检测其出现问题的具体原因所在；其四，要求继电保护设备拥有很强的性能保障和质量保障，不能在正常情况下出现错误的判断和做出相应动作引发不必要的损失和麻烦。

2变电运行中继电保护的问题分析

对于输变电系统中出现的问题，要分析信号回路和直流接地中的问题，应依次从变电系统中由内而外的检查变电系统的故障，认真检查变电系统的电缆和电器设备，发现电力设备中存在老化的元件时应及时更换。在电力元件的回路发生故障需要进行检修时应重点分析以下问题:第一，如果变电设备处于正常的运行状态，说明该设备运行稳定，不会出现故障。第二，如果设备处于可运行状态，说明安全员在设备进行检测检修的过程中发现了一些未知的安全隐患。第三，如果设备的运行可靠性不高，说明在检修人员进行设备检修的过程中出现了质量和安全上的问题。第四，如果设备处于危险状态，说明设备在运行过程中存在很多安全问题和危险。检修人员可以针对这四种不同的状态，采取相应的措施，确保电力系统的正常运行。为了进一步保证机电系统运行的可靠性，应当对系统进行定期维护，并对其进行更新，只有这样才能在一定程度上保证数据的安全性，避免出现安全问题。此外，这样还能够保证数据的精确性，避免数据出现较大的偏差，致使继电保护装置出现问题，导致大面积的停电，影响人们的正常生活。

3解决继电保护工作中的问题的方法

3.1保护线路

继电保护工作者就可以将保护线路与线路测控两项工作结合开展，确保线路保护工作的全面性，对电力线路开展直接采样工作，同时还需药对断路器进行选择，避免使用与电力线路不匹配的断路器。在应用断路器的时候，技术人员可以将其与GOOSE网络进行结合应用，这种结合使用可以确保即使继电保护系统之中的断路器出现故障，保护工作仍旧不会受到影响。在开展线路安装工作的工作时，技术人员还要将装置体系之中的合并单元与智能终端进行结合，保持线路安装工作的完整性。保持GOOSE装置的网络畅通性，以便于完成各种信息传输需求，即使出现了故障问题，也可以将信息以最快的速度进行传递。

3.2保护主变压器

在变电运行的环节中，主变压器发挥着重要的保护效果，如果主变压器出现了故障问题，电路连接的其他电力设备也会受到影响，在保护主变压设备时，变电工作者可以通过以下两个方面的工作来对主变压设备这个核心设备进行保护。首先需要对电网对其造成的影响进行隔离，以便影响电路的网络安全保护工作；另外一方面，技术人员还需要对保护信号的接收情况进行核查，一旦控制信号被隔断，保护装置会受到直接影响，因此一旦继电保护装置出现了信号中断的问题，尤其是控制信号中断，维护人员需要立刻找出中断原因，并迅速恢复信号传输功能。

3.3加大对继电保护系统的重视力度

继电保护工作的参与者需要对自己的技术应用理念进行革新，明确继电保护装置在现代电力运行环节之中的作用，同时也充分了解其与电网之间存在的关系。电力企业在引入全新的电路保护装置的同时，还需要开展电路故障处理的培训工作活动。完善维护电路的工作人员的知识系统，使其能够应对运行电路环节之中遇到的各种故障，对电路实施切实有效的安全保护。

3.4通过排除法来确定故障类型

一般通过分类管理可以有效提高继电保护效率。而按照出现故障的具体原因可以将继电保护故障分成三类，即由于人员操作问题造成的故障、由于元器件质量造成的故障以及设计不合理造成的故障。在管理过程中要全面分析设备故障出现的原因，并且依据不同类型进行管理和维护。在继电保护系统中主要包括电压切换装置、备用电源自动切换装置、重合闸装置、线路、电容器、电抗器等，在管理过程中要严格检查独立装置。并对其信息进行全面统计。虽然继电保护装置在运行过程中仍然存在一些缺陷，但是只要全面了解这些缺陷，并且采取适当的措施解决就可以维护电力设备的正常运行，这就需要设备管理人员要加强对机电保护设备的了解，及时对设备出现的问题进行记录和管理。

3.5保护母线

在变电系统中主要通过母线来进行电力传输，如果母线出现问题就会影响整个电力系统。所以在安装母线的继电保护设备时通常会选择分布式，利用单套配置进行母线的保护有利于实现保护装置与测控系统的集成。母线的继电保护方案与线路的继电保护方法很相似，但其结构更加的简单。通过与合并单元和智能终端的连接，母线保护装置直接通过继电保护系统实现差错检测和自动处理。通过对以上几种继电保护情况进行分析，我们可以看出，变电运行中的继电保护主要是提高继电保护的可靠性和响应速度。通过采用计算机和通信技术，可以有效地提高系统的安全性。根据线路电压等级和重要性的不同，需要采用不同的继电保护策略，主变压器和线路的继电保护都采用了GOOSE网络，作为辅助的信息传输线路。

结语

继电保护系统对输变电系统的正常运行起着举足轻重的作用。通过对输变电系统运行中的状态分析，提出了一些改进措施和在实际工作中的一些建议，为电力系统经济、安全、稳定运行提供强有力的保证。

参考文献:

［1］冯开达.电力系统变电运行与检测［J］．经营管理者，2017，(25):46－48.

［2］顾涛，孙丙华.变电运行中的跳闸故障及其处理［J］．黑龙江科学，2017，8(15):46－47.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/54d239fcab6cb8e0c9eff37e.html