# 谈谈预制装配式建筑设计方法

汪琳

浙江南方建筑设计有限公司311121

摘要：装配式建筑是在工厂预制构件，在工地装配而成的建筑，是建筑未来发展趋势之一。当前普遍的做法是建筑构配件的预装装配，装配率较低，如何提高装配率是装配式建筑的主要问题，文章对预制装配式建筑与设计的要求进行了简单的介绍，并详细阐述了预制装配式建筑的设计要点，从而提高预制装配式建筑的设计水平。

关键词：预制装配式建筑；设计要点；设计水平

建筑工程中方案设计环节较为复杂，要想提高工程质量，加强对建筑设计的重视度是尤为重要的。预制装配式建筑属于一种新型的建筑形式，为了促进其优势的充分发挥，保证其长久、稳定的发展，就需要对预制装配式建筑的设计方案进行不断的优化和完善。

1预制装配式建筑

预制装配式建筑主要是指建筑所需的零部件均是由工程生产之后再运送到现场，按照设计要求进行合理组装的一种建筑类型。而且其在设计和生产过程中具有一定的工业性，又被称之为工业化建筑。目前预制装配式建筑的类型主要有5种：一是砌块建筑，如空心砌块，其优势在于施工工艺较为简单，成本低廉，工业化程度低；二是大板建筑，如楼板、屋面板，其不仅具有较高的防震性能，还可以增大空间的利用率，降低布局中的限制性；三是模块建筑，其形式有整体模块、板材模块、核心体模块等等，具有较高的工业化性质，且立面形式丰富；四是框架轻板建筑，对于增强内部空间的灵活性、降低建筑自重有着重要意义；五是升板/升层建筑，其对于减少高空作业，加快施工速度有着显著的效果（见图1）。

图1预制装配式建筑施工现场

2预制装配式建筑设计的要求

2．1质量要求

该类建筑设计要求提升建筑工程中的生产质量、设计质量以及工作质量这三个部分。在预制装配式建筑施工中，也只有提高生产质量，才能更好的保证建筑施工的标准性、规范性，从而确保预制装配式建筑的整体质量和性能。

2．2进度要求

预制装配式建筑最为明显的特征就是有效的缩短了施工进度，因为在工程建设前，所需的零部件均由工厂生产制造，现场只需进行合理安装即可，大大的降低了时间的消耗。同时预制装配式建筑工程中很少应用预制基础，因此，在现场安装的过程中，工程可以同时开展构件等多个内容的生产作业。

2．3成本要求

同传统的工程建设相比，预制装配式建筑可以有效的减少人力、材料以及时间的消耗，进而降低相应的施工成本，不过如果是有具体要求的建筑工程，则需要结合实际情况合理的开展采购工作。

3预制装配式建筑设计要点

3．1住宅设计规划

首先，住宅建筑在规划设计过程中，其通风、采光以及建筑之间的间距是其重点关注内容，除了要按照具体标准要求进行设计操作外，还要结合现场的实际情况，提升设计合理性和可行性，保证后期建筑的正常使用。其次，预制装配式建筑一直都要秉持着合理、经济、安全的基本原则，所以在规划设计中，需对施工的具体流程予以综合的考虑和分析，提升各工序之间的连接性，保证施工的效率。再次，对构件运输的路线进行合理的规划和设计，使构件可以运送到吊装范围内，加快吊装作业的效率。最后，对预制构件临时堆放的场地展开规划和设计工作，并对吊塔的吨位及其位置实行合理的控制，且结合设计要求以及现场施工情况明确吊塔的最终位置，以增强构件运输环节的准确性，维护现场施工安全。

3．2二维设计

在预制装配式建筑平面设计中，要坚持着模数协调的基本原则，这也就要求设计人员保证各结构模块尺寸的合理性，确保预制构件以及相应部品使用的合理性、标准性，这样才能为后续方案、技术的选择提供充足依据，进而降低人工、成本的过度消耗，保证施工的质量和效率。另外，在布局规划上，要进行统筹考量，确保承重墙、管井等内容设置的合理性，以增强空间布局的灵活性、可变性，明确各功能空间的布局规划。

3．3立面设计

由于装配式建筑具有灵活性和可变性的特征，所以在建筑外墙设计过程中，可以通过不同组件的组合来提升立面的整体设计效果，同时还可配以不同的装饰材料来营造建筑的美观性和独特性，凸显装配式建筑的优势。再加上装配式建筑外墙构件的种类较多，如混凝土预制组件、外墙装饰组件、阳台、门窗等，所以在设计过程中要充分发挥混凝土剪力墙结构的作用和特征，强化外墙结构的装饰效果，凸显其多样化特征。此外，门窗作为室内空间采光的重要内容，在设计过程中，一定要结合空间布局情况合理规划门窗尺寸大小、上下比例以及窗框形式，在保证设计合理性的同时改善装配式建筑的美观性。另外，也可将空调和阳台的形状与位置进行合理调换，这样能够有效完善立面设计效果，展现多样化特征。图2为预制剪力墙示意图。

图2预制剪力墙

3．4预制构件设计

在预制构件设计过程中，除了要遵循标准化、模块化的基本原则外，还需要注意的重点内容有：

1）提高预制构件标准化设计水平，减少构件的类型，节约成本。

2）在对构件大小和重量进行设计时，要结合区域内构件的生产和运输能力实行统筹管理。

3）除了要保证构件自身的耐久性能外，要对其后续使用的安全性、便利性进行充分的分析和了解，提升构件的使用效率。

4）对预制外墙板开展保温、隔热设计工作，并根据区域特性合理的选择与之匹配的结构类型。

5）非承载墙的内墙设计应利用一些隔音性能强、便于安装的隔墙板进行安装。并结合室内空间的性能运用合理的方式将其与承重墙有效连接，以提高整体结构的抗震性。

6）厨房和卫生间区域内的结构要具有良好的防水效果，且管道及相应设施等设备的安装均需确保坚实可靠，以此增强空间的实用性。

7）预制装配式建筑的楼盖设计主要有两种形式，即叠合楼板和现浇楼盖。其中叠合楼板是装配式建筑中使用最为频繁的一种设计形式，而现浇楼盖通常被应用在开间较大，或者平面较为复杂的楼层设计中，以此增强楼板与墙体之间的密实性和整体性。

8）室外空调机架通常会与阳台进行共同设计，以此来保证地漏、孔洞以及嵌入盒等位置规划的合理性，减少问题的产生，保证各部分功能的合理运用。

3．5协同设计

协同设计主要是指将预制装配式建筑的结构设计同抗震设计结合起来，增强整体建筑的抵抗能力，提高其质量。在预制构件设计生产过程中，还应加强构件之间的组合几率，简化施工流程，以此达到工业化生产的具体要求。另外，建筑结构中的柱和承重墙等构件在连接时，要确保其垂直性，门窗洞位置尽量保持在同一水平线上。再者，在预制装配式建筑中，还需对垂直管井的位置、尺寸以及实用性等问题进行综合的考虑，保证管线位置的水平，简化后期维修的难度。

除此之外，管井内还应设置供暖系统阀及其他控制部件；对于采用分体空调的室内空间可预留安装位置，并设置预埋件；厨房和厕所的排风管道除了要确保其位置和尺寸的合理性外，还要配备相应的配电箱；对各种导线接口、连接盒等的位置进行充分考量，确保其设置的合理性，同时要做好各种开关、插座等的预埋设置，为后续安装作业提供帮助。

3．6内部装修设计

预制装配式建筑在内部装修设计时需要将部件、装修、建筑这三方面内容实行统一的分析和研究，按照国家的设计标准要求，提高预制装配式建筑的环保性、安全性和经济性，同时在装修设计中，还可以完善集成化的部品体系，实现部件的成套标准化供应。在内部装修设计中，还可以利用构件和部品的接口技术、参数以及公差配合等内容对构件和部品的通用和兼容性进行优化。而对于内部装修设计中相关材料、设备的使用年限，就需要结合区域内的实际情况展开全面的考量工作，并在确保其性能的基础上，不断的提升其适应性和可变性，以降低日后维修和养护的难度。

4结语

近年来，我国预制装配式建筑得到了快速的发展，其结合了建筑设计的重点要求，考虑多方面因素的影响，并合理的优化整合了相关资源，进而提高预制装配式建筑的设计水平，为其进一步发展奠定基础。

参考文献

［1］王贵龙，洒立．浅谈预制装配式建筑设计策略研究［J］．居舍，2017（26）：37-39．

［2］马杨．浅析预制装配式建筑的设计与施工［J］．中国房地产业，2017（27）：49-51．

［3］吴云．探讨预制装配式建筑结构体系与设计［J］．住宅与房地产，2016（2X）：88．

［4］李建沛．预制装配式建筑结构体系与设计［J］．冶金丛刊，2017，44（8）：111-113．

［5］宋竹．预制装配式建筑的设计要点分析［J］．住宅与房地产，2016（6）：12．

本文来源: https://www.lw00.cn/article/55453f0155f8ac1347f197e0.html