# 房屋建筑工程结构裂缝控制及处理技术杨现兵

杨现兵

山东德建集团有限公司山东省德州市253000

摘要：伴随社会经济持续迅速发展，我国房地产相关行业也取得了很大发展空间。建筑工程是当前我国经济发展的支柱性产业，因此在施工过程中对施工技术的分析及关注显得尤为重要。在社会生活中人们对建筑质量的需求程度越来越大，相比较而言，在房屋建筑工程施工中，结构裂缝是整个工程中影响施工质量最大的问题，本文以房屋建筑工程结构裂缝为研究对象，从裂缝在施工过程中出现裂缝的原因进行分析，从理论结合工作实际，主要分析了房屋建筑工程结构裂缝的控制及相关的技术要求，供参考。

关键词：房屋建筑；结构裂缝；控制及处理技术

前言

随着社会经济的持续不断增长，间接地也促进了房屋建筑行业的发展。广大民众对房屋的需求量呈上升趋势，造成房屋建筑规模持续不断扩大。近年来，人们通过使用各种新型技术，创造更多新型建筑材料，同时把这些新型材料广泛的应用到房屋建筑过程中。这些不合规的材料给后期房屋裂缝处理带来很大困扰。因此，我们应该及时对以往房屋建筑施工方法进行整合优化，为房屋建筑提供更加强有力的保障。下面我们就对房屋建筑相关工程裂缝进行讨论。

1房屋建筑工程结构裂缝概述

结构裂缝是房屋建筑施工过程中必然会遇到的施工质量问题，由于其裂缝的类型较多，所以在施工过程中不好控制，可按照施工裂缝的对应类型进行施工技术的针对性应用与分析。现阶段，在房屋建筑施工中遇到最多的就是混凝土的收缩类裂缝，由于混凝土在制作完成后，会进行相应要求的养护，在养护过程中到施工环节，混凝土中的水分蒸发相对较快，容易导致整个混凝土的体积变小，形成一定的收缩徐变，进而导致混凝土结构的裂缝。温度型裂缝，水泥硬化的过程中由于外界温差较大，在建筑工程施工过程中，会在结构整体强度相对薄弱的地方出现裂缝。另外，结构体型的徐变导致的裂缝也会使得整个建筑结构相应的伸缩缝产生一定的裂缝。还有支座型钢筋裂缝，在梁上部的支座处产生的裂缝，穿线管裂缝是在施工质量要求及施工控制的力度不同导致的，如外加剂在添加的过程中，由于掺入混凝土的量及相应的质量失去控制，输送管道堵塞，进而形成一定的徐变压应力，导致裂缝的产生。

2关于房屋建筑中出现裂缝相关问题分析

2.1关于房屋建筑相关工程结构中的裂缝

房屋在建筑的过程由于各种因素影响，避免不了要出现裂缝现象的发生。一般情况下，房屋出现裂缝通常分为以下两种：①非房屋结构性裂缝；②结构性房屋裂缝。正常状态下，结构性裂缝造成的后果要比非结构性裂缝带来的后果要严重很多。由于早期创建时强度不够，房屋裂缝相关宽度就失去了有效控制，进而造成了规律性的裂缝现象发生。给广大民众居住房屋和生命财产安全带来很大影响。结构性相关裂缝种类也是非常多，关于混凝土收缩引起的裂缝是最为常见的结构性相关裂缝之一，这是因为混凝土出现硬化现象，水分蒸发的速度在不断提升。混凝土自身体积会产生缩小的结构性裂缝现象。一般情况下，我们会在房屋建筑中使用水泥材料，然而，水泥在硬化前后温度差距影响比较大，因此，裂缝会出现在建筑比较薄弱的地方。在早期对房屋进行设计、规划或者施工建设中，没有把房屋结构形状产生的变化考虑进去，都会不同程度的影响房屋相关建筑的裂缝。

2.2关于房屋建筑相关工程中出现裂缝原因分析

房屋建筑工程是一项纷繁复杂的综合性工程，在建筑施工中由于受各方面因素影响，常常会会出现一些裂缝现象的发生。对此，我们从温度产生的变化角度来分析，当我们对混凝土进行浇筑之后，大量的水化热会在混凝土施工中水化时产生，然而，混凝土内部热量不易散发出来，这就造成了混凝土外部和内部之间产生了巨大差异，最终形成拉应力。当这种产生的拉应力超出混凝土自身所承受的最大限度是，混凝土内部材料形状就会发生变化，进而造成房屋建筑出现裂缝。房屋建筑相关工程在收到温度产生突变以后，就会出现裂缝现象的发生。在对房屋浇筑完相关混凝土之后，房屋主梁肯定会在太阳照射下温度上升。在温度上形成了巨大温度差异。由于混凝土自身温度限制，这样就会在局部产生拉应力，因此，房屋主梁上就会出现更多裂缝。另外，混凝土在硬化产生的过程中会发生收缩，同时也会造成更多裂缝。

3关于房屋建筑相关工程相关裂缝控制与处理技术分析

3.1关于房屋建筑相关工程中的裂缝控制分析

在对房屋建筑相关工程质量进行管理的时候，一定要综合各方面因素，加强对房屋建筑相关工程管理力度，特别是在混凝土施工建设过程中，一定要正确把握好混凝土施工的温度和湿度。通过使用科学、合理的方法对混凝土温度进行控制，精心挑选合格的建筑材料。另外，还可以在水利材料中添加少量减水剂，最大限度减少水泥中的使用量。除此之外，还可以在水泥中添加适当的粉煤灰，进而减少水化热。同时还应该结合当下实际需求，来选择相关使用材料，使用连续继进行粗骨料加强配置混凝土，实现混凝土抗压强度。

3.2关于房屋建筑工程相关结构裂缝处理分析

在对房屋结构中出现裂缝问题进行处理时，我们应该运用科学、合理的技术和方法。首先，对现场出现的裂缝问题，要组织相关专业人士对其出现的裂缝进行详细分析，在制订一套综合性的解决方案，表面修补与填充技术都是对房屋出现裂缝问题常用的方式。两种方式各有利弊。表面修补方法主要应用于那些裂缝比较狭小的地方，能够有效弥补房屋建筑过程中的表面不足问题，使得建筑表面更加光滑美观。要想从本质上解决房屋中出现的裂缝问题，应该根据现场实际情况使用填充法。填充法主要应用于裂缝比较多且范围比较大宽度比较深的地方，在使用填充法进行房屋裂缝问题进行处理过程之前，先把出现裂缝问题的区域周围凿出一个洞，加入一些树脂相关砂浆材料，通过使用这种材料在很大程度上能够有效弥补房屋中出现的裂缝问题。除此之外，还有一种注入法，这种方法适用于那些缝隙狭窄并且很深的裂缝，把修补材料灌入到混凝土中，同样可以起到房屋裂缝修补的作用。

3.3关于配筋在房屋设计中的分析

在混凝土相关设计规范中一定要明确房屋配筋率，不管是在梁或者楼板上都要对配筋率进行明确规定。对于楼板相关受力钢筋要遵循直径小、间距里紧密的相关配置原则，最大限度减少构件裂缝。在房屋建筑过程中，钢筋配置之间的间距越短，钢筋强度的作用发挥的也就更大，房屋中出现的裂缝几率就比较小。因此，相关人员一定要控制好钢筋配置之间的距离，最大限度控制裂缝现象的发生。

4总结

综上所述，应充分结合施工实际过程，合理分析裂缝的类型，并对裂缝的产生及相应的解决措施进行紧密结构，重视房屋建筑结构裂缝产生后的补强措施，合理应用水泥、粗骨料等原料。本文以房屋建筑工程中裂缝产生的原因为引入点，通过分析控制裂缝产生的原因及相应的技术应用措施，对解决整个裂缝质量问题具有重要作用，对于施工过程中的有效实施具有重要的推动作用。

参考文献：

[1]黄庆华.房屋建筑工程结构裂缝控制及处理技术[J].四川水泥，2017（7）：311.

[2]张学霖.试论房屋建筑工程结构裂缝控制及处理技术[J].建材发展导向：上，2017，15（7）：25～26.

[3]王慧霞.混凝土房屋建筑结构裂缝控制分析[J].山西建筑，2017，43（20）：51～53.

[4]王春蕾.混凝土房屋建筑结构裂缝控制[J].住宅与房地产，2017，（18）：230.

[5]汤孟超.混凝土裂缝控制技术在房屋建筑施工中的应用[J].建材与装饰，2017，（04）：3-4.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/55f9d60af3dad83dbf07ad5b.html