# 新形势下建筑工程中框架剪力墙结构工程施工技术陆海滨

关键词：新形势；建筑工程；框架剪力墙；结构工程；施工技术

引言

建筑行业的兴起与的发展除了要满足大众对其基本功能的需求，还应该要保证基本的质量以及使用效果。在科学技术不断发展的今天，各种新型的材料以及技术逐渐都替代了传统的工艺，并且被应用到了各项工程施工过程中。根据最近几年该行业的发展情况能够发现这些新型的技术以及工艺都获得了良好的应用效果，其中框架剪力墙效果最为显著，它除了能够确保结构的稳固性之外，还能够有效减少成本的投入，因此对于整个行业来说具有极为重要的现实意义。

1概述

1.1框架剪力墙的结构简介

框架剪力墙结构是由若干个框架结构和剪力墙结构共同构成的一种竖向承重结构体系，是建筑工程领域中最为常见、应用最广的一种结构。在施工过程中，因为框架剪力墙结构具有施工灵活、抵抗水平好、负荷能力高、空间布置随意等优势，所以成为了建筑工程领域中的重点。（1）框架结构。在现代建筑工程里，最常见的就是框架结构，这是与时代发展潮流相呼应的产物，属于新型的房屋施工手段。它在室内的应用较为自由灵活，并且能更好地满足人们在房屋居住上的多样化和个性化需求，在建筑领域中发挥基础保障作用[2]。（2）剪力墙结构。在我国传统的建筑工程施工中，剪力结构墙的应用最多，它是用钢筋混凝土代替梁柱结构的一种建筑施工方式。这种方法的应用提高了建筑自身的水平荷载功能，能够有效防止施工现场安全事故的发生。但是钢筋混凝土自重高，对于负载的要求比较大，因此这个缺陷给施工基础工程带来了难题。（3）框剪结构分析。基于以上分析，我们知道框架结构与剪力结构既存在优点也存在缺点，其自身具有局限性，那么，框架剪力墙就是结合两者的优点所产生的技术，在施工作业中应用框架剪力墙来形成一套系统完整的施工措施，保证施工技术顺利进行。

1.2框架剪力墙结构的特点

框架剪力墙结构之所以在现代的建筑工程施工中得到大范围应用，主要是由于其具有非常多的优点，在众多的优点当中，抗震性能好，刚度强，受力合理成为了该结构最为突出的特点。从抗震的角度来看，框架剪力墙结构主要采用框架结构，所以其可以承受非常大的震动，且相关文件当中对结构的抗震性能提出了明确的要求，这就要求框架剪力墙结构的抗震等级需结合建筑的用途，以及建筑整体应用情况，在建筑工程施工中，科学设计框架剪力墙结构比重。从刚度的角度来看，经过大量的建筑工程分析不难发现，框架剪力墙刚度较强，若其基底的弯矩达到总弯矩的20%时，则框架的刚度会受到较大影响，在这种状态下，需要采取有效措施科学合理地设计抗震等级。若基底弯矩为抗震弯矩的80%，则框架的刚度较小。对此，我们应积极采取有效措施，使其发挥抗震和减震作用。从受力的角度来看，在框架剪力墙结构中，悬臂梁与地面保持垂直的关系，若框架剪力墙受到外界因素的影响，就会发生不同程度的形变，同时形变也会呈现出弯剪型曲线。又因为剪力墙的侧移刚度要远远高于框架的侧移刚度，所以，剪力墙剪力比框架结构剪力更大，但是由于结构会发生变形，框架与剪力墙结构楼层剪力分配情况会随着楼层高度的改变，而出现较大的变化。此外，这一指标与结构的刚度特征值也存在着非常密切的关系。在框架剪力墙结构当中，框架底部并没有剪力，剪力主要分布于房屋的中上部，单纯框架结构底部的剪力数值相对较大，所以，在有剪力墙的框架结构中，计算内力时应将框架结构也计算在内，而不要将其作为单纯的框架结构来分析，否则就无法确保框架结构上部的安全性和稳定性。以变形的特点来分析，由于受到水平荷载的影响，框架结构的侧向变形曲线以剪切型为主，剪力墙变形则以弯曲型为主。因为二者在受力性能上存在着明显的差异，所以二者需要以楼板的配合来发挥其作用。楼板平面内侧的刚度值较高，所以，在同一楼板上会出现相等的位移，框架剪力墙结构也会出现独特反S型变形曲线。此外，框架的下部位移加大的速度较快，而上部位移加大的速度较慢。剪力墙则与框架结构相反。在框架剪力墙结构的下部，侧移较小的剪力墙能够优化框架的受力结构，墙将框架拉向左侧，框架剪力墙侧移要小于框架结构的单独侧移，且对于结构的上部，框架可以对剪力墙起到支撑的作用，也就是框架向左推移了剪力墙。由于其侧移大于框架单独侧移，小于剪力墙单独侧移，所以，框架剪力墙结构的侧移会有所减少，而且框架与剪力墙结构中的内力分布更加的科学合理。下面为框架-剪力墙结构的变形特征图。

2建筑工程中的框架剪力墙结构建筑施工技术

2.1放线测量

在该结构技术当中对其实施放线测量的时候应该要将建筑本身的设计图纸作为基本的参考依据，与此同时还应该要详细掌握其中测量仪器的使用方式，然后才能够实施正确的测量。在实施测量的时候通常都会使用到经纬仪以及全站仪等这些比较先进的测量设备，因此应该要提前准备好。在具体测量的时候还要注意轴线控制网，依照真实的测量结果进行数据的标注，另外还需要对其最终的测量结果实施详细的检查与核对，确保测量结果的精准性。通常主体结构施工在整个楼层之中建立起来轴线控制网，其具体的控制点应该要在保持在4个以上。在放线的时候应该要使用双线控制，具体的定位线以及控制线之间的距离应该要以30厘米的引测为依据；只有在周边方正线以及轴线和墙柱控制线都实施混凝土浇筑之后才能够实施引测。

2.2钢筋工程的技术

在钢筋施工阶段应用框架剪力墙结构施工技术，由于剪力墙结构主要包括钢筋与混凝土，在对钢筋进行设置的过程中，钢筋的分布密度较大，用量也十分巨大，经常会发生错位、位移的情况，因此需要对钢筋施工过程进行严格控制。在对钢筋各个节点进行安装的过程中，需要对钢筋的位移现象进行严格控制，应在柱筋部分设置若干个定位箍筋框，还要在墙体部分设置水平方向与竖向的梯格筋。施工人员可以利用实体放样的形式对定型模具进行制作，可以有效避免钢筋出现位移问题。将放样模具进行一比一的设置，可以有效减少施工误差，增强钢筋工程的规范性。另外，在钢筋的各个阶段部分由于设计要求原因，会使用不同型号的钢筋，对于直径较大的钢筋一般都会使用冷挤压套管进行处理[3]，对于直径较小的钢筋可以使用闪光对焊的施工工艺进行处理。在将全部的钢筋连接完成之后，需要对其进行全面检查，从而加强每一个衔接点的稳定性，为后续混凝土浇筑施工顺利进行奠定坚实基础。

2.3混凝土施工技术

为了确保混凝土施工有着较高的质量，相关施工人员在进行框架剪力墙结构的混凝土工程的施工中可以使用分段施工以及分层施工的方式进行。笔者在指导相关施工人员进行框架剪力墙结构的混凝土工程的分层施工以及分段施工时，严格依照具体的施工要求进行管理，明确建筑工程中需要进行混凝土浇筑的区域，并进行逐次的连接。同时，笔者对混凝土的水泥化作用进行了考量。由于混凝土十分容易受到温度升高的影响而出现收缩裂缝，导致框架剪力墙结构的整体性以及安全性的降低。所以，在进行实际的施工中，笔者指导相关施工人员使用硅酸盐水泥，并依照硅酸盐水泥：砂料：碎石=516:679:1134的比例进行混凝土的调制。同时，还在混凝土中掺入了一定的高效减水剂，最大程度的降低由于水泥化作用而导致的收缩裂缝的产生。在完成混凝土的分段施工或分层施工后，要对其进行洒水养护，可以在其上方覆盖一层草垫，完成对其的两个星期的养护。

2.4模板施工技术

笔者在指导相关施工人员进行建筑工程的施工中，结合实际的建筑工程设计方案，对施工的具体区域进行了规划。然后，依照施工区域的具体划分来设计出框架剪力墙结构模板的详细平面示意图。结合建筑工程的具体要求，能够了解到框架剪力墙结构的功能要求。在进行框架剪力墙结构模板的施工中，可以使用18mm厚的多层胶合模板进行施工，并在后续的内外层模板的施工阶段，要控制建筑体外墙的模板内侧要比外侧大20-30cm。在完成墙体的浇筑后，就可以将其直接列为立模参考，确保建筑体的墙体与模板之间能够形成无缝的贴合。在对内侧模板进行加固处理时，可以将短钢筋放置在模板的内部，提升内侧模板的稳定性以及可靠性。在进行吊装墙膜的施工中，相关施工人员要利用水泥将楼板中的所有缝隙进行磨平，保证楼板与楼板之间的紧密结合，提升吊装墙膜施工的质量。

2.5大体积混凝土裂缝控制技术

由于建筑面积大，需要进行大体积混凝土施工，这样不可避免的会出现裂缝，因此，需要采取相应的措施和方法来改善这一状况，防止裂缝的出现。首先要选择优质的原材料，并且严格控制混凝土的配比，并且要根据建筑工程位置等不断优化、调整配置比例；其次，要严格控制好混凝土模板施工时的温度，温度大致保持在300摄氏度以内，避免因为温度的差异造成裂缝出现；再次，施工方要选择资质合格、信誉良好的施工队进行施工，确保工程的质量；最后，最好选择泵送技术传输混凝土，从而确保混凝土的质量符合要求。

2.6内隔墙施工

在相关施工人员进行内隔墙施工时，要在保证基础墙体承重的同时，对其外观进行美化。第一，相关施工人员要对内隔墙的选材进行控制。一般情况下，内隔墙的选材要使用抗震能力较高的、较为经济的空心砌块。第二，确保质量与美观并存。由于内隔墙的质量以及美观程度都会影响用户的选择，所以相关设计人员以及施工人员要在进行内隔墙的设计与施工时，在确保其设计的可操作性以及合理性的同时，对其外观进行优化。第三，由于内隔墙的施工处于整个建筑工程的收尾阶段，所以相关施工人员在进行内隔墙的施工中要对建筑体整体的实时状态进行关注。要在确保建筑工程的基础施工质量达到了要求的表准后，再进行内隔墙的施工。

结语

综上所述，框架剪力墙结构由于其承载能力较大、施工难度较低的优势，被广泛的应用于现代的建筑工程中。在建筑工程中主要使用的框架剪力墙结构建筑施工技术包括脚手架施工技术、钢筋施工技术、混凝土施工技术、模板施工技术以及气压焊钢筋对接管理，这些技术在建筑工程准备阶段、钢筋施工阶段、混凝土施工阶段、模板施工中得到了广泛的应用，提升了建筑工程的整体质量。

参考文献:

[1]赵杰.新形势下建筑工程中框架剪力墙结构工程施工技术[J].建筑工程技术与设计，2017，（25）：201-165.

[2]崔红宇，项雪璞.试论新形势下建筑工程中框架剪力墙结构工程施工技术[J].黑龙江科技信息，2018，（36）：193-193.

[3]荀一博.探究建筑工程中框架剪力墙结构工程的施工技术要点[J].四川水泥,2018(10):161-161.

[4]万鹏.浅谈建筑工程框架剪力墙结构工程施工技术[J].江西建材，2018（23）：77-78.

[5]马凤军.建筑工程中框架剪力墙结构工程施工技术分析[J].四川水泥,2015,5(5):111.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/563f022d52a83f0c74bb650c.html