# 电力设备预防性试验的重要性与方法聂大禹

（国网蒙东检修公司呼伦贝尔运维分部）

摘要：电力设备是产生电力的源泉，一旦电力设备发生故障，将对人们造成巨大的影响。因此在电力设备的运行过程中，需要重视预防性试验这一环节，只有加强预防性试验，才能有效的防止电力设备运行中发生的故障，预防性试验是目前主要的保障电力设备安全运行的手段。

关键词：电力设备；预防性试验；重要性；改善方法

1电力设备预防性试验的重要性及现状

电力对社会的发展，人们的生活有着重要的意义，一旦电力设备出现故障，必将导致一系列的问题，因此供电企业应加强电力设备预防性试验工作，以保障电力的正常运输。

目前，我国电力设备预防性试验主要包括三个方面：一是电力设备的检修，二是绝缘试验，三是继电保护装置的调校。定期检修属于例行公事，我国电力企业电力设备的春季预防性试验非常重要，在预防性试验中，由于频繁使用倒闸操作、较长的时间跨度、存在风险等，因此需要相关人员高度重视。预防性试验时间多为几个月，此间各部门人员工作量较大，需要合理调配。通过预防性试验，能够及时的发现电力设备的缺陷，进而及时消除相关隐患。但随着电力设备的发展，传统性的预防性试验在实际运行中逐渐暴露了一些不足。

预防性试验可以划分为破坏性试验及非破坏性试验。破坏性试验包括直流耐压及交流耐压等，非破坏性试验包括绝缘电阻及介质损耗等。在实施非破坏性试验时，通常交流试验电压不宜超过几千伏，这远低于国内电网35kV~220kV电网的运行电压。运行电压时，电力设备的缺陷部位可能发生击穿现象，很难在预防性试验中及时检测出，击穿部位在运行电压的不断作用下，可能导致预防性试验周期中发生电力事故。由此可知，伴随的电压等级的提升，预防性试验的效果成反比降低。另一方面，破坏性试验则可能导致产生新的绝缘隐患，因为试验电压较设备额定电压而言成倍增大，以致高压对设备绝缘造成不可逆转的破坏，久而久之则影响了电力设备的正常使用，甚至破坏设备。

根据试验及检修周期，展开的计划性预防性试验。这能有效的对状态不良的设备进行检修。但对于正常运行的设备作用较小，反而增加了设备的维护费用，若在检修时出现失误或频繁的装拆，也将在一定程度上影响设备的寿命，使电力设备的利用率不能满足要求。因此，对于一些运行状态良好及初始状态优良的电力设备，在经过了具备盲目性的检修后，反而破坏了设备原有平衡状态。在实施电力设备预防性试验是，应考虑到设备的实际运行状态，不宜盲目的进行定期检修。这不仅浪费了人力、物力、财力，也无形的增加了相关工作人员操作失误、继电保护及开关误动作等的几率。纵观数年来，分析电气事故的产生原因，发现电气责任事故多发生在预防性试验期间。

2状态检修试验是主要趋势

电力设备预防性试验及检修的体制，随着科技的发展不断完善。状态检修是通过预防性检修延伸发展而来，属于更高层次的检修体制，根据电力设备的运行状态为基础，分析设备状态未来趋势为目的的检修方式。在经过系统的采集信息、处理、分析后有制度检修周期及具体项目。

与传统的计划检修相比有着下列几点优势：一是打破定期检修的盲目性，具备良好的针对性。针对电力设备的运行状态制定不同的处理对策，合理控制设备检修费用。对于状态不良的电力设备应及时安排预防性试验，而状态优良的电力设备则可适当延长检修周期，进而降低检修人员的工作量，节省电力企业的人力、物力及财力，控制电力设备的维护成本及检修风险；二是合理控制总检修时间，科学管理电力设备停运周期，进而保障设备的可靠性以及可用系数，保障电力设备的使用年限，以“安全第一，预防为主”的核心方针为电力设备预防性试验的准则；三是合理减少电力设备试验维护工作量，合理的减员增效，进而提高电力设备的经济效益。

3电力设备预防性试验的改善建议

就目前而言，我国电力企业在技术管理基础工作方面仍有欠缺，设备的在线监测也不到位，要彻底的将预防性试验装换为状态检修，需要相关人员的不断完善、发展。在发展过程中，仍需要将预防性试验作为重要的监测电力设备安全运行的手段。电力设备预防性试验应向以下几方面发展：

一是重视状态检修，将其作为今后的主要发展趋势。当前形势下，应积极的对相关基础工作进行实施，如：构建技术档案。包括电力设备运行记录、设备随机资料、历次检修结果报告、调试记录等。在进行电网的改造时，应将一些发展成熟的在线监察技术融入其中，如：检测变压器油中的气体、总烃以及水分含量及超标预警的技术；检测氧化锌避雷器的阻性电流、泄漏电流及超标预警的技术等；

二是加强电力设备的质量及安全维护机制。据介绍，工业发达国家的电力企业实施预防性试验，就计划整体而言，存在试验周期长、试验项目少等特点，一些设备甚至不进行预防性试验。形成这一特点的主要原因就是发达国家的电力设备的产品质量较好，安全维护机制完善，维护水平高。这就要求我们在今后的工作中，重视新增电力设备的质量关，提高行业水平。对设备及技术改造的选型、监督、安装及调试等环节已于重视，不能仅依靠电力设备的预防性试验来检测和发现设备的隐患与缺陷。同时重视对电力设备的运行维护工作，合理安排常规巡检及离线探查等及时掌握电力设备的运行状态；

三是结合历次预防性试验的检修结果进行综合分析，对电力设备的运行可靠性及安全状态合理的安排预防性试验及检修的具体项目，合理制定试验周期；

四是积极推广先进科学的测量设备及试验仪器，改善预防性试验的方法。随着数字技术的不断发展，电力设备的测量设备及试验仪器逐渐发展成为数字化、自动化，很大程度上改善了测量的精度及作业效率。而随着电力技术的不断改进，涌现了许多更加科学的方法，不仅能及时有效的发现电力设备的缺陷，也能有效的控制在试验过程中造成的设备绝缘损耗，我国电力企业工作应大力推广优先采用；

五是扩大电网改造规模及力度，对于新技术、新材料、新工艺及新设备等，在允许的条件下大力推广，并科学的调整电力设备的预防性试验及检修周期。近些年，我国的电网系统发展较快，许多城市实施了大规模的技术整改，为今后的状态检修打下了良好的基础。在此以设备保护装置及自动装置为例，在目前电力企业中，具有自动诊断的微机型装置应用较为广泛，这一技术的应用能够及时有效的监测电力二次设备的状态。可越过传统的《继电保护及电网安全自动装置检验条例》中要求的历年年检，进而采取6年一次的全检。将母线及导线使用热缩材料绝缘化处理后，能够有效的加强系统的安全性，进而降低电力设备的维护工作量，进而保证电力的正常运输，降低城市停电时间及次数。

4结语

综上，电力是人们生活及工作，无法离开的重要能源，是保障工业正常生产的源动力，工业的生产，对电力的稳定性及连续性提出了较高的要求。随着社会的进步，工业与电网的发展，工业生产对电力的依赖越来越强。而人们的生活用电休闲娱乐等都与电力息息相关，因此电力设备预防性试验的具有重要的意义。

参考文献

[1]黄亮生.电气设备预防性试验的重要性分析[J].机电信息，2014（24）：85-86.

[2]徐健.电力设备预防性试验及检修改进分析[J].建材与装饰,2015(47):220-221.

[3]王维平,谭宁.电力设备预防性试验中应注意事项[J].大科技,2015(19):92,93.

[4]张泽华,吴洪,张海涛等.电力设备预防性试验的重要性与方法[J].南方农机,2016(02):91.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/56fabfaf574db2b9b8f1d747.html