# 弱相干论文-张博文

导读:本文包含了弱相干论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:单光子源,诱骗态,量子通信,驱动电路

### 弱相干论文文献综述

张博文[1]（2019）在《量子弱相干单光子源的研究与实现》一文中研究指出随着科技的进步与发展,量子通信得到成熟发展,其关键技术中的单光子源技术越来越受重视,品质优良、稳定可靠的单光子源是提高量子通信质量的关键因素。量子通信中使用的单光子源一般是经过弱相干光通过强衰减得到的,但衰减后的光脉冲中不可避免的会出现含有多光子成分,单光子成分较少的情况,量子信息易被窃听,因此需要更为精确和稳定的光子制备方案,温度、驱动和偏置电压设计方案,保证光脉冲的稳定性和一致性,以及系统的成码率和计数率。为解决窃听问题采用了诱骗态方案,使用新型方式制备诱骗态光脉冲,以满足实际应用的需要。本文首先简述了量子通信和单光子的原理、发展和面临的问题,随后探讨单光子特性,介绍几种单光子的制备方案,并对诱骗态的原理进行分析。通过使用不同性能的驱动芯片,经过逻辑与上位机软件的精确控制,对数据进行分析处理,实现高速控制信号的延迟与处理,从而得到所需的窄脉冲驱动信号。对于诱骗态的制备则是基于电吸收调制的原理,将其原理电路集成在一个新型激光器中。经过处理后的激光器驱动电路所输出的关键信号,其频率、脉宽、驱动电流、偏置电流等关键参数均满足需求,脉宽范围可调,诱骗态电路可同时制备信号态和诱骗态光脉冲,且满足信号态光强为诱骗态的叁倍,解决了量子秘钥分发中窃听者对量子信息使用的光子数分离攻击问题。本文设计的单光子制备方案,满足了量子秘钥分发对光源的精密要求,使后续量子信息传输、处理更为安全和方便。(本文来源于《合肥工业大学》期刊2019-04-01）

沈建其[2]（2016）在《引力波LIGO中的潮汐力与弱相干条件》一文中研究指出本文研究了激光干涉引力波观察仪(Laser Interference Gravitational-Wave Observatory,LIGO)中的干涉臂长、干涉激光波长和频率等物理量在引力波振幅与引力波潮汐力作用下的变化量.在引力波作用下,在互相垂直的两条干涉臂中的激光会有不同频移,这一频率弱相干条件也会影响因干涉臂长改变(因潮汐力引起)导致的干涉相位差.本文还说明引力波潮汐力(引力落差)所导致的干涉激光波长屈伸效应能在LISA(LaserInterferenceSpace Antenna)中有测量意义.(本文来源于《第十六届全国交叉科学会议论文摘要集》期刊2016-08-05）

安雪碧,陈华,伍娟,银振强,王双[3]（2016）在《相位无关弱相干态Hong–Ou–Mandel干涉》一文中研究指出近期以来,由于在测量设备无关量子密钥分配(MDI-QKD)中的应用,两束相位独立的弱相干态之间的双光子干涉(Hong–Ou–Mandel interference)受到广泛关注。在之前的文献中均用经典波动理论来计算相位独立弱相干态干涉的干涉可见度。这里我们用量子光学的(本文来源于《第十七届全国量子光学学术会议报告摘要集》期刊2016-08-05）

吴承峰,杜亚男,王金东,魏正军,秦晓娟[4]（2016）在《弱相干光源测量设备无关量子密钥分发系统的性能优化分析》一文中研究指出测量设备无关量子密钥分发系统能够抵御任何针对单光子探测器边信道的攻击,进一步结合诱惑态的方案,可以同时规避准单光子源引起的实际安全漏洞.测量设备无关量子密钥分发系统中,非对称传输、分束器的不对称以及各个单光子探测器存在实际参数差异等光学系统的具体实现特征会对系统误码率和成码率等性能产生一定的影响.本文针对采用弱相干光源的测量设备无关量子密钥分发系统,引入单光子探测器品质因子的实验参数(暗计数与探测效率的比值),通过量子化描述,理论推导并模拟了误码率与单光子探测器品质因子、分束器反射率以及通信双方弱相干光源平均光子数之间的关系.结果表明:在X基偏振编码和相位编码系统中,当分束器的反射率趋近于0.5时,误码率取最小值;在偏振编码和相位编码系统中,误码率随着单光子探测器品质因子的增大而增大;在Z基偏振编码系统中,误码率随分束器的反射率的变化会呈现较小的波动,当分束器的反射率为0.5时,若通信双方采用的平均光子数相差较大,则误码率取最大值;分束器的反射率和平均光子数对误码率的影响在Z基情况下不能等同,但是对于X基编码和相位编码却能等同.(本文来源于《物理学报》期刊2016年10期）

王璐,杨益新,杨龙[5]（2015）在《分布式阵列系统弱相干信号建模》一文中研究指出本文研究了利用多个阵列对水下目标进行探测以及定位的分布式阵列系统。首先分析了在目前单个声纳平台面临严峻挑战的形势下,研究和发展分布式阵列系统的必要性。由于分布式阵列系统中各个阵列相距较远,在不同的声场位置采样,因此各个阵列的接收数据之间不满足传统的阵列信号处理的理想假设条件。在此基础上,研究了实际中影响分布式阵列系统性能的主要因素,并针对各阵列接收信号之间相干性减弱以及信噪比不同等问题,在单个阵列的弱相干信号模型基础之上,构建了可用于分布式阵列系统的数据模型,为后续的目标检测及方位估计研究奠定了基础。(本文来源于《中国声学学会第十一届青年学术会议会议论文集》期刊2015-10-15）

翁嘉文,秦怡,杨初平,李海[6]（2015）在《单幅弱相干光数字全息图的压缩感知重建》一文中研究指出基于弱相干光源的数字全息,由于参考光和物光夹角在非常小的范围内才能观察到干涉条纹,因此该技术一般限制在同轴全息的范围之内,即采用相移法对多幅同轴全息图采集,不利于动态物体的观测与记录。引入压缩感知理论,结合数字全息重构算法,实现对单幅弱相干光数字全息图的数值重建,能有效抑制孪生像及相干噪声的干扰。给出详细的基于压缩感知的数值重建算法框架,并以发光二极管作为弱相干光源,基于数字全息实验光路,以分辨率测试标板为样品展开实验研究,说明该方法的有效性和可行性。(本文来源于《激光与光电子学进展》期刊2015年10期）

杜亚男,解文钟,金璇,王金东,魏正军[7]（2015）在《基于弱相干光源测量设备无关量子密钥分发系统的误码率分析》一文中研究指出测量设备无关量子密钥分发系统可以免疫任何针对探测器边信道的攻击,并进一步结合诱惑态方法规避了准单光子源引入的实际安全性问题.目前实验中一般采用弱相干光源,但是该光源含有一定比例的空脉冲和多光子脉冲.本文针对弱相干光源的具体特性,采用量子力学的描述,将各个器件进行量子化处理,并同时考虑探测器的具体性能参数的影响,分别给出了通信双方各自发送的脉冲含有特定光子数时产生的成功贝尔态和错误贝尔态的概率公式,从理论上对相位编码和偏振编码测量设备无关量子密钥分发系统的误码率进行了定量分析,分别推导并模拟了通信双方采用的平均光子数对称和不对称时误码率随传输距离的变化情况,结果表明在偏振编码Z基中,多光子脉冲不会引起误码;在偏振编码X基和相位编码中,受多光子影响,产生的误码率较大.对于不同的编码方式,误码率均随传输距离的增加有不同程度的升高,长距离传输时,平均光子数越小,产生的误码率越大;在偏振编码X基和相位编码的短距离传输中,相对于对称,通信双方采用的平均光子数不对称时产生的误码率较大.(本文来源于《物理学报》期刊2015年11期）

邱昌东,卢道明[8]（2015）在《扩散过程中弱相干光场的退相干》一文中研究指出研究了扩散过程中弱相干光场量子特性的演化.利用正规乘积、反正规乘积和Weyl编序算符内的积分技术,采用热纠缠态表象求解密度矩阵主方程,利用Kraus算符给出扩散过程中密度算符解的表达式,导出初态为弱相干态的量子态密度算符演化规律.讨论了扩散对光场压缩效应和反聚束效应的影响.结果表明:随着扩散过程的进行,弱相干场压缩深度和压缩范围均在减小;扩散初期光场呈反聚束效应,扩散时间大于一定值后反聚束效应消失.(本文来源于《光子学报》期刊2015年02期）

徐振南[9]（2014）在《LED弱相干相移数字全息显微术及相移定标技术研究》一文中研究指出数字全息显微术是数字全息术的一项重要分支，它在显微测量领域发挥着重要作用，并拥有广阔的发展前景。相比于传统的光学显微术,该技术可以同时记录物体的振幅信息和相位信息，从而再现物体的叁维立体像。数字全息显微术通过数字再现的方法，采用频域滤波技术或者相移技术，根据衍射理论实现物光波信息的重建。纯数字的处理过程给再现像的图像处理带来了更灵活的操作空间。其中，相移技术能有效的解决同轴式和离轴式数字全息术的零级衍射和孪生像的影响。但是相移技术对相移量要求严格，而且在现实测量环境中比较难实现精准相移量的定标，因此对相移技术中相移量定标问题的研究是值得探索的。现阶段，数字全息显微术主要采用激光作为光源。但是相移数字全息显微术通常需要复杂的光路，这样会引起光路中光学器件的多级反射，高相干性的激光会在全息图中引入大量的散斑噪声和寄生干涉条纹。弱相干光源能有效的减少这些噪声，本文就LED弱相干光源的相移数字全息显微术进行了实验探究。本文主要工作分为以下几部分：1.对相移技术的定标问题进行了探究。采用傅里叶变换相移量确定术实现了自定标相移数字全息显微术。使用USAF-1957-1X分辨率板作为待测物体，通过对比自定标相移数字全息显微术和传统相移数字全息显微术的实验结果，证明了自定标相移数字全息显微术的优越性。2.采用LED弱相干光源作为相移数字全息显微术的光源进行了有关实验。首先分析了LED光源的相干性。然后搭建了基于LED弱相干光的数字全息显微成像系统，利用USAF-1957-1X分辨率板作为待测物体检验LED弱相干相移数字全息显微术的重建质量。实验结果表明LED弱相干光源能有效的消除了散斑噪声和寄生干涉条纹，并且最大的解像力可以达到128lp/mm。3.开展了对LED弱相干光源相移数字全息显微术的实际应用研究。对AlGaN/GaN电子迁移晶体管集成片进行了叁维显微测量，获得了高质量的叁维重建图像。根据实验结果分析了集成片中圆形传输线模型欧姆接触表面的粗糙度。(本文来源于《暨南大学》期刊2014-06-10）

卢道明,邱昌东[10]（2014）在《弱相干场原子-腔-光纤系统中的量子失协》一文中研究指出采用几何量子失协度量两个子系统间的关联,利用数值计算方法研究了原子-腔-光纤复合系统中两个原子之间和两个腔场之间的几何量子失协.讨论了腔场与光纤模间的耦合系数和弱相干场强度变化对几何量子失协的影响.研究结果表明:两原子之间和两腔场之间的几何量子失协均随时间作周期性演化,其演化频率随腔场与光纤模间的耦合系数增大而增大.另一方面,随弱相干场强度增大,两原子间和两腔场间的几何量子失协增大.这表明随弱相干场强度增大两原子间或两腔场间的关联增强.(本文来源于《物理学报》期刊2014年11期）

### 弱相干论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文研究了激光干涉引力波观察仪(Laser Interference Gravitational-Wave Observatory,LIGO)中的干涉臂长、干涉激光波长和频率等物理量在引力波振幅与引力波潮汐力作用下的变化量.在引力波作用下,在互相垂直的两条干涉臂中的激光会有不同频移,这一频率弱相干条件也会影响因干涉臂长改变(因潮汐力引起)导致的干涉相位差.本文还说明引力波潮汐力(引力落差)所导致的干涉激光波长屈伸效应能在LISA(LaserInterferenceSpace Antenna)中有测量意义.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 弱相干论文参考文献

[1].张博文.量子弱相干单光子源的研究与实现[D].合肥工业大学.2019

[2].沈建其.引力波LIGO中的潮汐力与弱相干条件[C].第十六届全国交叉科学会议论文摘要集.2016

[3].安雪碧,陈华,伍娟,银振强,王双.相位无关弱相干态Hong–Ou–Mandel干涉[C].第十七届全国量子光学学术会议报告摘要集.2016

[4].吴承峰,杜亚男,王金东,魏正军,秦晓娟.弱相干光源测量设备无关量子密钥分发系统的性能优化分析[J].物理学报.2016

[5].王璐,杨益新,杨龙.分布式阵列系统弱相干信号建模[C].中国声学学会第十一届青年学术会议会议论文集.2015

[6].翁嘉文,秦怡,杨初平,李海.单幅弱相干光数字全息图的压缩感知重建[J].激光与光电子学进展.2015

[7].杜亚男,解文钟,金璇,王金东,魏正军.基于弱相干光源测量设备无关量子密钥分发系统的误码率分析[J].物理学报.2015

[8].邱昌东,卢道明.扩散过程中弱相干光场的退相干[J].光子学报.2015

[9].徐振南.LED弱相干相移数字全息显微术及相移定标技术研究[D].暨南大学.2014

[10].卢道明,邱昌东.弱相干场原子-腔-光纤系统中的量子失协[J].物理学报.2014

本文来源: https://www.lw00.cn/article/572a7deebfd0f2ca2ac06b7d.html