# 浅谈输电线路安全运行检测及防护

广东电网有限责任公司肇庆高要供电局526100

摘要：在电力需求量稳步上升的当前，有必要在明确输电线路管理工作重要性的基础上，做好输电线路安全运行检测及防护工作，切实保障输电线路的正常运行。

关键词：输电线路；安全运行；检测；防护

1输电线路带电作业安全影响因素

1.1强电场因素

输电线路运行中，会出现相应的工频电场，在线路电压逐渐升高的情况下，电场的强度也会有所增加，在此影响之下，工作人员会出现刺痛或是麻电的现象，这种异常感觉会导致工作人员的安全受到影响。同时，在电场强度变化的过程中，一旦工作人员距离输电线路较近的时候，就会导致人体表面的强度上升，例如：工作人员在电场为240kV的区域操作，就会导致其与电场的感知水平相同，甚至会出现死亡的现象。

1.2静电感应因素

一般情况下，输电线路的工频交流电变化速度较慢，所以人们将其称作静电场。静电场对于人体的安全会造成影响。首先，在静电场中，人体会与相关导体相互接触，出现电击现象。其次，如果工作人员在地电位中，一旦与电场绝缘导体相互接触，将会出现电击的问题。在此过程中，人身电击程度与静电场的放电量产生直接联系，导致工作人员的人身安全受到影响。

1.3电流因素

在输电线路中，经常会出现一些稳定状态或是暂时状态的电击问题，其电流会导致工作人员的安全性受到影响。

2输电线路的安全运行检测的内容

2.1优化组织结构

输电线路安全运行检测工作是一项非常重要的管理任务，关系到正常的电力供应，因此，在具体的工作中，不仅要重视进行技术革新与管理创新，提高管理效率，还要尽量保证输电线路安全运行检测工作不会对线路正常运行造成妨碍，以保证线路运行的稳定性。为满足此项要求，采取以下措施：（1）成立了专门的工作小组，专门负责输电线路安全运行检测工作，并制定了较为详细的工作开展策略和实施细则，以保证线路管理的规范性。（2）在具体工作中实行“分工制”，将输电线路安全运行检测任务合理的安排、分配给了相应的工作人员。同时，为了保证管理工作开展的有效性，领导在工作中极为重视与工作人员进行沟通，实现了有效的工作交流，输电线路安全运行检测工作实效得到了保证。

2.2设备管理

设备管理是输电线路安全运行检测中的重要内容，也是保证线路正常运行的有效手段。因此，在具体工作中，必须要重视设备管理，并不断提高设备管理工作的水平。要想实现高效的设备管理，就必须对线路情况全面把握。为了提高设备管理工作质量，需要加大了投资力度，并制定了相关的设备检查实施方案，为保证输电线路安全运行检测工作的时效性奠定了基础。另外，为了进一步提高管理水平，还对原有的工作制度进行了修正与补充，并设定了明确的工作标准、加强了工作人员之间的交流。在这样的情况下，资源共享率较高，促进了全员进步。

2.3安全管理

安全管理在输电线路安全运行检测中占据十分重要的地位。安全管理实际上可以分为两个方面，一为预警管理，二为应急管理。为保证各项工作有序进行，首先对管理制度进行了完善。其次，在全面分析各项因素的基础上，制定了一套比较可行的应急方案，提升了对突发事故的处理能力。最后，在日常管理中，还开展了事故演习训练，提升了工作人员应对各种意外事故的能力。

2.4安全运行检测

线路管理工作的实效与安全运行检测信息的可信度有着直接的联系。因此，输电线路安全运行检测工作要想取得理想效果，就必须重视提升状态信息的真实性，为输电线路安全运行检测工作的有效开展提供保障。在线路管理工作中，始终坚持“新技术均应服务电网”的原则，不仅积极引入了现代化的检测设备，还在设备安全运行检测中应用了相应的计算机软件，提高了输电线路安全运行检测工作的效率。在此种情况下，数据分析结果的可靠性显著提升，使得输电线路安全运行检测工作的效率明显提高，不仅减轻了工作人员的负担，还在一定程度上降低了管理工作的成本。

3输电线路带电作业工具

3.1屏蔽服工具

对于带电作业的屏蔽服而言，主要就是对静电进行屏蔽，维护人体的安全性。对于屏蔽服而言，是利用棉纤维原材料或是金属纤维原材料制作而成，其屏蔽效果直接决定工作人员的安全性。由此可见，在设计屏蔽服的时候，必须要对其进行穿透控制，减少穿透量，维护工作人员的生命安全。

3.2静电防护服

对于相关工作服而言，其原理与屏蔽服的功能存在较多的相似之处，但是，还是会出现一些差异，例如：在静电防护服实际使用中，对于使用要求与规范较低，可以广泛应用在地电位作业等领域中，提升工作人员的安全性。

3.3维护防护工具

输电线路带电作业工作人员需要利用防护工具开展相关工作，为了保证其使用质量，需要做好阶段性的检查工作，一旦发现其中存在使用问题，就要对其进行更换处理。

4输电线路安全防护措施

4.1制定强电场防护方案

相关部门需要针对强电场特征，制定完善的防护方案。首先，要求带电施工人员穿戴屏蔽服，保证所有屏蔽服的穿戴整齐性，做好检查工作，保证其屏蔽效果满足相关规定。其次，要提升屏蔽服的应用效果，使其可以在实际使用中形成良好的屏蔽系统。

4.2制定静电感应防护方案

相关部门需要做好静电感应的安全防护工作，根据带电工作实际特征与要求，规避各类静电问题。首先，在工作人员高塔施工期间，需要穿好屏蔽服与绝缘鞋，不可以与高塔之间接触，避免出现电击的现象。其次，如果工作人员的施工环境电场较为强大，并且周围金属机械设备、挂件等数量较多，相关管理人员就要对其进行全面的控制，避免发生电击等问题。最后，在高塔带电作业期间，需要引导工作人员将物体作为接地处理载体，以便于维护其身体安全。

4.3制定电流防护方案

工作人员如果与导体相互接近或是接触，就会出现脉冲电流等现象，甚至会发生火花放电问题，导致工作人员的安全性受到影响。因此，在实际工作中，相关部门需要对电位进行转移处理，拉长电位与工作人员之间的距离，避免发生电流等事故。

4.4制定高压输电线路带电作业安全防护方案

我国高压输电线路，就是750kV左右的输电线路，其安全防护原理与传统输电线路中的安全防护原理相同，但是，在实际工作中还存在较多不同之处，主要因为在高压线路运行中，其电压比普通输电线路高，并且电流较强。工作人员在带电作业的时候，必须要注意各类安全事项，保证可以与高压线路之间保持一定的距离，并对其进行全面的分析与处理。同时，相关工作人员需要保证屏蔽服的屏蔽效果符合相关规定，对于传统输电线路带电作业屏蔽服而言，需要将其屏蔽效率控制在45dB左右，而在高压输电线路中，需要将带电作业的屏蔽服屏蔽效率控制在65dB以上，维护工作人员的生命安全。另外，工作人员要保证帽子、屏蔽服等相互连接的效果，不可以出现漏洞，以此提升其屏蔽有效性。

4.5制定特高压输电线路安全防护方案

对于特高压输电线路而言，主要就是1000kV的输配电线路，在实际运行中，需要做好带电安全防护工作，提升工作人员的安全性。由于特高压输电线路的电场与静电环境较为特殊，相关工作人员必须要将各类防护原理与工具结合在一起，提升自身工作安全性与可靠性，规避各类危险问题。

5结束语

在我国输电线路实际运行中，带电作业难以避免，工作人员为了保证自身安全性，必须要做好安全运行检测及防护工作，根据相关规定穿戴防护工具，科学维护防护工具的质量，满足现代化带电作业的工作要求。

参考文献：

[1]吴飞.基于输电线路带电作业的安全防护分析[J].低碳世界，2016（29）：43-44.

[2]刘建国.试论输电线路带电作业的安全防护策略[J].低碳世界，2015（19）：85-86.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5759ce23e354742c0eced575.html