# 框架剪力墙结构建筑施工技术宋学广

山东金沂滨建筑集团有限公司山东省临沂市276000

摘要：近些年，我国的社会经济水平不断提升，带动了人们生活水平也都有了显著的提高，就建筑工程施工技术来说，也在不断进步及发展。目前高层建筑施工已经成为建筑发展的主流，研究人员关注的主要话题就是如何提高施工进度以及降低资金投入。然而传统的建筑工程框架结构已经远远无法满足目前工程施工的需求，取而代之的则是以框架结构为主的新的施工方法。

关键词：框架剪力墙；结构建筑；施工技术；结构特性

引言

随着科技和经济的不断进步，我们对于抗震性能、刚度等决定建筑物稳定性因素的质量要求提出了更高的要求，框架剪力墙结构作为一种抵抗外力的墙体结构，是目前我国建筑工程墙体结构中一种常用的设计方式，能够通过使用混凝土和钢筋对建筑上层完成多层砌体结构，使建筑物更加稳固，施工方便且用钢量少，强度突出，能够有效的抵挡建筑侧力以及建筑自身重量，因而在地震高发区域和高层建筑中应用尤为广泛。

1建筑工程中框架剪力墙结构特征解析

1.1受力特征

在框架剪力墙结构中，整体构成较为简单，其中包含剪力墙与框架两部分，其水平承受能力较高。框架若出现弯曲，框架剪力墙结构也会随之发生适当变形，可以有效避免出现位移问题，即使出现位移问题，位移的幅度也很小。相比于传统的建筑结构会具备较强的优势。在框架剪力墙结构的外侧部分，可能会在部分结构中出现较大的位移情况，但框架剪力墙结构可以发挥其内收作用，剪切方向会对形变产生较大影响。因此将框架剪力墙结构施工技术应用在建筑工程项目时，框架剪力墙结构可以有效承载建筑外部的荷载水平力，还可以同时承受剪力墙拉回过程中产生的水平力。由于框架剪力墙结构具备这种受力特点，可以将框架剪力墙结构与地面视作为互相垂直的悬臂梁，变形的状态为上方较大、下方较小。

1.2刚度特征

框架其作用就是承担外界给予的压力，而框架剪力墙结构与纯框架结构二者之间具有相通之处，体现在当基底弯曲的程度到达其自身的五分之一左右，框架自身就会做出相应的反应，这个时候需要对其抗震的性能进行良好的管理。当弯曲高达五分之四之后，框架的刚度会逐渐减弱，这时就需要对其展开相应的强化措施，减轻其所承受的压力，最终促使框架剪力墙的结构能够很大程度上保证其完整性，而工程的质量和安全问题也能够得到切实的保障，实现建筑行业的可持续发展。

1.3框架结构抗震特征

对框架剪力墙的抗震性能展开深入分析时，需要明确的将相关的标准和规范作为基础条件深入分析，而其中剪力墙以及框架的刚度问题需要进行重点考虑，结合实际施工的现实条件，从而促使建筑工程整体得到有效的提升，相关集体的经济效益也能够得到保障。

2框架剪力墙结构施工技术要点

2.1数量及布置原则

虽然说剪力墙布置的数量越多，抗震性能越好，但是如果盲目的增加剪力墙数量，会增加材料的消耗和工程造价，无法充分发挥框架剪力墙的优越性，剪力墙的增加也会使结构刚度增加，影响自振周期，自振周期过短则会增大地震效用，因此剪力墙的数量应当是在满足稳定性要求的基础上尽量控制。平面布置应当均匀、分散且对称，布置不能过于集中，否则会因局部刚度过大造成扭转不利情况。剪力墙的长度和刚度成正比状态，刚度大的情况下，对地震力的吸收也越大，为了均分地震力，应当通过开洞的方式将剪力墙分为多肢墙，更好的保证建筑稳定性。

2.2回填技术要点

天然气管道在所有管节连接完成后，作业人员应对所铺设的管道进行回填。回填是天然气管道施工的必经程序，回填时，按照回填的原则，从两边对称施工，同时每回填一个高度对回填的土或砂用机械振动，形成夯实回填的土，使管道使用时的变形减小，维持天然气的正常供应。另外，回填时要做好管道一些特殊关键点的保护措施，保护管道不受外界压力而遭到破坏，从而影响其正常的使用功能。尤其是路面的警示标志，相关人员要对地面桩位做好标志，并经常维修保护，避免桩位点的丢失。

2.3放线测量施工技术要点

在建筑工程项目中使用框架剪力墙结构，需要做好放线测量工作。在开展放线测量工作的过程中，需要将框架剪力墙结构施工图纸中的内容作为基础，严格遵循工程项目放线测量施工相关标准与规定，高效利用各种放线测量仪器。例如在开展框架剪力墙放线测量工作的过程中，可以使用全站仪或经纬仪进行测量工作。另外还需要对方向测量的轴线控制网进行有效控制，将放线测量工作的实际情况，做好标注工作，完成放线测量工作之后要对测量结果反复检测，增强放线测量技术的应用效果，提升测量数据的准确性与全面性。

2.4支撑体系施工技术要点

在承载力不变的前提下，结构的变形程度直接反映了结构的承变能力，良好的延展性可以提升建筑物的承载力，从而提升抗震性。建筑工程主体结构施工建设中，施工人员需在保证混凝土施工规范的基础上开展支撑施工，对于底层设计较高的建筑工程，施工人员应使用碗扣架为主的支撑体系，所用钢管、木方等材料的计算经过现场实测取值，每三排设置一个水平剪力撑与立杆连接，并且沿着支架四周外部满设剪力撑，在顶板混凝土施工前，各部门应当对支撑体系进行验收，合格后方可进入下一工序。

2.5整体加固支撑技术要点

整体的支撑和称重体系的效果最终呈现出来主要依靠于各个部分连接处所处理的程度。在实际进行浇筑工作过程中，难以避免的会对剪力墙和框架架构造成一定的不良影响，出现连接处损坏的情况。因此，在进行剪力墙中搭建锚杆和建设的支撑系统中的水平锚杆链接的部分，加工工作需要切实的保障，而门架式体系所能实现的强度以及承载力需要达到一定的标准，而达到的程度如何要通过切实的检测工作确认，从而促使其能够有能力承担起重力较大的框架结构，促使施工的安全和质量具有确保。

2.6试析框架剪力墙结构中内隔墙施工要点

在进行内隔墙施工时应充分考虑到剪力墙墙体的承重能力，在这个基础上还应该达到一定的审美高度。在设计的过程中应充分考虑到内隔墙的科学合理以及可操作等性能；内隔墙施工所需材料以空心砌块为主，应从内隔墙的实用、抗震以及美观等性能进行综合地考量；在进行具体的内隔墙施工前应切实保障建筑的基础施工验收合格后方可进行；内隔墙工程施工作为剪力墙结构建筑施工中的收尾工作，应严把好质量关，有效地确保工程的整体施工质量。

结语

与传统的砖砌墙相比框架剪力墙具有更高的优势，不仅在稳定性上得到了提升还增加了抗震的作用，在自然灾难频发的当今框架剪力墙结构具有更高的意义，这种框架剪力墙结构在遇到强烈的地震时不容易发生位移对人的生命财产安全起到了有效的保障作用。另外，由于框架剪力墙结构的在承重方面的优点在建筑过程中对建筑施工人员的人身安全也有保障作用。

参考文献：

[1]刘相周．框架剪力墙结构建筑施工技术方法研究［J］．科技创新与应用，2018（30）：149－150．

[2]杨荣超，王哲.框架剪力墙结构建筑施工技术在建筑工程中的应用研究[J].门窗，2016（10）：16-16.

[3]何晓英.高层框架剪力墙结构办公建筑施工技术的分析[J].中国住宅设施，2016（4）：86-88.

[4]丁茂喜.框架剪力墙结构建筑施工技术在建筑工程中的应[J].应用探析[J].山东工业技术，2015，（19）：56-57.

[5]王跃海.简析建筑工程中框架剪力墙结构施工的技术要点[J].建筑工程技术与设计，2015（22）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/577891c0091add8c4cd0cc6a.html