# 现代建筑设计中暖通给排水专业应注意的几个问题张新杰

（山东碧海建筑规划设计有限公司山东日照276599）

【摘要】为提高住宅居住舒适度，暖通空调现成为现代住宅的必备硬件设施，相应的暖通给排水系统也成为了现代住宅的重要组成部分，对提升建筑品质起到了重要作用。基于此，本文从建筑暖通给排水工程的重要性入手，分析了暖通给排水工程的常见问题，并提出了相应的完善策略，希望为相关建筑设计人员提供一些有益借鉴和参考。

【关键词】现代建筑设计；暖通空调；给排水专业

【中图分类号】TU83【文献标识码】A【文章编号】1002-8544（2017）20-0210-02

随着城市化进程的不断推进以及经济的飞速发展，给排水工程在现代建筑中占据了越来越重要的地位，因其直接影响建筑项目的品质，故成为了人们关注的焦点问题。在此背景下，加强现代建筑设计中的暖通给排水问题研究，具有重要现实意义。

1.建筑暖通给排水工程的重要性

随着生活水平的不断提高，人们对住房品质的要求越来越高，作为工程设计人员，也开始面临一些新的问题。如今，建设中涉及的相关知识越来越多，在技术上、材料上的变化速度加快，单单依靠经验积累、师徒相传的方式，已不能适应现代建筑发展的需要，因此需要更细化的社会分工，这就推动了建筑设计专业化程度的不断提高，使之逐步发展成为了一门独立的学科。

现代建筑设计不但要精通建筑学知识，还要掌握其他相关知识，以解决施工过程中遇到的各种技术难题。暖通空调、暖通给排水一般使用CAD图纸，但图纸绘制仅仅是初步的计划，如果在施工过程中不进行详细校对，就很容易导致线路交叉严重，给项目协调和工程施工造成非常大的困难。例如，天花板空调设备中的空间有限，而排气管、空气供应管、水冷凝管、冷却水管、电动桥、消防管等管道都需要安置，如果施工前未在图纸设计中预留足够空间，那么日后管道施工就会遇到困难。由此可以看出，建筑暖通给排水工程在建筑设计中具有非常重要的作用。

2.建筑暖通给排水工程的常见问题

一是管道堵塞问题。在施工过程中，因为种种原因经常会出现室内给排水管道堵塞问题；二是预埋预留位置问题。对于需要安装的项目应合理预埋或预留位置，如果没有做好预埋或预留工作，将会严重影响到后续的施工质量；三是管道渗漏问题。阀门衬垫处渗漏、温度异常以及系统异常等因素容易造成管道渗漏，如温度过高时，管道会膨胀，而温度较低时，管道又会收缩，由此造成的热胀冷缩容易使管道产生变形，影响管道正常使用。

3.建筑暖通给排水工程的完善策略

3.1严格进行图纸审核

图纸审核是建筑设计尤其是暖通给排水专业的一项重要工作，在图纸设计过程中，设计人员除了要掌握设计方面的专业知识外，还要根据有关技术要求，以工艺、施工现场条件等内容作为参考，审核图纸设计中是否有漏项、矛盾，以及是否存在标准使用不明、不当等情况。另外，在审核图纸时，各项技术专业、工种的技术协调和配合也非常重要。尤其是暖通给排水专业，要及时地和土建等其他单位进行沟通交流，做好技术沟通和反馈，从而确保相关单位和部门准确领会设计意图。

3.2强化不同专业的协调

在暖通给排水作业工程中，因为吊顶净空间非常有限，不同技术工种施工要求也不尽相同。当涉及到回风管、新风管、冷凝管、排风管等管路问题时，要保证其他给排水作业中的污水管、给水管、喷淋管等管网能够顺利完成作业。因此，在建筑设计中，相关技术设计人员应对各种安装构件尺寸、主要安装工艺、构件标高等进行标注，从而为其他专业工种间作业提供协调、配合的空间。

3.3严格执行相关政策

（1）与建筑专业的配合

一是与卫生间、厨房的布置相配合。上下层之间卫生间、厨房的位置要一致；卫生间、厨房等用水设备不能布置在备用发电机房、变电室上方；避免厨房位于卫生间下方，不能避免时，要采取全面的防护措施。二是与管道井设置相配合。管道井设置要按照建筑物供暖、功能、用水分布情况，采取分散方式；管道井大小要考虑保温层厚度。三是与设备间布置相配合。如果设备层有空调机组，那么设备层净高度一般不能小于2.2米，并要有良好的采光、通风条件。

（2）与结构专业的配合

结构专业是建筑设计的“生命线”，因此暖通给排水设计要与结构专业慎重、周密配合。在设计方案未成型前，设计人员应提供所有设备的重量等信息，并不能遗漏。在设计过程中，当明确管道走向并划分完系统范围后，要在楼板、穿梁、剪力墙等地方，为结构专业预留出孔洞。

（3）与电气专业的配合

建筑设计中，电气专业和水暖专业合称为机电设备专业，两者有非常密切的关系。电气专业设计经常涉及到水暖工程，因此水暖设计人员要为电气专业提供相应的支持，以减少对电气专业进度的影响，避免延误工程的设计工期。

3.4做好技术管理

开展暖通给排水施工作业时，对于构件安装、质量控制等组织管理活动，应建立在良好的技术管理水准之上，以保证组织活动的成果。在施工过程中，要严格按照国家相关设计规范和技术规范进行作业，同时要注重作业过程中安装作业质量通病、技术矛盾、设计错漏等问题的处理和解决，严格执行各项管理机制和“三查”制度，确保技术管理措施的衔接性，切实保证施工质量，防止技术管理流于形式。

4.结语

暖通给排水工程对建筑品质和人民生活质量具有重要影响，在建筑暖通给排水设计过程中，要采取有效措施，强化施工管理，不断提升暖通给排水工程质量，增加暖通空调工程的经济效益，促进建筑事业更好的发展。

参考文献

[1]陈春.浅谈建筑设计中暖通给排水的专业配合[J].城市建筑，2014（14）.

[2]徐晔.关于建筑暖通和给排水几个常见问题研究与探讨[J].中小企业管理与科技，2014（17）.

[3]李亚峰.建筑给排水及暖通管道防渗漏施工技术分析探讨[J].文摘版：工程技术，2016（1）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/57f1e28fc06b95bc92814f87.html