# 房建施工中的后浇带施工技术应用研究王海

中国建筑第二工程局有限公司东北分公司辽宁沈阳110000

摘要：后浇带施工技术就是混凝土浇筑时人为地留出临时施工缝，混凝土施工一段时间以后再进行浇筑，以降低大体积混凝土结构内部收缩裂缝出现的几率，同时减少沉降差异给房屋建筑造成的破坏。在施工中，必须做好后浇带技术的质量控制，因为后浇带的施工质量与整个房建项目的建设质量息息相关。

关键词：房建施工；后浇带；施工技术

引言

在我国经济发展和城市化建设的背景下，房屋建筑需求随之不断提升，在进行房屋建筑的建设时，除了应该具有较高结构质量之外，还需要确保建筑整体美观性。而房屋建筑中，后浇带属于常见施工技术，在伸缩度、湿度裂缝（混凝土在浇筑硬化的过程中会产生大量的水化热，由于混凝土体积较大，导致内外散热不均匀，外快内慢，使得内外热胀冷缩的程度不同，这样混凝土表明会形成一定的拉应力，由此就形成了温度裂缝）。的处理中一直发挥重要作用，因此，对后浇带的施工技术要求进行深入研究，能够有效促进房屋建筑的建设。对于后浇带技术而言，其主要是在某区域内通过施工裂缝的设置，对各结构予以暂时分开处理，同时在相应时间内用混凝土进行填充，确保结构得到有效连接，形成完整结构。需要特别注意：后浇带施工时，严格按照结构特点进行材料的选择，确保后浇带结构强度符合相应标准。

1后浇带施工技术作用分析

1.1消除沉降高度差危害

近几年来，高层建筑发展速度迅猛，高层建筑和裙楼的结构及基础设计成整体，施工时裙楼与主楼又同时施工，由于主楼与裙楼荷载的差异较大，会出现不均匀沉降，整体结构将由于沉降差产生较大应力而使结构开裂，影响结构质量。高层建筑的主楼和裙房的荷载与刚度有很大的差异，进一步造成了基础内力和基底反力的差异与变化，从而发生过大的沉降不均现象。通过设置沉降后浇带的方式，在施工时将主楼与裙楼暂时分开，让主楼沉降完成大部分后，浇筑后浇带使主楼与裙楼两建筑结构有效连接，降低主楼与裙房之间的沉降差，使得主裙楼之间的差异沉降达到能够接受的范围内。在实际运用时，需要对不同受力情况进行准确分析与计算，仔细考量沉降差带来的附加内力的影响，可以调整高度差与压力差，确保后浇带技术的有效实施。

1.2降低混凝土收缩影响

在混凝土浇筑结束之后，混凝土有一个缓慢的收缩过程，如果面积过大，构件长度太长，这种收缩会造成混凝土构件不规则的裂缝，为减少混凝土收缩一般每隔30~40m留设后浇带，减少对混凝土构件的约束，混凝土在凝结硬化过程中可以自由收缩，从而大大减少混凝土收缩应力，减少裂缝的产生。利用后浇带施工技术，为混凝土提供更加充足的空间，降低混凝土热胀冷缩而产生的内应力的影响，从而减少混凝土裂缝的产生。

在具体施工时，应结合实际情况来分析设计后浇带，如当建筑结构过长时，以30m为一个单位长度，施工缝预留800~1200mm，通过直通加弯或搭接法进行浇筑，预防结构部件受到温度应力的影响。浇筑时低温为宜，浇筑完成后，加强对后浇带的养护。

2房建施工中的后浇带施工技术应用要点

2.1模板施工

房屋建筑的后浇带施工有很大一部分是需要采用，模板进行施工的，比如：顶板梁、墙体、底板，这些都是后浇带模板施工的重要部分，也是对房屋质量控制的关键环节。房屋建筑后浇带施工中的模板一般是采用竹胶板制作而成的，再将竹胶板制作成梳子型，采用钢管或者是木方龙骨进行支撑。具体施工中，支撑和模板是需要互相协调的，这种模板也主要应用于对顶板梁的施工。固定模板施工时，采用钢丝或者是钢丝网进行固定，对于施工中的施工缝预留的位置等要信息细致的施工。为了防止施工漏浆象，可以在混凝土的表面与模板的接缝处进行封堵。另外，房屋建筑在进行后浇带的施工时，后浇带两次的混凝土施工要进行悬挑施工，在确保混凝土的施工强度符合房屋建筑施工标准时，才可以将模板拆除，在进行拆除之前，还要注意对后浇带混凝土的强度进行测试，提升房屋建筑的结构稳定性。

2.2垫层处理和材料选择

垫层处理是后浇带施工的基础，对基础垫层进行施工，根据施工现场的实际情况和施工设计图纸，对后浇带的垫层等进行明确的标定，垫层的高度为5～10厘米，每50米设置一个积水坑，方便后浇带施工过程中对杂物和积水的处理。

材料的选择是发挥后浇带技术的影响因素之一，选择添加了膨胀水泥或者膨胀外加剂的混凝土，减少后浇带过程中混凝土收缩产生裂缝的现象。建筑材料的正确选择是房屋建筑工程质量的重要保证，施工之前在混凝土中加入早强减水剂，保证混凝土的配方合理性。施工过程中，必须对沉降的时间进行保证，初步沉降完成后再进行浇筑工作，在保证房屋建筑工程质量的前提下，可以进行合理的时间减短。

2.3严格控制施工宽度和施工间距

在房建工程施工过程中，需要保证建筑的整体性，这是确保建筑稳定性和相关性能的基础。因此要对施工宽度和施工间距进行有效控制。对于高度在22层以下的建筑物，而且内部埋设有应力钢筋时，可以通过设置大跨度后浇带，在后浇带设置过多成后，再进行钢筋切割，然后将钢筋进行焊接，以此来避免后浇带两端出现下垂及弯曲的现象。在具体施工过程中，后浇带宽度宜控制在7m以内，根据实际施工情况来确定后浇带间距，当施工区域炎热潮湿时，施工间距可以适当减少，相反区域环境下则可以适当增加施工间距。

2.4垂直施工缝处理

一般来说，地下室顶板混凝土会采取垂直施工缝技术。因此在处理垂直施工缝的时候，我们首先必须确认混凝土是否达到初凝状态，并且及时清除混凝土表面的浮浆和垃圾。及时拆除钢丝网，并且清洗钢丝网片，保持钢丝网的干净。对于木模板处的垂直施工缝，需要利用高压水进行冲毛。在具体施工过程中，还要根据施工现场的实际情况和具体规范要求，尽早拆模并进行人工凿毛。当混凝土表面硬化后，在处理时需要利用凿毛机，当出现严重的蜂窝或孔洞时，需要采取适宜的修补措施。在进行后浇带混凝土浇筑开始之前，需要利用喷枪来对表面进行清理干净。

2.5浇筑施工

在进行顶板浇筑时，需要特别关注以下几点：第一，根据施工方案、规范标准对其浇筑厚度予以重视，切忌浇筑过厚，如果浇筑厚度超过施工标准，在侧压力的作用下，后浇带钢丝网模板会向侧方向产生变形，并在侧压力不断加重时变形加剧，使模板呈现向外突出的状态，导致局部建筑尺寸与设计尺寸出现较大偏差。第二，基于钢丝网模板实施混凝土的浇筑、振捣，应按照分层浇筑的方式施工，并有效控制振捣器、钢丝网模板支撑间距，避免搅拌过程出现水浆流失情况。第三，在整个施工过程，为保证工程整体质量，需确保混凝土的浇筑密实度符合施工要求。

结束语

总之，房建工程施工中应用后浇带技术必须根据其具体情况进行高质高效的养护作业，这对于房建工程提升后浇带操作的效果具有很好的保障作用，后浇带施工技术作为房建工程中对混凝土结构施工技术的一种改进可以提升房建工程中主要承重结构的质量，大大提升房间工程项目建设效果，为人民提供更好的住宅环境。

参考文献：

[1]朱炳芳.高层建筑钢筋混凝土的后浇带设置与施工技术[J].工程技术研究，2018，（2）：87-88.

[2]邱真真.房建施工中后浇带施工技术的应用[3].住宅与房地产，2017，（17）：213.

[4]冯金龙.建筑施工中后浇带的施工技术探究[5].住宅与房地产，2016，（30）：138.

[5]夏全胜.浅谈房屋建筑工程混凝土后浇带施工技术[J].科技与生活，2010（7）：105.

[6]何柏灿，蒋立根.建筑结构中后浇带施工技术分析[J].工程技术：文摘版，2016，9（2）：294.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/581b3f531a0214b6b3949996.html