# 建筑电气低压配电设计中各种接地系统的分析赵德山

三亚市海棠湾开发建设有限公司海南三亚572000

摘要：低压配电系统是住宅建筑设计中的重要部分，在设计过程中掌握和积累较全面、合理的设计知识对于住宅建筑的安全使用有着重要的意义，有利于保障人民的生命财产安全。其接地系统直接关系到建筑的安全性，而在配电规模、配电系统逐渐拓展的背景下，对接地系统进行分析具有重要的现实意义，高效、稳定的配电接地系统是保障建筑和谐、安全的关键。本文基于建筑电气低压配电设计中的接地系统，对不同类型系统进行了分析，并阐述了建筑低压配电设计保护的内容，具有重要现实意义。

关键词：建筑电气；低压配电；配电设计；接地系统

1建筑电气低压配电各种接地系统分析

1.1IT接地系统

在配电设计中，IT系统能够保障电力配电的稳定性，可在此技术上发挥保护功能。此类系统在不间断供电环境中具有很高的应用价值，可以满足供电性能比较高的系统保护。外露部分直接接地，当系统出现问题时，高电阻会阻隔电流的流通，可以不关闭电源实行保护。为了减少重大接地事故的产生，很多电力企业选择配置检查系统，可及时排除故障隐患。

1.2TT接地系统

在TT系统中，配电设备金属外壳独立接地，整体接地与电气不存在直接关系，保护系统也比较单一，可避免接地故障时的连锁反应，避免设备乱流造成的互相干扰。应用此系统，可规避中性线的不良影响，也不会影响电气设备的稳定性运行。此接地系统在不存在变电所的建筑配电中应用比较广泛，很多单向电荷比较集中的区域具有重要的应用价值，在我国农村地区应用比较广泛。

1.3TN接地系统

TN接地系统按照不同的接地方式，可以将其分为三种，分别是TN-C系统、TN-C-S系统、TN-S系统。TN-C系统将中性线与保护线相互连接，将其作为组合接地线，并将其与设备外壳相连接。由于此系统安全性较低，若系统线路出现短路故障，会导致线路受到什么严重的影响，甚至会造成严重的安全隐患，影响周围的磁场环境。针对TN-C系统的应用设计，需给予PEN线高度重视，在安全性要求不高的地区、三相供电系统等量地区得到了广泛应用。TN-S接地系统中，接地线N线与PE线同样处于分离的状态，两者之间不会存在内在联系，以固定的方式发挥接地的功能[1]。当配电设备系统正常运转情况下，PE线之中不会通过电流，设备外壳区域也不会存在带电抢矿，不会对正常运行产生干扰。此接地系统具有安全性优势，在特殊建筑环境中应用比较广泛。TN-C-S接地系统将配电线路中的N线以及部分PE线进行连接，组合形成接地系统。在系统之中，将PEN线进行分离，规避中性导体接地的情况。此接地系统在居民建筑中得到广泛应用，其原理也比较简单，具有狠强的安全性。

2建筑低压配电系统设计

以某工程为例，该工程均为三级负荷，从公司既有杆式变压器埋地引入四路380V低压电源，每栋楼设置一个进线点，电源进线引入至每栋建筑一层的总配电箱。进线电缆采用YJV22型铠装电力电缆，进入建筑物处设置钢管保护，保护管应伸出建筑物基础至室外手孔井，电缆在建筑物内主要沿电气井道桥架内敷设。

2.1电能计量方式

采用单相电源进线，分户计量方式，一户一表。每户室内设一个家居配电箱，宜设在便于安全操作且美观的地方，箱内除设置了照明回路、家居配线箱电源回路、普通插座回路外，还设置了空调、厨房用电器、卫生间电器的专用插座回路，所有回路设置断路器保护，所有电源插座回路还设有漏电保护。电能表采用卡式表，选用DD862-4-10型，电流10（40）A，设置于各楼层的电表箱内，表箱的安装位置应方便用户操作。

2.2电气开关的设置

在该建筑内，N线不允许断开，N线上不设置开关电器。每单元总进线处的隔离开关、住户配电箱进线处的断路器、保护照明灯和插座的断路器、以及在厨房和卫生间的配电线路上设置的断路器都不应断开N线。每栋楼总进线应设置500mA的3P+N极漏电断路器，每户内所有的插座路均设置30mA的漏电保护开关，为了防止断零事故发生，不应断开N线。

2.3应急照明

在每层楼梯间、走廊、一层对外出口等处均设置应急疏散照明和疏散指示灯，保障停电后人员的疏散。应急照明灯采用自带蓄电池型的应急荧光照明灯具，平时作正常照明，停电时兼作应急照明，应急工作时间不少于90min。应急照明的供电使用消防专用回路[2]。消防设备、应急、疏散照明配电线路均采用NH-YJV（BV）型铜芯电缆穿钢管暗敷。

3建筑电气低压配电接地保护设计分析

3.1低压配电设备安全保护

在低压配电设计以及接地保护设计过程中，其核心重点在与接地保护安全性、稳定性，其与用电的主体具有直接的关系。在设计过程中，需要为接地系统配置相关的保护设备，当设备主体出现故障因素、漏电问题时，能够自主切断建筑电气电力，减少突发状况对设备所造成的不良影响，可有效提升线路的安全性。基于此，接地保护设计应用具有重要价值，其可以保障电气设备不会因突发因素受损，也可以保障住户、维修人员的安全[3]。接地系统保护设计是供电稳定、安全的重要保障。在电气低压配电过程中，需要结合设备实际的运行状况，对需要保护的位置进行明确。从系统角度讲，供电系统在应用任何一种接地系统时，均需要将其处于同位电之中，是设备与系统处于等电位连接的状况下，可有效规避外在因素对供电系统造成的影响。所以，在接地保护是指对供电系统设备的保护，利用接地的方式，避免雷击、电流过大对设备构件造成严重的损坏。针对IT系统而言，当电气系统设备通过电流过大时，接地系统会自动切断设备电源，通过以高电阻、高对抗的方式，使其能够限制电流的流通。

3.2PE线在接地系统中应用

各种接地系统均需要应用到PE线，而上述接地系统在我国各类建筑中均发挥着重要的保护作用，在接地过程中，也必须要用到PE线。在接地系统中的PE线与设备外壳相连接，其可以作为导体，起到保护中性线、保护接地线的强大功能。很多低压配电系统中，PE线在接地系统中的应用，需要满足以下条件[4]。首先，接地系统中的PE线必须能够发挥支持电流运输，保护电气设备的功能，其强度需要得到一定的保障；其次，PE线需要与建筑内的电气设备相互协调，感应数值、稳定数值要维系在一定范围之内，可以有效规避建筑出现漏电火灾情况的出现；最后，PE线具有很强的承受能力，当接地烯烃出现故障时，PE线可以承受额外的电流。基于此，PE线的安全电压需要保持在设备电压以下。在接地系统设计以及施工过程中，需要将其与配电带线进行同时铺设，能够起到一定的保护作用，减少故障对各种接地系统的损坏。

结束语

总之，接地系统是低压配电中的重要组成部分，对电气配电的安全性、稳定性具有直接影响。基于此，电气企业必须给予高度重视，保障配电设计科学性、接地系统稳定性。此外，在配电设计过程中，有关部门必须做好科学的调研工作，选择适宜的接地系统，提高电气配电质量，继而实现优化建筑居民生活质量的最终目标。

参考文献：

[1]杜松峰.建筑电气设计中低压配电系统安全性分析与阐述[J].城市建设理论研究(电子版),2017(19):8.

[2]刘通.浅谈高层建筑电气中的低压配电设计[J].四川水泥,2017(06):99.

[3]艾迎春.高层建筑电气设计中低压配电系统安全性探讨[J].建材与装饰,2016(09):104-105.

[4]周方建.建筑电气工程中低压配电系统的安装与调试[J].山西建筑,2014,40(34):139-140.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/58267a51519c961ca4fb06b0.html