# 河道中在建工程抗洪抢险的关键技术措施

张越峰姜新义

陕西省江河水库管理局陕西西安710001

摘要：河道在建工程是保证河道安全度汛的关键，应急方法的选择是影响应急时间和效果的直接因素。如果在河流的建设中存在危险，就必须立即检查危险情况，分析事故原因，及时采取有效措施，防止危险扩散。对于较大程度的危险，应该及时报告。在紧急工作结束后，我们要继续进行观察，发现异常及时处理。本文结合工程实例，分析了河道在建工程防洪抢险的关键技术措施。

关键词：在建工程；抗洪抢险；关键技术措施

1前言

抗洪抢险过程存在时间紧迫、风险程度高等困难，所以应该积极的进行抗洪抢险，力争在险情刚出现时将其消除，遏制危险的扩散发展。河道在建工程出现危险的情况下，应根据工程的实际情况，采取及时有效的应急方法，使得抢护工作进一步发展，防止危险进一步恶化，留出应急救援工作时间。同时，有关部门和人员应尽快制定出完善的、切实可行的抢护方案。

2工程概况

该工程采用分期导流在河床中进行施工，其设计流量为8620m3/s，由于出现历史罕见的早汛，坝址洪水洪峰达到10600m3/s，流量大大超出了项目二期围堰导流标准。由于洪水的迅速和猛烈，所以不能简单地采用常规的洪水措施，否则将导致基坑淹没和重大事故，严重影响工程施工进度，甚至会出现在滑坡危险的施工过程中。因此，有必要采用有效的抗洪技术，确保在11000m3/s流量下围堰的安全性和稳定性。

针对施工导流制定的方案分为三期展开，右岸一期以及左岸二期是重要的抢救部位，其施工应当在围堰外保护进行，导流在河床中间进行。右岸一期围堰以左岸二期围堰的设计导流标准均是10年一遇流量。图1为该工程的一期、二期导流平面布置图。

3抗洪抢险的关键技术措施

3.1拓展过流断面

该工程第二期围堰的第一部分为上游堰和垂直围堰。根据原计划，在基坑工程完成后，将完成第二期的土石围堰拆除工作。经过双方的协议，在混凝土纵向堰工程的第三个阶段，纵向土石围堰的早期1#围堰将被拆除，并决定在改造中设置1号围堰，从而形成一个新的1#围堰。新的1#围堰包括上游堰、第三段混凝土纵向堰和1#垂直堰。

图1工程一期、二期导流平面布置图

在原有的1#垂直土石围堰拆除后，通道入口的过流段从2165.5m2增加到3324.8m2，将流量段扩大到53.4%，围堰的分流能力增加到8620m3/s。围堰改造后主要参数的变化如表1所示。

表1围堰改造后主要参数的变化

在原有的1#纵向土石围堰拆后中，该区段的过流断面得到了拓展，大大提高了河道的导流能力，为在抗洪抢险工作中奠定了基础条件。

3.2对洪峰流量进行削减控制

对于坝址流的组成，可以将其视为以下两部分的组合:上游水电站出口流量、水电站与工程枢纽之间的区间径流量。项目水控项目坝址面积约62710km2，大约流域面积约36900km2时水电站坝址以上为流域面积，25810km2为区间的流域面积。

在这一抢险中，洪水管理措施主要包括以下两个方面:为了实现对最大流量的有效控制，采取措施阻止水电站的高峰；为了使洪水提前释放，可以与水电站的出水口相交错，进行区间水库群调度。

如果水电站下泄流量与水电站的警戒水位之间仍有一定的差距，可以适当调整流量。对于大型径流，应合理控制流量。相反，如果间隔的流量相对较小，则需要合理地增加流量。为保留下一阶段洪水峰调整的库存量，应将水库容积清除。通过一系列控制措施，最终水电站洪峰的控制结果如图2所示。

图2水电站的洪峰削减控制成果图

3.3对围堰进行加高加固

为了抵御11000m3/s的洪峰流量，有必要采取有效措施加高和加固现有围堰。

（1）围堰的加高处理

由于堰顶高程与垂直围堰高程之间的距离，垂直堰的标高与堰坝下游的垂直围堰的高程，需要以较高的方式处理。通过对河床收缩后上游水位的分析，分析了测量水位与流速之间的关系，确定了围堰的参数，如表2所示。

洪峰过境期间水位数据实际测量后，上游最高水位为41.71米，下游最高水位为40.15米。

（2）围堰的加固处理

2#纵向土石围堰相对较薄，且水流冲击相对较强，所以不仅需要加强处理，还需要采取一些措施加固后表面，土石堰体可以形成二坡马道。加固后，高度为36.0m，宽度为3.5~4m。它具有以下功能:围堰的形状和大小符合防洪、蓄水的实际要求；消除各种危险和各种安全风险；一个新的通道被加入到基坑的下游。图3为2#纵向土石围堰的加高处理方案。

图32#纵向土石围堰加高加固处理的断面示意图(单位:m)

根据现场情况的观察，为了应对高速水流或回流冲刷和冲刷，确定了上游水平堰1#的局部加固处理，2#纵向堰和2#下游横堰。为了改善流态，增加了水平堰的上游中心和纵向堰的中部，而其他部分未加工。

4工程效果

虽然最大洪峰流量超过了设计值，且流量超标过程中，持续了50h，但二期枯水围堰仍然抵抗住洪水冲击。在抗洪过程中，由于及时处理危险的能力，没有发生重大事故，没有伤亡。

该项目能够成功地开展抗洪工作，不仅因为信息准确、决策清晰、组织清晰，同时还有抗洪抢险采取的关键技术。通过拓宽河床的横截面，大大提高了工程的防洪能力。通过对洪峰流量的科学合理控制，洪水管理取得了良好的效果。围堰的加高和加固在也在防洪中发挥着重要作用。

5结束语

通过科学合理地运用防洪抢险技术，可以控制河道建设的洪涝灾害。希望本文描述了洪峰和间歇流量上游水库调节的前流量峰值，拓宽河段和加固围堰可以为相关工作者提供一定的参考。

参考文献：

[1]张利荣胡继峰刘剑.河道中在建工程抗洪抢险的关键技术措施[J].水利水电技术，2013(03)

[2]刘祥恒张利荣.彭泽芳湖圩堤应急抢险的主要技术措施[J].水利水电技术，2011(09)

[3]胡昌伟苑希民邱沛炯.防洪决策支持技术进展[J].中国防汛抗旱，2010(04)

本文来源: https://www.lw00.cn/article/584857ce645ac61da59931b2.html