# 浅谈现代电力自动化生产运行中的常见故障及预防措施方昊冉

（中电投珠海横琴热电有限公司519031）

摘要：随着我国智能电网建设程度的不断加深，现代电力在生产运行过程中均使用了大量的现代化、自动化技术，以此有效弥补传统人工操作中的局限和不足，达到提升电力生产运行成效的目的。但在此类先进自动化设备的运行过程中，受到种种原因的影响也容易出现各种各样的故障，对正常电力自动化生产运行产生了极大的不利影响。因此，本文将通过结合笔者自身多年的实际工作经验，通过着重围绕现代电力自动化生产运行中的常见故障和预防措施进行简要分析研究，希望能够为相关人员提供必要参考。

关键词：电力自动化；常见故障；故障预防

一、现代电力自动化的现状分析

自动化技术运用在我国电力系统当中已有一段时间，其在帮助提升电力生产运行效率和工作质量方面均发挥了至关重要的帮助作用。通过结合当前的电力系统和电网建设情况，可以得知在目前现代电网调度、火电、水电、风电发电厂中均广泛使用了自动化技术，并取得了一定的应用成效。譬如说在当前的电网调度当中，通过利用自动化技术建立其相应的自动调度系统，能够自动精确完成各项信息数据的实时获取，同时真实地将其显示在电子屏幕当中用于工作人员浏览和查阅。而在发电厂当中，其目前使用的各项机器设备、锅炉等均采用了自动化技术，不仅可以完成对各项信息数据的检测和获取，同时还能够完成智能预警、保护动作等多重功能。与安装在现场的各项监控装置和数据采集装置等进行有效连接下，更可以实现对现场的无死角自动监控。

二、现代电力自动化生产运行中的常见故障

（一）通信故障

在运用电力自动化系统完成各项生产运行任务的过程中，通常会利用交换信号实现对这一生产运行过程的全程控制[1]。而由于监控装置和网络通信接口存在故障问题，或是通信接线出现松动等问题，将直接导致通信讯号丢失等通信故障的出现。另外，目前在我国绝大多数的电力系统当中，电力自动化系统在实现通讯功能时主要依赖于广电转换器、交换机等相关通讯设备，但如果一旦出现网络中断的情况，则通讯装置将无法正常启用，而正在传输和接收的讯号以及其他重要信息数据则也会出现损毁、丢失等问题。

（二）病毒感染

电力自动化生产运行当中使用的系统和相关自动化设备，均建立在计算机和互联网等先进技术的基础之上，而由于互联网本身具有较高的开放性，计算机系统自身也并非“无坚不摧”，因此也为木马病毒、恶意程度等造成了可乘之机。在运用电力自动化系统的过程中，一旦软件出现了病毒感染或是遭受了恶意程序的攻击，不仅极有可能导致信息数据的丢失、损毁和泄露，更有可能直接导致系统全面崩溃无法继续使用。

（三）遥信故障

通过对电力自动化生产运行过程进行观察分析后，笔者发现如果网络处于正常连接状态，比较容易出现一部分显示的遥信量和实际遥信状态之间存在明显差异的问题。比方说当现场断路器出现操作变位之后，后台本应该立即显示变位，但实际上其并未有相应变化。而导致这一故障出现的原因既有可能是自动化的测控装置遥信板卡出现了故障问题，进而影响后台的正常运行。同时也有可能是由于测控装置错误接收断路器位置导致远传信号与现场反馈不一致。

（四）部件故障

电力系统实现自动化生产运行，有赖于使用各种各样先进的终端服务器、前置服务器、数据板等硬件设施以及专业的自动化软件等，而如果此类软硬件本身出现了故障问题。如计算机部件损毁、数据网连接中断或是软件存在漏洞、软硬件之间不能相互兼容等，均会直接影响现代电力系统实现正常稳定的生产运行，因此保障电力自动化系统中软硬件的质量水平，也是有效预防其出现生产运行故障的一项重要措施。

三、现代电力自动化生产运行常见故障的预防措施

（一）实时监控设备状态

在预防现代电力自动化生产运行故障的过程中，在事前控制的理念指导下，需要在现代电力自动化系统当中安装智能监测系统，即将各种各样的数据采集装置、传感器等与电力自动化系统中的通讯设备、计算机等进行有效连接，自动实时采集和监控电力自动化系统当中各项设备仪器的运行参数以及使用状态，从而有效帮助工作人员对电力自动化系统的整体运行情况进行科学判定。通过结合国家对电力自动化系统的相关规范要求，在监测系统当中设置相应的预警值，使得系统一旦监控发现存在故障问题可以立刻发出警报信息提醒相关人员注意并进行及时处理。如当系统监测到网络连接突然中断时，将会在系统中不停闪烁警报灯，通知工作人员尽快检查通讯网络连接线、接口等状态情况，以此有效排除故障问题。

（二）及时更换故障部件

通过前文的分析可知，在电力自动化系统当中通常会运用大量先进的设备部件，但在长时间的使用之下，因负荷过大或是过热等原因，也经常容易导致计算机、服务器等部件出现烧损、老化等问题，进而影响电力自动化系统的正常运行。而为了有效预防这一类故障问题的出现，在电力企业当中需要结合自身的实际情况，组织专人定期对计算机、通讯网络设备等进行运维管理，在深入统计分析相关监测信息之下，对设备部件的状态进行准确判定。如此时设备部件中存在轻微老化的问题，但对电力自动化系统的运行并未产生实质性的不良影响，则工作人员可以选择对其进行跟踪观察。而如果监测结果显示计算机等设备中存在了烧损等问题，如果放任不管将对电力自动化系统生产运行产生极大不良影响，则需要工作人员立即进行故障部件的更换，从而有效预防故障的发生。

（三）需定期升级软硬件

作为构成电力自动化系统最为关键的两大部分，由计算机、通讯网络设备、服务器等共同组合而成的硬件和相关专业软件系统也比较容易出现各种故障问题。因此在对系统中的软硬件故障问题进行预防的过程中，工作人员首先需要每日对系统运行环境进行认真检查和清理，包括但不限于在系统运行前检查网络接线是否正常连接、各项硬件设备是否齐全等。尤其是需要对网卡、节点等关键部位进行重点查看[2]。此外，在实际操作当中，工作人员也需要严格按照相关标准要求进行规范操作，如按照规定流程进行开关机等。考虑到系统比较容易受到病毒和恶意程序的攻击，因此在使用前工作人员也需要立即进行全盘病毒扫描和查杀，及时修补系统漏洞。并且定期对系统软硬件进行升级更新，确保二者相互兼容且具有较高的风险抵御能力。

（四）全面分析系统故障

对于电力企业而言，以往在电力自动化系统生产运行当中出现的故障问题和相关故障信息也是一笔宝贵的信息资源，工作人员通过及时对电力自动化系统生产运行情况进行仔细记录，并将其同以往的相关信息进行对比和统计分析，可以准确发现系统在生产运行过程中经常容易出现故障问题的地方以及具体原因。通过将其作为电力企业日常管理工作的重点，加强监督管理和技术维护，也能在一定程度上起到预防故障发生的效果。

结束语

通过本文的分析研究我们不难发现，在当前现代电力自动化生产运行过程中比较容易出现病毒侵入、讯号丢失、系统崩溃等一系列故障问题，严重影响了电力自动化的正常生产运行。因此笔者提出可以在现代电力自动化生产运行的过程中，通过积极运用各种先进的科学技术，加强对自动化设备的实时状态监控和运维管理，及时更换损坏和老旧的零部件等方式，从而有效达到预防故障发生的效果，帮助电力企业实现经济效益与社会效益最大化的根本目标。

参考文献

[1]陈静云，徐艳芳.试论电力自动化的现状与故障处理方法[J].科技创新与应用，2015，33(25):197-198.

[2]韦鑫.超高压变电站综合自动化系统常见故障分析及处理[J].技术与市场，2014，21(03):68-70.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/58acb2dc53c2618f6f49adff.html