# 大型转机论文-王伟,陈再玉,张艳春,赵晓磊

导读:本文包含了大型转机论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:TRIZ,创新理论,设计,容器

### 大型转机论文文献综述

王伟,陈再玉,张艳春,赵晓磊[1]（2019）在《基于TRIZ理论的大型容器翻转机创新设计》一文中研究指出将TRIZ理论应用于大型容器翻转机的设计之中。对现有问题进行描述,进行了因果分析和功能分析,建立了功能模型图。在问题解决过程中,应用了TRIZ理论的裁剪工具,对问题元件进行删除。由于删除问题元件而产生的新问题,则分别应用TRIZ理论的发明原理和标准解两种工具予以解决。最终形成创新设计方案,解决了原系统存在的问题。(本文来源于《机械工程师》期刊2019年05期）

郭可爱[2]（2018）在《某大型水电站水转机转轮裂纹成因分析与治理》一文中研究指出结合某大型水电站案例,从材质检测、压力脉动测量、应力复核等方面排查和分析产生裂纹的成因,针对性地提出处理方案并在实际中应用,综合分析了应用的效果。(本文来源于《福建水力发电》期刊2018年02期）

邱雪松,王亮,黄凯歌,周玉林[3]（2017）在《大型重载90°/180°翻转机关键技术》一文中研究指出移动工作台是大型重载90°/180°翻转机核心部件,是实现大型重载、大尺寸跨度、多种形状工件90°与180°双功能翻转的关键。针对大平面超薄件的弱刚度问题,提出大载荷下弱刚度系统协调设计思想:通过设置约束条件、载荷传递与卸载方式,控制变形总量在弹性范围内,实现弱刚度件等效大刚度转换;针对移动平台大载荷下随机定位锁止与可靠要求,提出串联牙嵌式机械2自由度无级定位锁止机构构型,确定参数并完成工程设计;针对大载荷移动副易研磨损伤问题,提出新型弹性卸载、自位调姿、滚动支撑的滚滑复合摩擦移动导轨新结构,实现滚动卸载、消除滑动接触面应力过大现象。文中涉及了大型重载装备构型综合与实现中的刚度设计、移动副设计、无级精确可靠锁止的基础共性技术。(本文来源于《机械设计》期刊2017年08期）

王亮,磨向军[4]（2017）在《大型重载90°/180°翻转机移动平台》一文中研究指出移动工作平台是一种90°/180°超大型重载翻转机的核心部件单元,是帮助大型、重载、大尺寸、大跨度、多种形状的工件完成90°与180°两种角度翻转的关键。因此,针对大平面超薄件的设计难题,提出大载荷下协调设计弱刚度系统的思想,通过控制约束变形及载荷传递方式,使弱刚度件具有与大刚度件等效的功能;针对弱刚度支撑下大平面接触重载长线移动副的研伤问题,提出弹性卸载滚滑复合摩擦型移动导轨的设计方案,解决因不均匀接触造成的滑动导轨局部研伤问题。(本文来源于《一重技术》期刊2017年03期）

王伟,陈再玉,赵晓磊,刘维[5]（2016）在《大型立式容器翻转机旋转支架的有限元分析》一文中研究指出旋转支架是大型立式容器翻转机的重要部件,其强度直接影响整个设备的可靠性,使用有限元法可以精确地分析旋转支架的强度。介绍了旋转支架的结构,分析了其最危险工况,研究了有限元分析过程中建立模型、设置材料属性、划分网格、设置约束及载荷等方法,得到了旋转支架整体及其零部件的应力云图。通过对应力云图的分析,证明了大型立式容器翻转机的旋转支架的强度符合要求。(本文来源于《重型机械》期刊2016年01期）

陈鹏,孙登月,李海龙,许石民,周玉林[6]（2015）在《核电大型件90°/180°翻转机最佳翻转工艺研究》一文中研究指出为研究核电大型件翻转机的最佳翻转工艺,并进行自身可靠性分析,基于参与研制的某重型机械集团公司核电大型件翻转机,应用理论解析法,兼顾生产效率与设备安全因素,推导了设备翻转不同类型工件时翻转机关键工位的最佳旋转角度.该结果对制定不同类型工件最佳翻转工艺,保证设备安全、高效运行具有重要意义.(本文来源于《北京工业大学学报》期刊2015年09期）

刘小龙[7]（2015）在《大型筒节翻转机虚拟设计及性能分析》一文中研究指出筒节是一种大型管状钢制零件,其作用是通过焊接的方式与其它零部件组合成化学材料存储罐的罐体或者压力容器的罐体。作为构成罐体的主要结构,大型筒节在各个领域都得到了广泛应用,使用需求量也随着全球工业产业的发展而迅猛增长。同时,对筒节加工质量的要求也越来越苛刻,怎样有效地解决对大型筒节的翻转、调运及输送等操作,成为筒节加工、制造和使用行业普遍重视的课题。本课题所设计的大型筒节翻转机,工作台为CL型,受力均匀,承载重量大,主要用于大型回转零件如筒节、钢卷和模具等的翻转操作。该翻转机为单自由度,由钝轮、销齿传动,CL型工作台翻转角度为90°,额定载荷300t,承载的最大筒节直径8m,筒节温度1250℃。本课题根据翻转机的主要功用和设计要求对大型筒节翻转机的设计方案进行确定;进而应用SolidWorks软件进行叁维实体建模,初步完成翻转机的虚拟设计;然后应用ANSYS软件对其性能进行有限元仿真分析,根据分析结果进行改进,最终完成大型筒节翻转机的虚拟设计。论文主要从以下几方面对大型筒节翻转机进行研究:1.根据设计目标及市场现有翻转机产品,综合分析翻转机结构的整体布局,确定大型筒节翻转机的设计方案。2.应用SolidWorks软件,首先对大型筒节翻转机进行叁维建模,再对装配体进行整体的干涉检查,最后对翻转机的工作过程进行运动仿真模拟分析。同时,对检测到的问题进行修改及完善,完成翻转机的初步设计。3.对筒节的翻转过程进行结构受力分析,求解力能参数。应用ANSYS等软件对大型筒节翻转机的主要传动部件(钝轮、销齿)进行强度和模态的有限元分析,确定各部件符合工作要求。4.应用ANSYS等软件对大型筒节翻转机整个模型进行瞬态温度场有限元分析,得出温度场分布云图,确定各个工作部件是否可以正常工作。5.根据分析结果和所得结论,对翻转机进行改进,并确定设计的合理性,证明本课题所设计的大型筒节翻转机符合最初的设计要求,保证设备能够安全使用。(本文来源于《辽宁科技大学》期刊2015-06-15）

王伟,陈再玉,储乐平,李伟[8]（2015）在《大型立式容器翻转机的运动动力学仿真》一文中研究指出大型立式容器翻转机的液压缸运动速度对整个系统的运动状态和液压缸的推力、拉力值会产生很大影响。使用Solidworks motion对大型立式容器翻转机进行运动学和动力学仿真,可以定量地分析液压缸运动速度对系统的运动状态和液压缸的推力或拉力值的影响。根据运动学仿真结果,发现该系统运动过程中会产生冲击,通过优化液压缸运动速度解决了冲击问题。根据动力学仿真结果,确定了液压缸在整个运动过程中的推力、拉力值,为液压缸的选型提供了依据。(本文来源于《重型机械》期刊2015年03期）

王亮[9]（2015）在《核电冷加工大型翻转机关键技术研究》一文中研究指出本文以大型核电加氢冷加工翻转机构型转化工程设计为主题,旨在解决设计、装配、调试中的大平面超薄件迭合刚度补强技术,大型移动装置任意位置、准确定位锁紧技术,滑动导轨在平台弱刚度条件下研伤改进设计等关键技术,以满足重载翻转机工程应用中的性能要求;上述为大型重载装备基础运用中普遍存在的关键技术,体现了重载构型与普通构型在工程运用中的本质区别,对重载构型设计具有重要的实践意义。本文主要的研究内容如下:首先,根据工件的几何特性,确定了工作台定位形式,提出了翻转机叁自由度统一构型模型并转化结构设计方案,制订各类型工件的翻转工艺,分析了翻转过程中关键部位的受力特性,推导工件结构参数对工件极限翻转角度影响公式,确定关系图谱;对大平面超薄件设计,通过设置约束条件、改变卸载力传递方式的方法,提出了大载荷下弱刚度系统协调设计思想,实现弱刚度件具有大刚度件的等效功能;设计了大型翻转机多组支撑滚轮架的调平工装;其次,针对移动平台随机定位的要求,创新地提出了叁角形长短直齿条扣合、移动楔块、被动浮动钳口串联的牙嵌式机械两自由度无级、准确定位锁止机构构型,通过引入可被动导向对位、回位的锁止短齿条,充分解决了平台长齿条任意位置准确锁紧问题;根据合理的参数设计实现锁止机构的结构设计,并对关键部件作有限元仿真分析;最后,针对翻转机加工装配后大平台弱刚度移动副出现研伤问题,结合移动工作台实际状态,提出了弹性卸载滚滑复合摩擦的改造思想;设计了叁种弹性卸载滚滑复合导轨改造方案,并对各方案钢球转动性、导向性、卸载率、承载性能评估进行综合评价;创新地提出了一种被动叁自由度自位调姿式弹性卸载滚滑复合支撑导轨,可自位补偿大平台弱刚度产生的自身扭曲变形,不仅降低了摩擦阻力,消除大载荷移动副接触面研伤的现象,而且大大降低了接触应力,视为最优方案。(本文来源于《燕山大学》期刊2015-05-01）

李海龙,孙登月,许石民,周玉林[10]（2014）在《核电大型件90°/180°翻转机动力学分析研究》一文中研究指出核电设备、加氢反应器等大型件在加工制造过程中的姿态变位工序已成为制约工件生产率提升与表面质量改善的重要因素之一,但国内外关于核电件多功能重载翻转机的研发鲜有报道,因此研发大型重载翻转机意义重大,而翻转机的最佳翻转工艺与自身可靠性更成为研究的重中之重。基于参与研制的某重型机械集团公司核电大型件翻转机,应用理论解析与仿真分析相结合的方法,对设备运行过程中的复杂受力状态进行了分析研究,推得了关键动载荷力学关系式,获得了不同翻转方案下关键力学参数动态变化趋势及设备极限载荷下关键运动节点的应力场。所得结果表明运动仿真与理论解析的结果一致,并且综合考虑生产效率与安全运行因素,得出极限重载件最佳翻转方案是移动翻转工作台与地面夹角为50°;该研究方法和推得的动力学关系式对变位其他特殊类型件时,翻转机自身可靠性分析及最佳翻转工艺制定具有一定参考价值。(本文来源于《机械设计与制造》期刊2014年12期）

### 大型转机论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

结合某大型水电站案例,从材质检测、压力脉动测量、应力复核等方面排查和分析产生裂纹的成因,针对性地提出处理方案并在实际中应用,综合分析了应用的效果。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 大型转机论文参考文献

[1].王伟,陈再玉,张艳春,赵晓磊.基于TRIZ理论的大型容器翻转机创新设计[J].机械工程师.2019

[2].郭可爱.某大型水电站水转机转轮裂纹成因分析与治理[J].福建水力发电.2018

[3].邱雪松,王亮,黄凯歌,周玉林.大型重载90°/180°翻转机关键技术[J].机械设计.2017

[4].王亮,磨向军.大型重载90°/180°翻转机移动平台[J].一重技术.2017

[5].王伟,陈再玉,赵晓磊,刘维.大型立式容器翻转机旋转支架的有限元分析[J].重型机械.2016

[6].陈鹏,孙登月,李海龙,许石民,周玉林.核电大型件90°/180°翻转机最佳翻转工艺研究[J].北京工业大学学报.2015

[7].刘小龙.大型筒节翻转机虚拟设计及性能分析[D].辽宁科技大学.2015

[8].王伟,陈再玉,储乐平,李伟.大型立式容器翻转机的运动动力学仿真[J].重型机械.2015

[9].王亮.核电冷加工大型翻转机关键技术研究[D].燕山大学.2015

[10].李海龙,孙登月,许石民,周玉林.核电大型件90°/180°翻转机动力学分析研究[J].机械设计与制造.2014

本文来源: https://www.lw00.cn/article/58f802e344bea61e07d8f3fc.html