# 填料组合论文-孔德芳,梁亦欣

导读:本文包含了填料组合论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:酒精废水,水解酸化,改良UASB,填料

### 填料组合论文文献综述

孔德芳,梁亦欣[1]（2019）在《水解酸化-改良UASB-填料CASS集成组合工艺处理酒精废水研究》一文中研究指出针对某企业采用UASB-CASS工艺处理酒精废水后出水水质不能稳定达标排放的问题,采用"水解酸化-改良UASB-填料CASS"提标改良处理工艺开展自制中试装置试验研究。结果表明,改良后的中试试验装置对废水处理效果较好,较原UASB-CASS工艺,出水COD浓度由100.30～131.41 mg/L降至50.04～80.11 mg/L,NH_4~+浓度由1.95～3.82 mg/L降至0.31～0.62 mg/L,TP浓度由6.42～13.43 mg/L降至4.43～7.04 mg/L,出水水质可稳定达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB27631-2011)要求。(本文来源于《上海环境科学》期刊2019年03期）

滕燕媚,陈廷春,罗贵文,何炳竹,郭儒敏[2]（2019）在《蔬菜中有机磷农药残留检测在不同组合净化填料中的对比试验》一文中研究指出采用QuEChERS前处理方法,对黄瓜、番茄、土豆、莲藕、青蒜、葱花6种蔬菜样品中有机磷农药残留在50 mg PSA+150 mg MgSO_4、50 mg PSA+50 mg C18+150 mg MgSO_4、50 mg PSA+50 mg C18+50 mg PC+150 mg MgSO_43种组合净化填料(以下简称组合Ⅰ、组合Ⅱ、组合Ⅲ)中进行对比试验。通过对比6种蔬菜样品中有机磷农药在组合Ⅰ、组合Ⅱ、组合Ⅲ3种组合净化填料下的响应值,发现在组合Ⅰ中黄瓜、番茄等简单基质蔬菜样品测定结果最接近真实值,在组合Ⅱ中土豆、莲藕等含脂类蔬菜样品测定结果最接近真实值,在组合Ⅲ中青蒜、葱花等复杂基质蔬菜样品测定结果最接近真实值。(本文来源于《农业科技通讯》期刊2019年04期）

王亚杰[3]（2019）在《不同生物滞留填料组合对城市雨洪径流污染净化试验结果对比分析》一文中研究指出文章对比了不同生物滞留填料组合对辽宁铁岭市雨洪径流污染的净化效果,分析适合北方地区最优的生物滞留填料组合比例。结果表明:就单料而言,火山岩、沸石、活性炭以及珍珠岩的总体污染净化能力最佳,当土壤、沸石、活性炭、火山岩的组合比例为4∶3∶2∶1时,其对城市雨洪径流污染净化能力最优,可用于水体污染净化。(本文来源于《水利规划与设计》期刊2019年04期）

张瑞斌,奚道国,王乐阳,黄金鑫,张强[4]（2019）在《A/O+铝污泥填料人工湿地组合工艺处理农村生活污水的效果》一文中研究指出将给水厂副产品——铝污泥作为人工湿地的填料,采用A/O+铝污泥填料人工湿地组合工艺对农村生活污水进行处理。结果表明,组合工艺对化学需氧量(COD_(Cr))、氨氮(NH_3-N)、总氮(TN)、总磷(TP)的总平均去除率分别为82. 33%、81. 58%、76. 22%和86. 50%,出水水质满足GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准;组合工艺的铝污泥填料湿地段对TP的去除率为50. 43%,显着高于传统湿地,铝污泥填料的吸附作用是其去除磷的主要途径; A/O+铝污泥填料人工湿地组合工艺能有效提高脱氮与除磷效率,实现污水的深度处理,又能缓解湿地堵塞,延长人工湿地的使用寿命。(本文来源于《环境工程技术学报》期刊2019年02期）

闻宏杰,刘刚[5]（2018）在《换向蓄热式全热交热器组合填料的模拟研究》一文中研究指出换向蓄热式全热交换器具有装置小巧灵活、结构简单、易于布置等特点,在单体房间的热回收方面有很好的应用前景。蓄热体的填料作为其关键部分,其形式、大小对热回收有着重要影响。本文针对换热器显热部分,基于组合填料特性,运用多孔介质模型,建立模型模拟研究换热器内部芯体换热与流动启动和稳定过程,并进一步探究结构因素和操作因素对组合填料热工的影响,以得到一个最佳的换热影响组合,对换向蓄热式交换器的设计提供一定借鉴。(本文来源于《建筑热能通风空调》期刊2018年11期）

本刊编辑部[6]（2018）在《一种铺层法制备多层填料/氟醚橡胶组合物的方法》一文中研究指出授权公告号:CN 105856594B授权公告日:2018年4月10日专利权人:航天材料及工艺研究所、中国运载火箭技术研究院发明人:张继华、付万军、吴福迪等本发明公开了一种铺层法制备多层填料/氟醚橡胶组合物的方法。先采用直接分散法或喷射分散法,将炭黑和碳纳米管等填料分散在橡胶薄膜表面,将多层含填料的橡胶薄膜层复合、加压硫化,得(本文来源于《橡胶科技》期刊2018年06期）

张颖[7]（2018）在《组合填料渗滤处理雨水中重金属的实验研究》一文中研究指出城市面源污染对于地表水环境的污染越来越受到关注,尤其初期雨水径流中含有众多有机污染物和重金属污染物,对于河道水体水质的影响甚大,有效收集、净化、处理、利用初期雨水对水环境污染防治有着重要意义。人工快速渗滤系统(CRI)应用于初期雨水径流处理的相关研究较少。本文依托“十二五”宜兴水专项“城区水污染控制和水环境功能提升技术研究”展开,重点研究了沸石和石灰石对雨水中常见低浓度铅、铜、锌、镉四种重金属离子共同存在时的去除规律,再考虑到兼顾去除初期雨水径流中COD、总氮、总磷、氨氮等有机物,在沸石和石灰石做填料的情况下又加入河砂、粉煤灰、钢渣、木糠等新型填料,探究CRI系统对于处理初期雨水径流的可行性和有效性。本文的主要实验结果如下:(1)沸石和石灰石对四种低浓度离子共存的吸附实验表明两种吸附剂去除重金属离子,在一定范围内,吸附剂投加量越大,重金属去除效果越好;实验中吸附剂增加到0.5 g后,所有重金属的去除效果变化不再明显。对于沸石和石灰石,重金属的去除率随接触时间增加而增加,当时间增加到300 min后,去除率均变化不再明显。温度对石灰石和沸石去除重金属影响并不完全相同,不同重金属离子受温度变化影响也不尽相同。重金属初始浓度对沸石和石灰石去除重金属的影响不同,不同重金属离子受浓度变化影响也不同。(2)Langmuir和Freundlich方程都能描述沸石和石灰石对4种重金属离子的等温吸附曲线,针对不同离子拟合效果不尽相同。零级方程、准一级动力学方程和准二级动力学方程对不同重金属吸附过程的拟合效果不同,其中零级方程对吸附过程的拟合效果不佳,准一级动力学和准二级动力学方程对不同重金属吸附过程的拟合效果均较好。(3沸石对四种重金属元素的竞争吸附体系下,各离子的竞争吸附能力强弱为Pb~(2+)>Zn~(2+)>Cd~(2+)>Cu~(2+)。石灰石对四种重金属元素的竞争吸附体系下,各离子的竞争吸附能力强弱为Cd~(2+)>Zn~(2+)>Cu~(2+)>Pb~(2+)。脱附实验表明,NaCl对沸石具有很好的脱附作用,四种重金属离子的脱附量几乎与钠离子的浓度成正比。(4)对人工快速渗滤系统填料进行优化,用于处理初期雨水径流中的重金属和有机物。实验分析可知,CRI系统对重金属的去除再生能力表现了很好的结果,系统稳定时对于Pb~(2+)、Cu~(2+)、Zn~(2+)、Cd~(2+)的平均去除率分别为83.05%、79.02%、68.69%、95.74%。本文所采用的CRI系统对有机物也具有很好的去除性能,系统稳定时对于COD、TN、TP、氨氮的平均去除率分别为86.60%、84.38%、71.95%、75.00%。(本文来源于《西安建筑科技大学》期刊2018-05-01）

蒋豫,刘新,魏永军[8]（2018）在《组合填料对氮磷的吸附性能研究》一文中研究指出以凹凸棒土、稻壳炭为主要研究对象,通过凹凸棒土与凹凸棒土、稻壳炭与稻壳炭、凹凸棒土与稻壳炭3种不同的填料组合进行对氮磷的吸附试验,对比不同组合对氮磷的吸附效率,研究其各自的吸附特性。结果表明,凹凸棒土对磷的吸附效率比较高,且去除率随浓度的提高逐渐增加,稻壳炭对氮的吸附效果比较好,且去除率随浓度的提高逐渐减弱,凹凸棒土与稻壳炭的组合虽然与单一吸附剂相比,N、P去除率略有下降,但是氮磷同步去除率提高。在动态吸附实验中,稻壳碳凹凸棒土组合填料在低中高3种浓度下对氨氮的去除效果随着运行时间的增加稳步上升,对磷酸根的去除效果随着运行时间的增加逐渐下降,且在4 h后达到吸附平衡。(本文来源于《环境保护科学》期刊2018年02期）

廖益传[9]（2018）在《基于组合填料的射线防护柔性复合材料的制备和性能研究》一文中研究指出随着核能和放射医学的发展,射线防护柔性复合材料的应用需求日益强烈,而传统的伽玛(γ)射线、X射线、中子防护柔性复合材料多以铅(Pb)作为防护元素,不仅笨重、有毒,而且后处理困难。本论文针对核工业和医用诊疗射线防护领域,采用材料基因组的思想,设计并制备了系列无铅多元素组合防护柔性复合材料,系统研究了射线防护填料在橡胶胶乳中的高填充、分布状态,解决了高密度(7～9 g·cm-3)屏蔽填料在低密度(1 g·cm-3)胶乳中的高填充问题,研究了元素吸收限互补以及组合填料对射线防护性能的影响,实现了对γ/X射线的宽能谱衰减,并实现了对热中子和γ/X射线的综合防护。主要研究内容及结果如下:(1)研究了羧化丁腈橡胶(XNBR)胶乳和天然橡胶(NR)胶乳的配合及性能。采用并行合成和正交设计、均匀设计等实验方法,制备了一系列配方和工艺的XNBR和NR柔性膜,获得了较优配方和工艺参数。优组合配方和工艺条件下,XNBR柔性膜拉伸强度27 MPa,断裂伸长率1200%,硬度40 HA;NR柔性膜拉伸强度30 MPa,断裂伸长率1170%,硬度26 HA。采用并行考核的实验思路考察了柔性材料对酸、碱、油和热空气的耐受性。XNBR经甲酸(HCOOH)、40wt.%NaOH、93#汽油、50℃热空气老化120h后,拉伸强度分别为 18 MPa、19 MPa、15 MPa、24 MPa,断裂伸长率分别为 900%、900%、860%、1020%。表明XNBR材料对酸、碱、油、热老化有较好的耐受性。NR经甲酸(HCOOH)、40wt.%NaOH、93#汽油老化120 h后,拉伸强度和断裂伸长率显着下降至5 MPa和100%以下。NR经50℃热空气老化120 h后,拉伸强度16 MPa,断裂伸长率620%。表明NR材料对酸、碱、油的耐受性差,对热老化的耐受性比较好。通过热空气硫化方式实现了界面无分层NR/XNBR迭层膜的制备。通过迭层制备可以充分兼顾NR和XNBR的优点,满足多样化应用场景需求。(2)研究了屏蔽填料和柔性材料的复合。高密度屏蔽填料在低密度胶乳中的高填充、均匀分布是柔性复合材料制备的关键问题,通过采用减小屏蔽填料粒径、添加增稠剂及偶联剂活化改性等方法,大幅提高了氧化物屏蔽填料在胶乳中的填充量,最高可达70 wt.%并稳定悬浮、均匀分散。与单质填料的γ/X射线防护柔性复合材料相比,屏蔽元素的氧化物具有良好的高填充量悬浮稳定性,更易采用偶联剂进行活化改性,与XNBR有一定的交联反应,复合材料的力学性能更高。制备了不同比例、不同粒径填料的配合胶乳。比较了不同粒径填料的γ/X射线防护柔性复合材料的性能。纳米氧化物可以提高胶乳的黏度,增加填充比,提高复合材料的力学性能。同等情况下,细粒径屏蔽填料柔性复合材料的力学性能更优,对γ/X射线的衰减效率也更高。(3)研究了 γ/X射线防护柔性复合材料的辐照老化。采用60Co辐照加速老化,测试了不同辐照剂量(10 kGy、50 kGy、100 kGy、200 kGy、300 kGy、400 kGy、500 kGy)下柔性复合材料的力学性能,结果表明XNBR和填料/XNBR柔性复合材料的临界吸收剂量分别为300 kGy和200 kGy,NR和填料/NR柔性复合材料的临界吸收剂量分别为200 kGy和300 kGy。测得实际服役环境下每个工作日的辐照剂量后,该结果可用于预测材料的使用寿命。采用红外光谱、X射线光电子能谱分析了辐照前后柔性材料的结构。XNBR的抗辐照性能优于NR。主要原因在于NR分子链结构简单,键能低,容易被破坏,抗辐照性能差;XNBR分子链结构复杂,键能高,不易破坏,具有较好的抗辐照性能。辐照使得NR和填料/NR软化,辐照使得XNBR和填料/XNBR硬化。由于XNBR本身具有较好的抗辐照性能,填料粒子挤占了 XNBR分子链的空间,阻碍了 XNBR的交联。填料虽然也能屏蔽射线从而减少对XNBR的破坏,但其作用有限。因此,填料并未提升XNBR的抗辐照性能。填料的添加使得NR的抗辐照性能增强,可能的原因在于虽然填料的添加量高(50 wt.%)无益于NR的进一步交联硫化,但填料屏蔽了部分射线,使得NR分子链的破坏减少,从而减缓了性能的下降。(4)研究了组合填料柔性复合材料对宽谱γ/X射线的防护性能。可应用于Y/X射线屏蔽的高Z元素(原子序数50以上)及其无显着毒性常见化合物中,20～30keV和90-100keV范围内氧化铋(Bi2O3)防护效果最好,30～57keV范围内氧化锡(SnO2)防护效果最好(忽略了 50～57keV范围内氧化钐(Sm2O3)的微弱优势),57～90keV范围内氧化铒(Er2O3)防护效果最好。制备了 Bi2O3、SnO2、Er2O3、XNBR填充比例为1:1:1:3的柔性复合材料,通过Bi2O3、SnO2和Er2O3叁种材料的组合可对20～100 keV的宽谱γ/X射线达到最优的防护效果,也实现了对单一材料弱吸收区的弥补,和传统氧化铅(PbO)相比,衰减效率优势明显。在本文实验条件下(20～100 keVγ/X射线,厚度小于2 mm),迭层结构柔性复合材料样品的衰减效率不受入射方向和迭层排序的影响,填料填充量相等的情况下,迭层结构和混合结构柔性复合材料样品的衰减效率是一样的。(5)研究了热中子(n)和n-γ/X射线综合防护柔性复合材料。用天然橡胶(NR)作为基材,通过胶乳浸渍法制备了 5～70wt.%B4C/NR柔性复合材料。结果表明含B4C的胶乳性能稳定,B4C在胶乳中分散均匀。虽然B4C含量超过10 wt.%后,复合材料的力学性能均有所降低,但当B4C含量达到70 wt.%时,仍然具有良好的力学性能:拉伸强度为12 MPa,断裂伸长率为530%,硬度为55 HA。1 mm厚的70 wt.%B4C/NR柔性材料对热中子的防护效率(0.0253 eV)达99%。针对不同辐射场的应用,通过Gd2O3、WO3、Bi2O3和B4C的梯度组合,通过采用迭层浸渍法制备了可同时防护中子和γ/X射线的柔性材料,研究了相应的防护材料体系。所制备的综合防护材料对热中子的防护效率达100%。(本文来源于《中国工程物理研究院》期刊2018-04-01）

赵宪章,董文艺,王宏杰,黄潇[10]（2018）在《组合填料强化多级AO工艺处理低温污水脱氮效果》一文中研究指出针对低温条件下多级AO工艺脱氮效果差的问题,研究了增设组合填料强化多级AO工艺脱氮效果的可行性。试验结果表明,通过增设组合填料可以有效强化低温条件下多级AO工艺的脱氮效果。在进水温度为11~13℃时,多级AO工艺无填料时,出水ρ(NH_4~+-N)和ρ(TN)平均值分别为16.37,22.33 mg/L,远高于GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准要求;在系统好氧区悬挂填料后出水ρ(NH_4~+-N)和ρ(TN)分别为0.83,11.92 mg/L,可达一级A标准。同时,悬挂填料后系统出水ρ(COD)平均为26 mg/L,较无填料时降低了12 mg/L。(本文来源于《环境工程》期刊2018年03期）

### 填料组合论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

采用QuEChERS前处理方法,对黄瓜、番茄、土豆、莲藕、青蒜、葱花6种蔬菜样品中有机磷农药残留在50 mg PSA+150 mg MgSO_4、50 mg PSA+50 mg C18+150 mg MgSO_4、50 mg PSA+50 mg C18+50 mg PC+150 mg MgSO_43种组合净化填料(以下简称组合Ⅰ、组合Ⅱ、组合Ⅲ)中进行对比试验。通过对比6种蔬菜样品中有机磷农药在组合Ⅰ、组合Ⅱ、组合Ⅲ3种组合净化填料下的响应值,发现在组合Ⅰ中黄瓜、番茄等简单基质蔬菜样品测定结果最接近真实值,在组合Ⅱ中土豆、莲藕等含脂类蔬菜样品测定结果最接近真实值,在组合Ⅲ中青蒜、葱花等复杂基质蔬菜样品测定结果最接近真实值。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 填料组合论文参考文献

[1].孔德芳,梁亦欣.水解酸化-改良UASB-填料CASS集成组合工艺处理酒精废水研究[J].上海环境科学.2019

[2].滕燕媚,陈廷春,罗贵文,何炳竹,郭儒敏.蔬菜中有机磷农药残留检测在不同组合净化填料中的对比试验[J].农业科技通讯.2019

[3].王亚杰.不同生物滞留填料组合对城市雨洪径流污染净化试验结果对比分析[J].水利规划与设计.2019

[4].张瑞斌,奚道国,王乐阳,黄金鑫,张强.A/O+铝污泥填料人工湿地组合工艺处理农村生活污水的效果[J].环境工程技术学报.2019

[5].闻宏杰,刘刚.换向蓄热式全热交热器组合填料的模拟研究[J].建筑热能通风空调.2018

[6].本刊编辑部.一种铺层法制备多层填料/氟醚橡胶组合物的方法[J].橡胶科技.2018

[7].张颖.组合填料渗滤处理雨水中重金属的实验研究[D].西安建筑科技大学.2018

[8].蒋豫,刘新,魏永军.组合填料对氮磷的吸附性能研究[J].环境保护科学.2018

[9].廖益传.基于组合填料的射线防护柔性复合材料的制备和性能研究[D].中国工程物理研究院.2018

[10].赵宪章,董文艺,王宏杰,黄潇.组合填料强化多级AO工艺处理低温污水脱氮效果[J].环境工程.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/590dc30b1d175ff537f8163d.html