# 高压变电配电运行中的几个问题探究

(广州地铁集团有限公司广东省510000)

摘要：高压变电配电在运行的过程中，经常会出现各种各样的问题，因此必须要重视高压变电所机房中所有配电设备的维护以及保养工作，只有将高压变配电所的相关配电设备的维护工作做好才能够保证电网向着稳定安全的方向运行。但是高压变电配电在运行的过程中，经常会出现一系列的问题，因此相关的工作人员必须要严格的按照相关的操作规范开展工作，最大限度地避免配电运行的过程中可能会出现的问题。

关键词：高压变电配电；注意问题；具体事项

引文：在电力系统运行过程中，高压变电配电涉及多种因素，因此要进行深入分析，找出影响其运行效率的主要原因，从而保障电力系统运行安全以及工作人员生命安全，避免故障发生，降低供电企业经济损失，促进电力服务水平提升，给人们生活带来更多便利，促进其经济效益增长。以下将对高压变电配电进行分析，探讨其中常见问题存在原因并提出解决措施。

1配电值班员要做好岗位职责

1.1配电室值班人员对配电设备的维护。配电值班人员是提高电站运行稳定与安全的重要保障，通过值班人员的检查维护，能够及时发现电站运行中存在的问题，从而进行维修管理，降低因问题产生而带来的损失，不仅需要对电站整体进行监管，还要对电站中所包含设备进行维修护理，在值班过程中，值班人员对电站突发状况以及重大问题有处理权。在行政方面，电力值班人员受值班站长的直接领导与电力接收站长的领导，在工作中需要服从调度员指挥命令以进行调度。通常值班人员在配电变电控制室进行工作，但值班人员常常需要对电站进行巡视，以保证电站各个环节设备的正常运行，在这种情况下，值班人员需要离开配电室，为保证值班人员离开后控制室运行正常，要求值班人员严格遵守电站规章制度，增强责任心，保证操作规范。值班人员工作水平决定了其对电站运行安全的保障。应用具有高水平的值班人员能够全面掌握高压变电配电运行原理，了解设备运行状态以及各环节设备具体功能，具有较强敏感性，能够及时了解到电站设备是否存在运行故障，并在事故发生第一时间采取有效措施，减少损失。例如，在倒闸操作中，若发现其运行状态不稳定，存在安全隐患，则值班人员需要迅速判断问题产生原因，依据倒闸相关制度规范进行操作，找出导致安全问题出现的原因，并进行维修处理。这就要求值班人员掌握高水平维修技术，在日常巡视工作中做好电站清洁工作，维护设备四周卫生状况，从而避免其他设备出现故障。此外，电站中存在电力企业许多固定资产资料，为避免损失，要对其进行安全保护，提高备品处理能力。

1.2对高压变电配电运行制度的相关分析。要求电力工作人员对设备运行状态进行检测，确保其不存在过载现象，设备运行正常。导致设备运行出现问题的因素有很多，需要根据其具体特性进行分析，例如，对载油设备进行检测时，其油量、油质以及是否存在油渗漏是其中重点关注环节，要注意对设备的检测要在一定的湿度与温度环境条件下进行，对压力表进行检查，确保压力设备运行正常。在不同的机械中，需要对相关设备进行必要的维修和保养，检测设备的运行情况。单位领导还要组织员工对一些常见的运行故障或者典型的实例进行分析、学习，按照本站的实际情况，对比案件中故障在本站配电变电运行中出现的可能性，以此发现存在的问题，并且通过多方调查和讨论找出解决方案。

2变配电站的倒闸操作

倒闸操作是变电站配电过程中的必备项目，主要的作用是对隔离开关进行操作，把断路器以及地线从一种状态转换到另一种状态，以此改变运行方式。10kV用户在进行倒闸的过程中，能够操作的范围是本身系统在运行过程中的一些开关以及设备，不能在允许范围以外的设备进行倒闸操作。这就充分说明在一个10kV的电力系统中，并不是每一个开关都可以有倒闸操作。经过长时间的工作调研，作者发现有两种设备不能再本系统中进行倒闸操作，一种是在供电部门调度范围内的开关，存在于10kV用户系统之中，这样不可以进行倒闸操作。另外一种是供电计量管理范围内的开关，这关系到供电的经济效益，无论在安装方面还是在运行维护方面，都是由供电部门来进行管理并负责的。变配电站的倒闸操作是电气调度人员值班人员经常使用的名词，倒闸操作就是通过对断路器挂拆接地线和隔离开关的操作，使电气设备的运行状态进行转换的一种运行方式，这一操作过程就被叫做倒闸操作。10kV用户系统的倒闸操作需要在操作允许的范围内进行开关设备的操作，不能够对这一范围以外的一些设备进行相关的操作，用户单位在系统运行的过程中，一定要按照相关的许可进行操作，并不是所有的站内设备都能够进行倒闸操作，因此必须要对设备的具体操作规则进行了解。有两种设备是不能够进行自行操作的，一种设备是供电计量管理范围内的开关设备，另外一种是供电部门调度范围内的开关设备。在电能计量的过程中，会涉及到供用电双方的经济利益问题，因此必须要重视电能计量设备，电能计量设备从安装到维护的过程，都必须要有相关的专业人员进行管理，而且电能计量设备等计量柜也不能够让用户自行的进行操作，必须要有专业的人员来进行计量柜的操作。除此之外，相应操作编号的开关设备也不能够随意地进行倒闸操作，需要按照相关的规程进行。

3变电配电的继电保护

电力系统主要由发电、变电、输电、配电和用电等相关的环节构成，在这一过程中，会涉及到成千上万条线路或者是电气设备，这些线路和设备相连接就构成了比较复杂的电力系统，为了使电力系统能够安全、稳定的运行，就必须要设置继电保护装置，继电保护装置可以对设备的运行状态进行监督，如果发现设备处于异常的状态，就可以及时的发出信号，运行人员就能够及时的采取措施，保证电气设备能够恢复正常。使用祭奠保护装置，还可以有选择性的、迅速的、自动地将有故障的设备从整个供电系统中快速的切除，这样其他的部位就可以正常的进行供电。继电保护装置还可以与供配电系统中的自动装置进行配合，从而提高整个电力系统的安全性与可靠性。在继电保护过程中，需要完成的工作主要表现在以下方面：首先，一旦有设备发生故障，可以自动并且快速地发现，并予以解除，让故障设备在一个正常的环境下恢复供电。继电保护器的存在可以对供电设备运行的情况进行有效地反应，并且及时地发出预警信号，以此给运行人员一定的时间和措施去让电气设备在一个正常的范围内进行，恢复原始状态。其次，继电保护器在电力系统中，会和供配电的一些装置进行配合，例如，和自动重合倒闸之间的协调配合，能够极大的提升供电的安全性和可靠性。

4结语

高压变电配电运行中所使用的电气设备，随着时间的不断变化，从出厂到使用到更换期间，设备会有老化、功能不足、运行故障的情况出现，将设备的管理工作做好，进一步避免设备发生事故则是变电配电运行中一项重要的措施。在变电运行中，对各种操作制度严格遵守则是防止变电运行事故的有效措施。这就要求变电运行人员要对各种管理制度认真贯彻，同时在平时要将自身的责任意识加强，使自己的技能水平提高，对各种设备的使用情况熟练掌握，处理各种电气事故的能力，从而防止发生各类变电运行问题。

参考文献:

［1］李永红，李晓斌，刘臣亮，等．电力系统网络安全隔离的设计与实现［J］．水电自动化与大坝监测，2005(10)．

［2］田世民，陈希，朱朝阳，等．电力应急管理理论与技术对策［J］．电网技术，2007(6)．

［3］周孝信，郭剑波，张伯明，等．大型互联电网运行可靠性基础研究［M］．北京:清华大学出版社，2008．

[4]王国强.试论高压变电配电运行中的几个问题[J].建筑工程技术与设计，2014（32）：651.

[5]何雨微，刘亚坤，颜楠楠，等.超/特高压交直流输电线路下方低压配线上的感应电压和电流计算[J].电网技术，2015（9）：92.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/593e260928253c5d27bcaa2e.html