# 火电厂锅炉检修中注意的问题及维护对策

(深圳妈湾电力有限公司广东深圳518000)

摘要：现阶段，人们对电能的需求量不断增加，这也使电厂生产任务更加繁重。电厂为了确保产能，需要确保所有机组运行的安全性和稳定性。锅炉作为火电厂重要的生产设备，一旦锅炉发生故障，则会对火电厂的正常生产带来较大的影响。因此在当前火电厂经营过程中，需要重视锅炉的检修工作，有效地提高火电厂锅炉检修维护水平，确保火电厂锅炉运行的稳定性和可靠性，为火电厂安全、稳定的运行奠定良好的基础。

关键词：火电厂；锅炉检修；注意问题；维护对策

前言

在当前火电厂生产过程中，锅炉设备运行过程中受制于自身原因及运行环境等影响，经常会发生这样或是那样的故障，影响了锅炉运行的稳定性。因此需要在日常工作中做好锅炉的维护和检修工作，针对锅炉检修工作的特点，采取切实可行的措施来提高检修工作的质量，并对检修过程中一些重要问题进行重点关注，提高检修过程中的安全，以此来降低锅炉运行中的故障发生率，为火电厂高效、稳定、可靠的运行奠定良好的基础。

1火力火电厂设备检修的分析

为了更好地正确认识火力火电厂中锅炉设备中存在的问题，在对机器进行检测时一定要利用适当的方法，做好设备运行状况的信息收集和整理工作，以保证检测维修工作顺利进行。对锅炉进行科学有效的管理需要知道和了解到锅炉日常的运行数据、运行的安全性、运行的稳定性、以及巡查记录，对于这些内容都要有确切的了解，检测人员要做到心中有数。检测人员在对设备检修过程中，可以积极利用现代化手段比如说计算机等网络设备，对锅炉中所运行包含的数据进行科学有效的分析，通过有效的整理，得出相应的结论，锅炉设备问题的判断能力都将得以提高。

2火电厂锅炉检修的基本特点分析

当前，我国火电厂的锅炉检修主要有计划检修模式和故障检修模式。所谓的计划检修，也就是根据预先的设计和规划，每运行一段时间对锅炉进行一次检修。故障检修即在锅炉发生故障之后，对其进行事后检修。从整体上来讲，火电厂的锅炉检修主要具有以下几个基本特点。（1）火力发电厂锅炉始终处在一种较为高压的工作运行状态下，有大量的因素都可能对其运行状态造成影响，增加其故障的发生率，同时其构造也较为复杂，所以检修工作的难度与工作量较大。（2）火电厂锅炉构造复杂、精密，技术含量较高，尤其是一些关键性的技术都掌握在制造商手中，厂内的检修工作只能针对一些较为基础的问题和故障，所以检修效率和检修质量较低。（3）在锅炉的运行过程当中，其故障形式非常多样，有的故障或是隐患可能非常隐蔽，需要精细和全面的检修才能发现问题所在，对检修工作的科学性和质量要求较高。

3锅炉检修的方法

第一，检修周期。当下我国绝大多数火电厂发电机组使用的是300MW燃煤火力，配套使用的锅炉蒸发量大约为一千吨，以根据《发电厂检修规程》中的相关规定为依据，设定其进行大型整修的周期为三年，小型为四个月。针对那些新组装的机组而言，应该在使用一年内完成大型的检修。

第二，检修范围。在实际检修锅炉的过程中，每台锅炉都会出现不同的问题，然而导致锅炉出现问题的很大部分原因均与锅炉的磨损严重和使用寿命减小等有很大的关系，并且每台锅炉的磨损程度各不相同，而这在一定程度上与锅炉的不同型号与使用周期有关。为此，在实际检修的过程中需要在以磨损问题为依据完成检修，重点检修机组的整体工作效果，确保其能够正常的运行，由此也能够极大的促进整体工作效率的显著有效提高。因此在维修的过程中详细的规定了维修的范围，主要包括主体部件（锅炉受热面、汽包、炉水循环泵等）及外部设备（通风机、汽水管道及空气压缩机等）进行维修，检修的范围十分明确。

4火电厂锅炉设备检修中应注意的问题

4.1水冷壁的检修中注意问题

在对水冷壁检修时，需要注意折扣焰角处的水冷壁及热负荷较高区域，这些部位容易出现过热和变形等问题。同时在水冷壁管和防渣管中也容易出现裂纹，特别是当管道位置热负荷十分集中的部位也容易出现裂纹现象，需要在检修中特别注意。水冷系统中部分热负荷较高的管道附近及水循环不良的位置处极易发生鼓包和膨胀等问题。在门孔、燃烧器、吹灰管、热电温度计周围经常会出现磨损问题，另外在锅炉的进风口处、落料口处、折焰角、防渣管、水冷壁管等区域也会出现磨损的现象。在锅炉运行过程中，由于其内部焦块脱落，会造成水冷壁管道出现变形及损伤的问题，另外检修人员在检修时人为原因造成机械划伤，从而使水冷壁管道出现损伤。由于外壁高温和内壁氧化反应现象而造成水冷壁腐蚀和结垢问题，特别是在水冷壁一个热负荷较高的区域内更容易发生腐蚀现象。另外，在燃烧器、门孔两侧周围及热负荷较高位置还容易发生鳍片开裂现象。这一系列问题在对水冷壁检修时都需要特别关注。

4.2检修人员需要注意到的问题

（1）对于火力火电厂内部的照明情况，在内部压力表、楼梯、楼道、机器运转、以及高温管道方面都应该保证足够的亮度，并且应设置相应的事故照明，另外，还应该在控制室放置一定数量的手电筒，以防不时之需。

（2）锅炉在运行的时候应该注意检查水管及蒸汽管道是否有漏水的情况，检修人员要是发现有漏水情况要及时向有关领导汇报，并采取相应的措施去及时制止，比如说在漏水的地方设置防护栏、挂相应的警示牌等。

（3）在锅炉运行的时候，检修人员想要了解锅炉内的情况应该戴相应的防护眼镜，需要注意的是，锅炉在燃烧不稳定的时候不要靠近锅炉内部，否则容易烧伤人员。

5火电厂锅炉的检修维护对策

（1）对锅炉的运行情况进行实时监控，一旦发现异常或是故障苗头，及时查明原因并处理。

（2）切实做好锅炉运行工作过程的维护工作。在锅炉的维护过程当中，应当提高维护的次数，缩短每一次维护的间隔周期，最好是能够每天进行一次检查，并对锅炉的工作运行状态进行监控，及时发现问题第一时间解决。有时候锅炉在工作的过程中不得对其它外部设备进行改进，如果要进行改进，就要使设备停止工作后进行改进。

（3）在锅炉工作的重要过程经常进行维护，保证锅炉的正常工作及工作的周期，同时还可以延长锅炉的使用寿命，降低突发事故的产生，对于外部设备的维修也要加强防范，使得火力发电工作顺利进行。

总结

现阶段我国的电力产业正在积极地进行改革，努力地使电力产业能够适应市场经营模式经济发展的越迅速，所需的供电量就越来越大，因此，我们必须加强对火力火电厂发电设备———锅炉的检修力度，利用一切方法与手段，提高发电率，同时也要注意发电设备的安全性，不要盲目使用，定期对锅炉等发电设备进行检修，对于锅炉这一设备结构以及出现的问题都要有深刻的认识，检修人员能够做到及时有效的处理，使我国电力企业得到更好更快的发展，从而促进我国经济社会的发展。

参考文献:

[1]卓建成.自备电厂锅炉检修模式的存在问题及解决办法[J].装备制造技术，2012.

[2]宁伟旺．电厂锅炉的运行与维护策略．科技传播，2012(11)．

[3]苏基林．浅谈火电发电厂锅炉检修运行与维护措施［J］．低碳世界，2014．

[4]张海超，姜维国.火电发电厂锅炉检修新方法与维护措施探讨[J].经营管理者，2015(20)：420.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5953b41fac115631c839743e.html