# 裸眼完井论文-王彬,艾传志,李滨,范志利

导读:本文包含了裸眼完井论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:超深水,智能完井,裸眼完井,碳酸盐岩

### 裸眼完井论文文献综述

王彬,艾传志,李滨,范志利[1]（2019）在《巴西盐下碳酸盐岩油藏裸眼智能完井技术分析》一文中研究指出巴西盐下碳酸盐岩油藏主要位于Campos和Santos盆地,所处海域水深1 900～2 400 m,属于超深水海域;油藏位于巨厚盐层下,部分区域盐层厚度达2 000 m,钻完井作业难度大,费用高。套管内射孔并下入智能完井管柱成为该区域主要的完井方式。然而,套管射孔作业对储层伤害严重,作业时间长,超深水作业综合日费昂贵,使得油田开发成本进一步增加。为提高油田开发经济效益,分析巴西盐下碳酸盐岩储层岩石特征,提出适用于该区块的裸眼智能完井技术,并利用ANAYS有限元软件对裸眼井在不同生产压差下井壁稳定性进行模拟。结果表明:巴西盐下碳酸盐岩储层岩石力学强度较高,生产压差15 MPa时,井眼极限扩大率1.5%,发生塑形屈服区域小,井壁稳定性好,适合裸眼完井。优化后的裸眼智能完井技术方案经济、可行,能较大幅度降低钻完井成本。(本文来源于《石油矿场机械》期刊2019年05期）

魏福德[2]（2019）在《海上裸眼水平井完井压裂一体化管柱及其施工研究》一文中研究指出要想改变低渗透油气田多井低产的落后状态、转变油田发展方式、实现少井高产的战略目标,就要充分利用海上裸眼水平井完井压裂完井,因此,许多地区的油田将水平井裸眼分段压裂完井技术引入其中。但在实际的施工过程中,可能会受到许多不确定性因素的影响导致完井管柱不能完全准确的按照设计的位置安放。许多施工项目工作者依据多年施工经验,制定出适合当地油气田完井工艺的流程并在不断的实践过程中完善海上裸眼水平井完井压裂一体化管柱的施工管理制度,文章将对此展开相关的论述。(本文来源于《化工管理》期刊2019年23期）

陈秋实,周卫东,李罗鹏,张贤哲,王智超[3]（2019）在《多分支鱼骨刺裸眼完井技术产能预测》一文中研究指出为了提高单井控制储量和产量、提高气藏整体采收率和经济效益,提出了多分支鱼骨刺井裸眼完井技术。通过建立地层渗流和水平井筒管流的耦合模型,并采用数值解法对模型进行迭代编程求解,给出了气藏多分支鱼骨刺井裸眼完井条件下产能预测公式,并分析了不同分支形态(分支数量、分支长度、分支角度、分支间距和分支直径)对多分支鱼骨刺井产能的影响;同时揭示了多分支鱼骨刺裸眼完井技术增产机理,为满足气藏完井及增产作业低投入高产出的要求提供新型解决方案。(本文来源于《2019国际石油石化技术会议论文集》期刊2019-03-27）

武宁[4]（2019）在《水平井裸眼砾石充填防砂完井技术研究》一文中研究指出高孔高渗储层在全球占有较大比例,对高孔高渗油藏实施防砂完井能够大大延长油井的开采有效期,提高油井采收率。目前水平井的开发是实现油井高产稳产的有效手段,水平井的开采一般采用潜油电泵强采,液量大,油井开采后近井地带亏空,地层骨架松散,会造成油井大量出砂;水平井、大斜度井的砾石充填完井可以将防砂有效期延长至十年。笔者对砾石充填完井技术进行了相应管柱结构及配套工具性能的研究,对各项施工参数进行了设计,为相关技术人员的现场应用和技术研究提供了有意义的参考。(本文来源于《化工管理》期刊2019年03期）

孙杰文,程维恒,尹淑丽,崔明月,罗然[5]（2017）在《遇油膨胀封隔器裸眼分段完井工艺的研究与应用》一文中研究指出遇油膨胀封隔器以特殊的可膨胀橡胶作为密封核心部件,将其硫化在基管外壁上,并在两段辅以固定装置,经介质浸泡后膨胀达到密封环空的目的 ,具有结构简单、安装方便、坐封可靠、全通径、多次膨胀自动补偿环空间隙及永久密封等优势。通过对其密封性能的影响因素研究,可知:其对地层水和酸不敏感;膨胀介质(原油/柴油)黏度越小,膨胀速度越快;井下温度越高,膨胀速度越快;橡胶体越厚,膨胀后外径越大,密封效果越好。在阿姆河气田现场应用结果表明,平均单井产能达到50×10~4m~3/d的高产气井在大斜度井/水平井Φ215.9mm裸眼段中应用遇油膨胀封隔器分段完井管柱,通过尾管悬挂方式一次入井,坐封后承压达到70MPa,满足工艺要求。橡胶材料优化、液压坐封和膨胀坐封相结合是解决遇油膨胀封隔器胀封速度慢、短胶筒封压能力低、长胶筒下入困难等问题的研究方向之一。(本文来源于《中外能源》期刊2017年11期）

赵源浦,张佳,杨辉,李晓胜,李如强[6]（2017）在《裸眼封隔器在超深井完井中的应用难题及对策》一文中研究指出塔河油田碳酸盐岩储层主要采取先期裸眼完井方式,后期酸压施工多数运用可回收式裸眼封隔器分段酸压工艺。但是,井壁不稳定坍塌、封隔器胶筒破裂等因素影响,近年来在修井作业上提原井管柱时频繁发生遇阻遇卡现象。通过分析修井作业故障情况以及生产测井探井底数据,同时结合封隔器起出井后的工具检查,对超深井难以提出裸眼封隔器的原因进行了研究,借助改进完井工具和改变完井方式的途径给出解决方案。(本文来源于《西部探矿工程》期刊2017年05期）

王泽[7]（2016）在《水平井裸眼选择性分段压裂完井技术及工具》一文中研究指出本文介绍了水平井裸眼选择性分段压裂完井技术及工具。这种方式实现了分段压裂和水平裸眼选择,具有很好的开发效果。(本文来源于《石化技术》期刊2016年12期）

黎丽丽,曹立虎,刘会锋,周鹏遥,张伟[8]（2016）在《超深裸眼水平井完井模拟通井优化技术》一文中研究指出由于水平井井深、水平段长、井眼条件差、通井管柱设计不合理等原因,通井管柱与完井管柱匹配度低、通井时效过长、通井管柱下入困难,增加了井控风险和作业成本。针对通井困难这一突出问题,通过理论分析,综合考虑井眼情况和完井管柱配置,分析了通井扶正器、通井管柱底部扶正器组合(BHA)和送入管柱对完井管柱安全入井的影响,提出了综合考虑井眼情况和完井管柱配置的个性化通井优化方案,即加长单扶通井,双扶通井BHA优化和增加送入管柱加重钻杆数等优化措施,为超深超长裸眼水平井完井管柱的顺利入井提供了技术支撑。(本文来源于《油气井测试》期刊2016年06期）

刘言理[9]（2016）在《水平井裸眼砾石充填完井工艺技术》一文中研究指出近年来,砾石充填完井工艺技术在各大油田广泛应用,特别是出砂较为严重的油藏应用更多。对于地质情况较为复杂的油井一般采用套管固井后射孔,然后进行管内砾石充填防砂完井,对于油层物性好、油层不复杂、油层岩石有一定胶结强度的油井一般推荐裸眼内下入筛管,在筛管外进行砾石充填的防砂完井方式。该工艺能保持井壁的最大渗流能力,增加油井产量,同时通过砾石充填带和筛管多重防砂屏障阻挡各种尺寸的地层砂进入井筒,延长了油井的寿命。裸眼砾石充填工艺有很多种,这里主要分析研究水平裸眼井悬挂筛管外砾石充填防砂完井工艺技术。(本文来源于《化工管理》期刊2016年28期）

王允海,和鹏飞,万祥,白云超,王瑞[10]（2016）在《渤海152.4mm小井眼长裸眼段筛管完井技术》一文中研究指出在渤海油田调整井作业过程中出现了以E15H1井为例的小井眼侧钻情况。虽然受限于老井眼Φ177.8 mm套管开窗尺寸的限制,E15H1井钻井工程中出现了Φ177.8 mm套管内开窗后Φ152.4 mm井眼段既完成着陆段,又完成水平段的情况。在这种情况下,通过完井防砂管柱优化设计、完井工序优化,利用尾管挂代替顶部封隔器、Φ114.3 mm盲管(遇油遇水膨胀封隔器封隔)+Φ114.3 mm优质筛管模式,实现了渤海湾第一口Φ152.4 mm小井眼裸眼超过1 200.0 m的水平井完井作业。(本文来源于《石油化工应用》期刊2016年05期）

### 裸眼完井论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

要想改变低渗透油气田多井低产的落后状态、转变油田发展方式、实现少井高产的战略目标,就要充分利用海上裸眼水平井完井压裂完井,因此,许多地区的油田将水平井裸眼分段压裂完井技术引入其中。但在实际的施工过程中,可能会受到许多不确定性因素的影响导致完井管柱不能完全准确的按照设计的位置安放。许多施工项目工作者依据多年施工经验,制定出适合当地油气田完井工艺的流程并在不断的实践过程中完善海上裸眼水平井完井压裂一体化管柱的施工管理制度,文章将对此展开相关的论述。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 裸眼完井论文参考文献

[1].王彬,艾传志,李滨,范志利.巴西盐下碳酸盐岩油藏裸眼智能完井技术分析[J].石油矿场机械.2019

[2].魏福德.海上裸眼水平井完井压裂一体化管柱及其施工研究[J].化工管理.2019

[3].陈秋实,周卫东,李罗鹏,张贤哲,王智超.多分支鱼骨刺裸眼完井技术产能预测[C].2019国际石油石化技术会议论文集.2019

[4].武宁.水平井裸眼砾石充填防砂完井技术研究[J].化工管理.2019

[5].孙杰文,程维恒,尹淑丽,崔明月,罗然.遇油膨胀封隔器裸眼分段完井工艺的研究与应用[J].中外能源.2017

[6].赵源浦,张佳,杨辉,李晓胜,李如强.裸眼封隔器在超深井完井中的应用难题及对策[J].西部探矿工程.2017

[7].王泽.水平井裸眼选择性分段压裂完井技术及工具[J].石化技术.2016

[8].黎丽丽,曹立虎,刘会锋,周鹏遥,张伟.超深裸眼水平井完井模拟通井优化技术[J].油气井测试.2016

[9].刘言理.水平井裸眼砾石充填完井工艺技术[J].化工管理.2016

[10].王允海,和鹏飞,万祥,白云超,王瑞.渤海152.4mm小井眼长裸眼段筛管完井技术[J].石油化工应用.2016

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5a0636c59be498f4034f1310.html