# 浅谈商业建筑电气的设计及施工要点实践张耀辉

1兰州毅德商贸城有限公司甘肃兰州730101

摘要：人民不断提高的生活水平的，带来大型高档商场项目开发建设高潮。商场规模大，部分项目单层面积超过4万m2；地下室一般作为零售和餐饮区域，导致可供作为机电用房的面积紧张；商场项目要求空间通透，一般需要通过性能化分析以满足防火要求；商场的出租面积和用途需要根据承租方的经营要求而调整，要求设计弹性较大。这些都是这些项目的特点。因此，采用传统的电气设计已经很难满足上述要求，需要电气设计人员采用创新思维有针对性地解决。

关键词：建筑电气；设计；施工要点

引言

现阶段，我国社会经济的发展速度进一步加快，建筑的作用也不再局限于居住，其逐渐朝着娱乐与商业方向发展，从而让用户拥有一体化、智能化及舒适化的感受。在商业建筑中，大部分服务均需将电气系统作为前提，如加热、照明及网络服务均需电气系统作为重要保障。然而，现阶段我国依就会由于雷电打击、电气接触不良等情况而造成电气系统出现故障，并有可能导致火灾及爆炸等严重问题，从而在极大程度上威胁着居民的生命财产安全。为此，对于商业建筑的施工工作，相关部门必须依据建筑功能对电气设计方案加以全面分析，并严格依据设计方案开展施工工作，严格监督施工情况，从而确保电气质量。

1商业建筑电气设计的要点

1.1设计原则

建筑物具有的意义为：保证人类能够正常的进行生产和生活，为保证建筑功能正常，必须做好建筑电气设计。通常应保证照明显色处于正常状态；保证运输、空调温度的适宜度、色温等顺利运行，并对一些新技术、新工艺加以运用。以上因素均是建筑设计过程中需要考虑进行的。同时，在商业建筑电气设计过程中，相关人员需对科技发展因素进行考虑，为意外状况预留一定的处理空间，这样能够杜绝设计在建筑使用过程中因电气设备增加而突然发生较大规模的瘫痪。加之，应对经济条件与节能环保进行全面考虑，这是我们所追求的绿色生活。所以，对于建筑电气的设计，应把环保节能放在主要位置，从而满足绿色环保理念。但是相关部门应对环保效益与经济利益之间的利弊进行衡量，不仅要保证经济利益，还应实现环保节能。这就需要相关部门对部分不必要的电气设备报废处理，使用节能电气设备对以往耗能较大的电气设备进行替代，这样能够确保生产生活的顺利开展。

1.2电气计量的细化及计量装置

商业建筑内另一个非常重要的要点就是必须严格的细化计量，不能出现计量区域划分不清或者漏装计量表的状况。例如当电梯、扶梯为二种及以上的业态共用时，应设置计量，商业管理公司出租的广告牌也需单独计量。另外制冷机房各循环泵，公共区域的末端空调设备、照明等公共设施，也皆需设置内部考核计量。对于计量装置来讲，小型租户可采用磁卡表，大型租户目前常见采用变电所安装的数显表。

1.3严格遵守相关规定

对于当代建筑电气设计，必须严格遵守电气设计中的基本规则，还要结合先进的管理理念和设计水平，这样才能很好地确保电气设计不会出现差错。在相关的设计理念和基本规则的指导下和在优越的管理系统中，电气设计人员才能够进行合理的电气设计，从而使得建筑的电气安全准则以及全方位的需求达到要求。在电气设计中应该遵守的方案有如下：《民用建筑电气设计规范》、《建筑照明设计标准》等等，以上几个的相关规定是电气设计中的基本规则，为了确保我国节约型社会的飞速发展，就应该更好的实现建筑电气的环保节能，建筑电气的使用规范，建筑电气的安全使用。

2商业建筑电气施工的要点

2.1配电设备安装

所谓的配电设备主要指的是可以进行接收和分配电能的设备，这部分设备能够对电力负荷产生较好的控制效果。在我国电气工程中所使用的配电箱多种多样，且拥有较多的型号，内部原理非常的复杂，但在具体施工过程中，无需对配电箱的内部工作原理加以考量，只要能够满足国家颁布的有关标准、建筑实际要求而对接线进行正确安装接线，并使配电箱防护的等级处于相应的范围内，其中，在接线过程中需结合施工现场的具体要求，借助两种方式进行接线，即上进上出方式、下进下出方式；对于防护等级，必须在配电箱箱门没有打开过程中，确保防护等级高于IP40；若箱门打开应确保防护等级高于IP20。对于商业建筑的具体施工，应在地面施工结束后，开始明装配电箱与配电柜等设备，在土建抹灰工序前进行暗装。进行具体安装时，相关人员应对安装的具体位置进行明确，并确保部件与箱体的完整性，选择适宜位置加以开孔，使用开孔器进行开孔，注意不可使用气焊进行开孔。在暗装时，需确保配电箱紧贴于墙面，借助汇流排进行零线排接，这样能够杜绝铰接状况的发生。

2.2电气专业与其他专业的配合

商业项目一般招商不会一次到位，需要预留调整的空间。各商户一般也都有自己的特殊需求，如用电量大小、通讯点数量等。商户进场后需要设计人员及时跟进调整。并且需要有适当的预见性，例如一般公共区域精装电源的预留，标识、导视设备电源预留，电动天棚、室外景观用电及泛光照明、LED大屏的用电都需要在一开始考虑进去，否则会影响电力报件及室内电力路由的预留。这些资料大多客户无法及时提供，但取值较为规律，基本是所有商业建筑所共有的。

2.3母线槽施工

①施工准备。由于母线槽类型多样，因此对施工环境的要求也很高，在有水或是潮湿的环境下进行施工的话就会容易发生安全事故。必须要保障施工环境的干燥，确保施工的顺利进行。在施工过程较为复杂的时候，需要对垂直母线系统的电气井做好防护措施，保障电气井地坪的高度，来确保母线槽能够正常的施工。同时还需要注意的是如果在楼内进行多作业施工的时候，需要将电气井封闭，防止有外力情况破坏。②支架安装。在建筑施工的过程当中要保障母线槽的拐弯处有支架，并严格的控制好支架的长短与大小。保障一副吊架应用于两根吊杆，把接头处固定好，吊架与吊架之间用双螺母夹紧，保持其稳固性。同时注意焊接处刷防腐油漆，并保持油漆刷的均匀，避免漏刷、不刷或是刷的过多过少等。③连接、安装。对母线槽的安装与连接应该严格按照规定进行，在组装前进行绝缘测试，如果测试值没有小于20MΩ的话就认定为合格，如果超过了这个值的话就需要做好降压措施使之达到最低的标准。在母线槽连接与安装的过程当中，首先需要做的是用螺栓固定好，然后安装吊架，在接触的部分用支架固定好，防止松动。

2.4防雷施工

为能够确保用电安全，建筑企业必须做好商业建筑的电气防雷工作，也就是防雷接地施工。对于建筑中全部的金属构件与管道等均需开展防雷接地施工工作，对于绝缘处理的支架、线缆等仍需开展防雷接地施工工作。相关人员必须依据图纸设计和有关标准开展具体的防雷接地施工工作，且结合建筑环境的具体情况加以合适的改善。如影响防雷系统效果的主要因素有：建筑物的高低、环境的温度与湿度等，这些因素在开展防雷接地施工工作过程中均需进行充分考虑，只有这样才能确保防雷效果。

结束语

商业建筑是一个不断变化及进步的建筑形态，商业设计项目也越来越复杂，需要设计人员不断地提高设计水平，精心设计，做出精品。电气设计也应随其特点进化方可适应各方的要求。但万变不离其宗，只有设计者站在客户和运营的角度，才能做出好的设计。

参考文献：

[1]桂峰.浅析我国商业建筑电气的设计和施工要点[J].城市建设理论研究（电子版），2015（20）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/5a0a360e0f11ec8e16df008b.html